МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план сельского поселения ПРЕПОЛОВЕНКА

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

СЕЛЬСКОГО поселения ПРЕПОЛОВЕНКА

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.РААСН,

проф., к. арх.            _____________________         Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________           Н.Ю. Матейко

Ответственный исполнитель,

к.арх., доц.                                 _______________     А.Н. Терягова

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________        М.Н. Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________         Д.И. Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р. Бердникова

Ответственный за

графические материалы

доцент, к. арх.           ______________________         Д.В. Литвинов

Архитектор                ______________________         Т.С. Пугачев

Архитектор                 ______________________        Н.В. Черпак

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.

- Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕПОЛОВЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Преполовенка муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Преполовенка в составе следующих населенных пунктов: села Преполовенка, железнодорожной станции Мыльная, поселка Экономия, железнодорожная будка 1004 км муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Преполовенка.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Преполовенка;

-решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Преполовенка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 11.05.2010 № 641;

предложения заинтересованных лиц.

1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области ( М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Преполовенка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Преполовенка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Преполовенка.

1.10 Виды объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Преполовенка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Преполовенка, или в установленном Администрацией сельского поселения Преполовенка порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Преполовенка на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Преполовенка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Преполовенка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Преполовенка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Преполовенка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Преполовенка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Преполовенка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Преполовенка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Преполовенка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Преполовенка муниципального района Безенчукский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Преполовенка, предусмотренные генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

село Преполовенка:

- площадка №1  в восточной части населенного пункта на границе, общей площадью 5,4 га;

- площадка №2  на юго-западной границе населенного пункта по ул. Центральная общей площадью 0,7 га;

1) в срок до 2033 года:

село Преполовенка:

-площадка № 3 на южной границе села общей площадью 4,6 га;

-площадка №4 в центральной части села на  ул. Садовая общей   площадью 1,9 га;

-площадка № 5 на северо-востоке населенного пункта по ул. Центральная общей площадью 2,4 Га;

-площадка  №6 на севере села (в центральной части) общей        площадью 2 га;

ж/д станция Мыльная:

площадка №1 на северо-западе населенного пункта на продолжении ул. Полевая общей площадью 5,7 га;

поселок Экономия:

площадка №1 в центре населенного пункта по ул. Степная общей площадью 8 га.

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

# путем строительства:

# - культурно-спортивного центра на северо-востоке села, площадью участка 0,4 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Преполовенка в центральной части населенного пункта рядом со школой площадью 0,4 га.

- детского конноспортивного комплекса с конюшнями и  плоскостными сооружениями в поселке Экономия в районе ул. Степная на востоке села, площадью земельного участка 3,6 га;

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа на западе и на востоке села Преполовенка, общей площадью участков 1,80 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа на ж/д станции Мыльная по ул. Железнодорожная общей площадью участка 0,6 га.

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом  в срок до 2033 года путем реконструкции:

- административного здания в центре села Преполовенка по ул. Садовой;

-здания администрации села Преполовенка по ул. Центральная.

#### 2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года путем реконструкции

-сельского дома культуры в селе Преполовенка, расположенного на ул.Школьная, 17;

-здания клуба на ж/д станции Мыльная по ул. Вокзальная, 2.

2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- средней общеобразовательной школы в селе Преполовенка, расположенной по ул. Школьная, 19;

- детского дошкольного образовательного учреждения в селе Преполовенка, распложенного по ул. Садовая 21;

1) в срок до 2023 года

путем строительства:

- дошкольного образовательного учреждения  на 55 мест на ж/д станции Мыльная, площадью земельного участка 0,2 га .

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года

путем строительства:

- фельдшерско-акушерского пункта ж/д станции Мыльная по                   ул. Вокзальная площадь участка 0,12 га;

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- аптеки на участке № 4 планируемом под комплексное освоение по       ул. Садовая общей площадью участка 0,15 га.

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

2) в срок до 2023 года:

- мини - рынка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в селе Преполовенка по ул.Садовая, площадью земельного участка 0,5 га;

- мини-рынка на ж/д станции Мыльная по ул. Вокзальная, площадью земельного участка 0,2 га;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Преполовенка на участке №4, площадью земельного участка 0,1га;

-объекта торговли и бытового обслуживания на ж/д станции Мыльная на границе площадки №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.Полевая, площадью земельного участка 0,3 га;

- объекта торговли и бытового обслуживания в поселке Экономия по ул.Степная,  на участке №1 планируемом под комплексное освоение площадью земельного участка 0,13 га;

- предприятия общественного питания (кафе на 40 мест)  в селе Преполовенка в структуре существующего общественного центра по ул. Школьная, площадью земельного участка 0,2 га (на расчетный срок);

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

путем строительства:

- организованной зоны отдыха на озере Боровое в границах сельского поселения Преполовенка на участке общей площадью 2 га;

- сквера в центральной части села Преполовенка рядом с храмом в честь св. княгини Ольги, общей площадью 1 га;

- в срок до 2033 года:

-  туристической базы северо-восточнее озера Боровое площадью земельного участка 2,9 га;

- рекреационной зоны в с. Преполовенка на уч№3 планируемом под комплексное освоение площадью земельного участка 1,9 га;

# 2.9 Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года путем строительства:

-  пожарного депо на 2 машины в с.Преполовенка в районе школы по ул.Центральная площадью земельного участка 0,25 га;

- гостиницы на 10 человек в селе Преполовенка на участке №6 , площадью земельного участка 0,15 га

2.10 Объекты религиозного назначения

Объекты религиозного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем реставрации:

- объекта культурного наследия - Храм в честь св. княгини Ольги в селе Преполовенка, по ул. Центральная, 143 на участке площадью 0,3 га.

2.11 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.11.1 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- существующей системы водоснабжения с. Преполовенка;

путем строительства:

- сети водопровода к новым общественным зданиям по ул. Центральная  в селе Преполовенка протяженностью – 0,2 км;

- сети водопровода на площадке №1 в селе Преполовенка – 0,39км;

- сети водопровода на Площадке №2 в селе Преполовенка протяженностью – 0,0,43км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства:

- системы водоснабжения на ж/д станции Мыльная: водозаборных сооружений, водонапорной башни, магистрального водовода, водопроводной сети – 0,9 км;

- системы водоснабжения пос. Экономия: водозаборных сооружений, водонапорной башни, магистрального водовода, водопроводной сети – 1,26 км;

- сети водопровода на Площадке №3 и №4 в селе Преполовенка протяженностью – 0,67 км;

- сети водопровода на Площадке №5 в селе Преполовенка протяженностью – 0,2 км;

- сети водопровода на Площадке №6 в селе Преполовенка протяженностью – 0,4 км.

# 2.11.2 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети газопровода к новым общественным зданиям по ул. Центральная  в селе Преполовенка протяженностью – 0,2 км;

- сети газопровода на Площадке №1 в селе Преполовенка протяженностью – 0,7 км;

- сети газопровода на Площадке №2 в селе Преполовенка протяженностью – 0,86 км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства – сети газопровода:

- системы газоснабжения на ж/д станции Мыльная: магистрального газопровода – 1,76 км, газораспределительного пункта, сети газопровода – 5,2 км;

- системы газоснабжения пос. Экономия: магистрального газопровода, газораспределительного пункта, сети газопровода – 2 км;

- сети газопровода на Площадке №3 в селе Преполовенка протяженностью – 1,02 км;

- сети газопровода на Площадке №4 в селе Преполовенка протяженностью – 0,32 км;

- сети газопровода на Площадке №5 в селе Преполовенка протяженностью – 0,25 км;

- сети газопровода на Площадке №6 в селе Преполовенка протяженностью – 0,8 км.

# 2.11.3 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети энергоснабжения к новым общественным зданиям по ул. Центральная в селе Преполовенка протяженностью – 0,17 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в селе Преполовенка протяженностью – 0,39 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №2 в селе Преполовенка протяженностью – 0,43км;

- двух трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ в селе Переполовенка на Площадке №2;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №3 в селе Преполовенка протяженностью – 0,51 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №4 в селе Преполовенка протяженностью – 0,16 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №5 в селе Преполовенка протяженностью – 0,18 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №6 в селе Преполовенка протяженностью – 0,8 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №1 на ж/д ст. Мыльная протяженностью – 0,88 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в пос. Экономия протяженностью – 0,73 км;

- двух трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ в селе Переполовенка на Площадках №3, 5;

- одной трансформаторной подстанции 10/0,38 кВ на ж/д ст. Мыльная на Площадке №1;

- трех трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ в пос. Экономия на Площадке №1.

# 2.11.4 Объекты электросвязи, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства сети электросвязи к новым общественным зданиям по ул. Центральная в селе Преполовенка протяженностью – 0,3 км;

- строительства сети электросвязи на Площадке №1 в селе Преполовенка протяженностью – 0,39 км;

- строительства сети электросвязи на Площадке №2 в селе Преполовенка протяженностью –0,43 км;

- расширения АТС в селе Преполовенка;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети электросвязи на Площадке №3 в селе Преполовенка протяженностью – 0,51км;

- сети электросвязи на Площадке №4 в селе Преполовенка протяженностью – 0,16 км;

- сети электросвязи на Площадке №5 в селе Преполовенка протяженностью – 0,18 км;

- сети электросвязи на Площадке №6 в селе Преполовенка протяженностью –0,4 км;

- сети электросвязи на Площадке №1 на ж/д ст. Мыльная протяженностью –0,88 км;

- сети электросвязи на Площадке №1 в пос. Экономия протяженностью – 0,73 км.

#### 2.12 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.12.1 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства:

- станции технического обслуживания автотранспортных средств у восточной  границы на участке въезда в село Преполовенка, площадью земельного участка 1,55 га.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Преполовенка до 2023 года путем:

1) реконструкции в:

селе Преполовенка:

- ул.Центральная – 2,30км;

- ул.Школьная – 1,4 км;

- ул.Садовая – 3,65 км;

ж/д станции Мыльная:

- ул.Полевая  – 3,18 км;

-ул. Железнодорожная – 1,42 км;

- ул.Вокзальная – 1,672 км;

-ул. Дачная – 1,35 км

поселке Экономия:

- ул.Степная – 1,30 км;

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 15,18 км улиц и дорог в границах сельского поселения Преполовенка.

- строительства на территории сельского поселения Преполовенка асфальтированной дороги местного значения соединяющей населенные пункты - с. Преполовенка и п.Экономия протяженностью 5 км;

Всего строительству к 2023 г. подлежит 5 км дорог в границах сельского поселения Преполовенка.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Преполовенка до 2033 года путем строительства в:

селе Преполовенка:

на площадке №3:

- улицы №1– 0,75 км;

- улицы №2– 0,14 км;

Восточнее площадки №3:

-улицы № 3 – 0,37 км:

На площадке №5:

-улицы №4 – 0,22 км

-улицы №5, соединяющей площадку № 4 и ул. Центральную – 0,35 км.

ж/д станции Мыльная:

- улицы №1 на северо-востоке населенного пункта –1,1 км;

- улицы №2 на северо-востоке населенного пункта –0,30 км;

- улицы №3  на северо-востоке населенного пункта –0,2 км;

- улицы №4 на северо-востоке населенного пункта - 0,21 км;

Всего строительству к 2033 г. подлежит 3,6 км улиц и дорог в границах сельского поселения Преполовенка.

# 2.13 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

Объекты специального назначения в сфере организации ритуальных услуг, размещение которых планируется Генеральным планом

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- конторы ритуальных услуг в селе Преполовенка, площадью земельного участка 0,18  га;

путем реконструкции:

- кладбища традиционного и смешанного захоронения с соблюдением санитарно-защитных зон в с. Преполовенка.

2.14 Объекты межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

Объекты межпоселенческого характера по охране окружающей среды, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года путем:

- строительство ямы Беккари в с.п Преполовенка в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

- организация площадки для временного хранения бытовых отходов  к юго-востоку от села Преполовенка, площадью  земельного участка 3,10 га.

2.15 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- техническое перевооружение производственно-складской зоны на юго-востоке   с. Преполовенка с организацией фермы КРС на 1000 голов, площадью  земельного участка 8,7 га;

- техническое перевооружение производственно-складской зоны на юго-западе   с. Преполовенка, площадью  земельного участка;

1) в срок до 2033 года

путем реконструкции:

- элеватора на ж/д станции Мыльная, площадью  земельного участка 3,2 га;

- фермы КРС с проектным поголовьем 30 голов в восточной части п. Экономия, общей площадью  земельного участка 2,5 га;

путем строительства:

- ОТФ на 1000 голов  западнее поселка Экономия площадью земельного участка 20 га;

-  рыборазводных прудов в сельском поселении Преполовенка;

- конефермы (50 голов) на юго-востоке п. Экономия (в рамках создания детской конноспортивной школы);

- строительство рыболовного хозяйства на севере с.п. Преполовенка площадью земельного участка 20 га.

| Описание и параметры функциональных зон сельского поселения Преполовенка |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
|  |  | с. Преполовенка | с. Экономия | ж/д ст. Мыльная | ж/д будка 1004 км |  |  |  |  |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |  |  |  |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 124,3 | 73,3 | 0,3 | 12,8 | 1-2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 0,5 | - | 0,2 | - | 1-2 | 0,6 | 2,0 |  |
| Описание и параметры функциональных зон сельского поселения Преполовенка |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Преполовенка по ул. Садовая 21 (реконструкция); - общеобразовательная школа в с.Преполовенка на ул Школьная 19 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение на ж/д станции Мыльная (строительство). |
| ПЛОЩАДКА №1 в восточной части с.Преполовенка рассчитана на расчетный срок; ПЛОЩАДКА №2 в юго-западной части села Преполовенка рассчитана на 1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №3 в южной части села Преполовенка рассчитана на расчетный срок. ПЛОЩАДКА №4 в центральной части села Преполовенка рассчитана на расчетный срок. ПЛОЩАДКА №5 в северо- восточной части села Преполовенка рассчитана на 1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №6 в северной части села Преполовенка рассчитана на расчетный срок. ПЛОЩАДКА №1 в северо-восточной части ж/д станции Мыльная рассчитана на расчетный срок; ПЛОЩАДКА №1 в центральной части п.Экономия рассчитана на расчетный срок; |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
| О1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  | 0,13 | 0,7 |  | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
| О2 | Зона размещения объектов коммунального и социально-бытового назначения | 1,6 |  |  |  | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
| О5 | Зона размещения культовых объектов | 0,4 |  |  |  | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Преполовенка по адресу ул. М.Солянка; - фельдшерско-акушерский пункт на ж/д станции Мыльная по ул.Вокзальная (на 1 очередь строительства); - детская конноспортивная школа в п. Экономия в районе ул.Степная на востоке села, площадью земельного участка 3,6 га (на 1 очередь строительства) объекты местного значения сельского поселения: - культурно-спортивный центр в селе Преполовенка по ул. Центральная (на 1 очередь строительства); - здание администрации сельского поселения Преполовенка по ул.Центральная,53 (реконструкция); - административное здание в с. Преполовенка по ул.Садовая 18 (реконструкция); - аптека по ул. Садовая на площадке №4 планируемой под комплексное освоение (на расчетный срок) - сельский дом культуры в с. Преполовенка, по адресу ул.Школьная 17 (реконструкция); - сельский дом культуры на ж/д станции Мыльная по ул.Вокзальная 2 (реконструкция); -гостиница на в с. Преполовенка площадке №6 (на расчетный срок) -кафе в центральной части села Преполовенка на ул Садовая(на расчетный срок) - здание ЖКХ в с Преполовенка по ул Центральная 141А; -храм в честь святой княгини Ольги в с. Преполовенка на ул. Центральная, 143(реставрация). |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ |  | __ | __ | __ |  |
| Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 2,8 |  |  |  | __ | __ | __ |  |
| Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 10,5 | 1,0 | 0,3 | 6,0 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | Зона отдыха, занятий физической культурой и спором | 1,5 | 0,6 |  |  | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: -летний лагерь южнее с. Преполовенка; -туристическая база северо-восточнее озера Боровое (вне границ ООПТ); объекты местного значения сельского поселения: - организованная зона отдыха на озере Боровое в границах сельского поселения Преполовенка на участке общей площадью 2 га; - сквера в центральной части села Преполовенка рядом с храмом в честь св. княгини Ольги общей площадью 1 га; - сквера в п.Экономия по ул. Степная общей площадью 1 га; - рекреационной зоны в с. Преполовенка на уч№3 планируемом под комплексное освоение площадью земельного участка 1,9 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Преполовенка в центральной части населенного пункта рядом со школой площадью 0,4 га. - спортивных плоскостных сооружений открытого типа на востоке ж/д станции Мыльная , общей площадью 0,6 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа на западе и на востоке села Преполовенка, общей площадью участков 1,80 га; |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 38,0 | 3,0 | 1,1 | 18,4 | __ | __ | __ |  |
| СХ 2 | объектов сельхозпроизводства | 18,5 | 31,0 | - | 2,4 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
|  | -производственно-складской зоны на юго-востока с. Преполовенка, площадью земельного участка 9,8 га (реконструкция); -производственно-складской зоны на юго-востока с. Преполовенка с организацией фермы КРС (1000 голов), площадью земельного участка 8,7 га (реконструкция); -фермы КРС с проектным поголовьем 30 голов в восточной части п. Экономия, общей площадью земельного участка 2,5 га (реконструкция); - обустройство рыборазводных прудов в селе Преполовенка (строительство); - ОТФ на 1000 голов западнее п. Экономия общей площадью земельного участка 20 га (строительство); - конеферма (50 голов) на юго-востоке п. Экономия (в рамках создания детской конно-спортивной школы) (строительство); - рыболовное хозяйство на севере с.п. Преполовенка площадью земельного участка 20 га (строительство). |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |  |
| П-1 | Производственная зона | 23,4 |  | ___ |  | 1 | 0,3 | 0,6 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов - 300 м |
|  | объекты местного значения муниципального района: - Мыльнинский элеватор на ст. Мыльная (реконструкция) объекты местного значения сельского поселения: -пожарного депо на 2 поста в с Преполовенка по ул Центральная 141А. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | __ |  | __ | __ | __ |  |
| ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,1 |  | ___ |  | __ | __ | __ |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |  | 3,5 | _____ |  | __ | __ | __ |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |  | 12,8 | ___ |  | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - станция технического обслуживания автотранспортных средств в с. Преполовенка площадь участка 1,55 га |
| Зона специального назначения (СП) |  |  |  |  |  |  |
| СП-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 2,2 |  | ____ | 1,3 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - кладбище межпоселенческого значения традиционного и смешанного захоронения с соблюдением санитарно-защитных зон в селе Преполовенка 1,9га; - кладбище межпоселенческого значения традиционного и смешанного захоронения с соблюдением санитарно-защитных зон северо-западнее ж/д станции Мыльная 0,8 га; - кладбище межпоселенческого значения традиционного и смешанного захоронения с соблюдением санитарно-защитных зон южнее п. Экономия 0,25 га; объекты местного значения сельского поселения: - площадка временного хранения бытовых отходов к юго-востоку от села Преполовенка, площадью земельного участка 3,10 га - строительство ямы Беккари. |