МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план  городского поселения ОСИНКИ

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

Городского поселения ОСИНКИ

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.МАНЭБ,

проф., к. арх.            _____________________        Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________          Н.Ю.Матейко

Доцент, к. арх.         ______________________         Д.В  Литвинов

Доцент, к.арх.          ______________________         Е.С.Рождественская

Архитектор              _______________________        Ю.Л.Демурина

Архитектор              _______________________        А.О.Георгиевская

Архитектор              _______________________        Ф.В.Карасев

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________       М.Н.Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________        Д.И.Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р.Бердникова

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Осинки муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Осинки в составе следующих населенных пунктов:  поселок городского типа Осинки, село Преображенка, поселок Привольный и железнодорожный разъезд Разинский муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и городского поселения Осинки.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета городского поселения Осинки;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Осинки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 11.05.2010 № 641;

предложения заинтересованных лиц.

1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Осинки, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения городского поселения Осинки, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Осинки полномочий по вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Осинки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Осинки.

1.10 Виды объектов местного значения городского поселения Осинки, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией городского поселения Осинки, и реализуемыми за счет средств муниципального района Безенчукский, или нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Осинки, или в установленном Администрацией городского поселения Осинки порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Осинки на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения  Осинки,  решения органов местного самоуправления  городского поселения  Осинки, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения  Осинки, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Осинки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения  Осинки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Осинки, решения органов местного самоуправления  городского поселения Осинки, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Осинки, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Осинки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Осинки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Осинки (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# 2.1.1. Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в городском поселении Осинки, предусмотренные генеральным планом:

# поселок городского типа Осинки:

1) в срок до 2023 года:

- площадка №1  в северной части населенного пункта в границах ул.Молодежная и Полевая, общей площадью 1,50 га;

- площадка №2 в северной части населенного пункта по ул.Рабочая общей площадью 1,20 га;

- площадка №3 в западной части населенного пункта по ул.Кооперативная, общей площадью 0,68 га;

- площадка №4 в центральной части населенного пункта по ул.Степная, общей площадью 2,30 га;

- площадка №5 северо-западной части населенного пункта по ул.Совхозная, общей площадью 3,00 га;

- площадка №6 западной части населенного пункта по ул.Полевая, общей площадью 6,30 га;

село Преображенка

- площадка №1  в геометрическом центре населенного пункта в границах ул.Молодежная, общей площадью 0,70 га;

- площадка №2  в южной части населенного пункта по ул.Дружбы Народов, общей площадью 0,50 га;

- площадка №3  в северо-восточной части населенного пункта в районе ул.Украинской, общей площадью 2,00 га;

- площадка №4  в восточной части населенного пункта  в районе ул.Украинской, общей площадью 2,00 га;

поселок Привольный

- площадка №1  в юго-восточной части населенного пункта  по ул.Центральная, общей площадью 2,60 га;

железнодорожный разъезд Разинский

- площадка №1  в юго-восточной части населенного пункта, общей площадью 2,20 га;

2) в срок до 2033 года:

поселок городского типа Осинки:

- площадка №7 в юго-западной части населенного пункта, общей площадью 46,00 га;

село Преображенка

- площадка №5 в северной части населенного пункта, общей площадью 6,40 га;

поселок Привольный

- площадка №2  в северной части населенного пункта, общей площадью 11,50 га.

# 2.1.2. Генеральным планом предусмотрена в срок до 2033 г. реализация программы ветхо-аварийного жилья с отселением населения на территорию перечисленных новых площадок  под развитие малоэтажной индивидуальной застройки.

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

# путем строительства:

- физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и спортивных плоскостных сооружений открытого типа в южной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 3,00 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Преображенка по ул. Молодежная, площадью земельного участка 0,70 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в поселке Привольный в районе улицы Нефтяников, площадью земельного участка 0,20 га;

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- пяти спортивных плоскостных сооружения открытого типа на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, в  поселке городского типа Осинки по ул.№2, по 0,5 га каждая, общей площадью земельных участков 2,50 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северной части поселка Привольный на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,25 га.

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1) путем реконструкции:

- административного здания в поселке городского типа Осинки по ул. Маяковского,15 площадью земельного участка 0,2 га.

#### 2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1) путем реконструкции:

- клуба в селе  Преображенка в культурно-зрелищный узел-центр на ул. Тополиной,11 (с выделением общеобразовательной школы в отдельное здание).

- сельского дома культуры в поселке городского типа Осинки по ул.Маяковского,17;

-  сельского дома культуры в поселке Привольный на ул.Центральная,1;

1) путем строительства:

- объектов культуры в поселке Преображенка по ул.Украинская, площадью земельного участка 0,16 га.

2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)  в поселке Привольный по ул.Центральная,7;

- зданий образовательного центра (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)  в поселке городского типа Осинки по ул.Льва Толстого,1;

1) в срок до 2033 года:

- дошкольного образовательного учреждения в поселке Привольный по ул.Центральная,7;

- дошкольного образовательного учреждения в поселке городского типа  Осинки по ул.Куйбышева,7а.

2) путем строительства:

- центра дошкольного воспитания на 140 мест в поселке городского типа Осинки на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№2, площадью земельного участка 0,45 га.

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года;

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Преображенка по ул.Тополиная,11;

- фельдшерско-акушерского пункта в поселке Привольный  по ул.Центральная,1.

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

2) в срок до 2023 года:

- рынка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в поселке городского типа Осинки на площадке № 6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,55 га;

- минирынка в селе Преображенка  на ул.Украинская, площадью земельного участка 0,09 га;

2) в срок до 2033 года

- объектов торговли в поселке городского типа Осинки на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№2, площадью земельного участка 0,14 га;

- объектов торговли и бытового обслуживания населения на ж/д разъезде Разинский по ул.Железнодорожников, площадь земельного участка 0,17 га;

- объектов торговли и бытового обслуживания населения в поселке Привольный на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,10 га.

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

- благоустройство береговой зоны озера по ул.Маяковского в поселке городского типа Осинки, площадью земельного участка 5,00 га;

- строительство берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Осинки, протяженностью 2450 м, проведение иных противопаводковых мероприятий;

2) в срок до 2033 года

- благоустройство участка школы в поселке Преображенка между ул. Тополиная и ул. Дружбы народов, площадью земельного участка 6,50 га;

- благоустройство берегов природных озер в границах улиц Садовая и К.Цеткин в поселке городского типа Осинки, площадью земельного участка 4,00 га;

- строительство берегоукрепительных сооружений в селе Преображенка, протяженностью 400 м;

- создание парковой зоны в поселке Привольный на площадке №1, планируемой под комплексное освоение,  по ул.№1, площадью земельного участка 0,20 га.

2.9 Объекты религиозного назначения

Объекты религиозного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем завершения строительства духовного религиозного центра в поселке городского типа Осинки по ул.Л.Толстого,12 площадью земельного участка 0,54 га;

2) в срок до 2033 года путем строительства  часовни в районе руинированной церкви в селе Преображенка по ул.Молодежная, площадью земельного участка 0,18 га.

2.10 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.10.1 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# в срок до 2023 года

# 1) путем реконструкции очистных сооружений в поселке городского типа Осинки, создание дублирующих систем водоснабжения;

# 2) путем строительства - сети водопровода:

- на Площадке № 5 в поселке городского типа Осинки протяженностью – 0,50 км;

- на Площадке № 6 в поселке городского типа Осинки протяженностью – 4,40 км;

# в срок до 2033 года

# 1) путем строительства - сети водопровода:

- на Площадке № 7 в поселке городского типа Осинки протяженностью – 1,20 км.

2.10.2 Объекты теплоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- реконструкции тепловых сетей в поселке городского типа  Осинки, общей протяженностью 3,30 км;

- изоляции тепловых сетей с использованием современных технологий в поселке городского типа  Осинки общей протяженностью 5,00 км;

1) в срок до 2033 года путем строительства

-     отопительных модулей в поселке городского типа Осинки;

- газовых модульных котельных для теплоснабжения зданий муниципальных учреждений в селе Преображенка;

2.10.3 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2023 года путем строительства:

- в селе Преображенка газопроводов межпоселкового значения 7,00 км и внутрипоселкового – 5,80 км, общей протяженностью 12,80 км;

- на железнодорожном разъезде Разинский газопроводов межпоселкового значения 2,50 км и внутрипоселкового – 2,00 км, общей протяженностью 4,50 км.

# 2.10.4 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети энергоснабжения:

- на Площадке № 1 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 0,20 км;

- на Площадке № 3 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 5 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 1,00 км;

- на Площадке № 6 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 4,10 км;

- на Площадке № 1 на железнодоржном разъезде Разинский кабельной линии протяженностью – 0,20 км;

- на Площадке № 3 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 4 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,50 км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства в городском поселении Осинки – сети энергоснабжения:

- на Площадке № 7 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 1,10 км;

- на Площадке № 5 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,40 км.

# 2.10.5 Объекты связи, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – объектов:

# - мачта радиотрансляционной станции в поселке городского типа Осинки на пересечении  ул.Маяковского и ул.Куйбышева;

# - мачта компании сотовой связи «Мегафон» в поселке городского типа Осинки в районе площадки №1 планируемыми под комплексное освоение;

# - мачта компании сотовой связи «Билайн» в поселке городского типа на в районе площадки №1 планируемыми под комплексное освоение.

#### 2.11 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.11.1 Объекты в сфере транспортной инфраструктуры, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2023 года является автовокзал в поселке городского типа по улице Почтовая, площадью земельного участка 0,28га;

2.11.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Осинки до 2023 года путем:

1) реконструкции в:

поселке городского типа Осинки:

- ул.Молодежная – 0,40 км;

- ул.Садовая – 1,00 км;

-ул. Полевая –1,05 км;

-ул. Тельмана –1,1 км;

-ул. Льва Толстого–1,1 км;

-ул. Маяковского– 0,68 км;

-ул. Лесная– 0,5 км;

-ул. Куйбышева – 0,6 км;

-ул. Нефтянников – 0,5 км;

-ул. Центральная -0,45 км;

-ул. Почтовая -1,83 км;

-ул. Базарная -0,3 км;

-ул. Садовая - 0,7 км;

-ул. Совхозная – 1,1 км;

-ул. Клары Цеткин -1,1 км;

-ул. Специалистов-1,1 км;

-ул. Кооперативная- 0,5 км;

-ул. Ленина- 1,5 км;

-ул. Рабочая- 1,5 км;

-ул.Степная - 1,05 км;

-ул.Строительная-0,5 км;

поселке Привольный

- ул.Центральная - 0,60 км;

- ул.Нефтянников - 1,60 км;

селе Преображенка

- ул. Молодежная - 0,40 км;

- ул. Дружбы народов – 1,4 км;

- ул. Тополиная – 0,34 км;

- ул. Украинская – 0,92 км;

- ул. Садовая – 0,45 км;

железнодорожном разъезде Разинский

- ул.Железнодорожников – 0,40 км.

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 24,670 км улиц и дорог в границах городского поселения Осинки.

2) строительства в:

поселке городского типа Осинки:

- объездной дороги к северу и западу от поселка городского типа - 2,90 км;

- дороги к образовательному центру – км;

На площадке №6

- улицы №1 – 0,70 км;

- улицы №2 – 1,00 км;

- улицы №3а – 0,70 км;

- улицы №4а – 0,70 км;

железнодорожном разъезде Разинский

На площадке №1

- улицы №1 – 0,40 км;

- улицы №2 – 0,40 км;

Селе Преображенка

На площадке №3

- улицы №2а– 0,30 км;

На площадке №4

- улицы №5 – 0,50 км.

Всего строительству к 2023 г. подлежит 4,70 км улиц и дорог в границах городского поселения Осинки.

2.11.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Осинки до 2033 года путем:

1) реконструкции в:

поселке городского типа Осинки:

- ул. Цеткин - 1,00 км;

Поселке Привольный

- ул.Нефтяников - 0,60 км;

селе Преображенка

- ул. Ураинская - 0,50 км.

Всего реконструкции к 2033 г. подлежит 2,10 км улиц и дорог в границах городского поселения Осинки.

- строительства в:

поселке городского типа Осинки:

На площадке №7

- улицы №5 – 1,10 км;

поселке Привольный

На площадке №2

- улицы №1– 0,30 км;

- улицы №2 – 0,40 км;

- улицы №3 – 0,40 км;

селе Преображенка

На площадке №5

- улицы №3а – 0,20 км;

- улицы №4а – 0,20 км;

- улицы №6 – 0,50 км.

Всего строительству к 2033 г. подлежит 3,10 км улиц и дорог в границах городского поселения Осинки.

# 2.12 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

Объекты специального назначения в сфере организации ритуальных услуг, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1) путем реконструкции:

- существующего кладбища в северной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 2,70 га;

2) путем строительства:

- мусульманского кладбища в северной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 1,00 га.

2.13 Объекты межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

Объектом межпоселенческого характера по охране окружающей среды, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2033 года является строительство ямы Беккари в поселке городского типа Осинки в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

2.14 Объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Объектом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2023 года, является строительство пожарного депо в поселке городского типа Осинки по ул.Центральная  площадью земельногоуча 0,2га.

2.15 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- тепличного хозяйства в юго-восточной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 17,30 га;

- садоводческого хозяйства у западной границы села Преображенка, площадью земельного участка 3,70 га;

- садоводческого хозяйства в южной части поселка Привольный, площадью земельного участка 5,00 га.

путем строительства:

- рыборазводных прудов к северо-западу от села Преображенка;

- тепличного хозяйства к западу от села Преображенка, площадью земельного участка 4,60 га;

1) в срок до 2033 года

путем реконструкции:

- предприятия агропромышленного комплекса на территории существующей недействующей овчарни  в поселке городского типа Осинки, площадью земельного участка 5,50 га;

- фермы КРС на 1000 голов к северо-западу от поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 2,20 га;

- свинотоварной фермы  к юго-западу от села Преображенка, площадью земельного участка 5,00 га;

- фермы КРС  на 1500 голов к западу от села Преображенка, площадью земельного участка 3,70 га;

путем строительства:

- свинотоварной фермы на 100 000 голов к северу от поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 17,08 га;

- оцеводческой фермы на 1500 голов к  северу от поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 5,6га;

- зверофермы к юговостоку поселка городского типа Осинки площадью земельного участка 12,6 га;

- рыбного хозяйства за границей населенного пункта, к северу северо -востоку от поселка городского типа Осинки площадью земельного участка 12,6 га;

- рыбного хозяйства за границей населенного пункта, к югу от поселка Привольный площадью земельного участка 1,7 га;

- рыбного хозяйства за границей населенного пункта, к северу от села Преображенка площадью земельного участка 2,2 га;

| Описание и параметры функциональных зон городского поселения Осинки |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 197,10 | 1-2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 4,40 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
| Ж-6 | Зона смешанной застройки | 18,70 | 1-4 | 0,3 | 0,5 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - здание общеобразовательных учреждений в поселке Привольный по ул.Центральная,7 (реконструкция); - здание общеобразовательных учреждений в поселке городского типа Осинки по ул.Льва Толстого,1 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в поселке Привольный по ул.Центральная,7 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в поселке городского типа Осинки по ул.Куйбышева,7а (реконструкция); - центр дошкольного воспитания в поселке городского типа Осинки на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№2, площадью земельного участка 0,45 га. |
| ПЛОЩАДКА №1 в северной части п.г.т. Осинки в границах ул.Молодежная и Полевая, 1,50 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №2 в северной части поселка городского типа Осинки по ул.Рабочая, 1,20 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №3 в западной части поселка городского типа Осинки по ул.Кооперативная, 0,68 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №4 в центральной части поселка городского типа Осинки по ул.Рабочая, 2,30 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №5 северо-западной части поселка городского типа Осинки по ул.Совхозная, 3,00 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №6 западной части поселка городского типа Осинки по ул.Полевая, 6,30 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №1 в геометрическом центре села Преображенка в границах ул.Молодежная, 0,70 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №2 в южной части села Преображенка по ул.Дружбы Народов, 0,50 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №3 в северо-восточной части села Преображенка в районе ул.Украинской, 2,00 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №4 в восточной части села Преображенка в районе ул.Украинской, 2,00 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №1 в юго-восточной части поселка Привольный по ул.Центральная, 2,60 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №1 в юго-восточной части железнодорожного разъезда Разинский, 2,20 га на 1 очередь строительства; ПЛОЩАДКА №7 в юго-западной части поселка городского типа Осинки, общей площадью 46,00 га на расчетный срок; ПЛОЩАДКА №5 в северной части села Преображенка, общей площадью 6,40 га на расчетный срок; ПЛОЩАДКА №2 в северной части поселка Привольный, общей площадью 11,50 га на расчетный срок. |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
| О1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 6,10 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
| О2 | Зона размещения объектов коммунального и социально-бытового назначения | 0,15 | 1 | 0,6 | 1,8 |  |
| О5 | Зона размещения культовых объектов | 0,50 | 1-4 | 0,6 | 1,0 |  |
| О6 | Зона размещения объектов здравоохранения | 0,50 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
|  | объекты местного значения поселения городского типа: - административное здание в поселке городского типа Осинки по ул.Маяковского,15 (реконструкция); - клуб в селе Преображенка в культурно-зрелищный узел-центр на ул. Тополиной,11 (реконструкция); - сельского дома культуры в поселке городского типа Осинки по ул.Маяковского,17 (реконструкция); - сельский дом культуры в поселке Привольный на ул.Центральная,1 (реконструкция); - объекты культуры в поселке Преображенка по ул.Украинская, площадью земельного участка 0,16 га. - объекты торговли в поселке городского типа Осинки на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№2, площадью земельного участка 0,14 га; - объекты торговли и бытового обслуживания населения на ж/д разъезде Разинский по ул.Железнодорожников, площадь земельного участка 0,17 га; - объекты торговли и бытового обслуживания населения в поселке Привольный на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,10 га; - духовный религиозный центр в поселке городского типа Осинки по ул.Л.Толстого,12; - часовня в районе руинированной церкви в селе Преображенка по ул.Молодежная, площадью земельного участка 0,18 га. объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Преображенка по ул.Тополиная,11 (реконструкция); - фельдшерско-акушерского пункта в поселке Привольный по ул.Центральная,1 (реконструкция); - физкультурно-спортивный комплекс с бассейном и спортивных плоскостных сооружений открытого типа в южной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 3,00 га; - рынок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в п.г.т. Осинки на площадке № 6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,55 га; - минирынок в селе Преображенка на ул.Украинская, площадью земельного участка 0,09 га. |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ |  | __ | __ | __ |  |
| Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 17,50 | __ | __ | __ |  |
| Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 25,30 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | Зона отдыха, занятий физической культурой и спором | 7,50 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - благоустройство береговой зоны озера по ул.Маяковского в поселке городского типа Осинки, площадью земельного участка 5,00 га; - благоустройство участка школы в поселке Преображенка между ул. Тополиная и ул. Дружбы народов, площадью земельного участка 6,50 га; - благоустройство берегов природных озер в границах улиц Садовая и К.Цеткин в поселке городского типа Осинки, площадью земельного участка 4,00 га; - парковая зона в поселке Привольный на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,20 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в селе Преображенка по ул. Молодежная, площадью земельного участка 0,70 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в поселке Привольный в районе улицы Нефтяников, площадью земельного участка 0,20 га; - пять спортивных плоскостных сооружений открытого типа на площадке №6, планируемой под комплексное освоение, в поселке городского типа Осинки по ул.№2, по 0,5 га каждая, общей площадью земельных участков 2,50 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северной части поселка Привольный на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,25 га. |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 75,40 | __ | __ |  |  |
| СХ2 | объектов сельхозпроизводства | 98,31 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 1000 м |
| СХ 2-3 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения III-V класса опасности | 19,10 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
| СХ 2-4 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 2,20 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 100 м |
| СХ 2-5 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности | 3,70 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 50 м |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |
| П1 | Производственная зона | 19,60 | 1 | 0,3 | 0,6 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов - 300 м |
| П2 | Коммунально-складская зона | 5,90 | 1 | 0,3 | 0,6 |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | __ |  | __ | __ | __ |  |
| ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,90 | __ | __ | __ |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 14,40 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - берегоукрепительные сооружения в селе Преображенка, протяженностью 400 м. |
| Зона специального назначения (СП) |  |  |  |  |  |  |
| СП-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 20,60 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты регионального значения: яма Беккари в поселке городского типа Осинки в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469. |