МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план сельского поселения НАТАЛЬИНО

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

СЕЛЬСКОГО поселения НАТАЛЬИНО

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.МАНЭБ,

проф., к. арх.            _____________________        Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________          Н.Ю.Матейко

Доцент, к. арх.         ______________________         Д.В  Литвинов

Доцент, к.арх.          ______________________         Е.С.Рождественская

Архитектор              _______________________        Ю.Л.Демурина

Архитектор              _______________________        А.О.Георгиевская

Архитектор              _______________________        Ф.В.Карасев

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________       М.Н.Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________        Д.И.Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р.Бердникова

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛЬИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Натальино муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Натальино в составе следующих населенных пунктов:  села Натальино, Потуловка, Нижнее Оброчено, Новонатальино и Калиновка муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Натальино.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Натальино;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Пестрака объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 16.02.2010 № 83;

предложения заинтересованных лиц.

1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Натальино, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области ( М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Натальино полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Натальино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Натальино.

1.10 Виды объектов местного значения сельского поселения Натальино, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Натальино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Натальино, или в установленном Администрацией сельского поселения Натальино порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Натальино на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Натальино,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Натальино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Натальино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Натальино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Натальино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Натальино, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Натальино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Натальино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Натальино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Натальино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Натальино, предусмотренные генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

села Натальино

- площадка №1  в центральной части населенного пункта по ул.Мамистова, общей площадью 1,50 га;

- площадка №2  в северной части населенного пункта по ул.Мамистова, общей площадью 4,10 га;

# село Потуловка

- площадка №1  в северо-западной части населенного пункта по ул.Центральная, общей площадью 2,10 га;

- площадка №2  в центральной части населенного пункта по ул.Центральная, общей площадью 11,10 га;

# село Новонатальино

- площадка №1  в северо-западной части населенного пункта по  ул.Везувий, общей площадью 1,60 га;

- площадка №2  в северо-западной части населенного пункта по ул.Везувий, общей площадью 2,70 га;

# село Калиновка

- площадка №1  в северной части населенного пункта по ул.Калиновка, общей площадью 3,20 га;

1) в срок до 2033 года:

села Натальино

- площадка №3  в северной части населенного пункта по ул.Мамистова, общей площадью 5,70 га;

- площадка №4  в северной части населенного пункта по ул.Мамистова, общей площадью 1,00 га;

- площадка №5  в северной части населенного пункта по ул.Центральная, общей площадью 3,10 га;

- площадка №6  в юго-восточной части населенного пункта по ул.Новая, общей площадью 5,10 га;

# село Потуловка

- площадка №3  в юго-восточной части населенного пункта по ул.Майтужная, общей площадью 5,20 га;

- площадка №4  у северо-западной границы населенного пункта по ул.Северная, общей площадью 13,50 га;

- площадка №5  в северо-западной части населенного пункта по ул.Северная, общей площадью 8,0 га;

# село Новонатальино

- площадка №3  в северо-западной части населенного пункта по ул.Везувий, общей площадью 1,80 га;

# село Калиновка

- площадка №2  в юго-западной части населенного пункта в границах ул.Калиновка, общей площадью 3,60 га.

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

# путем строительства:

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в северной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,34 га.в северной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,34 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Северная,  площадью земельного участка 1,20 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северо-западной части села Новонатальино по ул.Везувий, площадью земельного участка 0,19 га;

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- физкультурно-спортивного комплекса в северо-западной части села Потуловка по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,18 га;

- спортивных плоскостных сооружений в центральной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 1,15 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Северная,  площадью земельного участка 0,7 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Центральная,  площадью земельного участка 0,5 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в северо-западной части села Новонатальино на пересечении улиц №2 и №4, площадью земельного участка 0,40 га.

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

К объектам местного самоуправления, размещение которых путем реконструкции планируется Генеральным планом в срок до 2033 года является административное здание в селе Натальино по ул.Школьная,1.

#### 2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1) путем реконструкции:

- сельского дома культуры в селе  Натальино по ул. Центральная,31

- сельского дома культуры в селе  Потуловка по ул. Центральная,22 ;

2) путем строительства:

- сельского дома культуры в центральной части села Новонатальино по ул. №2, площадь земельного участка 0,73 га.

2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- общеобразовательного учреждения в комплекс «Детский сад – школа» в селе Натальино по ул.Школьная,15;

1) в срок до 2033 года:

- новый детский сад и школа в селе Потуловка на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.Центральная, площадью земельного участка 2,60 га;

- новый детский сад и школа в селе Новонатальино на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.Сельская площадью земельного участка 1,00 га.

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Потуловка по ул.Центральная,22;

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Новонатальино по ул.Сельская,15.

1) в срок до 2033 года:

путем строительства:

- центра социального обслуживания населения, включающего помещения для нестационарного социального обслуживания пенсионеров и людей предпенсионного возраста,  для  занятий лечебной физкультурой, организации досуговой деятельности, оказания психологической помощи, проведения бесед, тренингов, сеансов эмоциональной разгрузки, в селе Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,20 га .

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

2) в срок до 2023 года:

- рынка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в селе Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,60 га;

- минирынка в селе Новонатальино на ул.Сельская, площадью земельного участка 0,40 га;

2) в срок до 2033 года

- объектов торговли в северной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,30 га;

- объектов торговли и бытового обслуживания в центральной части села Потуловка, по ул.Центральная, площадью земельного участка 1,50 га;

- объектов торговли и бытового обслуживания в северо-западной части села Потуловка, по ул.Центральная, площадь земельного участка 0,40 га.

- объектов торговли и бытового обслуживания населения в северной части села Натальино по ул.Сельская, площадь земельного участка 0,01 га.

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

- устройство скверов в с.Натальино в районе школы, площадью участка 1,00 га;

- реконструкция плотин на озере Башкирское в селе Натальино, протяженностью 360 м;

2) в срок до 2033 года

- благоустройство территории естественного озера в северной части села Натальино по ул.Мамистова, площадью земельного участка 1,50 га.

2.9 Объекты религиозного назначения

К объектам религиозного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года относится строительство  в центральной части села Натальино часовни в районе ул.Центральная, площадью земельного участка 0,40 га.

2.10 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.10.1 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# в срок до 2023 года

# 1) путем реконструкции водозабора и системы водоснабжения в селе  Натальино;

# 2) путем строительства - сети водопровода:

- на Площадке № 1 в селе Натальино протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 2 в селе Натальино протяженностью – 0,80 км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства - сети водопровода:

# - на Площадке № 3 в селе Натальино протяженностью – 0,50 км;

# - на Площадке № 4 в селе Натальино протяженностью – 0,50 км;

# - на Площадке № 5 в селе Натальино протяженностью – 0,40 км.

# 2.10.2 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2033 года путем строительства межпоселенческого газопровода в с.Натальино, общей протяженностью 15,1 км.

# 2.10.3 Объекты теплоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

# 1) путем реконструкции тепловых сетей в селе Натальино, общей протяженностью 9,00 км;

2) путем строительства газовых модульных котельных для теплоснабжения зданий муниципальных учреждений в селе Натальино.

# 2.10.4 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства– сети энергоснабжения:

- на Площадке № 1 в селе Натальино кабельной линии протяженностью – 0,20 км;

- на Площадке № 2 в селе Натальино кабельной линии протяженностью – 0,40 км;

- на Площадке № 1 в селе Потуловка кабельной линии протяженностью – 0,60 км;

- на Площадке № 2 в селе Потуловка кабельной линии протяженностью – 1,00 км;

- на Площадке № 1 в селе Калиновка кабельной линии протяженностью – 0,50 км;

- на Площадке № 1 в селе Новонатальино кабельной линии протяженностью – 0,60 км;

- на Площадке № 2 в селе Новонатальино кабельной линии протяженностью – 0,60 км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства– сети энергоснабжения:

- на Площадке № 3 в селе Натальино кабельной линии протяженностью – 0,50 км;

- на Площадке № 4 в селе Натальино кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 5 в селе Натальино кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 3 в селе Потуловка кабельной линии протяженностью – 1,20 км;

- на Площадке № 4 в селе Потуловка кабельной линии протяженностью – 2,10 км;

- на Площадке № 2 в селе Калиновка кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 3 в селе Новонатальино кабельной линии протяженностью – 0,70 км.

#### 2.11 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.11.1 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Натальино до 2023 года путем:

1) реконструкции в:

селе Натальино:

- ул.Мамистова – 1,10 км;

селе Потуловка:

ул.Центральная – 1,1 км.

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 2,20 км улиц и дорог в границах сельского поселения Натальино.

2) строительства в:

селе Натальино:

На площадке №1

- улицы №1 – 0,20 км;

- улицы №2 – 0,20 км;

селе Потуловка:

На площадке №2

- улицы №3 – 0,20 км;

- улицы №4 – 0,20 км;

- улицы №5 – 0,20 км;

селе Новонатальино:

На площадке №1

- улицы №1 – 0,50 км;

- улицы №3 – 0,40 км;

На площадке №2

- улицы №2 – 0,30 км;

- улицы №6 – 0,40 км.

Всего строительству к 2023 г. подлежит 2,60 км улиц и дорог в границах сельского поселения Натальино.

2.11.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Натальино до 2033 года путем:

1) реконструкции в:

селе Натальино:

ул.Приозерная – 1,1 км;

селе Потуловка:

ул.Майтжная – 1,5 км;

ул.Северная – 1,2 км;

селе Калиновка:

ул.Калиновка – 0,5 км;

селе Новонатальино:

ул.Везувий – 0,9 км;

Всего реконструкции к 2033 г. подлежит 5,20 км улиц и дорог в границах сельского поселения Натальино.

- строительства в:

селе Потуловка:

На площадке №4

- улицы №4 – 0,50 км;

- улицы №2 – 0,30 км;

селе Новонатальино:

На площадке №3

- улицы №4 – 0,50 км;

- улицы №5 – 0,50 км.

Всего строительству к 2033 г. подлежит 1,80 км улиц и дорог в границах сельского поселения Натальино.

2.12 Объекты межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

Объекты межпоселенческого характера по охране окружающей среды, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года путем:

- консервации существующего скотомогильника в селе Натальино с последующей рекультивацией территории в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469;

- строительства ямы Беккари в селе Натальино в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

2.14 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- производственных объектов и коммунально-складской зоны в южной части села Натальино, площадью  земельного участка 3,20 га;

- производственных объектов и коммунально-складской зоны у западной границы села Натальино, площадью земельного участка 6,10 га;

- объектов сельскохозяйственного назначения у восточной границы села Натальино, площадью земельного участка 30,00 га;

- коллективных садов в юго-восточной части села Натальино, площадью земельного участка 7,00 га;

- объектов сельскохозяйственного назначения в центральной части  села Потуловка по ул.Центральная, площадью земельного участка 11,00 га;

- объектов сельскохозяйственного назначения в центральной части села Потуловка  по ул.Центральная, площадью земельного участка 4,80 га;

- объектов сельскохозяйственного назначения в юго-восточной части села Новонатальино, площадью земельного участка 8,80 га;

- объектов сельскохозяйственного назначения в юго-западной (площадью земельного участка 1,9 га), в северо-западной (площадью земельного участка 0,7 га) и северо-восточной (площадью земельного участка 1,7 га) частях села Нижнее Оброчено.

| Описание и параметры функциональных зон сельского поселения Натальино |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 136,70 | 1-2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 8,30 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
| Ж-6 | Зона смешанной застройки | 81,90 | 1-4 | 0,3 | 0,5 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - общеобразовательное учреждение-комплекс «Детский сад – школа» в селе Натальино по ул.Школьная,15 (реконструкция); - детский сад и школа в селе Потуловка на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.Центральная, площадью земельного участка 2,60 га; - детский сад и школа в селе Новонатальино на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, по ул.Сельская площадью земельного участка 1,00 га. |
| площадка №1 в центральной части села Натальино по ул.Мамистова, 1,50 га на 1 очередь строительства; площадка №2 в северной части села Натальино по ул.Мамистова, 4,10 га на 1 очередь строительства; площадка №1 в северо-западной части села Потуловка по ул.Центральная, 2,10 га на 1 очередь строительства; площадка №2 в центральной части села Потуловка по ул.Центральная, 11,10 га на 1 очередь строительства; площадка №1 в северо-западной части села Новонатальино по ул.Везувий, 1,60 га на 1 очередь строительства; площадка №2 в северо-западной части села Новонатальино по ул.Везувий, 2,70 га на 1 очередь строительства; площадка №1 в северной части села села Калиновка по ул.Калиновка, 3,20 га на 1 очередь строительства; площадка №3 в северной части села Натальино по ул.Мамистова, 5,70 га на расчетный срок; площадка №4 в северной части села Натальино та по ул.Мамистова, 1,00 га на расчетный срок; площадка №5 в северной части села Натальино по ул.Центральная, 3,10 га на расчетный срок; площадка №6 в юго-восточной части села Натальино по ул.Новая, 5,10 га на расчетный срок; площадка №3 в юго-восточной части села Потуловка по ул.Майтужная, 5,20 га на расчетный срок; площадка №4 у северо-западной границы села Потуловка по ул.Северная, 13,50 га на расчетный срок; площадка №5 в северо-западной части села Потуловка по ул.Северная, 8,0 га на расчетный срок; площадка №3 в северо-западной части села Новонатальино по ул.Везувий, 1,80 га на расчетный срок; площадка №2 в юго-западной части села Калиновка в границах ул.Калиновка, 3,60 га на расчетный срок. |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
| О1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 8,04 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
| О2 | Зона размещения объектов коммунального и социально-бытового назначения | 0,30 | 1 | 0,6 | 1,8 |  |
| О5 | Зона размещения культовых объектов | 0,40 | 1-4 | 0,6 | 1,0 |  |
| О6 | Зона размещения объектов здравоохранения | 0,65 | 1-2 | 0,8 | 2,4 |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный комплекс в северо-западной части села Потуловка по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,18 га; - административное здание в селе Натальино по ул.Школьная,1 (реконструкция); - сельский дом культуры в селе Натальино по ул. Центральная,31 (реконструкция); - сельский дом культуры в селе Потуловка по ул. Центральная,22 (реконструкция); - сельский дом культуры в центральной части села Новонатальино по ул. №2, площадь земельного участка 0,73 га; - центр социального обслуживания населения, включающий помещения для нестационарного социального обслуживания пенсионеров и людей предпенсионного возраста, для занятий лечебной физкультурой, организации досуговой деятельности, оказания психологической помощи, проведения бесед, тренингов, сеансов эмоциональной разгрузки, в селе Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,20 га; - рынок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в селе Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,60 га; - минирынок в селе Новонатальино на ул.Сельская, площадью земельного участка 0,40 га; - объекты торговли в северной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,30 га; - объекты торговли и бытового обслуживания в центральной части села Потуловка, по ул.Центральная, площадью земельного участка 1,50 га; - объекты торговли и бытового обслуживания в северо-западной части села Потуловка, по ул.Центральная, площадь земельного участка 0,40 га; - объекты торговли и бытового обслуживания населения в северной части села Натальино по ул.Сельская, площадь земельного участка 0,01 га; - часовня в центральной части села Натальино в районе ул.Центральная, площадью земельного участка 0,40 га; объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Потуловка по ул.Центральная,22 (реконструкция); - фельдшерско-акушерского пункта в селе Новонатальино по ул.Сельская,15 (реконструкция); - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в северной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,34 га. |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ |  | __ | __ | __ |  |
| Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 10,30 | __ | __ | __ |  |
| Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 35,70 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | Зона отдыха, занятий физической культурой и спором | 3,30 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - сквер в с.Натальино в районе школы, площадью участка 1,00 га; - благоустройство территории естественного озера в северной части села Натальино по ул.Мамистова, площадью земельного участка 1,50 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Северная, площадью земельного участка 1,20 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северо-западной части села Новонатальино по ул.Везувий, площадью земельного участка 0,19 га; - спортивные плоскостные сооружения в центральной части села Натальино по ул.Центральная, площадью земельного участка 1,15 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Северная, площадью земельного участка 0,7 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северо-западной части села Потуловка по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,5 га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в северо-западной части села Новонатальино на пересечении улиц №2 и №4, площадью земельного участка 0,40 га. |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 99,10 | __ | __ | __ |  |
| СХ2 | объектов сельхозпроизводства | 3,50 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
| СХ 3 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения III-V класса опасности | 7,00 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
| СХ 2-3 | Подзона объектов сельскохозяйственнго назначения III-V классов опасноси | 8,80 | 1 | 0,6 | 1,8 |  |
| СХ 2-4 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности | 34,50 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 100 м |
| СХ 2-5 | Подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности | 11,71 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 50 м |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |
| П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасновти | 4,10 | 1 | 0,3 | 0,6 |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | __ |  | __ | __ | __ |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 20,01 | __ | __ | __ |  |
| Т |  | 6,10 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - реконструкция плотин на озере Башкирское в селе Натальино, протяженностью 360 м |
| Зона специального назначения (СП) |  |  |  |  |  |  |
| СП-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 4,60 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты регионального значения: - консервации существующего скотомогильника в селе Натальино с последующей рекультивацией территории в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469; - строительства ямы Беккари в селе Натальино в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469. |