МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план сельского поселения ПЕСОЧНОЕ

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

СЕЛЬСКОГО поселения ПЕСОЧНОЕ

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

член-корр.МАНЭБ,

проф., к. арх.            _____________________        Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________          Н.Ю.Матейко

Доцент, к. арх.         ______________________        М.Г.Зобова

Доцент, к. арх.          ______________________       Е.С.Рождественская

Архитектор              _______________________      Ю.Л.Демурина

Ответственный исполнитель

Раздела «ООС и ОВОС», к.т.н.     ____________      М.Н.Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»__________________        Д.И.Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   __________________      Е.Р.Бердникова

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Песочное муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Песочное в составе следующих населенных пунктов:  села Песочное и села Новомихайловка  муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Песочное.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Песочное;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Пестрака объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.09.2012 № 548;

предложения заинтересованных лиц.

1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Песочное, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области ( М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Песочное полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Песочное и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Песочное.

1.10 Виды объектов местного значения сельского поселения Песочное, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Песочное, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Песочное, или в установленном Администрацией сельского поселения Песочное порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Песочное на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Песочное,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Песочное, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Песочное, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Песочное, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Песочное, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Песочное, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Песочное, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Песочное, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Песочное, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Песочное, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Песочное, предусмотренные генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

# село Новомихайловка

- площадка №1   в  южной  части населенного пункта общей площадью 10,4 га.

- площадка №2   в  северной  части населенного пункта общей площадью 3 га.

- площадка №3   в  восточной  части населенного пункта общей площадью 4 га.

2) в срок до 2033 года:

село Песочное

- площадка №1 к западу от  населенного пункта общей площадью 21 га.

- площадка №2 на северо-западе  населенного пункта общей площадью 1 га.

- площадка №3 на севере  населенного пункта общей площадью 5 га.

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

# путем строительства:

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части cела Песочное по ул.Советской, площадью земельного участка 1 га;

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2023 года:

1) путем реконструкции:

- административного здания на улице Центральная в селе Песочное, площадью земельного участка 0,14 га.

#### 2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции

- дома культуры в селе Песочное, расположенного по ул. Центральная;

2) в срок до 2033 года:

путем строительства

- нового объекта культуры МФК в селе Песочное на ул. Центральная, площадью земельного участка  1,50 га;

- нового объекта культуры МФК в селе Новомихайловка на ул. Степная, площадью земельного участка  1,50 га.

2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- общеобразовательных учреждений в комплексы, включающие общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и дошкольное образовательное учреждение, в селе Песочное по ул. Центральная;

- общеобразовательных учреждений в комплексы, включающие общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и дошкольное образовательное учреждение, в селе Новомихайловка по ул. Центральная;

путем строительства:

- детского дошкольного учреждения на 20 мест в селе Новомихайловка на ул.Центральная, площадью земельного участка 0,02 га.

1) в срок до 2033 года:

путем строительства:

- детского дошкольного учреждения на 30 мест в селе Песочное по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,02 га;

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Песочное по ул.Советская;

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Новомихайловка по ул.Фасадная;

1) в срок до 2033 года

путем строительства:

- аптеки в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК;

-аптеки в селе Новомихайловка по ул. Степная в составе МФК.

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем строительства:

- мастерской бытового обслуживания в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК;

- объектов торговли и бытового обслуживания в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК;

- объектов торговли и бытового обслуживания в селе Новомихайловка по ул. Степная в составе МФК.

2) в срок до 2033 года

путем строительства

- объектов торговли и бытового обслуживания в селе Песочное на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, по ул.№ 1, площадью земельного участка 0,15 га;

- объектов торговли и бытового обслуживания в селе Новомихайловка на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, по ул.Фасадная, площадью земельного участка 0,15 га.

- гостиницы в селе Песочное по ул. Центральная, площадью земельного участка 1,15 га.

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

- благоустройство естественного озера северо-западнее села Новомихайловка, площадью участка 3,50 га.

2) в срок до 2033 года

путем реконструкции:

- плотины у северной границы села Новомихайловка;

# - сквера в селе Песочное по ул.Центральная;

- пешеходных бульваров в селе Песочное на площадке №1, планируемой  под  комплексное  освоение,   площадью земельного участка 7,50 га;

# путем строительства:

# - сквера в селе Песочное по ул. Советская площадью 1,1 га.

# 2.9 Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Объектом местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2023 года, является реконструкция гаража на 10 машино-мест по ул.Советской в  селе Песочное,  площадью земельного участка 0,5 га.

2.10 Объекты религиозного назначения

Не планируется.

2.11 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

2.11.1 Строительство очистных сооружений межпоселенческого значения, с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Песочное.

# 2.11.2 Объекты теплоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

- путем строительства модульной котельной в селе Песочное для теплоснабжения ДДУ по ул.Центральная;

- путем строительства модульной котельной в селе Песочное для теплоснабжения МФК по ул.Центральная;

- путем строительства модульной котельной в селе Новомихайловка для теплоснабжения ДДУ по ул.Центральная;

- путем строительства модульной котельной в селе Новомихайловка для теплоснабжения  МФК по ул. Степная.

1) в срок до 2033 года

- путем строительства модульных котельных в селе Песочное для теплоснабжения объектов планируемой площадки №1.

# 2.11.3 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем строительства - сети водопровода:

- на Площадке №1  в селе Новомихайловка протяженностью – 3,5 км;

2) в срок до 2033 года

- на Площадке №1  в селе Песочное протяженностью – 3,6 км;

# 2.11.4 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства - сети газопровода:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети газопровода:

- на Площадке №1  в селе Новомихайловка протяженностью – 2,44 км;

- к новым объектам по ул. Центральная в селе Песочное  протяженностью – 0,33 км.

# 1) в срок до 2033 года путем строительства – сети газопровода:

- на Площадке №1  в селе Песочное протяженностью – 5,05 км;

# 2.11.5 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети энергоснабжения:

- на Площадке №1  в селе Новомихайловка протяженностью – 12 км;

# 1) в срок до 2033 года путем строительства – сети энергоснабжения:

- на Площадке №1  в селе Песочное протяженностью – 18 км;

#### 2.12 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.12.1 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Песочное до 2023 года путем:

1) реконструкции в:

селе Песочное:

- ул.Дачная – 0,6 км;

- ул.Центральная – 1,5 км;

- ул.Мелиораторов – 0,3 км;

- ул. Садовая – 0,3 км;

- ул. Советская – 0,65 км;

- ул. Рабочая – 0,3 км;

селе Новомихайловка:

- ул.Фасадная – 0,8 км;

- ул.Центральная – 1,0 км;

- ул.Степная – 0,20 км;

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 5,9 км улиц и дорог в границах сельского поселения Песочное.

2) строительства в:

селе Новомихайловка:

На площадке №1

- улицы №1 – 1,2 км;

- ул.Фасадная – 0,5 км;

- ул.Центральная – 0,3 км;

Всего строительству к 2023 г. подлежит 2,0 км улиц и дорог в границах сельского поселения Песочное.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Песочное до 2033 года путем:

1) реконструкции в:

селе Песочное

- ул. Восточная – 0,3 км;

- ул. Южная - 0,65 км;

- ул.Западная – 0,3 км;

- ул.Полевая - 0,25 км;

селе Новомихайловка:

- ул.Степная – 0,3 км;

Всего реконструкции к 2033 г. подлежит 1,8 км улиц и дорог в границах сельского поселения Песочное.

- строительства в:

селе Песочное:

На площадке №2

- улицы №1 – 0,8 км;

- ул. Южная - 0,4 км;

- ул.Западная – 0,45 км;

- ул.Полевая - 0,4 км;

- ул.Центральная – 0,45 км;

Всего строительству к 2033 г. подлежит 2,55 км улиц и дорог в границах сельского поселения Песочное.

# 2.13 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

Объекты специального назначения в сфере организации ритуальных услуг, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- не планируется.

2.14 Объекты межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

Объекты межпосленческого значения по охране окружающей среды, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- ликвидация несанкционированной свалки ТБО в районе села Песочное;

- строительство ямы Беккари на территории с.п. Песочное.

2.15 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1) путем реконструкции:

-КФХ в селе Песочное;

2) путем строительства:

- рыбпитомника в районе села Новомихайловка.

| Описание и параметры функциональных зон |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
|  |  | Село Песочное | Село Новомихай-ловка |  |  |  |  |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 43,1 | 64 | 1-2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 2,12 | 1,02 | 1-2 | 0,6 | 1,2 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - общеобразовательные учреждения - комплексы, включающие общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и дошкольное образовательное учреждение, в селе Песочное по ул. Центральная (реконструкция); - общеобразовательные учреждения - комплексы, включающие общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и дошкольное образовательное учреждение, в селе Новомихайловка по ул. Центральная (реконструкция); - детское дошкольное учреждение на 20 мест в селе Новомихайловка на ул.Центральная, площадью земельного участка 0,02 га; - детское дошкольное учреждение на 30 мест в селе Песочное по ул.Центральная, площадью земельного участка 0,02 га; |
| площадка №1 (село Новомихайловка) в южной части села общей площадью 10,4 га рассчитана на 2 очередь строительства; площадка №2 (село Новомихайловка) в северной части села общей площадью 3 га рассчитана на 1 очередь строительства; площадка №3 (село Новомихайловка) в восточной части села общей площадью 4 га рассчитана на 1 очередь строительства; площадка №1 (село Песочное) к западу от села общей площадью 21 га рассчитана на 2 очередь строительства. площадка №2 (село Песочное) в северо-западной части села общей площадью 1 га рассчитана на 1 очередь строительства. площадка №3 (село Песочное) в северной части села общей площадью 5 га рассчитана на 1 очередь строительства. |
| Общественно-деловая зона (О), включающая подзоны: |
| О1 | Зона делового, общественного и коммерчского назначения | 2,15 | 1,95 | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
| О2 | Зона размещения объектов коммунального и социально-бытового назначения | 1,7 | 1,15 | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
| О6 | Зона размещения объектов здравоохранения | 0,25 | 0,25 | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - реконструкция административного здания на пересечении улиц Центральная селе Песочное, площадью земельного участка 0,14 га; - реконструкция дома культуры в селе Песочное, расположенного по ул. Центральная; - строительство нового объекта культуры МФК в селе Песочное на ул. Центральная, площадью земельного участка 1,50 га; - строительство нового объекта культуры МФК в селе Новомихайловка на ул. Степная, площадью земельного участка 1,50 га. объекты местного значения сельского поселения: - реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в селе Песочное по ул.Советская; - реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в селе Новомихайловка по ул.Фасадная; - строительство аптеки в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК; -строительство аптеки в селе Новомихайловка по ул. Степная в составе МФК; - строительство мастерской бытового обслуживания в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК; - строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Песочное по ул.Центральная в составе МФК; - строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Новомихайловка по ул. Степная в составе МФК; - строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Песочное на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№ 1, площадью земельного участка 0,15 га; - строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Новомихайловка на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -строительство гостиницы в селе Песочное по ул. Центральная, площадью земельного участка 1,15 га. |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |
| Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 2,5 | 1 | __ | __ | __ |  |
| Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 1,2 | 3,5 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | Зона отдыха, занятий физической культурой и спором | 1 | - | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - плотина на пруде в селе Новомихайловка, протяженностью 300 м (реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - строительство спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части cела Песочное по ул.Советской, площадью земельного участка 1 га; - благоустройство естественного озера северо-западнее села Новомихайловка, площадью участка 3,50 га. - реконструкция сквера в селе Песочное по ул.Центральная; - пешеходные бульвары в селе Песочное на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,75 га; - сквер в селе Песочное по ул. Советская площадью 1,1 га. |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 70,4 | 8,7 | __ | __ | - |  |
| СХ2 | объектов сельхозпроизводства | 23 | 1,5 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
|  | - реконструкция КФХ в селе Песочное |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П-1 | -производс-твенных объектов | - | 10 | 1 | 0,3 | 0,6 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - рыбпитомник южнее села Новомихайловка на территории 10 га. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, включающая подзоны: |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 5 | 4 | __ | __ | __ |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 1 | 0,05 | __ | __ | __ |  |
|  | - строительство АЗС и СТОА на территории площадью 1 га в селе Песочное по улице Центральная на въезде. |
| Зона специального назначения (СП) |
| СП-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | (4,5 за границами населенных пунктов) | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - строительство ямы Беккари в районе села Песочное. |