Изменения в генеральный план

сельского поселения Ольгино

муниципального района Безенчукский

Самарской области

Положение

о территориальном планировании

сельского поселения Ольгино

муниципального района Безенчукский

самарской области

ТОМ 1

г. Самара, 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Безенчукский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Ольгино муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Ольгино.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Ольгино;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ольгино объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

предложения заинтересованных лиц.

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области 11.05.2010 г. № 641. 1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Ольгино, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области ( М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Ольгино полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Ольгино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Ольгино.

1.10 Виды объектов местного значения сельского поселения Ольгино, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Ольгино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ольгино, или в установленном Администрацией сельского поселения Ольгино порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Ольгино,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Ольгино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Ольгино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Ольгино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ольгино, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ольгино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ольгино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

# 2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области,

# их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Ольгино, предусмотренные генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

# село Ольгино

- площадка №1 в южной части населенного пункта, общей площадью 21,58 га;

- площадка №2 в южной части населенного пункта, общей площадью 27,2  га;

# село Макарьевка

- площадка №1  в геометрическом центре села по ул. Фермерской площадью 6 га;

- площадка №2  на северо-западе населенного пункта общей площадью 10,7 га;

село Иоганесфельд

- площадка №1  в юго-восточной части населенного пункта, площадью 3,5 га;

2) в срок до 2033 года:

село Ольгино:

- площадка №3  в западной части населенного пункта, общей площадью 18,2 га;

- площадка №4 в западной части населенного пункта, общей площадью 16,7 га;

село Макарьевка

- площадка №3 в северо-восточной части населенного пункта, общей площадью 17,9 га;

село Иоганесфельд

- площадка №2 в юго-восточной части населенного пункта, общей площадью 28 га;

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции

-спортивного зала при ДК «Светлана» в селе Ольгино, на улице Мира, 6;

- стадиона в центральной части села Ольгино (рядом со школой).

# путем строительства:

- двух участков спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, общей площадью земельных участков 0,75 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, Мелиораторов общей площадью земельного участка 0,25 га;

- создание в селе Ольгино спортивных плоскостных сооружений открытого типа на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,94 га.

- физкультурно-спортивного комплекса с универсальными спортивными залами, крытым бассейном и плоскостными сооружениями в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 1,80 га.

# путем строительства:

- Спортивного центра в cеле Иоганесфельд в восточной части населенного пункта в районе пер. Гаана, площадью земельного участка 0,3 га;

2) в срок до 2033 года:

# путем строительства:

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 2.44 га.

путем строительства:

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в cеле Иоганесфельд на площадке №2, площадью земельного участка 1,8 га ;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в cеле Макарьевка на площадке №3 по проектируемой улице №1, площадью земельного участка 0,8 га;

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- административного здания в центре села Ольгино по ул.Школьная, 2;

-административного здания на юго-востоке села Ольгино по ул.Специалистов, 11а;

- здания администрации в центре села Ольгино по ул. Мира, 3.

- административного здания в административном центре села Макарьевка по ул. Мира 48.

- в срок до 2033 года

путем строительства:

-административного здания в селе Ольгино на площадке №3, площадью участка 0,2 га.

## 2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- сельского дома культуры «Светлана» в селе Ольгино, расположенного по ул. Мира, 6, включающего клуб и библиотеку;

- сельского дома культуры в селе Макарьевка, расположенного по ул.Мира 19;

путем строительства:

-клуба в селе Иоганесфельд по пер. Гаан, площадью земельного участка 0,2 га;

- культурно-оздоровительного центра в cеле Макарьевка на пересечении улиц Фермерская и  Мира, площадью земельного участка 1,1 га;

- в срок до 2033 года

путем строительства:

- культурно-досугового центра в селе Ольгино на площадке № 3, планируемом под комплексное освоение, площадью земельного участка  1,5 га.

## 2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- здания общеобразовательной школы (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Ольгино по ул.Школьная,1;

- детского дошкольного учреждения в селе Ольгино по ул. Мира,3.

- детского дошкольного учреждения  в селе Макарьевка

2) в срок до 2033 года:

путем строительства:

-детского дошкольного учреждения в Иоганесфельде на площадке №2 планируемой под комплексное освоение по ул №8, площадью земельного участка 0,27 га;

- средней общеобразовательной школы на 130 учащихся в Иоганесфельде на площадке №2 по ул №8 планируемой под комплексное освоение площадью земельного участка 0,65  га;

## 2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Ольгино с целью преобразования в офис врача общей практики ул.Специалистов,11;

- фельдшерско-акушерского пункта в селе Иоганесфельд  по пер. Гаан, 9;

путем строительства:

- аптеки в селе Ольгино на площадке № 1, планируемом под комплексное освоение на пересечении улиц №4 и №3, площадью участка 0,20 га

- ФАП в селе Макарьевка на ул. Мира площадью земельного участка 0,21 га.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- аптеки в селе Ольгино на площадке № 3, планируемом под комплексное освоение, площадью участка 0,20 га

- аптеки в с. Макарьевка на ул.Мира, площадью земельного участка 0,23 га.

#### 2.7 Объекты капитального строительства в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты капитального строительства в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции

- объектов торговли, обслуживания в селе Ольгино по улицам Центральная, Мира, Школьная и Ленина;

- бани в центре села Ольгино по ул. Мира 9.

путем строительства

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№3, площадью земельного участка 0,15 га.

-предприятия общественного питания в селе Ольгино на площадке №1 площадью участка 0,15 га.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

-предприятия общественного питания в селе Ольгино, на площадке №3 площадью участка 0,2 га.

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение, по ул.№3, площадью земельного участка 0,15 га.

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №4, планируемой под комплексное освоение, по ул.№4, площадью земельного участка 0,21 га.

- строительство объекта торговли и бытового обслуживания в с. Макарьевка по ул. Мира на площадке, планируемой под строительство культурно-оздоровительного комплекса площадью земельного участка 0,2 га

- строительство объекта торговли и общественного питания, в с. Иоганесфельд на площадке №2 планируемой под комплексное освоение  площадью земельного участка 0,4 га.

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

-сквера в центре села Ольгино (рядом со школой) по ул. Мира общей площадью участка 0,7 га;

- сквера вдоль северо-западной границы села Иоганесфельд, площадью участка 2,2 га;

- зоны отдыха вдоль северо-западной границы села Иоганесфельд, площадью участка 2,78 га.

путем строительства:

- парка в структуре жилой застройки на востоке села Ольгино на пересечении улиц Мелиораторов и Восточная, площадь участка 0,82 га;

- бульвара на южной границе села Ольгино между участками существующей застройки и  площадкой №1, планируемой под комплексное освоение, общей площадью 2,2 га;

- сквера в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы  Степная  и ул. №4 общей площадью 1,1га.

2) в срок до 2033 года

путем реконструкции:

- восстановление и благоустройство пруда в селе Ольгино в юго-западной части села;

путем строительства:

- зоны отдыха в селе Ольгино в юго-западной части села, площадью земельного участка 9.31  га.

- сквера в селе Ольгино на площадке№3 планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы в районе формируемого общественного центра площадью участка 1.87  га:

- сквера в селе Ольгино на площадке №3 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №8) площадью 0,26 га;

- сквера в селе Ольгино на площадке №4 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №9) площадью 0,24 га;

- площадки на юго-восточной границе с. Макарьевка, по ул. Мира для проведения этнофестивалей немецкой культуры) площадью участка 4.2 га;

- благоустройство территорий на озере Кругленькое, северо-западнее села Макарьевка площадью участка;

- благоустройство территорий на западной границе села Макарьевка (организуемый водоем), площадью.

# 2.9 Объекты капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- пожарного депо расположенного в центре села Ольгино на улице Мира, 10.

- здания ЖЭУ, расположенного в центре села Ольгино на улице Мира, 5а.

путем ввода в эксплуатацию

- пожарного депо в селе Макарьевка по

ул. Мира 2а;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

-гостиницы на 22 места на площадке №3, планируемой под комплексное освоение площадью участка 1,2 га

## 2.10 Объекты религиозного назначения

Объекты религиозного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2033

путем строительства

- часовня в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2 га.

- помещение для пасторских служб в комплексе культурно-оздоровительного центра в с. Макарьевка.

## 2.11 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.11.1 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

# путем реконструкции

# - сети водопровода в селе Макарьевка;

путем строительства:

- сети водопровода в селе Ольгино по ул. Мелиораторов в селе Ольгино протяженностью – 0,70 км;

- сети водопровода в селе Ольгино на Площадке №1 – 2,1 км:

- сети водопровода в селе Ольгино на Площадке №2 – 1,17 км;

- расширения существующего подземного водозабора в селе Ольгино.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

- сети водопровода на Площадке №3  в селе Ольгино протяженностью – 1,75 км;

- сети водопровода в селе Ольгино на Площадке №4 – 1,75км.

- сети водопровода на Площадке №1  в селе Макарьевка протяженностью – 2,46 км;

- сети водопровода на Площадке №2  в селе Макарьевка протяженностью – 0,73 км;

- сети водопровода на Площадке №1 в селе Иоганесфельд протяженностью – 1,28 км;

- водозаборной скважины на Площадке №2 в селе Макарьевка на площадке №2;

# в срок до 2033 года

# путем строительства:

- сети водопровода на Площадке №3 в селе Макарьевка протяженностью –1,63 км.

- сети водопровода на Площадке №2 в селе Иоганесфельд протяженностью –2,4 км;

- водозаборной скважины на Площадке №2 в селе Иоганесфельд на площадке №2.

# 2.11.2. Объекты канализации, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 1 протяженностью  – 2,1 км;

- строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 2 протяженностью  – 1,17км;

- строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 1.

2) в срок до 2033 года путем:

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 3 протяженностью – 1,75 км;

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 4 протяженностью – 1,75 км;

# - строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 3.

# 2.11.3 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года

# путем строительства:

- сети газопровода в селе Ольгино на Площадке №1  – 4,6км;

- сети газопровода в селе Ольгино на Площадке №2  – 2,34км;

# - сети газопровода в селе Макарьевка на Площадке №1– 4,92 км;

# - сети газопровода в селе Макарьевка на Площадке №2– 1,46км;

# - сети газопровода в селе Иоганесфельд на Площадке №1 -- 2,56 км;

# 2) срок до 2033 года

# путем строительства:

- сети газопровода в селе Ольгино на Площадке №3 – 4,3 км;

- сети газопровода в селе Ольгино на Площадке №4 – 2,4 км.

- сети газопровода в селе Макарьевка на Площадке №3– 3,26 км.

- сети газопровода в селе Иоганесфельд на Площадке №2– 4,8  км.

#### 2.11.4 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года

# путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в селе Ольгино протяженностью – 2,23 км;

- сети энергоснабжения в селе Ольгино на Площадке №2 протяженностью – 1,17 км;

- строительства пяти трансформаторных подстанций 6/0,38 кВ в селе Ольгино на Площадке № 1, 2;

- сети электроснабжения на Площадке №1 в селе Макарьевка протяженностью – 2,46 км;

- сети электроснабжения на Площадке №2 в селе Макарьевка протяженностью – 0,73км;

- сети электроснабжения на Площадке №1 в селе Иоганесфельд протяженностью – 1,28 км;

- строительства трех трансформаторных подстанций 10/0,38 кВА в селе Макарьевка на Площадках №1 и 2;

- строительства одной трансформаторной подстанции 10/0,38 кВА в селе Иоганесфельд на Площадке №1;

# 2) срок до 2033 года

# путем строительства:

- сети энергоснабжения в селе Ольгино на Площадке №3 протяженностью – 1,75 км;

- сети энергоснабжения в селе Ольгино на Площадке №4 протяженностью – 1,2 км;

- строительства шести трансформаторных подстанций 6/0,38 кВ в селе Ольгино на Площадке № 3, 4.

- сети электроснабжения на Площадке №3 в селе Макарьевка протяженностью – 1,63км;

- сети электроснабжения на Площадке №2 в селе Иоганесфельд протяженностью –2,4 км;

- строительства одной трансформаторной подстанции 10/0,38 кВА в селе Макарьевка на Площадке №3;

- строительства двух трансформаторных подстанций 10/0,38 кВА в селе Иоганесфельд на Площадке №2.

# 2.11.5 Объекты электросвязи, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке №1 протяженностью – 2,3 км;

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке №2 протяженностью  – 1,17 км;

- расширения АТС в селе Ольгино.

- строительства сети электросвязи в селе Макарьевка на Площадке №1 протяженностью – 2,46 км;

- строительства сети электросвязи в селе Макарьевка на Площадке № 2 протяженностью  – 0,73 км;

- строительства сети электросвязи в селе Иоганесфельд на Площадке №1 протяженностью – 1,28км;

- расширения АТС в селе Макарьевка.

2) в срок до 2033 года путем:

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке № 3 протяженностью – 1,75км;

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке № 4 протяженностью  – 1,2км.

- строительства сети электросвязи в селе Макарьевка на Площадке №3 протяженностью  – 1,63 км;

- строительства сети электросвязи в селе Иоганесфельд на Площадке №2 протяженностью – 2,4 км.

#### 2.12 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.12.1 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Ольгино

1) до 2023 года

путем реконструкции:

в селе Ольгино:

- ул.Мелиораторов – 0,7 км;

в селе Макарьевка:

- ул. Мира - 2,3 км,

в селе Иоганесфельд

-ул. Молодежная– 1,0км

-ул. Центральная– 1,2 км

-существующие улицы 2-6 в  границах села Иоганесфельд -2,87 км

путем ввода в эксплуатацию автодороги местного значения Иоганесфельд-Новонатальино.

путем строительства:

в селе Ольгино:

- автодороги местного значения соединяющей село Ольгино и крестьянско – фермерские хозяйства, расположенные на северо- западе поселения, протяженностью 5,6 км;

-автодороги местного значения соединяющей село Ольгино с участком на котором располагаются очистные сооружения (на севере поселения) протяженностью 2 км.

На площадке №1

-  участка улицы №1 – 0,35 км;

- участка  улицы №2– 0,35 км;

- участка  улицы №3– 0,35 км;

- улицы  №4 – 0,87 км;

- улицы №5 – 0,87

На площадке №2

- улицы №6 – 0,87 км;

-  участка улицы №1 – 0,35 км;

- участка  улицы №2– 0,35 км;

- участка  улицы №3– 0,35 км;

селе Макарьевка:

- ул. Фермерская с.Макарьевка – 1,4 км,

- проектируемая ул. №1 в с.Макарьевка – 1,15 км,

- проектируемая ул. №2 в с.Макарьевка – 1,2 км,

- проектируемая ул. №3 в с.Макарьевка – 0,7 км,

- проектируемая ул. №4 в с.Макарьевка – 0,61 км,

- проектируемая ул. №5 в с.Макарьевка – 0,45 км,

- проектируемая ул. №6 в с.Макарьевка – 0,6 км,

Строительство автодороги Макарьевка – Соловьево протяженностью 4 км.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Ольгино

1) до 2033 года

путем строительства:

в селе Ольгино:

На площадке №3

- участка ул. №1 – 0,61 км,

- участка ул. №2 – 0,61 км,

- ул. №3 – 0,367 км

- ул. №4 – 0,280 км

- ул. №5 – 0,280 км,

- ул. №6 – 0,280 км,

- ул. №7 – 0,367 км,

На площадке №4

- продолжение ул. №1 – 0,54 км,

- продолжение ул. №2 – 0,54 км,

- ул. №8 – 0,280 км

- ул. №9 – 0,280 км

- ул. №10 – 0,367 км,

селе Иоганесфелд:

- проектируемая ул. №7  -0,6км

- проектируемая ул. №8 - 0,6км

- проектируемая ул. №9 -0,6км

- проектируемая ул. №10 -0,6км

- проектируемая ул. №11  -0,72 км

- проектируемая ул. №12 -0,3 км

## 2.13 Объекты межпоселенческого характера

## по охране окружающей среды

Объекты специального назначения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- строительство и ввод в эксплуатацию ямы Беккари к северу от с. Ольгино.

### 2.14 Объекты сельскохозяйственного производства

Объекты сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции и технического перевооружения:

- производственной зоны на севере населенного пункта относящейся к СХПК Ольгинский;

-производственных зон ООО «Скорпион» на юго-востоке сельского поселения.

путем развития

- действующих фермерских хозяйств сельского поселения Макарьевка;

- строительства тепличного хозяйства (в северо-западной части села Иоганесфельд), площадью земельного участка 5.86 га;

-строительства садоводческого хозяйства (в северо-западной части села Иоганесфельд), площадью земельного участка 7,96 га.

Путем строительства  новых сельскохозяйственных предприятий на северо-востоке сельского поселения (развитие фермерского хозяйства хутора Звенигородка):

- ОТФ на 3000 голов, площадью земельного участка 60 га;

- тепличного хозяйства площадью земельного участка  45.84 га;

-  фермы КРС на 1000 голов площадью земельного участка 30 га;

- звероводческой фермы  площадью земельного участка 63 га;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- фермы КРС молочного направления на 1500 голов, северо-восточнее села Ольгино, площадью земельного участка 45 га;

- фермы КРС мясного направления на 1500 голов, северо-восточнее села Ольгино, площадью земельного участка 50.6 га;

- птицеводческой фермы в 2 км к западу от с. Ольгин, мощностью от 100 тыс. до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год площадью земельного участка 136,36 га;

- пасечного хозяйства на 150 – 200 пчелосемей, в 3.7 км к западу от

с. Ольгино, площадью земельного участка 152 га;

- зверофермы в 4 км к востоку от с. Ольгино поселения площадью земельного участка 23,7 га.

рыборазводных водоемов;

- на озере Кругленькое (северо-западнее села Макарьевка);

- на водоеме (юго-восточная граница села Макарьевка);

- на водоеме образующемся в результате задержания талых вод на западной границе села Макарьевка;

- на площадке недействующих очистных сооружений с. Иоганесфельд;

- ОТФ на 3000 голов, к юго-западу от с. Макарьевка, по а.д. Осинки - Приволжье, площадью земельного участка 24,68 га;

- фермы КРС на 1500 голов, к юго-западу от с. Макарьевка, по а.д. Осинки - Приволжье, площадью земельного участка 24,88 га.

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектах местного значения сельского поселения Ольгино, за исключением линейных объектов

| Описание и параметры функциональных зон сельского поселения Ольгино |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
| Жилая зона |
| Ж | индивидуальные жилые дома | 346.77 | 4 | 0,2 | 0,4 |  |
|  | блокированные жилые дома |  |  | 0.3 | 0.6 |  |
|  | многоквартирные малоэтажные жилые дома |  |  | 0.4 | 0.8 |  |
|  | объекты дошкольного и общего школьного образования |  |  | 0,6 | 2,0 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Ольгино на ул Мира,3 (реконструкция); - школа в селе Ольгино на ул. Школьная, 1 (реконструкция); - детское дошкольное учреждение в с.Макарьевка по ул.Мира,12; - начальная школа в с.Макарьевка по ул.Мира,12; - средняя общеобразовательная школа в с.Иоганесфельд по ул №8 на площадке №2 планируемой под комплексное освоение (на расчетный срок); -детское дошкольное учреждение в с. Иоганесфельд на площадке №2 планируемой под комплексное освоение (на расчетный срок); |
| ПЛОЩАДКА №1 в южной части села Ольгино,1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №2 в южной части села Ольгино,1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №3 в западной части села Ольгино на расчетный срок строительства. ПЛОЩАДКА №4 в западной части села Ольгино на расчетный срок строительства. площадка №1а в центральной части села Макарьевка (на 1 очередь строительства); площадка №2а в северо-западной части села Макарьевка на (1 очередь строительства); площадка №3а в северо-восточной части села Макарьевка (на расчетный срок); площадка №1б в юго-восточной части села Иоганесфельд (1 очередь строительства); площадка №2б в юго-восточной части села Иоганесфельд – (на расчетный срок); |
| Общественно-деловая зона | __ |  |  |  |  |  |
| О | Объекты делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения | 13.8 | 3 | 1,0 | 3.0 |  |
|  | Объекты регионального значения: - офис врача общей практики в селе Ольгино на ул Специалистов 11 (реконструкция). - фельдшерско-акушерский пункт в селе Макарьевка по ул.Мира, (на 1 очередь строительства); - фельдшерско-акушерский пункт в селе Иоганесфельд по пер. Гаан (реконструкция). объекты местного значения муниципального района: -культурно-оздоровительный центр в селе Макарьевка на ул Мира (на 1 очередь строительства) в составе: спортивный зал, бассейн, оздоровительные помещения (баня), культурно-досуговые помещения, кафе, помещение для пасторской службы. объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный комплекс с универсальными спортивными залами, крытым бассейном и плоскостными сооружениями в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 1,8 га. - дом культуры в с. Ольгино с библиотекой и закрытым спортивным залом на ул. Мира,6 (реконструкция). - культурно-досуговый центр в с. Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение; - сельский дом культуры в селе Макарьевка по ул.Мира,19 (реконструкция); - сельский дом культуры в селе Иоганесфельд по пер. Гаан (на 1 очередь строительства); -административное здание в с. Ольгино на ул. Мира 3 (реконструкция). - административное здание в с. Ольгино на ул. ул. Школьная 2 (реконструкция). - административное здание в с. Ольгино на ул. Специалистов 11а (реконструкция). - административное здание на ул. Мира,10 (реконструкция). - административное здание на площадке№3, планируемой под комплексное освоение; - аптека в селе Ольгино на площадке №1, площадью земельного участка 0,20 га; - аптека в селе Ольгино на площадке №3, площадью земельного участка 0,20 га; - аптеки в с.Макарьевка на ул.Мира, площадью земельного участка 0,23 га. - объекты торговли на ул.Мира 5а,б,4а в селе Ольгино (реконструкция). - объекты торговли в селе Ольгино на ул.Школьная, 6а (реконструкция). - объекты торговли в селе Ольгино на ул. Ленина, 10 (реконструкция). -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -предприятие общественного питания в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -предприятие общественного питания в селе Ольгино на площадке №3 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2га; -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №3 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №4 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2га; - объекты торговли и бытового обслуживания населения в с.Макарьевка по ул.Мира, площадью земельного участка 0, 20 га; - объект торговли и общественного питания населения в с.Иоганесфельд на площадке №2, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0, 50 га; - баня в селе Ольгино на ул. Мира, 9 (реконструкция); - гостиница с отделением бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке № 3, планируемой под комплексное освоение площадью земельного участка 1,2 га; - часовня в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение 0,10 га. |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ | 152.01 | __ | __ | __ |  |
| Р1 | скверы, парки, бульвары | 8.69 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: -сквер в с. Ольгино (рядом со школой) по ул. Мира общей площадью участка 0,7 га; - парк в с. Ольгино, в восточной части населенного пункта на пересечении улиц Мелиораторов и Восточная, площадь участка 0,82 га; - бульвар в с. Ольгино, между участками существующей застройки и площадкой №1, планируемой под комплексное освоение, общей площадью 2,2 га; - сквер в с. Ольгино, на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы Степная с ул. №4 общей площадью 1,1 га. - сквер в селе Ольгино на площадке№3, планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы в районе формируемого общественного центра площадью участка 1.87 га: - сквер в селе Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №8) площадью 0,26 га; - сквер в селе Ольгино на площадке №4, планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №9) площадью 0,24 га; - сквер с озером вдоль северо-восточной границы села Иоганесфельд, площадью земельного участка 2,2 га. |
| Р2 | естественный природный ландшафт | 120.05 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | зоны отдыха, объекты физической культуры и спортом | 23.27 | __ | __ | __ |  |
|  | - зона отдыха и благоустройства пруда в селе Ольгино, в юго-западной части села, площадью земельного участка 9.31 га. - площадка для проведения этнофестивалей немецкой культуры (согласно СТП) в селе Макарьевка, в юго-восточной части села, площадью 4,2 га; - зона отдыха вдоль северо-западной границы села Иоганесфельд, площадью участка 2,78 га. - двух участков спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, общей площадью земельных участков 0.75 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, Мелиораторов общей площадью земельного участка 0,25 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,94 га. - спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 2.44 га. - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в cеле Макарьевка на площадке №3, площадью земельного участка 0,8га; - спортивные плоскостные сооружения открытого типа в cеле Иоганесфельд на площадке №2, площадью земельного участка 1,8 га; |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 17047.31 | __ | __ | __ |  |
| СХ2 | объекты сельхозпроизводства | 786.29 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 500 м |
|  | - площадка СХПК Ольгинский к северу от с. Ольгино; - ОТФ на 3000 голов, площадью земельного участка 60 га; - тепличное хозяйства площадью земельного участка 45.8 га; - ферма КРС на 1000 голов площадью земельного участка 30.2 га; - звероводческая фермы площадью земельного участка 63 га; - ферма КРС молочного направления на 1500 голов северо-восточнее села Ольгино, площадью земельного участка 44.8 га; - ферма КРС мясного направления на 1500 голов северо-восточнее села Ольгино, площадью земельного участка 50,6 га; - птицеводческая фермы к западу от с. Ольгино, мощностью от 100 тыс. до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год площадью земельного участка 136,4 га; - пасечное хозяйство на 150 – 200 пчелосемей, к западу от с. Ольгино, площадью земельного участка 152 га; - звероферма к востоку от с. Ольгино, площадью земельного участка 23.7 га. - тепличное хозяйство (в северо-западной части села Иоганесфельд), площадью земельного участка 5.86га; - садоводческое хозяйство (в северо-западной части села Иоганесфельд), площадью земельного участка 7.96 га. - ОТФ на 3000 голов, к юго-западу от с. Макарьевка, площадь земельного участка 24.68 га; - ферма КРС на 1500 голов, к юго-западу от с. Макарьевка, площадь земельного участка 24.88 га. Рыборазводные водоемы: -на озере Кругленькое (северо-западнее села Макарьевка); -на водоеме (юго-восточная граница села Макарьевка); -на водоеме образующемся в результате задержания талых вод на западной границе села Макарьевка; - на территории недействующих очистных сооружений в с. Иоганесфельд |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |
| П1-0 | Производственные и коммунально-складские объекты, не образующие СЗЗ | 7.57 |  |  |  |  |
| П-2 | Коммунально-складские объекты | 12.48 | 1 | 0,3 | 0,6 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов - 50 м |
|  | -пожарное депо в с. Макарьевка по ул Мира 2а |
| Зона инженерной инфраструктуры | __ | 11.0 | __ | __ | __ |  |
| И | Объекты инженерной инфраструктуры |  | __ | __ | __ |  |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 102.94 |  |  |  |  |
| Т | Объекты транспортной инфраструктуры |  | __ | __ | __ |  |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбище | 3.25 |  |  |  |  |
| Сп3 | скотомогильники | 0.06 |  |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения: - яма Беккари к северу от с. Ольгино. |