МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план сельского поселения ОЛЬГИНО

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

СЕЛЬСКОГО поселения ОЛЬГИНО

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.РААСН,

проф., к. арх.            _____________________        Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________          Н.Ю.Матейко

Ответственный исполнитель,

к.арх., доц.                                 _______________    Терягова А.Н.

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________       М.Н. Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________        Д.И. Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р. Бердникова

Ответственный за

графические материалы

доцент, к. арх.           ______________________         Д.В. Литвинов

Архитектор                ______________________         Т.С. Пугачев

Архитектор                ______________________       Н.В. Черпак

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬГИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Безенчукский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1 В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Ольгино муниципального район Безенчукский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Ольгино в составе села Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2 Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Безенчукский Самарской области.

1.3 При осуществлении территориального планирования сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Безенчукский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Безенчукский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области  приоритетных национальных проектов федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Безенчукский.

1.4 Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Безенчукский и сельского поселения Ольгино.

1.5 При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Безенчукский, бюджета сельского поселения Ольгино;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Ольгино объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

предложения заинтересованных лиц.

Схема территориального планирования муниципального района Безенчукский, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Безенчукский Самарской области 11.05.2010 г. № 641. 1.6 Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:25000)

карты функциональных зон сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (1:25000, 1:10000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000, 1:10000, 1:5000)

1.7 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Безенчукский, объектов местного значения сельского поселения Ольгино, за исключением линейных объектов.

1.8 Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области  включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области ( М 1:5000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:10000)

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области (М 1:5000).

1.9 На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Ольгино полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Ольгино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Ольгино.

1.10 Виды объектов местного значения сельского поселения Ольгино, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11 Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Ольгино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Ольгино, или в установленном Администрацией сельского поселения Ольгино порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино на основании документации по планировке территории.

1.12 Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Ольгино,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Ольгино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Ольгино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Ольгино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13 В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Ольгино, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Ольгино, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ольгино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Ольгино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14 Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15 Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16 Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Ольгино, предусмотренные генеральным планом:

# село Ольгино

1) в срок до 2023 года:

- площадка №1  южнее населенного пункта за пределами границ общей площадью 21,58 га;

- площадка №2 южнее населенного пункта за пределами границ общей площадью 27,2  га;

1) в срок до 2033 года:

село Ольгино:

- площадка №3  западнее населенного пункта за пределами границ общей площадью 18,2 га;

- площадка №4 западнее населенного пункта за пределами границ общей площадью 16,7 га;

#### 2.2 Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции

-спортивного зала при ДК «Светлана» на улице Мира, 6;

- стадиона в центральной части села (рядом со школой).

# путем строительства:

- двух участков спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, общей площадью земельных участков 0,75 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, Мелиораторов общей площадью земельного участка 0,25 га;

- физкультурно-спортивного комплекса с универсальными спортивными залами, крытым бассейном и плоскостными сооружениями в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 1,80 га.

1) в срок до 2033 года:

# путем строительства:

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа на площадке №3 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 2 га.

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- административного здания в центре села Ольгино по ул.Школьная, 2;

-административного здания на юго-востоке села Ольгино по ул.Специалистов, 11а;

- здания администрации в центре села Ольгино по ул. Мира,9.

- в срок до 2033 года

путем строительства:

-административного здания на площадке №3 площадью участка 0,2 га.

2.4 Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- сельского дома культуры «Светлана» в селе Ольгино, расположенного по ул. Мира, 6, включающего клуб и библиотеку;

1)в срок до 2033 года

путем строительства:

- культурно-досугового центра на участке № 3 планируемом под комплексное освоение, площадью земельного участка  1,5 га.

2.5  Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- здания общеобразовательной школы (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Ольгино по ул.Школьная,1;

- детского дошкольного учреждения в селе Ольгино по ул. Мира,3.

2.6 Объекты местного значения в сфере здравоохранения

Объекты в сфере здравоохранения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции:

- здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Ольгино с целью преобразования в офис врача общей практики ул.Специалистов,11;

- аптеки на участке № 1 планируемом под комплексное освоение на пересечении улиц №4 и №3, площадью участка 0,20 га

1) в срок до 2033 года

путем строительства:

- аптеки на участке № 3 планируемом под комплексное освоение, площадью участка 0,20 га

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом:

2) в срок до 2023 года

путем реконструкции

- объектов торговли обслуживания в селе Ольгино по улицам Центральная, Мира, Школьная и Ленина;

- бани в центре села по ул. Мира 9.

путем строительства

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, по ул.№3, площадью земельного участка 0,15 га.

-предприятия общественного питания на площадке №1 площадью участка 0,15 га.

2) в срок до 2033 года

путем строительства:

-предприятия общественного питания на площадке №3 площадью участка 0,2 га.

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №3, планируемой под комплексное освоение, по ул.№3, площадью земельного участка 0,15 га.

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №4, планируемой под комплексное освоение, по ул.№4, площадью земельного участка 0,21 га.

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

- в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

-сквера в центре села (рядом со школой) по ул. Мира общей площадью участка 0,7 га;

путем строительства:

- парка в структуре жилой застройки на востоке населенного пункта на пересечении улиц Мелиораторов и Восточная, площадь участка 1,8 га;

- бульвара на южной границе населенного пункта между участками существующей застройки и  площадкой №1 планируемой под комплексное освоение, общей площадью 2,2 га;

- сквера на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы  Степная  и ул. №4 общей площадью 1,1га.

2) в срок до 2033 года

путем реконструкции:

- благоустройства пруда в селе Ольгино на юго-западе села, и создание зоны отдыха площадью земельного участка 1 га.

путем строительства:

- сквера на площадке№3 планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы в районе формируемого общественного центра площадью участка 1 га:

- сквера на площадке №3 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №6) площадью 0,3 га;

- сквера на площадке №4 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №8) площадью 0,3 га;

# 2.9 Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года путем реконструкции:

-  пожарного депо расположенного в центре села Ольгино на улице Мира, 10.

- здания ЖЭУ, расположенного в центре села Ольгино на улице Мира, 5а.

2) в срок до 2033 года путем строительства:

-гостиницы на 20 мест на площадке №3, планируемой под комплексное освоение площадью участка 1,2 га

2.10 Объекты религиозного назначения

Объектом религиозного назначения, размещение которого планируется Генеральным планом в срок до 2033 является часовня в селе Ольгино на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2 га.

2.11 Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.11.1 Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети водопровода по ул. Мелиораторов в селе Ольгино протяженностью – 0,70 км;

- сети водопровода на Площадке №1 – 2,1 км:

- сети водопровода на Площадке №2 – 1,17 км;

- расширения существующего подземного водозабора в селе Ольгино.

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети водопровода на Площадке №3  в селе Ольгино протяженностью – 1,75 км;

- сети водопровода на Площадке №4 – 1,75км.

# 2.11.2. Объекты канализации, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 1 протяженностью  – 2,1 км;

- строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 2 протяженностью  – 1,17км;

- строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 1.

2) в срок до 2033 года путем:

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 3 протяженностью – 1,75 км;

- строительства канализационной сети в селе Ольгино на Площадке № 4 протяженностью – 1,75 км;

# - строительства канализационной насосной станции в селе Ольгино на Площадке № 3.

# 2.11.3 Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети газопровода на Площадке №1  – 4,6км;

- сети газопровода на Площадке №2  – 2,34км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети газопровода на Площадке №3 протяженностью – 4,3 км;

- сети газопровода на Площадке №4 протяженностью – 2,4 км.

# 2.11.4 Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №1 в селе Ольгино протяженностью – 2,23 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №2 протяженностью – 1,17 км;

- строительства пяти трансформаторных подстанций 6/0,38 кВ на Площадке № 1, 2;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства:

- сети энергоснабжения на Площадке №3 протяженностью – 1,75 км;

- сети энергоснабжения на Площадке №4 протяженностью – 1,2 км;

- строительства шести трансформаторных подстанций 6/0,38 кВ на Площадке № 3, 4.

# 2.11.5 Объекты электросвязи, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке №1 протяженностью – 2,3 км;

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке №2 протяженностью  – 1,17 км;

- расширения АТС в селе Ольгино.

2) в срок до 2033 года путем:

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке № 3 протяженностью – 1,75км;

- строительства сети электросвязи в селе Ольгино на Площадке № 4 протяженностью  – 1,2км.

#### 2.12 Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.12.1 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Ольгино до 2023 года путем:

1) реконструкции в:

селе Ольгино:

- ул.Мелиораторов – 0,7 км;

- строительства:

- автодороги местного значения соединяющей село Ольгино и крестьянско – фермерские хозяйства, расположенные на северо- западе поселения, протяженностью 5,6 км;

-автодороги местного значения соединяющей село Ольгино с участком на котором располагаются очистные сооружения (на севере поселения) протяженностью 2 км.

На площадке №1

-  участка улицы №1 – 0,35 км;

- участка  улицы №2– 0,35 км;

- участка  улицы №3– 0,35 км;

- улицы  №4 – 0,87 км;

- улицы №5 – 0,87

На площадке №2

- улицы №6 – 0,87 км;

-  участка улицы №1 – 0,35 км;

- участка  улицы №2– 0,35 км;

- участка  улицы №3– 0,35 км;

Всего строительству к 2023 г. подлежит 12,4 км улиц и дорог в границах сельского поселения Ольгино.

2.12.2 Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом в сельском поселении Ольгино до 2033 года  путем строительства:

На площадке №3

- участка ул. №1 – 0,61 км,

- участка ул. №2 – 0,61 км,

- ул. №3 – 0,367 км

- ул. №4 – 0,280 км

- ул. №5 – 0,280 км,

- ул. №6 – 0,280 км,

- ул. №7 – 0,367 км,

На площадке №4

- продолжение ул. №1 – 0,54 км,

- продолжение ул. №2 – 0,54 км,

- ул. №8 – 0,280 км

- ул. №9 – 0,280 км

- ул. №10 – 0,367 км,

Всего строительству к 2033 г. подлежит 4,86 км улиц и дорог в границах сельского поселения Ольгино.

2.14 Объекты межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

Объекты специального назначения в сфере организации ритуальных услуг, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- строительство и ввод в эксплуатацию ямы Беккари не севере поселения;

- консервация скотомогильников с рекультивацией занимаемых ими территорий в районе села Ольгино.

2.15 Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года

путем реконструкции и технического перевооружения:

- производственной зоны на севере населенного пункта относящейся к СХПК Ольгинский;

-производственных зон ООО «Скорпион» на юго-востоке сельского поселения.

Путем строительства  новых сельскохозяйственных предприятий на северо-востоке сельского поселения (развитие фермерского хозяйства  хутора Звенигородка):

- ОТФ на 3000 голов, площадью земельного участка 70 га;

- тепличного хозяйства площадью земельного участка  30 га;

-  фермы КРС на 1500 голов площадью земельного участка 90 га;

- звероводческой фермы  площадью земельного участка 50 га;;

2) в срок до 2033 года путем строительства:

- фермы КРС молочного направления на 1500 голов северо-восточнее границы села Ольгино площадью земельного участка 50 га;;

- фермы КРС мясного направления на 1500 голов северо-восточнее границы села Ольгино площадью земельного участка 52 га;;

- птицеводческой фермы на западе сельского поселения мощностью от 100 тыс. до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год площадью земельного участка 105 га;

- пасечного хозяйства на 150 – 200 пчелосемей западной границе поселения площадью земельного участка 100 га;

- зверофермы вблизи существующей промышленной площадки на юго – востоке поселения площадью земельного участка 25 га.

| Описание и параметры функциональных зон сельского поселения Ольгино |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
|  |  | c. Ольгино |  |  |  |  |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 176,0 | 1-2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 0,4 | 1-2 | 0,6 | 2,0 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Ольгино на ул Мира,3 (реконструкция); - детское дошкольное учреждение в селе Ольгино на площадке №2, площадью земельного участка 0,5 га - школа в селе Ольгино на ул. Школьная, 1 (реконструкция); |
| ПЛОЩАДКА №1 южнее села Ольгино,1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №2 южнее села Ольгино,1 очередь строительства. ПЛОЩАДКА №3 западнее села Ольгино на расчетный срок строительства. ПЛОЩАДКА №4 западнее села Ольгино на расчетный срок строительства. |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
| О2 | Зона размещения объектов коммунального и социально-бытового назначения | 11,7 | 1-2 | 0,3 | 0,6 |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный комплекс с универсальными спортивными залами, крытым бассейном и плоскостными сооружениями в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 1,8 га. - здания дома культуры, с библиотекой и закрытым спортивным залом на ул. Мира,6 (реконструкция). - культурно-досуговый центр на площадке №3,планируемой под комплексное освоение; -административное здание на ул. Мира 3 (реконструкция). - административное здание на ул. ул. Школьная 2 (реконструкция). - административное здание на ул. Специалистов 11а (реконструкция). - административное здание на ул. Мира,10 (реконструкция). - административное здание на площадке№3, планируемой под комплексное освоение; - аптека в селе Ольгино на площадке №1, площадью земельного участка 0,20 га; - аптека в селе Ольгино на площадке №3, площадью земельного участка 0,20 га; - объекты торговли на ул.Мира 5а,б,4а в селе Ольгино (реконструкция). - объекты торговли в селе Ольгино на ул.Школьная, 6а (реконструкция). - объекты торговли в селе Ольгино на ул. Ленина, 10 (реконструкция). -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -предприятие общественного питания на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -предприятие общественного питания на площадке №3 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2га; - баня в селе Ольгино на ул. Мира, 9 (реконструкция); -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №3 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,15 га; -объекты торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино на площадке №4 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,2га; гостиница с отделением бытового обслуживания на площадке № 3 планируемой под комплексное освоение площадью земельного участка 1,2 га; - часовня в селе Ольгино на площадке №1 планируемой под комплексное освоение 0,10 га. объекты местного значения муниципального района: - офис врача общей практики в селе Ольгино на ул Специалистов 11 (реконструкция). |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ |  | __ | __ | __ |  |
| Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 13,7 | __ | __ | __ |  |
| Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 2,0 | __ | __ | __ |  |
| Р3 | Зона отдыха, занятий физической культурой и спором | 3,0 | __ | __ | __ |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: -сквер в центре села (рядом со школой) по ул. Мира общей площадью участка 0,7 га; - парк в структуре жилой застройки на востоке населенного пункта на пересечении улиц Мелиораторов и Восточная, площадь участка 1,8 га; - бульвар на южной границе населенного пункта между участками существующей застройки и площадкой №1 планируемой под комплексное освоение, общей площадью 2,2 га; - сквер на площадке №1, планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы Степная с ул. №4 общей площадью 1,88га. - зоны отдыха и благоустройства пруда в селе Ольгино на юго-западе села, площадью земельного участка 1 га. сквера на площадке№3 планируемой под комплексное освоение, на пересечении продолжения улицы в районе формируемого общественного центра площадью участка 1 га: - сквера на площадке №3 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №6) площадью 0,3 га; - сквера на площадке №4 планируемой под комплексное освоение (пересечение улиц №1и №8) площадью 0,3 га; - двух участков спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, общей площадью земельных участков 1 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа в центральной части села Ольгино в границах улиц Степная, Ленина, Мира, Мелиораторов общей площадью земельного участка 0,5 га; - спортивных плоскостных сооружений открытого типа на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 0,35 га. - спортивных плоскостных сооружений открытого типа на площадке №1 планируемой под комплексное освоение, площадью земельного участка 2 га. |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 10400 | __ | __ | __ |  |
| СХ2 | объектов сельхозпроизводства | 572 | 1 | 0,6 | 1,8 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 500 м |
|  | - производственной зоны на севере населенного пункта относящейся к СХПК Ольгинский ; - ОТФ на 3000 голов, площадью земельного участка 70 га; - тепличное хозяйства площадью земельного участка 30 га; - ферма КРС на 1500 голов площадью земельного участка 90 га; - звероводческая фермы площадью земельного участка 50 га;; - ферма КРС молочного направления на 1500 голов северо-восточнее границы села Ольгино площадью земельного участка 50 га;; - ферма КРС мясного направления на 1500 голов северо-восточнее границы села Ольгино площадью земельного участка 52 га;; - птицеводческая фермы на западе сельского поселения мощностью от 100 тыс. до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год площадью земельного участка 105 га; - пасечное хозяйство на 150 – 200 пчелосемей западной границе поселения площадью земельного участка 100 га; - звероферма вблизи существующей промышленной площадки на юго – востоке поселения площадью земельного участка 25 га. |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |
| П-2 | Коммунально-складская зона | 14,0 | 1 | 0,3 | 0,6 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов - 50 м |
|  | Коммунально-складская зона на юго-западе села Ольгино в личном пользовании граждан; |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | __ |  | __ | __ | __ |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 2,0 | __ | __ | __ |  |
| Зона специального назначения (СП) |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище межпоселенческого значения традиционного и смешанного захоронения с соблюдением санитарно-защитных зон западнее села Ольгино по дороге в с. Натальино площадью 1,85 га; - площадка временного хранения бытовых отходов к - строительство ямы Беккари к северу от села Ольгино; северу от села Ольгино, площадью земельного участка 3,50 га |