МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт №3730 от 13.06.07 г. №5156 от 15.03.13 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2013 г.

Генеральный план  городского поселения БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 1

ПоложениЕ

о территориальном планировании

Городского поселения Безенчук

муниципального района безенчукский

Самарской области

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2013

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.МАНЭБ,

проф., к. арх.            _____________________          Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________           Н.Ю.Матейко

Ответственный исполнитель

раздела, к.арх.          ______________________        С.Г.Малышева

Доцент, к. арх.         ______________________         Д.В.  Литвинов

Доцент, к.арх.          ______________________         Е.С. Рождественская

Архитектор              _______________________       Ю.Л. Демурина

Архитектор              _______________________      А.О. Георгиевская

Архитектор              _______________________      Ф.В. Карасев

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________        М.Н. Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________        Д.И. Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р. Бердникова

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план городского поселения Безенчук Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий городского поселения Безенчук в составе следующих населенных пунктов: пгт. Безенчук, д. Дмитриевка, п. Новооренбургский, п.Сосновка, ж/д платформа Восток Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского поселения Безенчук Самарской области, иными муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения Безенчук Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования городского поселения Безенчук учтены интересы Российской Федерации, Самарской области по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2023 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития городского поселения Безенчук.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского поселения Безенчук;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории городского поселения Безенчук объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании городского поселения Безенчук Самарской области;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Безенчук Самарской области в части пгт.Безенчук, д.Дмитриевка, п.Новооренбургский, п.Сосновка, ж/д платформа Восток (М 1: 25 000);

карты функциональных зон городского поселения Безенчук Самарской области (М 1: 5 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук Самарской области (1:5 000).

1.7. Положение о территориальном планировании городского поселения Безенчук Самарской области включают:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения городского поселения Безенчук, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук Самарской области  М 1:5000;

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Безенчук Самарской области М 1:5000;

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Безенчук Самарской области М 1:5000.

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Безенчук полномочий по вопросам местного значения городского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом городского поселения Безенчук и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Безенчук.

1.10. Виды объектов местного значения городского поселения Безенчук, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией городского поселения Безенчук, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Безенчук, или в установленном Администрацией городского поселения Безенчук порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения городского поселения Безенчук на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Безенчук,  решения органов местного самоуправления  городского поселения Безенчук, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Безенчук, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Безенчук, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Безенчук, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета городского поселения Безенчук, решения органов местного самоуправления  городского поселения Безенчук, иных главных распорядителей средств бюджета городского поселения Безенчук, предусматривающие создание объектов местного значения городского поселения Безенчук, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения городского поселения Безенчук, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении параметры планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения городского поселения Безенчук не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.16. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения Безенчук Самарской области, их основные характеристики и местоположение

##### 2.1 Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в городском поселении Безенчук, предусмотренные генеральным планом:

пгт. Безенчук

1) в срок до 2023 года:

- площадка №1  в северо-западной части населенного пункта ул. Северная, ул. Высоцкого, ул. Овражная общей площадью 17,50 га.;

- площадка №2  в юго-западной части населенного пункта общей площадью 13,40 га.;

- площадка №3  в юго-западной части населенного пункта общей площадью 4,40 га.;

- площадка №4  в южной части населенного пункта ул. Быковского общей площадью 2,00 га.;

Всего к 2023 г. подлежит разместить 37,30 га. малоэтажной индивидуальной застройки в границах городского поселения Безенчук.

2) в срок до 2033 года:

- площадка №5  в южной части населенного пункта общей площадью 18,30 га.;

- площадка №6  в южной части населенного пункта общей площадью 28,90 га.;

- площадка №7  в юго-восточной части населенного пункта общей площадью 39,50 га.;

- площадка №8  в юго-восточной части населенного пункта общей площадью 73,80 га.;

- площадка №9  в южной части населенного пункта общей площадью 30,20 га.;

- площадка №10  в южной части населенного пункта общей площадью 123,50 га.;

Всего к 2033 г. подлежит разместить 314,20 га. малоэтажной индивидуальной застройки в границах городского поселения Безенчук.

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2023 года:

1) путем строительства:

- физкультурно-спортивный центр с универсальным игровым залом, на пересечении ул. Специалистов и ул. Луговцева;

- спортивная площадка на Площадке № 1

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

- плоскостные сооружения (стадион со спортивными площадками) на Площадке № 7, площадью земельного участка 1,45 га.

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

Объекты местного самоуправления, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года  путем реконструкции или строительства:

- административное здание на Площадке № 9

2.4. Объекты местного значения в сфере культуры

Объекты в сфере культуры, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2023 года  путем строительства:

- молодежный культурный центр с библиотекой,  на ул. Мамистова

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года путем строительства:

- предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места на Площадке №3, площадь земельного участка 0, 2 га.

- школы – 2 шт.  в среднем на 500 мест;

- детские сады – 4 шт. в среднем на 200 мест;

- молодежный комплекс – 1 шт;

- многофункциональный комплекс – 1 шт;

- торгово-развлекательный комплекс - 1 шт;

- магазины – 6 шт;

- поликлиника – 1 шт;

- гостиница – 1 шт.

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

# путем реконструкции:

- парк площадью 0,4 га. по ул. Мамистова, ул.Советская;

- сквер площадью 0,4 га. на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская

# путем строительства:

- 7 детских площадок с озеленением общей площадью 0,3 га;

-  сквер площадью 0,3 га. на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов

2) в срок до 2033 года путем строительства:

-  парк «Северный»  площадью 55 га.  по ул. Северной

-  сквер площадью 1,2 га. на ул.Быковского около теплиц НИИСХ

-  сквер площадью 0,8 га. по ул.Восточная

-  сквер площадью 0,6 га. в юго-восточной части  около д.Дмитриевка

-  аллея площадью 2 га. по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева

-  парк «Юго-восточный»  площадью 7,3 га.

-  парк «Южный»  площадью 2,7 га.

# 2.7.  Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение которых планируется Генеральным планом путем реконструкции:

- пожарное депо на 2 машины на ул. Солодухина.

2.8. Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

# 2.8.1. Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети водопровода:

- на Площадке № 1 протяженностью – 0,5 км;

- на Площадке № 2 протяженностью – 1,6 км;

- на Площадке № 3 протяженностью – 0,6 км;

Всего путем строительства к 2023 г. подлежит разместить 2,7 км сети водопровода в границах городского поселения Безенчук.

# 2) в срок до 2033 года путем строительства – сети водопровода:

- на Площадке № 4 протяженностью – 0,2 км;

- на Площадке № 5 протяженностью – 0,7 км;

- на Площадке № 6 протяженностью – 1,9 км;

- на Площадке № 7 протяженностью – 3,4 км;

- на Площадке № 8 протяженностью – 5,8 км;

- на Площадке № 9 протяженностью – 2,6 км;

- на Площадке № 10 протяженностью – 11 км;

Всего путем строительства к 2033 г. подлежит разместить 25,6 км сети водопровода в границах городского поселения Безенчук.

# 2.8.2. Объекты водоотведения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

- сети канализация  в городском поселении Безенчук.

# 2.8.3. Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства - сети газопровода:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети газопровода:

- на Площадке № 1 протяженностью – 1 км;

- на Площадке № 2 протяженностью – 2,5 км;

- на Площадке № 3 протяженностью – 0,7 км.

Всего путем строительства к 2023 г. подлежит разместить 4,2 км сети газопровода в границах городского поселения Безенчук.

# 2) в срок до 2033 года путем строительства – сети газопровода:

- на Площадке № 4 протяженностью – 0,3 км;

- на Площадке № 5 протяженностью – 1,2 км;

- на Площадке № 6 протяженностью – 3 км;

- на Площадке № 7 протяженностью – 5,2 км;

- на Площадке № 8 протяженностью – 11,4 км;

- на Площадке № 9 протяженностью – 5 км;

- на Площадке № 10 протяженностью – 21,8 км;

Всего путем строительства к 2033 г. подлежит разместить 47,6 км сети газопровода в границах городского поселения Безенчук.

# 2.8.4. Объекты электроснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – электросетей:

- на Площадке № 1 протяженностью – 0,5 км;

- на Площадке № 2 протяженностью – 1,6 км;

- на Площадке № 3 протяженностью – 0,6 км;

Всего путем строительства к 2023 г. подлежит разместить 2,7 км электросетей в границах городского поселения Безенчук.

# 2) в срок до 2033 года путем строительства – электросетей:

- на Площадке № 4 протяженностью – 0,2 км;

- на Площадке № 5 протяженностью – 0,7 км;

- на Площадке № 6 протяженностью – 1,9 км;

- на Площадке № 7 протяженностью – 3,4 км;

- на Площадке № 8 протяженностью – 5,8 км;

- на Площадке № 9 протяженностью – 2,6 км;

- на Площадке № 10 протяженностью – 11 км;

Всего путем строительства к 2033 г. подлежит разместить 25,6 км электросетей в границах городского поселения Безенчук.

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.9.1. Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2023 года путем реконструкции:

ул. Северная - 0,16 (западная часть)

ул. Высоцкого - 0,26

ул. Специалистов - 0,27

ул. Луговая - 0,84(западная часть)

ул. Овражная - 0,95

ул. Есенина - 0,77

ул. Осипенко - 1,1

ул. Степная (западная часть) - 0,2

ул. Луговая - 0,28(восточная часть)

ул. Троцкий - 0,3

ул. Пушкина - 0,3

ул. Полевая - 0,7

ул. Терешковой (с проулками) - 0,96

ул. Спортивная - 0,5

ул. Гагарина - 0,2

ул. Южная - 1,32

ул. Селекционеров - 0,2

ул. Карла Маркса - 0,9(западная часть)

ул. Тимирязева - 1,4

Всего реконструкции к 2023 г. подлежит 11,61 км улиц и дорог в границах городского поселения Безенчук.

2.9.2. Улицы и автомобильные дороги местного значения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

1) строительства в срок до 2023 года:

- на Площадке № 1 протяженностью – 0,5 км;

- на Площадке № 2 протяженностью – 1,6 км;

- на Площадке № 3 протяженностью – 0,6 км;

Всего строительству к 2023 г. подлежит 2,7 км улиц и дорог в границах городского поселения Безенчук.

# 2) строительства в срок до 2033 года:

# Обводная дорога – 12,6 км

- на Площадке № 4 протяженностью – 0,2 км;

- на Площадке № 5 протяженностью – 0,7 км;

- на Площадке № 6 протяженностью – 1,9 км;

- на Площадке № 7 протяженностью – 3,4 км;

- на Площадке № 8 протяженностью – 5,8 км;

- на Площадке № 9 протяженностью – 2,6 км;

- на Площадке № 10 протяженностью – 11 км;

Всего строительству к 2033 г. подлежит 38,2 км улиц и дорог в границах городского поселения Безенчук.

# 2.10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг

Объекты специального назначения в сфере организации ритуальных услуг, размещение которых планируется Генеральным планом путем реконструкции:

- кладбище в городском поселении Безенчук (расширение на площадь 0,65 га)

2.11. Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства

Объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2033 года:

1)  путем реконструкции:

- птицефабрика с проектным поголовьем 1200 у западной границы пгт. Безенчук, площадью земельного участка 10,80 га за пределами охранной зоны водозабора;

2)  путем строительства:

- объектов агропромышленного комплекса у восточной границы пгт. Безенчук, площадью земельного участка 30,90 га (на месте не функционирующей МТФ КРС);

- объектов агропромышленного комплекса у восточной границы, площадью земельного участка 33,7 га (по дороге к западу от БККЗ на свободных от застройки территориях).

Площадь отведенной территории под развитие агропрома (цеха по переработке сельхозпродукции)  64,6 га

2.12. Объекты и мероприятия по охране окружающей среды

2.12.1. Перепрофилирование предприятий ухудшающих экологическую ситуацию на территории п.г.т. Безенчук, таких как ЗАО «Галант» и ЗАО «Санэко», в течение года снизить класс вредности до четвертого и пятого с санитарно – защитной зоной не больше 100 м – допустимой в такой близости от селитебной территории и водозабора.

2.12.2. Установка на сегодняшний момент  при численности населения 24700 на территории г.п. Безенчук 494 мусоросборников.

2.12.3. Увеличение площади и повышение качества озеленения санитарно-защитных зон и полос вдоль железнодорожных путей за счет введения экологически эффективных видов растений, включая газо- и шумозащиту, введение почвопокровных насаждений (озелененность 60%), усиленный уход за зелеными насаждениями; усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений - регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального влажностного режима и пр. В первую очередь озеленение санитарно-защитной зоны вдоль ж/д путей.

2.12.4. Замена на мельнице, расположенной в юго-восточной промзоне, вентиляционного оборудования, которое является источником шума выше нормативного.

2.12.5. Запроектировать и построить установку повторного использования промывных вод НФС, для предотвращения сброса промывных вод НФС в 1-й пояс ЗСО поверхностного водозабора.

2.12.6. Разработать проект водоохраной зоны р.Безенчук, соблюдать требования специального режима, установленного на территории водоохранной зоны.

| Описание и параметры функциональных зон |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Иные параметры |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 713,4 |  |  |  |  |
| Ж-2 |  | 16,5 |  |  |  |  |
| Ж-3 |  | 48,6 |  |  |  |  |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 19,6 |  |  |  |  |
|  | объекты местного значения городского поселения: - дошкольное образовательное учреждение на 200 мест на Площадке №3, №6, №7, №10 - среднее образовательное учреждение на 500 мест на Площадке №7 и №9 |
| Ж-7 |  | 204,2 |  |  |  |  |
| ПЛОЩАДКА №1 - 17,5 ПЛОЩАДКА №2 - 13,4 ПЛОЩАДКА №3 - 4,4 ПЛОЩАДКА №4 - 2 ПЛОЩАДКА №5 - 18,3 ПЛОЩАДКА №6 - 28,9 ПЛОЩАДКА №7 - 39,5 ПЛОЩАДКА №8 - 73,8 ПЛОЩАДКА №9 - 30,2 ПЛОЩАДКА №10 - 123,5 |
| Общественно-деловая зона (О) | __ |  |  |  |  |  |
|  | объекты местного значения городского поселения: - молодежный культурный центр с библиотекой, на ул. Мамистова - предприятие на 3 рабочих места на Площадке №3, площадь земельного участка 0, 2 га. |
| Зона рекреационного назначения (Р) | __ |  | __ | __ |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-спортивный центр с универсальным игровым залом, на пересечении ул. Специалистов и ул. Луговцева; - плоскостные сооружения (стадион со спортивными площадками) на Площадке № 7, площадью земельного участка 1,45 га - парк площадью 0,4 га. по ул. Мамистова (реконструкция); - сквер площадью 0,3 га на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов |
| Зона сельскохозяйственного использования (СХ), включающая подзоны: |
| СХ-1 | сельхозугодья | 830,1 | __ | __ |  |  |
| СХ2 | объектов сельхозпроизводства | 40,5 | __ | __ |  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов сельхозпроизводства - 300 м |
| Зона производственного использования (П,) включающая подзоны: |
| П1 | объектов производства и складского назначения | 179,1 |  |  |  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны объектов - 300 м |
|  | Объекты регионального значения: пождепо на 2 машины. |
| П2 | объектов производства и складского назначения | 35 |  |  |  |  |
| СЗ | Санитарно-защитные зоны | 31,5 |  |  |  | озеленение санитарно-защитной зоны вдоль ж/д путей |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | __ |  | __ | __ |  |  |
|  |  | 8,7 |  |  |  |  |
| Зона специального назначения (СП) |  |  |  |  |  |  |
| Сп1 |  | 10,4 |  |  |  |  |
| Сп2 |  | 7,6 |  |  |  |  |