ОТЧЕТ  О  СОСТОЯНИИ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА

Безенчук  за февраль   2022 г.

Чапаевская  лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха (ЛМЗА) проводит регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на  стационарном посту, расположенному по адресу ул.Мамистова, 52.  Одновременно с отбором проб воздуха на стационарном посту проводятся наблюдения за метеорологическими параметрами:  направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, атмосферным давлением.

Контроль загрязнения атмосферы проводится на 8 примесей с отбором проб воздуха 2 раза  в сутки в  07 и 13 часов.

ПРЕДЕЛЬНО  ДОПУСТИМЫЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ  (ПДК)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

| n/n | Примесь | ПДК, мг/м3 | Класс опасности вещества | Программа отбора проб воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально Разовая | Средне- суточная | опасности |  |
| 1. | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 | 07, 13час |
| 2. | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | 4 | 07, 13час |
| 3. | Диоксид азота | 0,2 | 0,01 | 3 | 07, 13час |
| 4 | Сероводород | 0,008 | - | 2 | 07, 13час |
| 5 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 07, 13час |
| 6 | Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 | 07, 13час |
| 7 | Толуол | 0,6 | - |  | 07, 13час |
| 8 | Суммарные углеводороды |  | - | 2 | 07, 13час |

В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности  веществ:

1 – чрезвычайно опасные,

2 – высокоопасные,

3 – умеренно опасные,

4 – малоопасные .

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания веществ без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому  ухудшению состояния  человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ     МОНИТОРИНГА

По данным метеостанции Безенчук в феврале месяце в часы отборов на ПНЗ 700  и 1300 час фиксировалась   ветренная погода с ветрами переменного направления. Максимальная  скорость ветра в данное время достигала  6 м/сек.

Температура  воздуха в наблюдаемый период колебалась в пределах (+1 ) –

(-20)º С.

На стационарном посту за  февраль месяц было отобрано и проанализировано 368  проб  атмосферного воздуха  по 46 проб  на 8 примесей:

диоксид серы,  оксид углерода,  диоксид азот,  сероводород,  формальдегид, бензол, толуол,  сумма углеводородов.

По результатам анализов   за  месяц   случаев превышений ПДК  не зафиксировано. Ход среднемесячных концентраций стабилен. Резких скачков по результатам испытаний не зафиксировано. Среднемесячные концентрации и максимальные концентрации фиксировались на уровне:

| Примесь | Максимальные концентрации за месяц мг/м³ | Средние концентрации за месяц мг/м³ |
| --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,004 | 0,002 |
| Оксид углерода | 1,300 | 0,959 |
| Диоксид азота | 0,049 | 0,024 |
| Сероводород | 0,002 | 0,000 |
| Формальдегид | 0,010 | 0,007 |
| Бензол | 0,008 | 0,005 |
| Толуол | 0,100 | 0,004 |
| Суммарные углеводороды | 1.9 | 1,385 |

Значения среднемесячных концентраций за февраль месяц остались на уровне прошлого месяца.

Начальник  Чапаевской ЛМЗА  Т.Г.Лошкарева

10.03.2022г.