ОТЧЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Безенчук

2022 год

Чапаевская лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферы (ЛМЗА) Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) является оперативно-производственным подразделением ФГБУ «Приволжское УГМС».

Чапаевская ЛМЗА проводит регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на  стационарном посту, расположенному по адресу ул.Мамистова, 52.  Одновременно с отбором проб воздуха на стационарном посту проводятся наблюдения за метеорологическими параметрами: направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, атмосферным давлением.

Контроль загрязнения атмосферы проводится на 8 примесей с отбором проб воздуха 2 раза в сутки в 07 и 13 часов.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| n/n | Примесь | ПДК, мг/м3 | Класс опасности вещества | Программа отбора проб воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально Разовая | Средне- суточная | опасности |  |
| 1. | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 | 07, 13час |
| 2. | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | 4 | 07, 13час |
| 3. | Диоксид азота | 0,2 | 0,01 | 3 | 07, 13час |
| 4 | Сероводород | 0,008 | - | 2 | 07, 13час |
| 5 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 07, 13час |
| 6 | Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 | 07, 13час |
| 7 | Толуол | 0,6 | - |  | 07, 13час |
| 8 | Суммарные углеводороды |  | - | 2 | 07, 13час |

В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности веществ:

1 – чрезвычайно опасные,

2 – высокоопасные,

3 – умеренно опасные,

4 – малоопасные.

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания веществ без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому ухудшению состояния человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ     МОНИТОРИНГА

На стационарном посту в 2022 году было отобрано и проанализировано 4784 пробы атмосферного воздуха на 8 примесей:

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азот, сероводород, формальдегид, бензол, толуол, сумма углеводородов.

По результатам анализов случаев превышений ПДК не зафиксировано.

Среднегодовые концентрации и максимальные концентрации фиксировались на уровне:

| Примесь | Среднегодовая концентрация, ПДК |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0,04 |
| Оксид углерода | 0,2 |
| Диоксид азота | 0,6 |
| Сероводород | 0 |
| Формальдегид | 0,01 |
| Бензол | 0,05 |
| Толуол | 0 |
| Суммарные углеводороды | 0 |

За последние 5 лет на стационарном посту не фиксировались случаи превышений ПДК, что говорит о благоприятной экологической обстановке.