МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 014230006911000002/1 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБО УВПО Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Инв. № _______________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2012 г.

Генеральный план городского поселения БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 3

Пояснительная записка

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                         _______________       Т.В. Вавилонская

САМАРА 2012

Список исполнителей

Директор НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

Член-корр.МАНЭБ,

проф., к. арх.            _____________________        Т.В. Вавилонская

Зам. директора НПЦ

«АРХИГРАД» СГАСУ,

инженер                   _____________________          Н.Ю.Матейко

Доцент, к. арх.         ______________________         Д.В  Литвинов

Доцент, к.арх.          ______________________         Е.С.Рождественская

Архитектор              _______________________        Ю.Л.Демурина

Архитектор              _______________________        А.О.Георгиевская

Архитектор              _______________________        Ф.В.Карасев

Ответственный исполнитель

Экологического раздела, к.т.н.     ___________       М.Н.Закирова

Ответственный исполнитель

Раздела «Инженерные сети»_______________        Д.И.Тараканов

Ответственный исполнитель

Раздела «ГОиЧС»                   ________________      Е.Р.Бердникова

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Том 1. Положения о территориальном планировании городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №1.

2.2.  Карта функциональных зон городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а,

М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:10000 (ДСП,ОП). Лист № 3

2.5.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области. М 1:5000 (ДСП,ОП). Лист №5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

6.   Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области М1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №6а,  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, 1:5000 (ДСП,ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры  городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП) Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

1. Введение	6

Цели и задачи проекта «Генерального плана г.п. Безенчук Самарской области»	7

2. Общая характеристика территорий гп безенчук и их градостроительного освоения	8

2.1. История формирования структуры расселения. Историко-культурный потенциал г.п. Безенчук	8

2.2. Местоположение г.п. Безенчук в системе расселения Самарской области	14

2.3. Природно-климатические условия проектируемой территории	15

2.3.1. Климат	15

2.3.2. Рельеф и геоморфология	17

2.3.3. Геология	17

2.3.4. Природные процессы	18

2.3.5. Гидрогеология	19

2.3.6. Инженерно-геологические условия	19

2.3.7. Гидрографическая сеть	19

2.3.8. Почвенный покров и растительность	21

2.3.9. Особоохраняемые природные территории	22

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  г.П. БЕЗЕНЧУК	25

3.1. Демографический анализ  территории	25

3.1.1. Основные демографические тенденции	25

3.1.2. Характерные тенденции в естественном воспроизводстве населения Самарской области	28

3.1.3. Миграционные процессы в Самарской области	29

3.1.4. Анализ демографической ситуации в г.п. Безенчук	30

3.2.Административно-территориальное деление городского поселения  безенчук	33

3.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	33

3.4. Планировочная структура городского поселения  Безенчук	36

3.5. Существующее функциональное использование территории	37

3.5.1. Жилая зона	38

3.5.2. Общественно-деловая зона	43

3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона	56

3.5.3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	63

3.5.4. Рекреационная зона	63

3.5.5. Зона сельскохозяйственного использования	64

3.5.6. Зона специального назначения	65

4. Анализ реализации проекта «Проект детальной планировки Р.Ц. Безенчук», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект»,1981г.	67

5. Комплексная оценка территории	68

5.1. Анализ экологической ситуации в границах городского поселения  безенчук	68

5.1.1. Источники  и уровень загрязнения атмосферы	68

5.1.2. Источники  и уровень загрязнения поверхностных водных объектов	69

5.1.3. Источники  загрязнения почв и подземных вод	71

5.1.4.  Источники физического воздействия	72

5.1.5. Зеленые насаждения	72

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории	72

5.3. Заключение и рекомендации по условиям осуществления градостроительной деятельности на территории городского поселения  Безенчук Самарской области.	76

6. Проектное решение территориального развития г.П. БЕЗЕНЧУК

6.1. Демографический прогноз	82

6.1. Архитектурно-планировочное решение	82

6.2.1 Объемы и размещение нового жилищного строительства	83

6.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	86

6.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны	89

6.2.4. Развитие зоны специального назначения	90

6.3. Благоустройство территории поселка	91

6.3.1. Инженерная подготовка территории	91

6.3.2. Строительство и благоустройство улиц и дорог	91

Степень благоустройства существующей улично-дорожной сети поселка недостаточна.	92

6.3.3. Озеленение территории поселка	93

6.4. Санитарная очистка территории	93

г.п. Безенчук

6.5.1. Водоснабжение

6.5.2. Водоотведение (канализация)	99

6.5.3. Теплоснабжение	102

6.5.4. Газоснабжение

6.5.5. Электроснабжение	110

6.5.6. Телефон	112

7. Баланс проектируемой территории г.п. БЕЗЕНЧУК	113

8. Выводы и рекомендации	115

9. Приложения	115

1. Введение

Разработка генерального плана г. п. Безенчук Самарской области выполнена на основании Договора № 3730  от 13 июня 2007 года с Администрацией городского поселения Безенчук.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Проект планировки г. Безенчук М 1:25000», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект»,1969 г.

- «Проект детальной планировки р.ц. Безенчук, разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект»,1981 г.

- «Землеустроительное дело по установлению границ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, выполненное ОАО «Волжский научно-исследовательский и пректно-изыскательский институт по землеустройству  «ВолгоНИИ гепрозем», Самара 2004 г.

- Научно-аналитический отчет «Функциональное, градоэкономическое и территориальное планировочное зонирование муниципального района Безенчукский», ГУП ТеррНИИГражданпроект, 2003 г.

Проект разработан в соответствии с нормативно-методической документацией:

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14 декабря 2005 г. №6  «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»;

- Положением «О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23 ноября 1996 г.;

- Водным кодексом Р.Ф. от 3.06.2006 №74-ФЗ (с изм. от 4.12.06)

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12. 2004);

- Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, М., 1983.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной виде ГИС ИнГео и графического пакета Coroldrаw13.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком».

Исходным картографическим материалом для разработки проекта послужили:

- Схематический план с адресной г.п.Безенчук с адресной привязкой, 2000 г.

- Топографический план г.п.Безенчук М 1:25 000, выполненный Главным управлением геодезии и картографии съемка 1952-53 гг.

- Топографический план г.п. Безенчук М 1:10 000, выполненный Главным управлением геодезии и картографии, съемка 1952 г.

- Материалы инвентаризации земель г.п. Безенчук, выполненной «ВолгоНИИгепрозем» в 2004г.

- Ситуационный слой корректировался по материалам аэрофотосъемки 2005 г.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана г.п. Безенчук Самарской области»

Генеральный план разработан на территорию г.п. Безенчук с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития городского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности населенного пункта, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития населенных пунктов в составе городского поселения Безенчук.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского округа, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, правообладателей земельных участков и населения соответствующих территории.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих (гарантирующих) планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

2. Общая характеристика территорий

# г. п. Безенчук и их градостроительного освоения

## 2.1. История расселения и историко-культурный потенциал территории г.п. Безенчук

Формирование населенных пунктов Самарской области обусловлено спецификой освоения ее территории. Этот процесс принял активную форму в XVI-XVII веках в результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г) и Кашпирская (1687 г) крепости.

В этот период выделяются два основных района формирования населения: оседлое - земледельческое население, занимающее территорию Самарской Луки и правобережье реки Волга, и кочевое население, преобладающее на левобережье.

В XVII веке вырисовываются основные торговые пути Московского государства, проложенные на территории Самарского  края: водные - по рекам Волге, Самаре и Иргизу; сухопутные – вдоль правого берега Волги параллельно волжскому речному пути, с Самары на Москву и с реки Урал и Средней Азии степью на Самару и Симбирск.

Среднеазиатский путь, шедший в Москву через яицкие степи и Самару,  был наиболее крупным путем восточных товаров и редкостей, известным уже во второй половине XVI века. Яицкая дорога связывала земли яицких казаков с Самарой и Сызранью, а через них с центром страны. Находясь на перекрестке двух важнейших дорог, по реке Волга и через степь на Яик (Яик – ныне Уральск), Самара и Сызрань оказались втянутыми в орбиту всероссийского рынка, их экономическая жизнь вращалась вокруг транзитной дороги.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения была воздвигнута Новозакамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка (1700 г.), Сергиевск (1703 г.),  Кинель (1731 г.), Красный Яр. Вслед за ней  была сооружена Самарская укрепленная линия (1736 год) с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской. Крепость Ставрополь, построенная в 1738 году, восполнила недостающее звено между Закамской и Самарской линиями укреплений, обеспечив тем самым надежную охрану водного пути.

Вдоль Самарской линии укреплений пролегла дорога на Москву, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек, стали складываться массивы чувашских, мордовских поселений, компактными группами оседали татары.

В 1775 году в Самарском Заволжье проживало около 100 тыс. человек. По социальному составу это были крестьяне (77%), военно-служилые сословия (20%), дворяне и чиновники, составлявшие 1% всего населения.  В конце XVIII – начале XIX вв. здесь сформировалось около 590 заводов и фабрик по обработке животноводческой и растительной продукции, полезных ископаемых.

Интенсивное освоение края, появление множества новых поселений, развитие земледелия и формирование местного рынка, породили внутреннюю систему связей. Центрами торговли были Самара, Сызрань и Ставрополь, расположенные на перекрестке дорог, связывающих регион с внешним миром, что и определило рисунок дорог местного значения, которые протянулись от этих центров-узлов к периферийным, земледельческим поселениям.

В начале XIX-го века в заволжских уездах продолжают расти ранее сложившиеся, и появляются новые поместья. Географически они размещались как бы большими и малыми «островами», большинство которых располагалась по берегам рек. Северные территории края, обладающие лесными ресурсами, имеющие в связи с этим благоприятные условия увлажнения, осваивались интенсивнее и имели более высокую плотность населения.

По-прежнему основные земли занимали переселенцы из других  губерний. Наряду с русскими  крестьянами Самарское Заволжье заселяли иностранцы (выходцы из германских земель), отголоском политических коллизий было формирование в Бугульминском уезде поселений польской шляхты и пленных французов. К середине XIX века  в Самарском крае сложилось чрезвычайное этнокультурное многообразие. В 1852 году территория Самарской губернии составляла 1588874 км кв. численность населения – 1 млн. 320 тыс. чел.

Развитие промышленности, охватившее в XIX веке европейскую часть Российского государства, усилило интенсивность освоения восточных регионов, богатых природными ресурсами. На восток потянулись нити железных дорог. В 1877 году Моршанско-Сызранская железная дорога получила продолжение в виде Оренбургской железной дороги, которая проходила на восток через Самару и Бузулук. Позднее построенная ее  новая ветка (1888 г.), соединила Самару с Уфой, а затем и с Челябинском (1892 г.).

Самара превратилась в крупный узел перевалки грузов с железной дороги на воду, что существенно усилило ее роль в регионе.

Первые сведения о деревне Безенчук относятся к 60 году 19 века. 30.04.1860 г. - переселенцы из с. Красная Сосна выбрали сотника вновь образованной  деревни Безенчук.  «Департамент Уделов за №20251 предписал управляющему Самарской удельной конторой переселить крестьян Сызранского имения села Красной Сосны на избранный ими тридцатый оброчный участок уральской степи, находящийся у самарского купца Нечаева, из оброка 584 рубля с заведением там нового селения под названием деревни Безенчук, и для наделения означенных крестьян землей отвести все количество земли в участке находящееся.» Было решено переселить 99 ревизских душ мужского пола, выбрать из них сотника и десятских. На 30 апреля 1860 года в новую деревню Безенчук переселились 24 домохозяина и поставлено 6 домов.

В списке населенных мест за 1896 год записано:

«Деревня Безенчук, Самарского уезда, Екатерининской волости находится на реке Безенчук. В деревне Безенчук занято постройками 75 дворовых мест. Населения мужского пола - 176 человек, женского - 211 человек. Всего 387 человек. В деревне Безенчук имеется: 1 хлебозапасный магазин, 2 бакалейные лавки, 2 ветряные мукомольные мельницы и 1 кузница».

Прокладка железных дорог положила начало формированию новых «пристанционных» поселений, таких как Бузулук, Похвистнево, Батраки (ныне Октябрьск), новое развитие получил Кинель.

В конце 19 века по велению царя Александра III началось строительство железной дороги, чтобы связать центральные районы России с Дальним Востоком. Строительство велось по определенным участкам, которые в дальнейшем соединялись вместе. Таких участков было сотни, и на каждом участке была своя станция и пристанционный поселок. Рабочие люди для строительства железной дороги набирались из близлежащих сел и деревень, многие крестьяне, поступив на службу на железную дорогу, селились на постоянное место жительство в рабочем поселке.

Так в 1886 году появился поселок Путейцев, впоследствии названный Безенчук, как близлежащая деревня. На восток от вокзала три барака для рабочих, на запад - небольшое паровозное депо и барак для путейцев. На южной стороне за вокзалом выстроилась улица в несколько домов, первый дом был колониста Никель и его сарай для сельскохозяйственных машин, который он сдавал в аренду. Там размещалась контора Управляющего Крестьянского Поземельного Банка и контора по продаже сельскохозяйственных машин «Лепп и Вальман». Второй дом был Нагорнова, два дома Филимоновых, Маклова, Мащелкина, Чирочкина, Разумова. Последним был сарай для хранения тряпья. Все жители этой небольшой улицы занимались извозом, везли обозами из степи хлеб и солонец. Чирочкин держал постоялый двор, у него останавливались степняки, приезжающие к поезду. К западу от барака путейцев находился винный склад с разливочным цехом (здание сохранилось до настоящего времени). До настоящего времени сохранилось здание водокачки (для заправки паровозов). На южной стороне поселка, около ж/д моста.

1900г. - деревня Безенчук 79 дворов и проживают 516 человек. 1903г. - организована селекционно-опытная сельскохозяйственная станция. 1917г. - активная застройка индивидуальными домами на северной стороне железной  дороги, где образовался п. Бородинский, положивший начало ул. Вокзальной.

Новую волну переселений в Екатериновскую волость принесла Столыпинская земельная политика.

Крестьянский Поземельный Банк приобретает у Удельного Ведомства большой ряд участков, разрезает их на отруба и продает вновь прибывшим переселенцам в рассрочку на 20 лет по 120 рублей за десятину. Возникает новый тип поселений - хуторской. Несколько поселений появилось к северу от станции Безенчук - хутор Ивана Крайнова, хутор Попович, Товченник, Калга. С северной стороны железной дороги был пустырь. В 1910 году ямщик Беляев построил первый двухэтажный дом. В этом же году все постройки на южной стороне Безенчука сгорели, остались только дома Никеля и Нагорнова. Началось новое строительство.

Развитие земледелия в Самарской губернии вызвало необходимость подготовки кадров в этой сфере деятельности. В 1903 году появилась усадьба опытной станции, которая состояла из нескольких домов. В 1909 году на работу в опытную станцию был приглашен агроном - новатор Тулайков Николай Максимович, который вместе с братом внесли большой вклад в развитие хозяйственной сельской науки.

В 1917-1918 годах несмотря на полыхавшую в стране гражданскую войну, Безенчук стал расти, застраиваться. На северной стороне от железной дороги обустраивается поселок Бородинский, положив начало улице Вокзальной.

Зимой 1917-1918 года железнодорожники и рабочие опытной станции организовали культурно-просветительное общество. Первая небольшая сцена была оборудована в бывшем здании электростанции, где сейчас расположена площадка вторчермета.

В 1918 году открылась Безенчукская начальная школа. Она помещалась в одном из жилых домов, занимая две небольшие комнатки, до этого в школу учиться дети ходили в деревню Дмитриевка. Администрация железной дороги разрешила использовать под театр и клуб паровозное депо рядом с водокачкой. Была организована небольшая библиотека. В июле 1918 года вспыхнул чехословацкий мятеж на всем протяжении Самаро - Златоустовской железной дороги.

1921 г. - образован Бородинский сельский совет.

В районе с. Васильевка, под Безенчуком произошли сильные бои. Как память об огненных днях - отметина на западном фасаде здания опытной станции, куда угодил чехословацкий снаряд. В конце 1920 года помещение депо сгорело, и работа культурно-посветительного общества прекратилась. В 1922 году житель поселка Чирочкин Н.И. предложил под театр свой дом. В нем театр просуществовал до 1927 года.

Территория Самарской губернии оставалась неизменной до 1919 года. Затем происходили изменения в административно-территориальном устройстве. В 1928 году, когда в его основу лег метод экономического районирования,  была образована Средне-Волжская область (переименованная в 1929 году в Средневолжский край).

Начало XX-го века ознаменовано развитием автомобильного транспорта в регионе. С 1928 года  в области начинается строительство профилированных дорог. Развитие транспортной инфраструктуры становится важным условием роста промышленного потенциала.

Весной 1928 года на ст. Безенчук началось строительство элеватора. В эти годы, отдельно живущие хуторяне начали переселяться со своими постройками в поселок Бородинский. В 1929 году организовалась Безенчукская МТС. На смену лошади и сохе пришли трактора. Жители поселка Бородинский в 1930 году организовали колхоз «Тракторный путь». На месте бывших пустырей возникали новые улицы.

В 1932 году при Безенчукской краевой опытной станции был открыт детский сад. Помещение детского сада состоял из двух комнат, оно было сухое, светлое, теплое. Освещение было керосиновое, отопление дровяное. Посуды в детском саду было достаточно, но мебели и игрушек мало. Методической литературы - 14 книг и журналов. В детском саду работали заведующая с 4-классным образованием, воспитатель с 5-классным образованием и техничка.

1933г. - выпущен первый номер газеты «Ударник Безенчука».

В 1935 году на станции Безенчук находилась начальная образцовая школа, в которой работало 9 учителей и обучалось 261 учащийся, кроме этого на станции была неполная средняя школа, где работало 17 учителей и обучалось 509 учеников, имелась также школа для взрослых.

В 1935 году на заседании Президиума ВЦИК была утверждена новая районная сеть Средне-волжского края и Мордовской АССР. Было образовано 87 районов, в том числе и Безенчукский. Количество населения Безенчукского района в 17-ти сельских советах составляло 29472 человека. Число населенных пунктов в районе - 78. С образованием района стала выходить местная газета «Ударник Безенчука, ныне «Сельский труженик». Безенчук становиться районным центром - это сразу сказалось на его развитии: появились новые организации, предприятия, учреждения образования. Развернулось строительство жилья и культурно-бытовых объектов.

В 1936 году началось строительство   кинотеатра «Родина». Было намечено расширить пропускную способность элеватора, построить полную среднюю школу, поликлинику и развернуть жилищное строительство при хозяйственных организациях. В 1940г.  открыта районная больница.

С другой стороны, в решающую стадию вступила коллективизация сельского хозяйства. Этот процесс сопровождался разукрупнением районов, в том числе, разделением Средневолжского края. К 1943 году Самарская область получила современные границы.

В первый же день Великой Отечественной войны в Безенчукский районный комиссариат было подано 73 заявления, в том числе — от 22 женщин и девушек с просьбой направить их добровольцами на фронт. Более 10000 солдат и офицеров, проявленный на фронтах и в тылу, награждены правительственными наградами. Звания Героя Советского Союза удостоены командир танковой роты лейтенант А. И. Луговцев, пулеметчик В. А. Мамистов, связист сержант Ф. Д. Разин. Более 5000 безенчукцев не вернулись в свои семьи, к мирному труду.

В годы войны в Безенчук было эвакуировано Николаевское военно-морское училище летчиков имени Леваневского, в 1942 году построен аэродром. На рабочие места фронтовиков встали девушки, женщины, старики. В 1941 году со всех концов района в Екатериновскую школу механизации сельского хозяйства съехались 239 женщин и девушек.Колхозники, рабочие и служащие района отдали свои сбережения для строительства боевых машин. Посильную помощь оказывали школьники района, которые участвовали в сборе средств на танковую колонну имени Куйбышева, на самолет «Юный пионер», посылали бойцам посылки.

В годы войны и в послевоенный период развитие региона характеризуется существенным приростом населения, причем четвертую часть его составлял естественный прирост и  три четверти - механический. Плотность населения с 31 чел./км кв. в 1945 г. выросла в 1962 году до 44 чел./км кв.

Мигранты в основном оседали в тех местах, где размещались промышленные предприятия, это способствовало интенсивному росту сложившихся городов и поселений.

В 50-е годы на территории Безенчукского района было открыто промышленное месторождение нефти, в 1953 году на базе Покровского нефтяного промысла организовано союзный  нефтеперерабатывающий трест НГДУ «Чапаевскнефть». Начавшиеся разработки и добычу нефти осуществляли люди новых рабочих профессий - нефтяники. Это повлекло за собой приток рабочего населения в поселок. Построили микрорайон «Нефтяников».

В 1958 году Куйбышевским облисполкомом было принято решение о присвоении Безенчуку статуса рабочего поселка, в связи со значительным ростом промышленных предприятий и населения, а также имеющиеся перспективы развития нефтяной промышленности в районе. В1973 году в Безенчуке расположился Трест «Куйбышевканалводстрой» с многочисленными ПМК, заводом ЖБИ, и многими другими подразделениями. Это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Появился новый микрорайон «Мелиоратор», построены детские сады «Росинка», «Родничок», «Ручеек», школа, Дом культуры « Мелиоратор». Строительство нового элеватора, комбикормового завода, станции технического обслуживания, завода по переработке картофеля - это новые микрорайоны. Историю Безенчука можно прочитать на его улицах: микрорайоны СНИИСХ, нефтяников, мелиораторов, птицефабрики, комбикормового завода, военный городок, а в самом центре - железнодорожные дома. И наиболее старые улицы Безенчука - Вокзальная, Рабочая, Садовая, Мичурина, Восточная, Карла Маркса и др. На 01.01.2001 года в Безенчуке проживает более 24 тысяч человек.

Основные вехи дальнейшего развития поселения сводятся к следующему: в 1958г. поселку присвоен статус «Рабочего поселка»; в 1960г. в Безенчуке на ипподроме были проведены конноспортивные соревнования; в 1962г. открыта детская музыкальная школа; в 1964г. построена средняя школа № 2. Первый директор Маковкин Сергей Алексеевич; в 1965г. к 20-летию Победы 9 мая на Центральной площади установлен памятник «Скорбящий солдат»; в1966г.  открыто медицинское училище; в1966г. открыта областная школа повышения квалификации сельскохозяйственных   кадров; в 1967г. построен кинотеатр «Юбилейный»; в1968г. открыт ясли - сад «Аленушка»; в1971г. построен завод железобетонных изделий; в 1973г. организован трест «Куйбышевканалводостой»; в1973г. открыта детская художественная школа; в 1974г. открыта городская библиотека в районе «Мелиораторов»; в1974г. введен в эксплуатацию завод «Металлоконструкций»; в1976г. открыт ясли - сад «Тополек»; в 1976г. создана станция технического обслуживания легковых автомобилей; в 1978г. открыта ДЮСШ; в 1979г. построен Дом культуры «Мелиоратор».

Поскольку поселение можно рассматривать как относительно молодое, среда его не отличается исторической глубиной и в Сводном списке  памятников истории и культуры Самарской области, принятых на охрану, в городском пос.Безенчук объектов историко-культурного наследия не числится. Однако в Сводном списке  вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК, отмечены  три объекта (табл 1).

Таблица №1

Список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городского поселения Безенчук согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г. и выявленных ОУПИиК

| Железнодорожная станция “Безенчук” (комплекс) | Безенчукский р., пгт. Безенчук | Конец ХIХ в. |
| --- | --- | --- |
| Пристанционный поселок (комплекс) | Безенчукский р., пгт. Безенчук, К.Маркса, 39,41,43,49,51,53 | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |
| Опытная станция (комплекс) | Безенчукский р., пгт. Безенчук | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |

Таблица №2

Список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городского поселения Безенчук согласно

| Наименование памятника | Местонахождение | Эпоха культуры | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосновское I селище | В 3 км. к ЮЗ от с.Сосновка | Не определена | Не определена |
| Сосновское II селище | В 3 км. от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское III селище | В 1,5 км. к ЮВ от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское IV селище | В 1 км. к СВ от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское V селище | В 2,5 км. к ЮВот с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское VI селище | В 700 м к С от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское VII селище | В 1,5 км. к ЮВ от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское VIII селище | В 2,5 км. к СВ от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |
| Сосновское местонахождение керамики | В 1 км. к ЮЗ от с.Сосновка | Срубная культура | II тыс. до н.э. |

## 2.2. Местоположение г.п. Безенчук в системе расселения Самарской области

Городское поселение Безенчук расположено в восточной части Безенчукского муниципального района, к юго-востоку от р.Безенчук и к юго-западу от  г.Самара ( в 80 км от областного центра).

С г.Самарой поселок связан автодорогой общего пользования, идущей на Волгоград, а за тем местной дорогой, направленной в сторону Обшаровки и проходящей через Осинки и Безенчук. Таким образом автодорога из г.Самара  огибает Новокуйбышевск и Чапаевск с юго-востока и выходит на Безенчук.

Федеральная  железнодорожная магистраль “Москва - Самара -Челябинск”  проходит через южную часть городского поселения Безенчук. Ближайшая станция - ст. Безенчук находится практически в геометрическом центре поселения.

Согласно закона Самарской области №44-ГД от 25.02.2005  «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятого 22 февраля 2005 года в состав  городского поселения Безенчук входят поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук.

Таблица 3

| Изменение численности населения п.г.т.Безенчук |
| --- |
| Город | 1989 | 2004 | 2006 | 2007 |
| Безенчук (Самарская область) | 23.7 | 24,1 | 23.3 | 23.5 |

Изменение численности населения в 2006 г. по отношению к 1989 г. составляет 98,3 % (см. табл.).

Население в целом г.п. Безенчук, включая пгт.Безенчук, д.Дмитриевка, п.Новооренбогский, п.Сосновка, Ж/д платформа Восток на  04.11.2004 г. составило 24 712  человек.

Площадь территории г.п. Безенчук –  8533  га.  Из них 1988,8 га территория п.г.т. Безенчук.

См. схему №1 «Местоположение г.п. Безенчук в системе расселения Самарской области».

## 2.3. Природно-климатические условия проектируемой территории

### 2.3.1.  Климат

Городское поселение Безенчук находится в зоне господства резко континентального климата. По данным «Схематической карты климатического районирования для строительства» ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», исследуемая территория располагается в III климатическом районе.

Зима холодная, продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под смягчающим влиянием западного и юго-западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура воздуха в районе исследуемой территории составляет + 4,4 ºС. Самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие составляет + 27,4 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя месячная температура воздуха в январе за многолетие составляет минус 17,5 ºС. Отрицательные среднемесячные температуры отмечены в течение пяти месяцев, а положительные – в течение семи. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха.

В виду отсутствия сведений о влажности воздуха на станции «Безенчук» данная характеристика представлена по материалам многолетних наблюдений (1941-1992 гг.) в г. Самара. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 % [см. табл. 3.2]. В годовом ходе минимальные значения относительной влажности наблюдаются в мае-июне (53-58 %), максимальные - в декабре-январе (84-86 %). Максимальная средняя месячная относительная влажность (93 %) наблюдалась в январе 1944 и 1949 гг., минимальная – (37 %) – в августе 1972 г.

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 438 мм. Изменчивость осадков от года к году довольно велика. Так в отдельные годы месячные суммы осадков могут значительно превышать их средние значения или не наблюдаться вообще. В течение года летние осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (50 мм), наименьшее – на февраль (24 мм). На сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода.

Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. Осадки, равные или более 1,0 мм, наблюдаются 78 дней в году.

По данным многолетних наблюдений станции «Безенчук», туманы отмечаются в среднем 23 дня в году. Наибольшее количество туманов приходится на март и ноябрь и составляет 4 дня, наименьшее – на июнь 0,2 дня.

В течение года преобладающими ветрами на исследуемой территории следует считать ветры западной и юго-западной четверти. Среднегодовая скорость ветра за период наблюдений 1953 – 2003 гг. на метеостанции «Безенчук» составляет 3,7 м/с. В течение года среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,0 м/с в июле до 4,2 м/с в январе, марте и декабре (подробнее см. Раздел ОВОС).

Температура почвогрунтов до обследуемой глубины 3,2 м представлена по данным многолетних наблюдений (с 1936 г.) в г. Самара. Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность и пр.), растительного покрова, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов и т.д.

Ввиду отсутствия данных по станции «Безенчук» характеристика снегового покрова представлена по данным многолетних (1936-1989 гг.) наблюдений в г. Самара. Снеговой покров ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады марта. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова составляет 43 см, наибольшая – 88 см. Средняя снеговая нагрузка 118 кгс/м2, средняя нормативная снеговая нагрузка 165 кгс/м2. Максимальная снеговая нагрузка 246 кгс/м2 зафиксирована в феврале 1979 г. Число дней в году со снежным покровом - 130. Дата образования устойчивого снежного покрова –26 ноября. Дата разрушения снежного покрова – 5 апреля.

Средняя глубина промерзания почвы за зиму составляет 150 см, средняя - 105 см. Сведения по климатической характеристике района работ по данным метеостанции «Безенчук» приведены в таблицах 1-3. Роза ветров приведена на рис.

### 2.3.2. Рельеф и геоморфология

Геоморфологически исследуемая территория приурочена к пойме и I надпойменной террасе правого склона долины реки Безенчук.

В целом рельеф исследуемой территории равнинный, спокойный, изрезанный оврагами и балками с севера, востока и запада от поселения.  Абсолютная минимальная отметка высоты рельефа составляет 33,6 м и приурочена к оврагу с северо-западной стороны от поселения.  Абсолютная максимальная – 48,3 м находится на юго-востоке городского поселения в д.Дмитриевка.

В настоящее время главная роль в преобразовании рельефа принадлежит эрозионным процессам – размыву и смыву верхнего слоя почвы и грунтов текучими дождевыми и талыми водами. Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов, которые с трех сторон окружают и пересекают исследуемую территорию.

### 2.3.3. Геология

В геологическом строении рассматриваемой территории в пределах рассматриваемой территории принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Отложения пермской системы представлены нижнеказанским подъярусом верхней перми, которые трансгрессивно ложатся на размытую поверхность нижнепермских отложений и вскрываются на отметках минус 40÷минус 60 м. В литологическом отношении это окремнелые доломиты с включением ангидритов и известняков. Породы трещиноватые, часто разрушенные до состояния доломитовой муки. Общая мощность нижнеказанских отложений на участке колеблется от 10 до 50 м. Отложения неогеновой системы характеризуются осадками акчагыльского яруса. Они имеют широкое распространение и заполняют крупные доплиоценовые эрозионные врезы, залегая несогласно на размытой поверхности пермских отложений. Кровля отложений вскрывается на абсолютных отметках 0-10 м. Акчагыльский ярус сложен глинами с прослоями и линзами песков. Прослои и линзы песка мощностью 0,4-24,8 м имеют выдержанный характер по всей толщине.

Общая мощность отложений акчагыльского яруса 7,2-66,5 м, в переуглубленных долинах до 230 м. На рассматриваемом участке отложения акчагыльского яруса на дневную поверхность не выходят, мощность их составляет от 40-65 до 80-90 м.

Отложения четвертичного возраста развиты повсеместно и представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными генетическими типами.

Среднечетвертичные (хазарские) аллювиальные отложения слагают третью надпойменную террасу р.Волга. Залегают они на отложениях акчагыльского яруса и перекрыты с поверхности верхнечетвертичными аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности террасы составляют – 40-65 м, подошвы – от «- 3» до «+ 5» м. В строении террасы  принимают участие суглинки, супеси и пески. Верхняя часть разреза до глубины 10-15 м сложена преимущественно суглинками с прослоями песков и супесей, нижняя часть представлена песками, в основании с включением гравия и гальки. Общая мощность отложений на рассматриваемом участке составляет 15-35 м.

Верхнечетвертичные (хвалынские) аллювиальные отложения слагают вторую надпойменную террасу р.Волга и перекрыты современными элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности составляют 33-40 м. В литологическом плане это отложения песков, глин, суглинков. В верхней части разреза до глубины 5-7 м преобладают глины, суглинки с прослоями песков и супесей. В нижней части разреза преобладают пески с прослоями глин, суглинков. Общая мощность отложений на участке 10-20 м.

Верхнечетвертичные – современные элювиально-делювиальными отложения развиты на поверхностях аллювиальных террас. Литологический состав находится в прямой зависимости от состава подстилающих пород и представлен глинами, суглинками, песками,  супесями взаимозаменяющимися. Мощность отложений составляет 0,7-10 м.

Верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения слагают пойму реки  Безенчук. Представлены они в основном песками с прослоями суглинков, супесей и иловатых глин. Общая мощность отложений 5-20 м.

### 2.3.4. Природные процессы

На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и явления, как боковая и глубинная эрозия и плоскостной смыв.

Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Подмываются, как правило, правые берега.

Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы – супеси, суглинки, пылеватые глины.

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется этот процесс, главным образом, на крутых участках склонов водоразделов в периоды дождей и снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать 1-2 м.

Начало весеннего половодья чаще всего приходится на первую декаду апреля. Средняя интенсивность подъема уровня составляет 59 см/сут. Максимальные уровни весеннего половодья являются наивысшими годовыми. Средняя дата их наступления -конец апреля - начало мая. Половодье имеет одновершинную форму гидрографа.

Средняя годовая амплитуда колебаний уровня - 531 см, наибольшая - 877 см, наименьшая - 179 см. Средняя продолжительность половодья - 24 дня, наибольшая - 46 Дней, наименьшая - 11 дней.

Дождевые паводки существенного влияния на уровневый режим реки не оказывают. Средняя продолжительность единичного дождевого паводка около 10 дней.

Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов.

Проведенные исследования показали, что рассматриваемые территории половодьями Саратовского водохранилища и рек Безенчук и Чапаевка затоплению не подвергаются. Наивысшие уровни наступают в первой половине апреля. Стояние пика половодья не более суток. Часто пик половодья на реках проходит при наличии ледовых явлений. Средняя продолжительность половодья составляет 15-20 дней.

Таким образом, основными природными процессами в границах исследуемой территории являются: переработка берегов р. Безенчук и водная эрозия почв.

### 2.3.5. Гидрогеология

Гидрографическая сеть района представлена левыми притоками Волги - реками Безенчук и Чапаевка.

Грунтовые воды в границах исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Водовмещающими породами служат пески пылеватые, мелкие, реже суглинки. Уровень воды залегает на глубине 3-15 м. Водоносный горизонт безнапорный, и редко, если в кровле отложений залегают глины, наблюдается местный напор достигающий величины 0,6-4,4 м. Поток направлен в сторону русла реки Безенчук. Мощность водоносного горизонта достигает 8 -25 м.

Преобладающая глубина залегания грунтовых вод составляет 5-15 м.

### 2.3.6. Инженерно-геологические условия

Подтопление выражено незначительно. В период весенних паводков подъем уровня грунтовых вод составляет порядка 2,0 м.

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, среднеминерализованные, жесткие, обладающие сульфатной агрессивностью по отношению к бетону.

В целом инженерно-геологические условия исследуемой территории не вполне благоприятны для строительства. В каждом конкретном случае требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

### 2.3.7. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть района представлена левыми притоками Волги - реками Безенчук и Чапаевка. На всем своем протяжении русло реки Чапаевка шириной 25-30 метров имеет сильно извилистый вид и образует многочисленные меандры. Уклон русла незначительный и в среднем составляет 0,23 м на 1 км, что обуславливает скорости течения реки в межень 0,1-0,2 м/с, в весеннее половодье - до 2 м/с. Общая протяженность реки - 264 км, площадь водосбора - 4040 км2, общее падение - 201 м, средний уклон водосбора - 0,8 %, средняя абсолютная высота- 109 метров.

Водосбор представляет собой равнину с глинистыми и суглинистыми грунтами, изрезанную долинами притоков, оврагами и балками. Растительность территории степная. Около 70 % площади водосбора распахано.

Характерной фазой водного режима реки является весеннее половодье. В средние по водности годы на долю весеннего стока (март-май) приходится 95,4 % от годовой величины. Бурная и полноводная во время весеннего таяния снегов, в летнее время она сужается до размеров ручья с отдельными плесами небольшого протяжения: летне-осенний сток (июль-ноябрь) составляет 3,4 %, зимний (декабрь-февраль) - 1,2 % от годовой величины.

Летне-осенняя межень обычно наступает в конце апреля - начале мая, продолжительность летне-осенней межени - 190-210 дней.

Зимняя межень начинается чаще всего в конце первой - начале второй декады ноября. Средняя продолжительность зимней межени - 130-150 дней.

Ледообразование на реке Чапаевка начинается с заберегов. Средняя дата появления ледовых образований - первые числа ноября. Осенний ледоход не отмечен. Средней датой ледоостава является 10 ноября, средняя продолжительность ледостава - 151 день.   Средняя толщина льда - 50-70 см. В верховье и на мелководьях река промерзает, начало весеннего ледохода обычно наблюдается в первой декаде апреля, продолжительность - 2-19 дней.

Возможны заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями - 132-196 дней.

Река Безенчук берет начало у поселка Приовражный Хворостянского района Самарской области. До создания Саратовского водохранилища река Безенчук впадала в реку Волга восточнее села Владимировка. После создания Саратовского водохранилища (1968 год) устьевая часть реки подтоплена и превращена в залив, называемый Безенчукским. Длина реки составляет 58 км. площадь водосбора 556 км .

Водосбор представляет собой волнистую равнину, умеренно пересеченную оврагами и балками.

Река Безенчук протекает по волжским террасам и является типично степной мелководной рекой с сильно извилистым и слабо врезанным руслом. Русло реки очень извилистое, берега крутые, ширина русла изменяется от 2 метров до 10 метров, постоянного водотока река не имеет. В летнее время она сильно пересыхает, и вода сохраняется в виде плесов и в запрудах возле населенных пунктов.

Пойма чередующаяся, луговая, местами заболочена, встречаются заросли кустарника шириной около 200 метров.

По обоим берегам реки прослеживается первая надпойменная (хвалынская) терраса, сливающаяся с одноименной волжской террасой.

Бассейн асимметричен по форме и, в основном, распахан.

Из гидрологических данных следует, что при уровнях 31,5-32,0 м пойма затопляется полностью, вода реки Чапаевка поступает в пойму по всей ширине. Средние скорости течения по сечению водотоков Волго-Чапаевской поймы в период половодья на реке Волга   изменяется   от   0   до   0,67   м/с.   Продолжительность   периода   между   пиками собственного половодья р. Чапаевка и Волжским составляет в среднем около 35 дней, изменяется в отдельные годы –  от 15 до 35 дней.

Общая продолжительность весеннего половодья составляет 60-70 дней.

Максимальный уровень на реке Волга в заданном районе наблюдался в 1979 году и был равен 33,1м.   Превышение   максимальных   уровней    весеннего   половодья   в многоводные годы  над средней меженью составляет более 4 м. По всем трем створам прослеживается превышение Волжским    максимальным    уровнем    над    уровнями собственного половодья рек Безенчук и Чапаевка.

В    первой    половине  июля    на    спаде    половодья    начинается    освобождение подтопляемой поймы, сброс воды происходит в Безенчукский залив. После освобождения половодья, пойма находится в переменном подпоре от Саратовского водохранилища, а также испытывает регулирующее влияние Волжской ГЭС.

Вода перечисленных рек используется местным населением для орошения, хозяйственных нужд и водопоя скота.

### 2.3.8.  Почвенный покров и растительность

Территория городского поселения Безенчук расположена на севере степной зоны, в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных настоящих степей, характеризующихся значительными колебаниями суточных и среднегодовых температур, неустойчивостью и недостатком атмосферных осадков, достатком света и тепла.

Однако близость р. Волги, ее притоков, наличие множества озер, стариц, болот сказалось на микроклимате местности и привело к повсеместному развитию лугово-степной или луговой растительности.

Почвы в пределах городского поселения Безенчук в основном, обладают высоким природным плодородием и могут широко использоваться для озеленения городских территорий. Исключение составляют встречающиеся в понижениях рельефа лугово-болотные почвы, требующие предварительных работ по мелиорации (осушение, рассолонцевание).

Лугово-черноземные высокогумусные суглинистые почвы, особенно широко развиты на территории  ГНУ СНИИСХ  им. Н.М. Тулайкова, а также  залегают под степной растительностью. На городских землях также встречаются выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы глинистого и среднесуглинистого механического состава.

На террасе р. Волги получили развитие луговые степи (класс С-I), среди них преобладающим является подкласс луговых степей равнин. Равнинные степи разнотравно-узколистномятликовые, в разной степени сбитые. В их травостоях большей частью господствуют сорно-пастбищные растения - полынок, лебеда татарская, тысячелистник обыкновенный, участвует мятлик узколистный, пырей ползучий. На солонцах господствуют полынь белая, полынок, сарсазан, бескильница расставленная.

Влажные и сырые краткопоемные луга (класс С-5) расположены, в основном, в Центральной пойме. Преобладают разнотравно-безостокострецово-белополевицевые, разнотравно-пырейно-безостокострецовые и разнотравно-пырейные, разнотравно-луговомятликовые влажные луга. Сырые луга - разнотравно-осоковые с участием полевицы белой, костреца безостого, пырея ползучего, лисохвоста лугового, мятлика лугового, осоки заячьей и др.

Для долгопойменных лугов (класс С-6) характерна высокотравная растительность с преобладанием или участием лисохвоста лугового, полевицы белой, костреца безостого, осоки заячьей и др.

Разнотравье представлено влаголюбивыми растениями: кровохлебка Лекарственная, вероника ложная, таволга вязолистая, окопник лекарственный.

Болотные, луга (класс С-7) представлены разнотравно-осоково-рогозовой   растительностью. Здесь преобладают осоки лисья и заячья, ситняг болотный, ник Жерарда, рогоз узколистный, тростник, камыш.

Леса и кустарники (класс С-10) на террасе почти не сохранились. В пойме леса, в основном, дубравные, с большим или меньшим содержанием липы, осокоря, со злаково-разнотравными травостоями.

Значительная часть земель поселения занята сельскохозяйственными культурами и травяной, в основном, сорной растительностью. Здесь выращивается картофель, кукуруза, зернобобовые культуры, многолетние и однолетние травы с применением орошения.

Открытая оросительная сеть заменена на закрытую.

Пахотные земли территорий кустов скважин и нефтепровода разделены лесополосами, засаженными, в основном, березой.

Очевидно, что в границах городского поселения Безенчук природных территорий в чистом виде, т.е. ни в какой мере не затронутых деятельностью человека, не существует.

В современных условиях растительный покров исследуемой территории с одной стороны характеризуется значительным видовым разнообразием, с другой - высокой степенью антропогенной преобразованности.

Зона лесостепи характеризуется чередованием лесной и лугово-степной растительности. Сохранившиеся участки луговых степей в окрестностях и в периферийных зонах занимают преимущественно неудобные для сельского хозяйства земли. В их травостое преобладает лугово-степное разнотравье в сочетании с типчаком и различными видами ковыля.

Распашка земель, вырубка деревьев и кустарников, проведение различных земляных работ практически привели к уничтожению естественного растительного покрова на городских и прилегающих к границам городского поселения  территориях.

В наибольшей степени темп восстановления растительного покрова снижается с усилением хозяйственной эксплуатации территории. В связи с этим не происходит восстановление лесной растительности, а увеличиваются площади, занятые временными группировками бурьянного типа. Луговые ценозы сохраняются в малой степени.

Таким образом, на изучаемой территории практически не сохранилась растительность, не затронутая влиянием хозяйственной деятельности человека. Наблюдается трансформация фитоценозов, выпадение коренной растительности, снижение ее хозяйственной ценности и стабилизирующей биосферной роли.

Из искусственных зеленых насаждений в границах г.п. Безенчук имеются 4 парка, участки озеленения школ, детских садов, общественных зданий, а также земли лесного фонда.

Почвы в пределах городского поселения, в основном, обладают высоким природным плодородием и могут широко использоваться для озеленения городских территорий.

### 2.3.9. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального района Безенчукский располагаются перечисленные ниже шесть памятников природы, однако следует отметить. Что в границы городского поселения Безенчук они не попадают. Жители городского поселения Безенчук могут составлять основу рекреационной нагрузки на перечисленные охраняемые природные объекты.

Урочище "Макарка"- комплексный (ландшафтный) памятник природы. Находится северо-восточнее с. Васильевка. Площадь – 5 га.

Река Безенчук на своем верхнем течении имеет извилистое русло. Берега в урочище достаточно крутые, в местах изгибов они подмываются и обрушиваются в воду. В немалой степени этому способствуют подводные ключи, выбивающие из бортов берега.

В глубоких омутах произрастают кувшинки. Реку окружают сенокосные участки, поросшие лохом. Урочище является местом отдыха местного населения. Здесь необходимо установить разъяснительные таблички и соблюдать экологически допустимую нагрузку на ландшафт.

Решениями  райисполкома № 186 от 18.06.91 г. и постановлением администрации области № 129 от 22.04.93 г. урочище объявлено государственным памятником природы местного значения. Для сохранения урочища в целях рекреации недопустима деятельность, изменяющая первоначальное состояние. Урочище взято под охрану совхозом «Васильевский".

Сосновая роща - ботанический памятник природы. Находится в 3-х км юго-западнее с. Александровка. Площадь – 14 га.

Сосновая роща искусственного происхождения. Возраст деревьев около 60 лет. Сосна посажена на песчаные дюнных всхолмлениях южного берега озера Линьково.

Подлесок не выражен, единично произрастает бузина красная и многочисленный подрост из березы бородавчатой. Травянистый фон сильно изрежен, т.к. его развитию препятствует мощный спад из излишек. Местами произрастает чистотел и крапива двудомная, обычный  вейник, хондрилла.

Решениями райисполкома за № 186 от 18.09.91 г. и постановлением администрации области № 129 от 22.04.93 г. Сосновая роща (ин. 57 Безенчукского лесничества) объявлена государственным природы областного значения. Памятник взят под охрану Безенчукским мехлесхозом.

Озера Линьково и Боровое - водные памятники природы. Озеро Боровое находится в 2-х  км северо-западнее с. Преполовенка и занимает площадь 126 га. Озеро Линьково расположено в 2-х км южнее с. Александровка. Площадь 160 га.

Озера располагаются на первой надпойменной террасе Волги, имеющей слабый уклон в сторону реки. Здесь распространены болото-бразные понижения и сглаженные вытянутые ложбины- остатки. Часть из них занята водой, другая-заболочена.

Озеро Боровое имеет округлую форму, с востока к нему полукольцом прилегает лесной массив. Протоки, которыми озеро ранее образовывало единую водную систему с другими озерами заросли лугово-болотной растительностью, ивой и существенное влияние на гидрологический режим не оказывают. Берега поросли прибрежной растительностью из рогоза, тростника, осоки, среди которых встречаются ирис ложноасировый. С южной стороны к озеру примыкает заболоченный кустарник.

На озере обитают некоторые водоплавающие и болотные виды птиц, в том числе цапли, утки.

Озеро Линьково имеет вытянутую форму, и ранее входило более крупной протоки-старицы реки Волги. Сейчас от нее есть единичные озера и заболоченные лощинообразные понижения с южной стороны к озеру примыкают песчаные дюны.

На озере также встречаются некоторые виды водоплавающих и болотных птиц.

Решениями райисполкома № 186 от 18.06.91 г. и постановлением администрации области  № 129 от 22.04.93 г. озера объявлены государственными памятниками природы областного значения. Для их сохранения рекомендован заказной режим охраны. Запрещается хозяйственная деятельность, наносящая ущерб первоначальному состоянию озер. Возможна сезонная охота на промысловые виды птиц.

Майтуганские солонцы  - комплексный памятник природы. Находится южнее с. Потуловка на землях совхоза им. Калинина. Площадь – 150 га.

Располагается на второй подпойменной террасе р. Волги к от Самарской Луки. От первой террасы она отделяется резко выраженным уступом высотой 20-25 м.

Вторая терраса имеет вид степной равнины практически лишенной оврагов и балок. На её поверхности имеется большое количество блюдцеобразных понижений, преимущественно суффозионного происхождения. Весной они заполняются водой. В некоторых из них вода сохраняется иногда круглый год. Обширные понижения называют майтуганами. Самая обширная, так называемая Майтуганская депрессия расположена между селами Натальино, Потуловка и Николаевка.

Почвенный покров подобных понижений, как правило, засолено. Застой воды вызывает заболачивание местности. Поэтому здесь растительный покров имеет комплексный характер и представлен лугово-болотными и галофитными лугами. В этих местах обнаружены новые для Самарской области виды растений.

В целях сохранения памятника природы недопустимы распашка территории и другая мелиорация. Необходимо регламентировать также выпас скота.

Решениями райисполкома № 333 от 25.07.78 г. и облисполкома № 201 от 14.06.89 г. Майтуганские солонцы объявлены государственным памятником природы. Взят под охрану Самарским НИИСХ.

Ландшафтный заказник "Васильевские острова"  - государственный ландшафтный заказник областного значения. Расположен в северной части муниципального района Безенчукский в акватории Саратовского водохранилища напротив сел Владимировка, Кануевка, Александровка. Общая площадь заказника – 6214 га, в том числе: сенокосы – 2155, лес – 547 га, кустарники – 112 га, болота – 245 га, песок – 62 га, под водой – 3093 га.

Васильевские осторова являются своеобразным архипелагом, образовавшимся в результате подтопления водами Саратовского водохранилища существовавшего ранее одного Васильевского острова.

Острова отличаются разнообразием естественной растительностью представленной лиственными лесами, кустарниками и пойменными лугами, имеющей огромное водоохранно и почвозащитное значение, внутренние водоемы островов являются прекрасным нерестилищем ценных пород рыб: жереха, судака, щуки, леща, сома, чехони, синца и др. На территории островов  обитают лоси, косули, ондатра, зайцы, а также различные водоплавающие, дуплогнездные и другие птицы.

Имеются гнездовья очень редкого во всем мире орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу РСФСР и Международного Союза Охраны Природы (МСОП).

Решением облисполкома № 284 от 13.07.88 г. Васильевские острова утверждены ландшафтным заказником областного значения и переданы в аренду Совету ВОО ПРИВО (охраняющая организация) до 01.01.98 г. Тем же решением утверждено положение о заказнике, согласно которому определены обязанности землепользователей по сохранению островного биогеоценоза. В частности на территории заказника запрещен выпас всех видов сельскохозяйственных животных; сплошные рубки леса; промысловый лов рыбы во внутренних водоемах заказника; все виды сельскохозяйственной деятельности в радиусе 200 м от гнездовий орлана-белохвоста; выкашивание трав на сено и уничтожение древесно-кустарничковой растительности в 50 м полосе от меженного уреза воды; сбор цветов, грибов и ягод; использование для обработки лесов и лугов ядохимикатами, пестицидов и гербицидов, отрицательно влияющих на лесо-луговую растительность и животных; причаливание к островам судов маломерного флота, туризм, устройство стоянок, бивуаков и палаточных городков; проезд судов маломерного флота, за исключением специального, по внутренним водоемам заказника; охота и отгон диких зверей и птиц не для целей переселения и регулирования их численности (за исключением осенней охоты на уток).

Васильевские острова — обширный участок Саратовского водохранилища, находящийся в ведении Военно — охотничьего общества ПриВО. 
 В летнее время сюда можно добраться только по воде, а зимой — по льду со стороны левого берега от Екатериновки, Владимировки, Кануевки, а с правого берега — от сел Малая Рязань, Брусяны, куда доходят асфальтированные дороги. Из Самары рыбаки обычно ездят на электричке до Безенчука, затем на автобусе в сторону Владимировки, Кануевки.

Александровская пойма - ботанический памятник природы. Находится близ с. Александровка и занимает кварталы 46, 47 Безенчукского лесничества. Площадь – 138 га.

Представляет собой лесо-луговой комплекс из естественных насаждений и пойменных лугов. Леса сложены дубом (основная порода), ясенем, березой, липой. На лугах доминируют разнотравно-луговолисохвостые и разнотравно-кострецовые сообщества. Разнообразен видовой состав произрастающих здесь видов растений.

В многочисленных заводях гнездятся различные водоплавающие птицы, для которых  эти места являются и пристанищем во время сезонных перелетов. Сюда заходят на нерест и некоторые виды рыбы.

Сочетание луга, леса, проток и заводей делают эти места живописными, одновременно они являются убежищем для большого числа животных. Велика практическая ценность лесного массива как берегоукрепительного фактора для Саратовского водохранилища.

Для сохранения памятника природы необходимо исключить любое хозяйственное вмешательство, изменяющее его первоначальный облик.

Решениями райисполкома № 333 от 27.07.78 г. и облисполкома № 386 от 03.11.87 г. Александровская пойма объявлена государственным памятником природы областного значения. Охраняющая организация – Безенчукский мехлесхоз. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  г.п. Безенчук

## 3.1. Демографический анализ  территории

### 3.1.1. Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития населенных пунктов начиналось с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов, как правило, был градообразующий фактор – развитие промышленного комплекса, предполагающее рост занятости населения в этой сфере.

В настоящее время промышленный комплекс подвергся серьезным качественным изменениям, и для определения демографических тенденций в современном градорегулировании целесообразно опираться на демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Анализируя мировое народонаселение, демографы выделили три стадии его стабилизации, при которых один тип популяционной стабильности заменяется другим, для чего используют термин демографический переход .

Первая стадия этого процесса характерна для большинства традиционных обществ. Она характеризуется одинаково высоким уровнем рождаемости и смертности (особенно в младенческом возрасте), таким образом, население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей.

Вторая стадия, в которую Европа и Соединенные Штаты Америки вступили в начале XIX века, характеризуется снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности. Это стадия четко выраженного роста населения.

Третья стадия – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, то есть уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Так, в наиболее развитых европейских странах уровни рождаемости и смертности  колеблются в пределах 10-13 рождений и смертей на 1000 жителей. В странах третьего мира при аналогичных коэффициентах смертности коэффициент рождаемости в 2-3 раза оказывается выше, хотя в некоторых из них уровень смертности достигает 25 смертей на тысячу жителей.

Рассматривая демографическую ситуацию в России в рамках мирового процесса, нетрудно заметить негативные отклонения от общемировых тенденций. Сопоставление уровней рождаемости и смертности в нашей стране и в других странах мира на тот же момент показало, что  коэффициент рождаемости,  составляющий в России 9,3 рождений на тысячу жителей, ниже, а коэффициент смертности - 15 смертей на тысячу жителей, напротив, выше показателей ведущих индустриальных стран.

В конце 80-х годов Россия вступила в «перестроечный период», который сменился периодом активных экономических реформ. Именно они повлияли на ход демографических процессов в нашей стране.

В течение 90-х годов уровень рождаемости неуклонно сокращался и опустился ниже показателей высоко урбанизированных регионов мира. Самый низкий коэффициент рождаемости по стране в целом был зафиксирован в 1999 году.  Некоторое превышение этого показателя наблюдалось лишь в национальных республиках России, где сказывается влияние этнических установок на неограниченную рождаемость.

В то время как коэффициенты рождаемости последовательно уменьшались, коэффициенты смертности  росли. Наиболее высоким уровень смертности был в 1994 году, как на территории России (он составлял 15,7 смертей на тысячу населения), так и во всех регионах Приволжского округа (15,1). С 1995 по 2000 год показатели немного уменьшились, затем снова стали расти.

Таблица 4

Естественный прирост (убыль) населения Самарской области с 1950 по 2004 г. (на 1000 населения)

| Год | 1950 | 1955 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16,1 | 16,4 | 7,9 | 7,0 | 6,8 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | - 6,2 | -5,7 | -7,6 | -8,2 | -6,6 | -6,1 |
| Рождаем. | 25,4 | 24,5 | 15,2 | 15,2 | 15,9 | 14,8 | 15,4 | 12,1 | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 9,8 | 10,1 |
| Смертн. | 9,3 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,0 | 10,6 | 10,9 | 14,8 | 13,4 | 15,1 | 16,3 | 16,4 | 16,2 |
| Городское | 17,1 | 16,6 | 7,5 |  |  |  | 5,4 | 1,4 | -6,1 | -5,4 | -7,2 | -7,8 | - 5,9 | -5,6 |
| Рождаем. | 26,4 | 23,7 | 14,1 |  |  |  | 15,2 | 11,8 | 8,3 | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 9,8 | 10,0 |
| Смертн. | 9,3 | 7,1 | 6,6 |  |  |  | 9,8 | 10,4 | 14,4 | 12,9 | 14,5 | 15,8 | 15,7 | 15.6 |
| Сельское | 15,1 | 16,3 | 8,5 |  |  |  | 2,0 | 0,1 | -6,8 | -7,2 | -9,0 | -10 | - 9,9 | -8,6 |
| Рождаем. | 24,5 | 25,6 | 17,5 |  |  |  | 16,1 | 13,5 | 9,7 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 9,8 | 10,3 |
| Смертн. | 9,4 | 9,3 | 9,0 |  |  |  | 14,1 | 13,4 | 16,5 | 15,7 | 17,3 | 18,6 | 19,7 | 18,9 |

В целом и в Российской Федерации, и в Приволжском округе, превышение уровня смертности над уровнем рождаемости наступило в 1992 году. На территории, где социально-экономические проблемы наложились на закономерные последствия процесса урбанизации, перелом в сторону естественной убыли населения произошел 1-2-мя годами раньше.

Таким образом, сопоставляя демографическую ситуацию в России с ситуацией, сложившейся в  развитых высоко урбанизированных  странах, где уровни рождаемости и смертности близки и колеблются в пределах 10-13 случаев на 1000 населения, не трудно заметить, что в нашей стране показатели отклонились в негативную сторону от «западной нормы». Наиболее неблагоприятным для России был период с 1992 по 1994 гг. – период активных политических и социально-экономических преобразований. В Приволжском округе отклонение оказалось значительным именно в наиболее урбанизированных регионах, к которым отнесена и Самарская область.

Таблица 5

Численность населения Самарской области

за период с 1990 по 2005 гг.

(тысяч человек)

| Год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 3235 | 3247 | 3253 | 3269 | 3280 | 3302 | 3309 | 3308 | 3307 | 3305 | 3295 | 3279 | 3259 | 3236 | 3218 | 3201 |

Важнейшим фактором роста населения города или региона является внешняя миграция. Главные причины, лежащие в основе территориальных перемещений населения, - условия жизни, наличие (или отсутствие) места приложения труда, высокооплачиваемой работы.

Социально-экономические и политические перемены в России обусловили серьезные изменения миграционных процессов. До 2003 года Приволжский округ был территорией, принимающей мигрантов, но затем ситуация изменилась, и показатели внешней миграции получили отрицательное значение.  Растущими остаются Центральный и Северо-Западный округа. В Приволжском округе население в основном покидает Республику Мордовию, Кировскую, Ульяновскую, Пермскую и Оренбургскую области. Самарская область наряду с Республикой Татарстан и Нижегородской областью пока остаются регионами растущими. Однако в целом наиболее активный период миграционных процессов идет на убыль.

Таблица 6

Погодовой баланс численности населения Самарской области

(тысяч человек)

| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост | -19.0 | -19,0 | -25,1 | -28,1 | -26.8 | -22,9 | -21,2 | -19,7 |
| Миграционный прирост | +17,6 | +14,4 | +12,8 | +6,2 | +6,4 | +2.2 | +2,4 | +2 |
| Абсолютный прирост | -1,4 | -4.6 | -21,9 | -21,9 | -20,4 | -20,7 | -18,8 | -17,7 |

### 3.1.2. Характерные тенденции в естественном воспроизводстве населения Самарской области

Самарская область расположена в европейской, наиболее урбанизированной части Российской Федерации. Еще в начале ХХ века на территории Самарской области преобладало сельское расселение, доля горожан не превышала 20%. К городским поселениям в этот период относились города, сложившиеся еще в 16-18 веках: Самара, Сызрань, Ставрополь.

Наиболее интенсивно процесс урбанизации в нашем регионе, как и в стране в целом, протекал в конце 30-х, начале 50-х годов. В это время темпы прироста городского населения были особенно высоки.  В конце 50-х они замедлились, особенно заметно затухание градоформирующих процессов в конце 80-х годов, а в середине 90-х доля городского населения стабилизировалась.

В настоящее время доля городского населения в регионе составляет 80,5%. Зарубежный опыт показывает, что такое процентное соотношение городского и сельского населения  является порогом, при  котором рост городов практически прекращается. Отток населения из сельских поселений остается незначительным и  даже  возможно обратное явление – переселение горожан в сельскую местность.

Таким образом, большая часть населения Самарской области проживает в городских поселениях, следовательно, обладает установкой на рождение малого количества детей. В этой ситуации в естественном воспроизводстве населения закономерно снижение уровня рождаемости.

Статистические данные, которыми мы располагаем, позволяют проследить процесс естественного движения населения Самарской области, начиная с 1950 года.

В послевоенный период в естественном движении населения Самарской области характерны тенденции, наблюдаемые в  развивающихся  странах: уровень рождаемости существенно превышал уровень смертности населения. Но уже в 60-е годы стали сказываться последствия урбанизации, которые проявились, прежде всего, в сокращении уровня рождаемости, коэффициенты смертности при этом заметных изменений не претерпели.

В 90-х годах показатели рождаемости и смертности почти сравнялись и приблизились к показателям западных урбанизированных стран. В 1991 году коэффициент естественного движения населения Самарской области приобрел отрицательные значения. С этого момента разрыв между уровнями рождаемости и смертности увеличивался до 2001 года, причем в сельских поселениях он оказался заметнее.  С 2003 года рождаемость стала немного возрастать, поскольку увеличивается доля женщин, входящих в репродуктивный возраст. Уровень смертности стал возрастать с конца 60-х годов и остается на высоком уровне.

При сопоставлении возрастных пирамид населения Самарской области 1989 и 2004 годов обнаруживается серьезное уменьшение в 2004 году доли населения, находящегося в возрасте до 10 лет. Это, с одной стороны, свидетельствует о существенном постарении населения области, с другой, - о том, что в скором времени следует ожидать нового и весьма существенного понижения уровня рождаемости.

### 3.1.3. Миграционные процессы в Самарской области

Специфика миграционных процессов в Самарской области в период с 1998 по 2004 гг., заключается в том, что с 1998 по 2000 гг. в нашем регионе преобладала международная миграция. В 2001 и 2002 гг. этот поток несколько ослаб, а в 2004 г. показатели международной миграции снова превысили показатели передвижений населения  в пределах  России. Подавляющую часть международных мигрантов составили жители бывших Союзных республик.

Социально-политические перемены в России породили такой вид миграции, как вынужденное переселение. Наиболее мощным поток вынужденных переселенцев в Самарскую область был в период 1994-1997 гг. В последующие годы он сменился устойчивой тенденцией к сокращению.

В международной миграции определенную долю занимают и другие зарубежные страны. Так,  в 1998 году отток населения в страны «дальнего зарубежья» составил 7% от всего потока эмигрантов, в 2003 году более 21%.  В основном наши соотечественники выезжают в Германию, Израиль и США.

Подавляющее большинство зарубежных мигрантов, приезжающих в Самарскую область, осело в ее городских поселениях, равно, как и уехали из нее – большинство горожане.

Миграция в пределах России идет на убыль, хотя на протяжении всего анализируемого периода имела довольно высокие положительные показатели. До 2002 года за счет внешней миграции больше росли городские поселения, в 2003 году поток в них сократился, а в 2004 г. городские поселения вновь заняли приоритетное положение.

Внутрирегиональная миграция не была активной. Особенно низкими были ее показатели в 2000 и 2002 годах. Характерной ее особенностью является то, что наметилась обратная тенденция, присущая данному этапу урбанизации региона, - отток городского населения в сельскую местность. В 2003 году этот процесс особенно усилился, и число мигрантов по сравнению с предыдущим годом вырос более чем в 2 раза.

Таким образом, внешняя для региона миграция имеет тенденцию к затуханию. Важно отметить, что каким бы ни был значительным поток внешних мигрантов на протяжении всего анализируемого периода, он не покрывал естественной убыли населения.

Общая численность населения Самарской области, начиная с 1998 года, последовательно сокращается. Фактически речь идет о значительном ускорении процесса депопуляции.

### 3.1.4. Анализ демографической ситуации в п.г. т. Безенчук

Общая численность населения г.п. Безенчук на 1 января 2006 года составила 23, 512  тыс. чел.

В соответствии с общими тенденциями, наблюдаемыми в Самарской области, естественный прирост населения в г.п. Безенчук в 1990-х годах сменился его естественной убылью. Естественная убыль населения поселения обусловлена одновременно и крайне низкой рождаемостью, которая в 1997-98 годах практически была равна нулю, и высокой смертностью.

В целом, в муниципальном  районе Безенчукский демографическая ситуация близка к той, которая сложилась в области: существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к естественной убыли населения. В период с 1996 по 2000 гг. показатели естественного движения населения немного отличались от средних по области: уровень рождаемости был выше, а смертности, напротив, ниже. С 2000 г. смертность возросла, а уровень рождаемости снизился. В 2001 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его пока еще выглядит более стабильным, чем: в области в целом: в муниципальном  районе Безенчукский молодежи больше, чем стариков, в то время как средние показатели по области имеют обратные характеристики.

Что же касается младенческой смертности в муниципальном  районе Безенчукский, то она в течение ряда лет колебалась, но при этом ее уровень всегда оказывался ниже средних областных показателей.

Средняя продолжительность жизни сельских жителей муниципального  района Безенчукский немного меньше, чем в области в целом, и только мужчины городского населения района в среднем живут на два года дольше, чем мужчины области.

Распределение населения муниципального  района Безенчукский по полу и возрасту свидетельствует о том, что показатель уровня смертности в ближайшие 5 лет будет близким к тому, который мы ее сегодня. Доля умерших среди сельского населения может быть немного меньше, чем среди городского, поскольку в половозрастной структуре сельских жителей сокращается доля вступающих в пожилой возраст. Рождаемость, напротив, окажется выше, в связи с увеличением доли женщин детородного возраста.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально - экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов, вызванная политическими переменами, и породившая такое явление, как: вынужденное переселение.

По статистическим данным на 2001 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 6000 человек, 55% из них - выпало на долю межрегиональной миграции, 45% - международной.

Внутрирегиональная миграция характеризуется слабым оттоком сельского населения в города. Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

По общим итогам миграции на 2001 год в муниципальный  район Безенчукский прибыло населения больше, чем убыло из него. Миграционный прирост составил 162 человека, причем большая часть прибывших - мигранты из других регионов.

Тем не менее, этот показатель нельзя считать высоким. Наиболее привлекательными для внешних мигрантов оказались Ставропольский. Волжский и Кошкинский районы, где миграционный прирост соответствует 875, 509, 381 чел.

Одним из важных показателей урбанизированности территории является численность населения, его плотность на единицу территории. Ею обусловлена степень дифференцированность социальной структуры поселения, от которой в свою очередь зависит степень разнообразия общественных функций, следовательно, культурный потенциал территории. Чем выше этот потенциал, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Выводы:

Анализ естественного движения населения муниципального  района Безенчукский свидетельствует о том, что в 90-х годах в районе начался процесс депопуляции, который характерен как для Самарского региона, так и для страны в целом.   В   1999 году уровень смертности существенно превысил уровень рождаемости, и в 2001году в 2,3 раза опережал его.

В 1997 году естественную убыль населения в районе покрывала внешняя миграция, вызванная социально-экономическими переменами, происходящими в стране.   Все   последующие   годы   миграционный   прирост   неуклонно   снижался. Объективный спад миграционных процессов позволяет предположить, что дальнейшее воспроизводство населения муниципального  района Безенчукский в основном будет осуществляться за счет естественного прироста (убыли) населения.

В половозрастной структуре населения муниципального  района Безенчукский доля девочек в возрасте 15-19 лет превышает долю женщин, находящихся сегодня в активном детородном возрасте.   Следовательно, в ближайшие 5-10 лет в районе возможен рост   уровня рождаемости. В последующий период наступит новая волна его спаде.

Половозрастная структура населения г.п.Безенчук специфична и отличается чрезвычайно высокой долей населения, находящегося в активном репродуктивном возрасте, при заметном преобладании доли мужчин, что объясняется включением в состав его населения учащихся Безенчукского аграрного техникума и студентов СГЭУ. Количество постоянных жителей, вступающих в детородный возраст, последовательно сокращается, что в перспективе неизбежно приведет к снижению уровня рождаемости. При сохранении высокого уровня смертности, обусловленного значительной долей пожилых, процесс естественного воспроизводства населения Безенчука будет протекать при отрицательных значениях.

Отсутствие статистических данных по миграционным потокам в разрезе отдельных поселений не позволило сделать прогноз изменения динамики населения г.п. Безенчук с учетом внешней миграции. Общие итоги миграции муниципального  района Безенчукский, в состав которого входит г.п. Безенчук, свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет этот процесс характеризовался незначительным притоком мигрантов и даже имел отрицательные показатели. При сохранении стабильности социально-политической и экономической ситуации в стране и регионе, значительных миграционных потоков в поселок, скорее всего, не будет. Однако с общим повышением значимости высшего образования в системе ценностей населения, следует ожидать увеличение миграционных потоков, связанных с обучением в СГЭУ и Безенчукском аграрном техникуме.

Демографический анализ формировался на основе данных Самарского областного комитета государственной статистики.

В отчете были использованы:

1. Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 годов.

2. Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2003.

3. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 1999.

4. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

5. Миграция населения Самарской области в 2000 году. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2001.

7. 150 лет Самарской губернии. Под ред. Г.И.Чудилина. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2000.

8. Материалы Самарского областного комитета государственной статистики на 1.01.2005. (Электронная версия)

## . Административно-территориальное деление

## городского поселения Безенчук

22 февраля 2005 года Самарской Губернской Думой принят закон Самарской области №44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ». Согласно закону в состав  городского поселения Безенчук входят поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук (см.приложение 1.).

3.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

С юго-востока к п.г.т. Безенчук подходит автодорога областного значения (IV категории).

Через п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит федеральная железная дорога «Москва-Самара-Челябинск».

Населённые пункты располагаются от административного центра городского поселения Безенчук на расстоянии 3-7 км в радиусе пешеходной доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием.

Расстояние до областного и районного центра г.Самары от п.г.т.Безенчук - 80 км

Расстояние до п.г.т. Безенчук: от ж/д разъезда Восток – 6 км; от д. Дмитриевка – 3 км; от п. Новооренбургский – 6 км; от п. Сосновка – 7 км.

Транспортное обслуживание населения п.г.т. Безенчук осуществляет МУП «Безенчукское автотранспортное предприятие», которое совершает городские, пригородные и междугородные автобусные перевозки.

Расположение маршрутов пассажирского транспорта на территории поселка благоприятно, все застроенные территории находятся в пределах его доступности.

Железнодорожная станция «Восток» находится на территории ж/д разъезда Восток.

Железнодорожный вокзал расположен в п.г.т. Безенчук по ул. Вокзальной.

См. сх.№3 «Схема маршрутов движения общественного транспорта п.г.т. Безенчук».

В границах городского поселения Безенчук:

По южной границе п.г.т. Безенчук проходит коридор ЛЭП 110 кВ, 2* 35кВ.  В районе д. Дмитриевка с северо-востока на юго-запад  п.г.т. Безенчук пересекает коридор ЛЭП 10 кВ.

За границей п.г.т. Безенчук в южной части городского поселения Безенчук с запада на восток проходит коридор подземных  коммуникаций магистральный н/п «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм.

За границей п.г.т. Безенчук с юго-востока на северо-запад городского поселения Безенчук проходит магистраль газопровода

По северной границе п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит коридор ЛЭП 110кВ.  В границах городского поселения Безенчук к восточной границе п.г.т. Безенчук подходит коридор ЛЭП 2х110кВ.

Таблица 7

Характеристика населенных пунктов г.п. Безенчук

| № | Название населенных пунктов | Вид населенного пункта | Численность населения (чел) | Преобладающая национальность | Расстояние до адм.центра поселения (км) | Тип покрытия дорожной сети | Наличие генплана | Инженерное обеспечение | Объекты социально-культурной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | телефонизация | газоснабжение | водоснабжение | школа | магазин | почта | клуб | ФАП | детский сад | банк (сберкасса) | столовая | библиотека | церковь |
| 1 | Безенчук | Пос.г.т. | 24130 | русские | 80 | Асф. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Восток | ж/д разъезд | 23 | русские | 6 | Грунт | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Дмитриевка | деревня | 36 | русские | 3 | Грунт | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Новооренбургский | поселок | 119 | чуваши | 6 | Асф | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Сосновка | поселок | 403 | русские | 7 | Асф | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - |

## 3.4. Планировочная структура г.п. Безенчук

Территория городского поселения Безенчук вытянута вдоль реки Безенчук, в направлении северо-восток – юго-запад и разделена железнодорожными путями. Селитебные территории расположены по обе стороны относительно железной дороги.

Территория городского поселения Безенчук ограничена:

- с юга – землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения Песочное и Переволоки);

- с запада – автодорогой местного значения, соединяющая  с. Переволоки с с.Заволжским;

- с востока – землями муниципального Безенчукского района (сельских поселений Купино и Звезда);

- с севера – рекой Безенчук, землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения Екатериновка).

Территория городского поселения Безенчук  включает в себя 5 населенных пунктов, расположенных на землях ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» и Самарского СНИИСХ: в центральной части – п.г.т.Безенчук, в северной части – поселок Сосновка; в восточной части – ж/д разъезд Восток; в юго-восточной части – деревню Дмитриевка и поселок Новооренбургский.

Главный въезд в п.Сосновка осуществляется с южной стороны, с автодороги районного значения.

Планировочная структура п.Сосновка состоит практически из одной улицы,  застроенной двух этажными жилыми домами.

Композиционным ядром поселка Сосновка является территория детского сада и школы.

Главный въезд в п.Новооренбургский осуществляется с южной  стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п.Новооренбургский состоит из нескольких  улиц, застроенных одноэтажными жилыми домами.

Главный въезд в д.Дмитриевка осуществляется с восточной стороны, с автодороги областного значения.

На железнодорожный разъезд Восток главный въезд осуществляется с запада с автомобильной дороги районного значения.

Главный въезд в п.г.т.Безенчук осуществляется с юго-западной стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п.г.т.Безенчук  характеризуется регулярной сеткой улиц.

Кварталы формируются параллельно железной дороги, которая проходит через п.г.т.Безенчук и делит его на две разновеликие части: северную (большую) и южную (меньшую).

Композиционными осями северной части п.г.т.Безенчук является ул.Мамистов и перпендикулярная ей ул.Советская.

Композиционным ядром южной части является парк на ул.Гагарина с прилегающей к нему территорией ГНУ СНИИСХ им. Н.М. Тулайкова.

Северная часть территории п.г.т. Безенчук имеет пологий рельеф, между ул.Овражной и ул.Специалистов начинается территория изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере п.г.т.Безенчук, что затрудняет освоение свободных участков. Подтопляемые земли (площадью 120000 м2) ул.Восточная промзона, ул.Безенчукская четная сторона, ул.Новостепная нечетная сторона, ул. Специалистов 2-6.

Жилая  зона представлена кварталами с индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной застройки.

Южная часть территории п.г.т. Безенчук - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.

Жилая  зона застроена в основном малоэтажной и блокированной жилой застройкой, так же присутствует смешанная и среднеэтажная жилая застройка.  В южной части села есть свободные под строительство  участки.

Общественный центр поселка сложился в северной части по улице Советской. Центр имеет линейную структуру.

Зеленые насаждения общего пользования в п.г.т.Безенчук представлены 4 парками (ул. Луговцева, ул. Советская, 	ул. Гагарина, ул.Мамистова).

Вокруг и в черте п.Сосновка располагаются дубовые и сосновые  лесные массивы.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона п.г.т.Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС  и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО«Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Коммунальная зона п.г.т.Безенчук в основном расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке водозабор восточный.

На территории поселения Безенчук расположено 5 кладбищ:

- в северной части п.г.т. Безенчук  одно действующее кладбище;

- с южной стороны п.Сосновка;

- на западе поселения Безенчук, в районе птицефабрики;

- на юго-западе городского поселения Безенчук;

- на юге городского поселения Безенчук.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории

Зонирование г.п. Безенчук включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственно-коммунальная зона;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

См. схему № «Схема функционального зонирования территории г.п. Безенчук»

### Жилая зона

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

К жилым зонам относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ поселений.

Жилая застройка поселка представлена 2-5-ти эт. секционными домами и 1-2-х эт. усадебной застройкой.

Показатели существующего жилого фонда городского поселения:

Индивидуальная застройка:

- 1-2 этажная усадебная застройка – 2500 жил. домов; общей площадью 340,5 тыс.м2;

Муниципальная застройка:

- 2-х этажная –  178 жил. дома;

- 3-х этажная  -  13 жил. дома;

- 5-ти этажная - 69 жил. дома.

Итого:  260 ж. дома, общей площадью 233,9 м2.

Всего общий жилой фонд по поселку составляет  574,4 тыс.м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 01.12.2005 г. составила  24,4 м2  на человека при численности постоянного населения – 23,512 тыс. человек.

Проектом предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию (свыше 70% износа), общей площадью  1673 м2 и реконструкция ветхих жилых домов,  общей площадью 23645,9 м2. Всего: 25318.9 м2 общей площади (см. таблицу № 7).

Таблица № 8

#### Ветхий и аварийный жилищный фонд (по данным отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Безенчук)

| № пп | Адрес | Год постройки | % износа | Общая площадь м2 | Прожив. чел. | Вид собственности | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ветхие жилые дома |
| 1 | п. Безенчук, ул. Луговцева, д.4 | 1915 | 80 | 71,3 | 5 | Муниципальная | Снос |
| 2 Н | п. Безенчук, ул. Советская, д. 148 | 1915 | 71 | 30,1 | 3 | Частная | Снос |
| 3 | п. Безенчук, ул. Садовая, д. 142 | 1931 | 66 | 32,0 | 3 | Частная | Снос |
| 4 | п. Безенчук, ул. Садовая, д.71 | 1939 | 75 | 37,0 | 4 | Частная | Снос |
| 5 | п. Безенчук, ул. Вокзальная, д.52 | 1934 | 72 | 48,8 | 4 | Частная | Снос |
| 6 | п. Безенчук, ул. Вокзальная, д.11 | 1930 | 65 | 24,7 | 3 | Частная | Снос |
| 7 | п. Безенчук, ул. Вокзальная, д.144 | 1945 | 71 | 17,8 | 1 | Частная | Снос |
| 8 | п. Безенчук, ул. Рабочая д. 147 | 1955 | 70 | 69,6 | 5 | Частная | Снос |
| 9 | п. Безенчук, ул. Куйбышева д.73 | 1938 | 71 | 47,9 | 4 | Частная | Снос |
| 10 | п. Безенчук, ул. М. Горького д.26 | 1941 | 70 | 44,8 | 3 | Частная | Снос |
| 11 | п. Безенчук, ул. Садовая д.121 | 1929 | 78 | 24,7 | 3 | Частная | Снос |
| 12 | п. Безенчук, ул. Садовая д.160 | 1940 | 70 | 49,7 | 5 | Частная | Снос |
| 13 | п. Безенчук, ул. Некрасова, д.6 | 1960 | 75 | 32,7 | 2 | Частная | Снос |
| 14 | п. Безенчук, ул. Маяковского д.6 | 1933 | 73 | 17,4 | 1 | Частная | Снос |
| 15 | п. Безенчук, ул. Некрасова, д.21 | 1952 | 70 | 17,8 | 1 | Частная | Снос |
| 16 | п. Безенчук, ул. Некрасова, д.16 | 1954 | 70 | 24,1 | 1 | Частная | Снос |
| 17 | п. Безенчук, ул.Мичурина, д.39 | 1951 | 71 | 44,4 | 6 | Частная | Снос |
| 18 | п. Безенчук, ул. Полевая, д. 26 | - | 72 | 45.1 | 4 | Частная | Снос |
| 19 | п. Безенчук, ул. Полевая, д. 19 | 1957 | 80 | 32.1 | 2 | Частная | Снос |
| 20 Н | п. Безенчук, ул. Полевая, д. 22 | 1955 | 71 | 16.2 | 1 | Частная | Снос |
| 21 | п. Безенчук, ул. Полевая д.9 | 1949 | 70 | 17.6 | 1 | Частная | Снос |
| 22 | п. Безенчук, ул.Больничная д.108 | 1921 | 70 | 24.9 | 2 | Частная | Снос |
| 23 | п. Безенчук, ул. Мамистова д. 20 | 1950 | 72 | 13.8 | 2 | Частная | Снос |
| 24 Н | п. Безенчук, ул. Некрасова д.23 | 1951 | 70 | 11.3 | 2 | Частная | Снос |
| 25 | п. Безенчук, ул. Рабочая д. 64 | 1966 | 73 | 52.7 | 5 | Частная | Снос |
| 26 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 68 | До 1946 | 71 | 25.9 | 3 | Частная | Снос |
| 27 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 68 | - | 75 | 353.4 | 46 | Муниципальная | Снос |
| 28 | п. Безенчук, ул. Вокзальная д.48 | - | 71 | 36.2 | 3 | Частная | Снос |
| 29 | п. Безенчук, ул. Степная д.З | - | 72 | 35.3 | 4 | Частная | Снос |
| 30 | п. Безенчук, ул. Комсомольская д.7 | - | 70 | 100.0 | 5 | Муниципальная | Снос |
| 31 | п. Безенчук, ул. Комсомольская д. 27 | - |  | 260.2 | 32 | Муниципальная | Снос |
| 32 | С. Сосновка 1 | - | 50 | 1368.4 | - | Муниципальная | Снос |
| 33 | С. Сосновка 2 | - | 53 | 1368.4 | - | Муниципальная | Снос |
| 34 | С.Сосновка 8 | 1961 | 50 | 1368.4 | - | Муниципальная | Снос |
| 35 | С. Сосновка -4 | 1956 | 65 | 1368.4 | - | Муниципальная | Снос |
| 36 | С. Сосновка- 6 | 1960 | 52 | 1368.4 | - | Муниципальная | Снос |
| 37 | п. Безенчук, ул.Центральная д.39 | 1955 | 62 | 83.7 | 5 | Муниципальная | Снос |
| 38 | п. Безенчук, ул.Центральная д.41 | 1955 | 62 | 73.9 | 5 | Муниципальная | Снос |
| 39 | п. Безенчук, ул. Кирова д.34 | 1967 | 46 | 125.5 | 2 | Муниципальная | Снос |
| 40 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.10 | - | 54 | 476.4 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 41 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.36 | - | 53 | 27.0 |  | Муниципальная | Снос |
| 42 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.8 | - |  | 436.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 43 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.20 | - | 65 | 71.7 | 1 | Муниципальная | Снос |
| 44 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.16 | - | 50 | 71.6 | 2 | Муниципальная | Снос |
| 45 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.14 | - | 65 | 83.0 | 4 | Муниципальная | Снос |
| 46 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.28 | - | 62 | 131.0 | 5 | Муниципальная | Снос |
| 47 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.6 | - | 54 | 108.0 | 4 | Муниципальная | Снос |
| 48 | п. Безенчук, ул. К.Карла Маркса, д.30 | - | 55 | 28.0 | 1 | Муниципальная | Снос |
| 49 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 29 | 1964 | 30 | 697.4 | 16 | Муниципальная | Снос |
| 50 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 31 | 1965 | 30 | 646.7 | 16 | Муниципальная | Снос |
| 51 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 33 | 1965 | 35 | 648.8 | 16 | Муниципальная | Снос |
| 52 | п. Безенчук, ул. Тимирязева д. 2 | 1993 | 10 | 390.1 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 53 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.13 | 1952 | 52 | 376.5 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 54 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 13 | 1955 | 45 | 627.7 | 14 | Муниципальная | Снос |
| 55 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 15 | 1953 | 45 | 378,7 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 56 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 16 | 1965 | 37 | 153,4 | 4 | Муниципальная | Снос |
| 57 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 9 | 1953 | 45 | 371,2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 58 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 19 | 1953 | 45 | 378,5 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 59 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 36 | 1953 | 46 | 340,5 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 60 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 40 | 1953 | 45 | 385,2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 61 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 44 | 1953 | 40 | 413.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 62 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 46 | 1954 | 40 | 413.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 63 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 48 | 1954 | 40 | 413.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 64 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 50 | 1953 | 40 | 413.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 65 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 17 | 1953 | 45 | 378.5 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 66 | п. Безенчук, ул. Рабочая д. 28 | - | 49 | 80.0 | 3 | Муниципальная | Снос |
| 67 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.1 | 1951 | 38 | 386.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 68 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.3 | 1952 | 55 | 386.7 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 69 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.4 | 1952 | 50 | 387.3 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 70 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.5 | 1952 | 52 | 390.4 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 71 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.6 | 1952 | 43 | 387.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 72 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.7 | 1952 | 42 | 379.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 73 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.8 | 1952 | 41 | 422.8 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 74 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.9 | 1953 | 48 | 378.0 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 75 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.10 | 1953 | 39 | 381.7 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 76 | п. Безенчук, ул. Нефтяников, д.19 | 1970 | 41 | 371.8 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 77 | п. Безенчук, ул. Комсомольская, д.41 | 1954 | 43 | 417.4 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 78 | п. Безенчук, ул. Комсомольская, д.45 | 1954 | 45 | 448.6 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 79 | п. Безенчук, ул. Комсомольская, д.43 | 1954 | 42 | 436.2 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 80 | п. Безенчук, ул. Комсомольская, д.39 | 1954 | 49 | 414.4 | 8 | Муниципальная | Снос |
| 81 | п. Безенчук, ул. Рабочая д. 94 | 1952 | 68 | 27.5 | - | Частная | Снос |
| 82 | п. Безенчук, ул. Комсомольская, д.107 | 1953 | 68 | 25,5 |  | Частная | Снос |
| 83 | п. Безенчук, ул. Терешковой, д.2 | 1952 | 30 | 36,5 | 1 | Муниципальная | Снос |
| 84 | п. Безенчук, ул. Рабочая д. 3 | 1961 | 47 | 28,6 | 1 | Муниципальная | Снос |
| 85 | п. Безенчук, ул. Советская, д. 134 | 1953 | 68 | 56,6 |  | Частная | Снос |
| 86 | п. Безенчук, ул. Восточная, д. 48 | 1949 | 65 | 40 |  | Частная | Снос |
| 87 Н | п. Безенчук, ул. Вокзальная, д. 2 | 1930 | 67 | 15 |  | Частная | Снос |
| 88 | п. Безенчук, ул. Чкалова, д. 15 | 1958 | 65 | 48,5 |  | Частная | Снос |
| 89 | п. Безенчук, ул. Молодежная, 11 | 1936 | 56 | 47 |  | Муниципальная | Снос |
| 90 | п. Безенчук, ул. Рабочая, 148 | 1949 | 61 | 12 |  | Муниципальная | Снос |
| 91 | п. Безенчук, ул. Безенчукская, 19 | 1960 | 60 | 26 |  | Частная | Снос |
| 92 | п. Безенчук, ул. Тимирязева, 34 | 1953 | 66 | 42,6 |  | Частная | Снос |
| 93 | п.Безенчук, ул. Садовая 131 | 1935 | 65 | 16,2 |  | Частная | Снос |
| 94 | п.Безенчук, ул. Октябрьская, 11 | 1956 | 63 | 15,9 |  | Частная | Снос |
| 95 Н | п.Безенчук, ул. Центральная, 78 | 1931 | 66 | 35,2 |  | Частная | Снос |
|  | Всего: |  |  | 23977.5 |  |  |  |
| Аварийные жилые дома |  |  |  |  | 2 |
| 1 | Садовая, 15 | 1951 | 75 | 353,4 | 46 | муниципальная |  |
| 2 | Комсомольская, 27 | - | - | 260,2 | 32 | муниципальная |  |
| 3 | Советская, 36 | 1953 | 46 | 340,5 | 32 | муниципальная |  |
| 4 | Нефтяников,4 | 1952 | 50 | 387,3 | 35 | муниципальная |  |
|  | Всего: |  |  | 1341.4 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 25318.9 |  |  |  |

Примечание: шрифтом в таблице выделена застройка с процентом износа 70% и более.

На территории района реализуется национальный проект «Доступное, комфортное жилье – гражданам России». Запланировано строительство квартала индивидуальной застройки одноэтажных жилых домов в пос. Безенчук. Кроме того, ведется строительство образовательного центра на 600 мест в селе Осинки муниципального района, строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети, реконструкция автодороги «Самара-Волгоград» - пос. Осинки - пос. Безенчук на участке км 14-км 28.

Приоритетные муниципальные целевые программы:

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2003-2010 гг.»

«Молодой семье доступное жилье» на 2005-2010 гг.»

Таблица № 9

Реестр объектов капитального ремонта, предусмотренных областной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 гг.

| N п/п | Адрес объекта капитального ремонта |
| --- | --- |
| Муниципальный район Безенчукский |
| 534 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Пушкина, д. 18 |
| 535 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Садовая, д. 35 |
| 536 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 36 |
| 537 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 15 |
| 538 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 46 |
| 539 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 16 |
| 540 | Муниципальный район Безенчукский, проспект Карла Маркса, д. 8 |
| 541 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Нефтяников, д. 9 |
| 542 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Комсомольская, д. 45 |
| 543 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 17 |
| 544 | Муниципальный район Безенчукский, проспект Карла Маркса, д. 10 |
| 545 | Муниципальный район Безенчукский, проспект Карла Маркса, д. 14 |
| 546 | Муниципальный район Безенчукский, проспект Карла Маркса, д. 28 |
| 547 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Тимирязева, д. 31 |
| 548 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Тимирязева, д. 29 |
| 549 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Тимирязева, д. 33 |
| 550 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 9 |
| 551 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Советская, д. 13 |
| 552 | Муниципальный район Безенчукский, ул. Комсомольская, д. 39 |

### 3.5.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Общественный центр п.г.т. Безенчук представлен административными, культурными, образовательными и досуговыми функциями. Большая часть общественных зданий поселка располагается в северно-восточной части.

На территории населенных пунктов Безенчукского муниципального района расположены следующие учреждения образования:

- Безенчукский филиал СГЭУ

- Безенчукский аграрный техникум

- Самарская школа управления АПК

- Медицинское училище

- Профессиональное училище №69

- Средний юридический колледж

- 4 средних общеобразовательных  школы

- 5 детских дошкольных учреждения

Из объектов здравоохранения в г. п. Безенчук имеется Центральная районная больница. В  с.Сосновка располагается Сосновский ФАП.

Сеть культурных учреждений  развита достаточно и включает:

- Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

- Спортивный комплекс «Молодежный»

- ДДД «Радуга»

- РДК «Мелиоратор»

- 3 автоклуба

- Сосновский СДК

- Централизованная библиотечная система

- 2 детских спортивных юношеских школы

- Художественная  школа

- Музыкальная школа

В г.п. Безенчук развита сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания Безенчукского муниципального района с количественными характеристиками приведен в таблице №.9

Таблица № 10

Объекты культурно-бытового назначения

- Учреждения народного образования

  - Детские дошкольные учреждения

| № пп | Наименование | Адрес | Количество работающих | Мощность, мест | Этажн. | Материал | Сост. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 8 «Гармония» | п. Безенчук ул. Чапаева, 27 «а» | 61 | 280 |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 9 «Росинка» | п. Безенчук ул. Советская, 103 «а» | 34 | 160 |  |  |  |  |
| 3 | МУДОД Камертон | п. Безенчук ул. Центральная, 5 | 26 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | МУДОД ДЮСШ | п. Безенчук ул. Нефтяников, 11 | 8 | 392 уч. |  |  |  |  |
| 5 | МУДОД ДЮСШ «РИНГ» | п. Безенчук ул. Карла Маркса 41 | 18 |  |  |  |  |  |

2. Учебные заведения

| № пп | Наименование | Юридический адрес | Количество работающих | Мощность, учащ. | Этажн. | Материал | Состояние | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Безенчукский филиал СГЭУ | п. Безенчук, улица Тимирязева 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Безенчукский аграрный техникум | п. Безенчук, улица Тимирязева 94 | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Самарская школа управления АПК | п. Безенчук, улица Тимирязева 45 | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | Медицинское училище | п. Безенчук, улица Пушкина 14 | 85 |  |  |  |  |  |
| 5 | Профессиональное училище №69 | п. Безенчук, улица Советская 172 | 55 | 300 уч. |  |  |  |  |
| 6 | Средний юридический колледж | п. Безенчук, улица Тимирязева 45 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | п. Безенчук ул. Садовая, 37 | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 | 446250 п. Безенчук ул. Комсомольская, 71 | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | п. Безенчук ул. Тимирязева, 26 | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | п. Безенчук ул. Центральная 89 | 77 | 1176 уч. |  |  |  |  |

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1. Учреждения здравоохранения

| № пп | Наименование | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Безенчукская центральная районная больница | п. Безенчук ул. Мамистова,52 | (на 250 коек с поликлиникой на 600 посетителей в день), Больничный комплекс с больницей на 150 коек с поликлиникой на 200 пос.) |  |  |  |  |
| 2 | Сосновский ФАП | с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ ЦПП и МСП | п. Безенчук ул. Чапаева 2 |  |  |  |  |  |

2. Аптеки

| № пп | Наименование общественных организаций, национально-культурных центров, религиозных объединений | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АПТЕКА 125 ВИТА | Безенчук Пгт, Мамистова ул., д. 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | АПТЕКА 152 ВИТА | Безенчук Пгт, Мамистова ул., д. 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | АПТЕКА ИМПЛОЗИЯ | Безенчук Пгт, Рабочая ул., д. 72 |  |  |  |  |  |
| 4 | АПТЕКА ФАРМАЦИЯ МУП | Безенчук Пгт, Советская ул., д. 52 |  |  |  |  |  |

3. Учреждения социальной защиты

| № пп | Наименование общественных организаций, национально-культурных центров, религиозных объединений | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Управление социальной защиты населения | п. Безенчук, ул. Советская 101 |  |  |  |  |  |
| 2 | ГУ. С.О. "Центр соц. обслуживания гр. пожилого возраста и инвалидов | п. Безенчук, ул. Чапаева,23 |  |  |  |  |  |
| 3 | Управление пенсионного фонда РФ в Безенчукском районе | п. Безенчук, ул. Советская,58 |  |  |  |  |  |

III. Учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта

| № пп | Наименование | Адрес | Количество работающих | Мощность, характеристика | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | п.Безенчук, ул. Нефтяников 45а |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортивный комплекс «Молодежный» | п.Безенчук, ул. Луговцева 54 | 16 | спортивный зал 18м*36м, бассейн 14м*20м. Для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу. |  |  |  |  |
| 3 | ДДД «Радуга» | п.Безенчук, ул. Кольцова 6а | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоклуб 1 | п.Безенчук, ул. Луговцева 22 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоклуб 2 | п.Безенчук, ул. Луговцева 22 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоклуб 3 | п.Безенчук, ул. Луговцева 22 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Сосновский СДК | С. Сосновка | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованная библиотечная система | П. Безенчук, ул. Луговцева 22 | 58 |  |  |  |  |  |
| 9 | РДК «Мелиоратор» | П. Безенчук, ул. Советская 180 | 26 |  |  |  |  |  |
| 10 | ДЮСШ | п. Безенчук, ул. Нефтяников | 33 |  |  |  |  |  |
| 11 | ДЮСШ «РИНГ» | п. Безенчук, ул. Карла Маркса 41 | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | Художественная школа | п. Безенчук, ул. Центральная | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Музыкальная школа | п. Безенчук, ул. Центральная 6 | 26 |  |  |  |  |  |
| 14 | МУ «Районный дом культуры» | п. Безенчук, улица Совесткая, 180 |  | зрительный зал на 350 мест. |  |  |  |  |
| 15 | Кинотеатр «Юбилейный» | п. Безенчук, ул. Советская 21 |  | Актовый зал на 400 мест |  |  |  |  |

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1. Предприятия торговли

| № пп | Наименование | Адрес | Число работников | Мощность м2 торг. площ. | Этаж. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Виктория» | п. Безенчук, ул. Рабочая, 22 | 41 |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Альянс» | п. Безенчук, ул. Советская 164-46 | 21 |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Викинг» | п.Безенчук, ул. Пушкина, 81 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Сельский лад» | Мамистова 1, Мамистова 65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОАО «Тандер» | Мамистова 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИП «Жихарев» | Мамистова 32, Тимирязева 86, Советская 97а, Специалистов 1в |  |  |  |  |  |  |

2. Предприятия общественного питания

| № пп | Наименование | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ресторан «Джунгли» | Луговцева 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Столовая | Вокзальная 38 |  |  |  |  |  |

3. Предприятия бытового и коммунального обслуживания

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, раб.место | Этажн. | Материал | Сост., % | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магазин | Мамистова 75, 77 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин | Луговцева 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | Рабочая 53 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин | Мамистова 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазин | Вокзальная 34 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин | Рабочая 49 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазин | Рабочая 72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин, бар | Рабочая 26 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Универмаг | Мамистова 3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Баня | Советская 95 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Баня | Солодухина 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Баня | Нефтяников 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Типография | Советская 26 |  |  |  |  |  |  |

V. Организации и учреждения управления, проектные организации,

предприятия связи

1. Организации и учреждения федеральных и областных органов исполнительной власти, имеющих свои подразделения на территории Безенчукского муниципального района

| № | Наименование | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Межрайонная инспекция МРФ по налогам и сборам №10 Самарской области | Самарская область, п.Безенчук, ул. Комсомольская 29 |  |  |  |  |  |
| 2 | Безенчукский РОВД | Самарская область, п.Безенчук, ул. Рабочая 32 |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокуратура Безенчукского района | Самарская область, п.Безенчук, ул. Луговцева 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Безенчукский районный суд | Самарская область, п.Безенчук, ул. Советская 38 |  |  |  |  |  |
| 5 | Комитет по земельной реформе и землеустройству | Самарская область, п.Безенчук, ул. Нефтяников 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Районный отдел статистики | Самарская область, п.Безенчук, ул. Советская 54 |  |  |  |  |  |
| 7 | Районный отдел образования | Самарская область, п.Безенчук, ул. Советская 54 |  |  |  |  |  |
| 8 | Отдел ЗАГСа | Самарская область, п.Безенчук, ул. Советская 45 |  |  |  |  |  |
| 9 | ЦГСЭН | Самарская область, п.Безенчук, ул. Пушкина 8а |  |  |  |  |  |
| 10 | 44 отряд государственной пожарной службы | Самарская область, п.Безенчук, ул. Луговцева 28 |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделение федерального казначейства по Безенчукскому району | Самарская область, п. Безенчук, ул Советская 107 |  |  |  |  |  |
| 12 | Военный комиссариат Безенчукского района | Самарская область, п. Безенчук, ул Советская 93а |  |  |  |  |  |
| 13 | Управление пенсионного фонда РФ в Безенчукском района Самарской области | Самарская область, п.Безенчук, ул. Советская 56 |  |  |  |  |  |
| 14 | Государственное учреждение Безенчукского районного центра занятости населения | Самарская область, п.Безенчук, ул. Карла Маркса 41 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТО ТУ Роспотребнадзор Самарской области | Самарская область, п.Безенчук, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 16 | ГУ Безенчукская районная ветеринарная лаборатория | Самарская область, п.Безенчук, ул. Чапаева |  |  |  |  |  |

Предприятия связи и банки

| № | Наименование | Адрес | Число работников | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Безечукский ПУЭС Чапаеского МРЦЭС Самарского филиала ОАО «Волгателеком» | п. Безенчук, ул. Куйбышева 33 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обособленное подразделение «Безенчукский почтамт» УФПС Самарской области – филиал ФГУП «Почта России» | п. Безенчук, ул. Куйбышева 33 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Безенчукское отделение №5846 АК Сбербанка РФ | п. Безенчук, ул. Советская 56 | 157 |  |  |  |  |  |
| 4 | РКЦ п.Безенчук | п. Безенчук, ул. Советская 56 | 23 |  |  |  |  |  |
| 5 | Филиал ОАО коммерческого банка «Солидарность» | п.Безенчук, ул.К Маркса 41 | 19 |  |  |  |  |  |
| 6 | Филиал «Россельхозбанк» | п.Безенчук, ул. Гагарина 14 |  |  |  |  |  |  |

VI. Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП «ЖКХ» | п. Безенчук, ул. Мелиораторов 2а |  |  |  |  |  |

VII. Культовые сооружения

| № | Наименование | Улица | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Церковь | п.Безенчук, ул. К.Маркса 33б |  |  |  |  |
| 2 | Церковь | п.Безенчук, ул. Садовая 76 |  |  |  |  |

Примечание: Все недостающие качественные характеристики зданий и сооружений Заказчик вправе вносить самостоятельно по мере поступления информации.

### 3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Поселок городского типа Безенчук - центр сельскохозяйственной науки. В п.г.т. Безенчук находится НИИСХ. Основные направления сельскохозяйственной специализации поселения - производство зерна, подсолнечника, картофеля, молока и мяса птицы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  5962 тыс. гектар, из них пашни 4800 га, многолетние насаждения 115 га, сенокосы 16 га, пастбища 729 га.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории района намечается реконструкция и модернизация ОАО «Птицефабрика Безенчукская», производство мяса птицы - 11 тыс. тонн (ориентировочная стоимость проекта – 79.0 млн. руб.).

Производственная зона делится на восточную и западную. Западная промзона составляет 215 га, восточная – 69 га. Связь зон с другими районами городского поселения осуществляется по улицам Садовая и Советская.

В районе развита промышленная составляющая, представленная: ЗАО «Санеко», ЗАО «ЖБИ -8», ООО «Миллениум», ООО «Лакокрасочная компания», АОЗТ ООО «Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие», ООО Хлебокомбинат «Безенчукский». Полный перечень производственных предприятий  п.г.т. Безенчук представлен в таблице.

Объекты коммунально-складской зоны расположены на территории в северо-западной и северо-восточной части п.г.т. Безенчук и рассредоточены на производственных площадках.

Объекты коммунального значения расположены на территории поселка:

- Водозаборные сооружения (скважины) – восточная и западная промзона.

- Канализационные очистные сооружения расположены в западной части пгт Безенчук.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На сх. «Схема планировочных ограничений городского поселения Безенчук» показаны планировочные ограничения от источников загрязнения окружающей среды (промышленные предприятия), а также: водоохранная зона от р. Безенчук, полоса отвода от железной дороги.

Таблица 11

Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов картофеля

в специализированных хозяйствах области в 2004-2006 годах

| № п/п | Наименование хозяйства | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пло-щадь, га | урожай-ность, т/га | вало-вой сбор, тыс. тонн | пло-щадь, га | урожай-ность, т/га | вало-вой сбор, тыс. тонн | пло-щадь, га | урожай-ность, т/га | вало-вой сбор, тыс. тонн |
| 1. | Безенчукский район | 1170 | 25,6 | 30,0 | 1170 | 28,5 | 33,3 | 1170 | 30,6 | 35,8 |
|  | Совхоз «Ольгинский» | 300 | 27 | 8,1 | 300 | 30 | 9,0 | 300 | 32 | 9,6 |
|  | ФГОУ «Безенчукский аграрный техникум» | 200 | 32 | 6,4 | 200 | 34 | 6,8 | 200 | 36 | 7,2 |
|  | СПК "Искра" | 140 | 22 | 3,08 | 140 | 25 | 3,5 | 140 | 28 | 3,9 |
|  | ОПХ "Центральное" | 150 | 27 | 4,05 | 150 | 30 | 4,5 | 150 | 32 | 4,8 |
|  | Фермерские хозяйства | 380 | 22 | 8,36 | 380 | 25 | 9,5 | 380 | 27 | 10,3 |

Таблица 10 говорит о возрастающей роли фермерского хозяйства в Безенчукском муниципальном районе.

Таблица 12

Объекты производственного значения

Промышленные предприятия

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДОБЫЧА НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| 1 | ЗАО «Санеко» | нефтепродукты |  |  |  | Восточная промзона, 4 | 1000 |
| 2 | ГУ «Энергия», нефтекомплекс | нефтепродукты |  |  |  | П. Сосновка | 1000 |
| 3 | ОАО МН «Дружба» | нефтепровод |  |  |  |  | III категория |
| 4 | НГДУ «Чапаевскнефть» | сернистая нефть |  |  |  | Ул. Советская, 40-А | 1000 |
| 5 | Завод по пропарке нефтепродуктов (проект) | нефтепродукты |  |  |  |  | 500 |
| 6 | ЗАО «Галант» | Переработка газового конденсата |  |  |  | Ул. Советская, 1А | 1000 |
| 7 | ГРС | Газораспреде-ление |  |  |  | Ул. Кленовая, 1 | 300 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА |
| 8 | ЗАО «Металлкор» | Производство металлических конструкций |  |  |  | Ул. Центральная, 111 | 500 |
| 9 | ОАО «Самаравтормет», безенчукский участок | Прием металла |  |  |  | Ул. Карла Маркса, 46 | 300 |
| 10 | ОАО «Безенчукагропром» | агротехника |  |  |  | Восточная промзона | 100 |
| 11 | ООО «9999» | Лом черных металлов |  |  |  | Ул. Советская, 184 | 300 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| 12 | ЗАО «БЗЖБИ» | ж/б изделия |  | 189 |  | Ул.Советская, 117 | 300 |
| 13 | ООО «Экостройтехнология» |  |  |  |  | Восточная промзона, 6 | 100 |
| 14 | ООО «Безенчукская лакокрасочная компания» | стр. мат. |  | 30 |  | Ул. Мелиораторов, 3 | 100 |
| 15 | Кирпичный завод (2 шт.) | Кирпич |  |  |  | Восточная промзона, Западная промзона | 300 |
| 16 | ООО «Дубрава» | пиломатериалы |  |  |  | Ул. Советская, 115 | 300 |
| 17 | СПМК | Бетонные изделия |  |  |  | Ул. Мелиораторов, 1 | 300 |
| 18 | ООО «Евротеп» ООО «СВ» | Производство сепараторов, стройматериалы |  |  |  | Ул. Советская, 164 | 300 |
| 19 | ООО «Среда» | стройматериалы |  |  |  | Ул. Чапаева, 10 | 300 |
| ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 20 | КХ «Герасимова А.Ю.» | Хлебобулочные изделия С/х продукция |  | 31 |  | Ул. Карла Маркса, 57 | 50 |
| 21 | ООО «Вересень» | Продукты питания |  |  |  | Восточная промзона, 6 | 50 |
| 22 | Хлебзавод | Хлебо-булочные изделия |  |  |  | Восточная промзона | 50 |
| 23 | ОАО «Безенчукский элеватор» Зерносклад | мука |  |  |  | С. Васильевка | 50 |
| 24 | Безенчукский кукурузно-калибровочный завод БККЗ | Производство семян | 6150т. в сезон |  |  |  | 300 |
| 25 | ЗАО «ЖДПК» Железнодорожная продовольственная корпорация | с/х продукция, био и с/х сырье | 272160т. в год | 56 |  | Ул. Советская, 56 Восточная промзона, 1 | 100 |
| 26 | ООО «Союз-Т» | Макаронные изделия |  |  |  | Ул. Советская, 174 | 50 |
| 27 | Маслоэкстакционный завод (проект) |  |  |  |  |  | 300 |
| 28 | ОАО «Безенчукский деликатес» | Мясная продукция |  | 123 |  | Ул. Мелиораторов, 18 | 300 |
| 29 | ООО «Миллениум» | Продукты питания |  | 140 |  | Ул. Советская, 1 | 100 |
| ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ |
| 30 | ООО «Провими-Самара» | комбикорм |  | 115 |  | Западная промзона | 300 |
| 31 | ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие» | комбикорм |  |  |  | Ул. Рабочая, 5 | 300 |
| 32 | ООО «Верея» | комбикорм |  |  |  | Ул. Октябрьская, 41 Ул. Тимирязева, 76 | 300 |

Производство электроэнергии и тепловой энергии при сжигании минерального топлива

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Дистанция электроснабжения станции Безенчук – обособленное структурное подразделение КЖД |  |  | 190 |  | Ул. Карла Маркса, 2 | 300 |
|  | ЭЧ-12 |  |  |  |  | Ул. Карла Маркса | 300 |
|  | Филиал Чапаевские электрические сети ОАО «Самараэнерго» |  |  |  |  | Ул.Мелиораторов, 11 | 50 |
|  | МУП «Безенчукэнерго» | энергетика |  |  |  | Ул. Мелиораторов, 2А | 50 |
|  | Котельная «Южная» НИИСХ |  |  |  |  | Ул. Солодухина, 16 | 50 |
|  | Котельная |  |  |  |  | Ул. Степная, 4 | 50 |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 57 | 50 |
|  | Котельная |  |  |  |  | Ул. Центральная, 9 | 50 |
|  | Котельная НГДУ |  |  |  |  | Ул. Садовая, 17 | 50 |

Сельскохозяйственные производства и объекты

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ГУ Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова | Сельское хозяйство |  | 217 |  | Ул. К.Маркса,41 | 50 |
|  | Птицефабрика «Безенчукская» | Продукты питания |  | 611 |  | Западная промзона | 1000 |
|  | Безенчукский аграрный техникум | Сельское хозяйство |  | 233 |  | Ул. Тимирязева, 94 | 50 |
|  | База фермерского хозяйства «Культура» | Растеневод ство |  |  |  | П. Новооренбургский | 100 |
|  | Свиноферма | свиноводство | 200 голов |  |  | П. Новооренбургский | 500 |
|  | АТП «Агротранс» | Ремонт сельхозтехники |  |  |  | Восточная промзона | 100 |
|  | ОАО «Зооветснаб» | зоотовары |  |  |  | Ул. Чапаева, 4б | 100 |
|  | ООО «Безенчукремтехпред» | Сельсхоз. культуры |  |  |  | Ул. Кольцова, 3 | 100 |

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Управление «Безенчукмежрайгаз», структурное подразделение ОАО «Самарагаз» |  |  | 112 |  | Восточная промзона, 5 | 50 |
|  | МУП ЖКХ |  |  | 815 |  | Ул. Мелиораторов, 2А | 50 |
|  | МЖКУП «Северное» |  |  |  |  | Ул. Специалистов, 10 | 50 |
|  | МЖКУП «Южное» |  |  |  |  | Ул. Гагарина, 10 | 50 |
|  | МЖКУП «Универсал» |  |  |  |  | Ул. Советская, 182 | 50 |
|  | МЖКУП «Содружество» |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 22А | 50 |
|  | МУП БСАТП |  |  | 125 |  | Ул. Советская, 5 | 300 |
|  | ООО «Монгаз» | Газопере работка |  |  |  | Ул. Рабочая, 1 | 50 |
|  | СВГК |  |  |  |  | Восточная промзона |  |
|  | АЗС (6шт.) |  |  |  |  | Ул. Рабочая, 1 Чапаева, 1А Дмитриевская 1А Мамистова, 95 Быковского, Чапаева | 50-100 |
|  | ОАО «Самаралада» | Продажа автомобилей |  |  |  | Восточная промзона | 300 |
|  | Метеостанция |  |  |  |  | Ул. Солодухина, 6 | 50 |
|  | «Самарагазтехника» |  |  |  |  | Ул. Мамистова, 12 | 50 |
|  | ООО Центр дорожного сервиса «Пост» |  |  |  |  | Ул.Центральная, 15 | 100 |
|  | Скотомогильник |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | Свалка ТБО |  |  |  |  | Западная промзона | 500 |
|  | Кладбище |  |  |  |  | Ул. Пушкина | 300 |
|  | Ветлечебница |  |  |  |  | Ул. Чапаева, 4б | 100 |
|  | Пожарное депо |  |  |  |  | Ул. Советская, 28 | 50 |
|  | Бани |  |  |  |  | Ул. Советская, 95 Ул. Солодухина, 10 | 50 |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 52в Ул. Луговцева, 11 Ул. К.Маркса, 67 | 50 |
|  | Сельские кладбища |  |  |  |  | в северной части п.г.т. Безенчук одно действующее кладбище; с южной стороны п.Сосновка; на западе поселения Безенчук, в районе птицефабрики; на юго-западе городского поселения Безенчук; на юге городского поселения Безенчук. | 50 |
|  | Торговые комплексы, рынки |  |  |  |  | Ул. Советская Ул. Вокзальная | 50 |
|  | Мойка автомобилей |  |  |  |  | Ул. Чапаева | 50 |
|  | Ж/д вокзал |  |  |  |  | Ул. К.Маркса, 2 | 300 |

Канализационные очистные сооружения

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  | 300 |

### 3.5.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя территорию очистных сооружений; территорию водозаборов.

Все территории п.г.т.Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах п. г. т. Безенчук составляет  81.2 км, из них с асфальтовым покрытием 37.2  км.

Протяженность дорог в границах п. Сосновка 1,1 км (асфальтовое покрытие).

Протяженность дорог в границах п. Новооренбургский 4,5 км, из них с асфальтовым покрытием 0,5 км.

Протяженность дорог в границах д. Дмитриевка 4,6 км (грунтовое покрытие).

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 20 до 60 метров. Красные линии и линии застройки не соблюдаются и требуют корректировки.

Таблица  13

Транспортные организации

| № | Наименование предприятия | Форма собственности | ФИО руководитель | Число работников | Адрес | Тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Безенчукское автотранстортное предприятие» | муниципальная | Гольцов С.А. | 110 | п.Безенчук, ул. Советская 5 | 24662 |

Таблица 14

###### Предприятия энергетики и газоснабжения

| № | Наименование предприятия | Форма собственности | ФИО руководителя | Число работников | Адрес | Тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление «Безенчук-межрайгаз» структурное подразделение ОАО «Самарагаз» | частная | Романов Николай Михайлович | 112 | 446250, п. Безенчук, Восточная пром. Зона, 5 | 2-37-58 |
| 2. | Дистанция электроснабжения станции Безенчук – обособленное структурное подразделение КЖД | Субъектов федерации |  | 190 | 446250, п.Безенчук, ул. Карла Маркса 2 | 2-17-16 |
| 3. | Филиал Чапаевские электрические сети ОАО «Самараэнерго» |  | Попов Владимир Павлович |  | 446250, п. Безенчук, ул. Мелиораторов 11, тел. 2-42-03,2-42-03 |  |

### 3.5.5. Рекреационная зона

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Особо охраняемые природные территории в окружении п.г.т.Безенчук  не представлены.

Пойма реки Безенчук используется жителями для отдыха только у               п. Сосновка, где расположен неблагоустроенный пляж.

На территории п.г.т. Безенчук расположены 4 парка:

- ул. Луговцева (площадью 5630 кв.м),

- ул. Советская (площадью 4890 кв.м),

- ул. Гагарина (площадью 11306 кв.м). Парк благоустроен. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация.

- ул. Мамистова (площадью 3500 кв.м). Парк неблагоустроен. Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

### Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной и муниципальной собственности.

### 3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах городского поселения Безенчук земли сельскохозяйственного назначения составляют 5962 га, из них:

- на правах собственности граждан (кол.сады) –115 га; Садово–дачные участки для населения расположены в южной части г.п. Безенчук.

- на правах государственной и муниципальной собственности – 5847 га, на правах постоянного (бессрочного) пользования: Самарским НИИСХ – 3880 га, ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» - 1065 га, других с/х предприятий – 440 га, администрацией Безенчукской волости – 462 га.

### 3.5.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, крематориев, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

На территории городского поселения Безенчук расположены 5                                                                                                                                   кладбищ:

Скотомогильник на территории Безенчука  планируется в западной промзоне.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в восточной части п.г.т Безенчук. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  с городского поселения Безенчук. Площадь участка –0,8 га.

Таблица 15

Объемы образования твердых бытовых отходов по г. п. Безенчук

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Накопление ТБО по населенным пунктам Безенчукского муниципального района |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд с централизо-ванным удалением ТБО | Жилой фонд с удалением ТБО самовывозом | Всего по населенному пункту м3/год |
|  |  | Кол-во жителей чел. | Норма накоп. м3/год | Всего м3/год | Кол-во жителей чел. | Норма накоп. м3/год | Всего м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | пгт Безенчук | 24240 | 0,9 | 21816,00 | -//- | -//- | -//- | 21816,00 |
| 2 | Восток |  |  |  | 12 | 1,1 | 13,20 | 13,20 |
| 3 | п. Сосновка | 267 | 0,9 | 240,30 | 108 | 1,1 | 118,80 | 359,10 |
| 5 | д. Дмитриевка |  |  |  | 21 | 1,1 | 23,10 | 23,10 |
| 6 | п. Новооренбургский |  |  |  | 89 | 1,1 | 97,90 | 97,90 |

Таблица 16

Перечень и количества промышленных отходов, образующихся на предприятиях муниципального района Безенчукский

| Наименование отхода | Класс опасности | Плотность, (для сыпучих видов отходов – насыпной вес),т/ м3 | Годовое количество образования отхода* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III класс опасности |
| Отработанные автомобильные фильтры | III | 0,6 | 1,878 | 3,130 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более | III | 0,45 | 8,847 | 19,660 |
| Шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти | III | 1,05 | 7 760,290 | 6 898,036 |
| Тара из-под химикатов | III | 0,45 | 6,700 | 14,889 |
| Замазученный грунт | III | 1,6 | 3 065,350 | 1 915,844 |
| Нефтешлам | III | 0,93 | 100,000 | 107,527 |
| Всего отходов III класса опасности: |  |  | 10 943,965 | 8 959,085 |
| IV класс опасности |
| Покрышки отработанные | IV | 1,6 | 70,427 | 44,02 |
| Смет с территории | IV | 0,6 | 508,048 | 846,75 |
| Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и менее) | IV | 1,65 | 28,277 | 17,14 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | IV | 0,23 | 407,554 | 1771,97 |
| Тара из-под ЛКМ | IV | 1,50 | 2,573 | 1,72 |
| Отходы овощей | IV | 0,45 | 30,100 | 66,89 |
| Пластмассовая тара загрязненная | IV | 0,40 | 27,606 | 69,02 |
| Шлам ливневой канализации | IV | 1,00 | 6,120 | 6,12 |
| Мусор строительный от разборки зданий | IV | 1,70 | 108,487 | 63,82 |
| Отходы кухонь и предприятий общественного питания ' | IV | 0,45 | 14,644 | 32,54 |
| Перевязочные материалы отработанные | IV | 2,50 | 3,784 | 1,51 |
| Отходы дезбарьеров | IV | 0,30 | 42,208 | 140,69 |
| Мокрый ил (АБЗ) | IV | 1,40 | 82,340 | 58,81 |
| Тара из-под минеральных удобрений | IV | 0,30 | 4,500 | 15,00 |
| Всего отходов IV класса опасности: |  |  | 1 336,668 | 3 135,99 |
| V класс опасности |
| Отходы сучьев, ветвей | V | 0,3 | 27,350 | 91,17 |
| Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой электроннолучевых трубок и люминесцентных ламп) | V | 1,7 | 1,200 | 0,71 |
| Отходы от механической чистки зерна | V | 0,8 | 1 036,483 | 1 295,60 |
| Всего отходов V класса опасности: |  |  | 1 065,033 | 1 387,48 |

* Виды и количество отходов, предполагаемых к размещению на объекте намечаемой деятельности, представлены на основе анализа производительности действующих предприятий Безенчукского муниципального района с учетом перспективы их развития и реорганизации.

Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

См. «Схема  размещения объектов специального назначения».

# 4. Анализ реализации проекта «Проект детальной планировки р.ц. Безенчук», разработанного институтом «Куйбышевгражданпроект»,1981г.

Проект «Проект детальной планировки р.ц. Безенчук» был  разработан институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1981г. и в основных своих задачах предусматривал: функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

Концепция проекта была направлена в основном на  модернизацию ветхого жилого фонда. В ПДП предлагается интенсивный путь развития поселения за счет замещения и уплотнения застройки. Проектом охватывается территория г.п. Безенчук от ул. Мелиораторов до Безенчукской с запада на вотсток и от ул.Демократическая до Вокзальной с севера на юг, т.е.  значительная часть г.п. Безенчук, расположенная южнее железнодорожной магистрали.

Принципиально проектные предложения сводились к массовому сносу индивидуальной застройки и ее замещению новыми многоквартирными домами с размещаемыми внутри кварталов школами и детскими садами. Индивидуальную застройку планировалось сохранить только в части VIII, XI и XII кварталов (в западной части г.п. Безенчук. В том же районе предусматривалось разместить всего 23 индивидуальных жилых дома.

Общественный центр предлагалось сформировать в виде анфилады вдоль ул.Мамистова. В составе общественного центра должны были появиться следующие сооружения: крытый рынок на 112 мест; вокзал на 200 пассажиро-мест; универмаг 1000 кв.м. торговой площади; магазин «Книги» 172 кв.м.; гостиница на 352 места; здание АТС на 10 тыс. номеров и др. здания и сооружения.

Вдоль ул.Специалистов должна была быть сформирована парковая зона с крупным спортивным центром, который должен был вмещать спортивный корпус, легкоатлетическое поле, тир, лыжную станцию, кафе и плавательный бассейн. Между ул.Северная и Демократическая предполагалось линейное размещение коммуниально-складской зоны.

Микрорайоны «Мелиораторов» и «Сельхозтехники» практически остались без изменений. В городском центре по ул.Мамистова были реализованы согласно проекту столовая и торговый центр. VI а квартал частично реализован по ПДП.  В VII квартале по проекту  выстроена больница на 250 мест. В квартале IX появилась школа и детский сад, но не совсем в тех местах, где предусмотрено проектом. В XII квартале возведено 10 новых многоквартирных домов. В VII а квартале появилась новая застройка, но только часть ее соответствует планировочным решениям ПДП. В XIII  квартале возведено 2 многоквартирных дома, не соответствующих ПДП.

В VIа и XIII кварталах вместо предусмотренных проектом многоквартирных домов появляется новая блокированная и усадебная застройка. Вместо коммунально-складской зоны между ул.Северной и Демократической появились два новых жилых квартала индивидуальной и блокированной жилой застройки.

Парковая зона по ул. Специалистов не сложилась, в западной части резервируемой под нее территории возникло кладбище.

Застройка IV, V, VI кварталов  не реализована, на данной территории сохранилась индивидуальная жилая застройка, которая по сей день составляет основу жилого фонда г.п. Безенчук.

Согласно прилагаемым к проекту схемам развивать  поселение в южном направлении предлагалось кварталами индивидуальной жилой застройки (реализовано). Однако в местах, резервируемых под строительство объектов городского озеленения, появляются производственная зона НИИСХ, а именно теплицы и коммунального хозяйства -  котельная Южная. Кроме того, вместо кварталов индивидуальной застройки появляется 5-этажная застройка.

Развитие промышленных территорий предлагалось вести в восточном и западном направлении, что вместе с южной коммунально-складской зоной окончательно должно было остановить территориальный рост населенного пункта.

В качестве негативных последствий подобного развития г.п. Безенчук имеет ограниченный потенциал новых территорий, рассматриваемых как резервные.

В целом поселок развивался с учетом ПДП 1981 г., однако темпы преобразований были существенно ниже планируемых, а экстенсивный путь развития за счет территориального приращения оказался более оправданным.

# 5. Комплексная оценка территории

## 5.1. Анализ экологической ситуации в границах г.п. Безенчук

Экологическая ситуация – сочетание условий, процессов и обстоятельств природного и техногенного характера, обуславливающих состояние природных или природно-технических систем («Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» Минприроды РФ, 1995, стр. 6, 15).

Следовательно, анализ экологической ситуации должен представлять собой анализ существующего состояния исследуемой территории, источников, видов и уровня антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в ее пределах.

Воздействие на окружающую среду – любое изменение в окружающей среде, которое полностью или частично может быть результатом намечаемой хозяйственной деятельности (ГОСТ  Р  ИСО  14001).

Компоненты окружающей среды – элементы, формирующие среду обитания в своем природном или измененном человеком состоянии. Включают: атмосферу, поверхностные и подземные воды, почву, грунты, горные породы, растительность и животный мир («Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» Минприроды РФ, 1995, стр. 6).

### 5.1.1. Источники  и уровень загрязнения атмосферы

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах г.п. Безенчук являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовая труба котельной и автомобильный транспорт.

Производственная зона сформировалась, в основном, в западной и восточной частях поселения, а также в районе и по дороге поселка Сосновка различными по назначению предприятиями, среди которых выделяются предприятия нефтедобывающей отрасли.

Основными предприятиями восточной производственной зоны являются:

- ЗАО «САНЭКО» (нефтепроукты);

- НГДУ «Чапаевскнефть» и завод по пропарке нефтепродуктов;

- ЗАО «Галант» (переработка газового конденсата);

- ОАО «Безенчук Агропром» (агротехника);

- ООО «Экостройтехнология»;

- Кирпичный завод (2 объекта);

- ООО «Вересень» (продукты питания);

- Хлебозавод;

- ЗАО ЖДПК (Ж/д продовольственная корпорация);

- ОАО « Безенчукское хлебоприемное предприятие.

Основными предприятиями западной производственной зоны являются:

- ЗАО «Металлокор» (металлоконструкции);

- ЗАО «БЗЖБИ»;

- ООО «Безенчукская лакокрасочная компания»;

- ОАО «Безенчукский элеватор»;

- Безенсукский БККЗ;

- ОАО «Безенчукский деликатес»;

- ООО «Провими-Самара (комбикорм);

- ООО «Верея» (комбикорм).

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 120 м с северной стороны,     100 м - с юго-восточной стороны, 170 м - с южной стороны, 150-210 м - с западной стороны.

Коммунальных котельных в г.п. Безенчук три.  кроме того имеются две ведомственные котельные «Южная» для НИИСХ и котельная в восточной промзоне для НГДУ.

Котельные предназначены для отопления производственных участков ЖКХ и жилых домов г.п. Безенчук в зимнее время, топливом для котельных служит жидкое топливо - мазут. Источники выбросов – дымовые трубы.

Загрязнение атмосферы выбросами от автотранспорта происходит, в основном, в зоне влияния  автодороги общего пользования «Самара - Обшаровка», по которой осуществляется главный въезд в поселок с восточной стороны по ул.Советская и с южной стороны по ул.Чапаева.

### 5.1.2. Источники  и уровень загрязнения поверхностных водных объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты характеризуется формируемым в результате этого воздействия качеством воды.

Уровень антропогенного воздействия на р. Безенчук наблюдается в районе поселка Сосновка в границах Г.П.Безенчук» и характеризуется качеством воды и определяется видами водопользования, осуществляемыми на реке Безенчук.  Источником загрязнения служит нефтекомплекс «Энергия». Основными видами водопользования на р. Безенчук в границах г.п. Безенчук являются: водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды (только для пос.Сосновка), водоотведение различных категорий сточных вод, рекреация, рыболовство, судоходство, водопой скота, полив огородов.

Водоснабжение и водоотведение в г.п. Безенчук организует МУП «Водоканал» г.п.Безенчук. Абонентами МУП «Водоканал» г.п.Безенчук являются: Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Поволжский НИИ селекции, ФГП по племенной работе, в/ч № 5599, филиал Безенчукской районной больницы, школы, детские сады, магазины и проч.

Водоснабжение г.п. Безенчук  – централизованное, осуществляется от  двух подземных водозаборов, расположенных в восточной и западной промзонах.  Оба водозабора закольцованы в единую водопроводную сеть.

Канализование пгт. Безенчук обеспечивается как централизованно, так и местно. Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения КОС. Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией,  осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хоз.бытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сооружения биологической очистки сточных вод (БОС) г.п. Безенчук предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, рассчитаны на полную биологическую очистку сточных вод в аэротенках.

Очищенная вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, где происходит обеззараживание хлором.

Кроме водоотведения существенное негативное воздействие на качество воды в р. Безенчук оказывает использование ее в качестве объекта  рекреации, хозяйственных нужд, водопоя скота, полива огородов. Площадь поливаемых приусадебных участков составляет 36 га.

Отсутствие в поселке ливневой канализации также негативно сказывается на качестве вод р. Безенчук, куда стекают ливневые и талые воды, смывая грязь с селитебных и производственных территорий, а также на загрязненности почв.

В пределах водосборной площади р. Безенчук  находятся кладбище в пос.Сосновка, навозохранилище от птицефабрики в западной промзоне, городской  полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный на берегу оврага, выходящего к р.Безенчук.

Таким образом, река «собирает» загрязненные ливневые, талые и фильтрационные воды с обширной, не вполне благополучной в экологическом отношении территории.

Подтверждением присутствия высокой антропогенной нагрузки на р. Безенчук, являются данные «Обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Самарской области за 2003г.», выполненного Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ПТЦМС). Согласно материалам отчета в 2003 году вода р. Безенчук в целом соответствовала IV классу качества и оценивалась как «загрязненная». В водах р. Безенчук отмечено повышение среднегодовых концентраций соединений меди до 11 ПДК, легкоокисляемых органических веществ, фенолов и соединений марганца до 2 – 3 ПДК. Зафиксирована повышенная минерализация воды. Отмечается, что основными загрязняющими веществами в воде р. Безенчук являются легкоокисляемые органические вещества и сульфаты.

В целом можно выделить три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов, в т.ч. р. Безенчук:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Неблагоприятная ситуация с отводом различных категорий сточных вод негативно отражается на качественном  состоянии почв и подземных вод.

### 5.1.3. Источники  загрязнения почв и подземных вод

Основными источниками загрязнения почв и подземных вод в границах исследуемой территории являются производственные площадки предприятий, канализационные коллекторы, трубопроводный транспорт, автодороги, кладбища, полигоны твердых бытовых отходов.

Производственные площадки предприятий, как правило, имеют собственные участки складирования отходов производства и твердых бытовых отходов, стоянки автотранспорта, нередко АЗС и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

Прохождение канализационных коллекторов представляет потенциальную опасность для состояния почв и подземных вод в силу возможных порывов водонесущих коммуникаций.

Трубопроводный транспорт в границах исследуемой территории представлен коридором подземных  коммуникаций, включающим магистральный нефтепровод «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм с СЗЗ III категории.

Прохождение газо - и нефтепроводов создает опасность загрязнения территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения при выполнении сливно - наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, соответственно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Почвы вблизи автомагистралей при движении автотранспортных средств подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах двигателей автомобилей, дорожной и резиновой пылью. Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания рассола при использовании химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

Снежный покров на не убираемых территориях (обочины дорог, газоны и др.), будучи депонирующей средой, при таянии, является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

### 5.1.4.  Источники физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Уровень шумового загрязнения в пределах г.п. Безенчук  определяется, в  основном, работой  транспортных  средств  и  не  выходит  за  нормативные  уровни. Источников инфразвука, вибрации, ионизирующих излучений в границах исследуемой территории не выявлено.

### 5.1.5. Зеленые насаждения

Характеристику состояния зеленых насаждений в границах г.п. Безенчук см. Гл. 2.3.8.  «Почвенный покров и растительность» и Гл. 2.3.9. «Особоохраняемые природные территории».

### К зеленым насаждениям общего пользования в г.п. Безенчук относятся 4 парка: ул. Луговцева ул. Советская ул. Гагарина ул. Мамистова, общей площадью 2,53 га.  Озеленены отдельные участки жилых территорий, школ и детских садов. Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной и муниципальной собственности.

Общая площадь зеленых насаждений на существующее положение составляет. Площадь зеленых насаждений на душу населения с учетом земель лесного фонда составляет порядка 35,5 м2 на одного человека, что в целом удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по озеленению населенных территорий.  Однако, если в расчет принимать только благоустроенные внутригородские территории, часть из которых лишена высокоствольной растительности вообще, то озеленение примерно будет составлять 1,1 м2 на одного человека.

## 5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах г.п. Безенчук выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1)  Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов.

В сводном списке  вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и вновь выявленных  ОУПИиК по территории г.п. Безенчук отмечены комплексы Железнодорожной станции Безенчук; Пристанционного поселка и опытной станции. (см. Гл. «Историко-культурный потенциал г.п. Безенчук).

2) Зоны особо охраняемых природных территорий.

В границы г.п. Безенчук попадает часть территории, занимаемой памятником природы регионального значения «урочище Макарка», располагающегося на берегу р.Безенчук северо-восточнее с.Васильевка (см. Гл. 2.3.9. «Особоохраняемые природные территории»).

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, установлен режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

3) Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2003г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов производственного назначения, очистных сооружений, кладбищ, полигона твердых бытовых и промышленных отходов, железных дорог и высоковольтных ЛЭП, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера по таблице №9 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Таблица 17

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ

| №№ п.п. | Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
|  | Озеленение, благоустройство |  |
| 1. | Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| 2. | Газоны, цветники | * | * | * |
| 3. | Питомники |  |  | * |
| 4. | Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| 5. | Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
|  | Транспортные сети |  |
| 6. | Автодороги, проезды | * | * | * |
| 7. | Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| 8. | Тротуары | * | * | * |
| 9. | Велосипедные дорожки | * | * | * |
| 10. | Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| 11. | Железнодорожные пути |  |  | * |
| 12. | Вертолетные площадки |  |  | * |
|  | Инженерные коммуникации |  |
| 13. | Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| 14. | ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
| 15. | ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
|  | Здания административно-служебного и научно-технического назначения |  |
| 16. | Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| 17. | Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| 18. | Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| 19. | Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| 20. | Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
|  | Здания торгово-коммунального назначения |  |
| 21. | Торговые здания, киоски | * | * | * |
| 22. | Заводские столовые | * | * | * |
| 23. | Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| 24. | Пожарные депо | * | * | * |
| 25. | Бани, прачечные | * | * | * |
| 26. | Гаражи | * | * | * |
| 27. | Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания) |  | * | * |
| 28. | Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| 29. | Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

Нормативные размеры СЗЗ объектов производственного назначения, расположенных в границах г.п.  Безенчук указаны в Табл. № 8 «Объекты производственного значения» Гл 3.3. «Структура современного землепользования». Анализ табличных данных показывает, что на территории г.п.  Безенчук сосредоточено значительное количество производственных объектов 1–го, 2-го и 3-го класса опасности с нормативным размером СЗЗ более 100 м.

Значительная часть жилой застройки восточной части поселка  попадает в пределы санитарно-защитной зоны производственного предприятия ЗАО «Санэко» (СЗЗ 1000 м),  СЗЗ от завода по промывке нефтепродуктов (СЗЗ 1000 м) захватывает ряд кварталов многоквартирной застройки, весь пос.Сосновка оказался в санитарно-защитной зоне от нефтекомплекса «Энергия» (СЗЗ 1000 м), что является нарушением требований упомянутого СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4)  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для р. Безенчук в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не установлены.

В соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6.«О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области» и согласно Водному кодексу Р.Ф. от 3.06.2006 №74-ФЗ (с изм. от 4.12.06), нормативная водоохранная зона р. Безенчук составляет 100 м, прибрежные защитные полосы определяются в пределах 50 м. Границы водоохранной зоны р. Безенчук см. «Схема существующих планировочных ограничений г.п. Безенчук». Водоохранная зона внутренних озер назначена в 50 м исходя из площади водного зеркала.

5) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения г.п. Безенчук не разработан. Соответственно расчетные границы ЗСО не установлены.

В соответствии с Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, М,1983 нормативный размер ЗСО установлен в пределах 300 м. от источника водоснабжения (скважины).

6) Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для исследуемой территории это зоны затопления и периодического подтопления паводковыми водами в береговой зоне р.Безенчук и от ручьев, протекающих по оврагам на территории г.п.Безенчук.  (см. Лист № 3 «Схема комплексной оценки территории г.п. Безенчук», Горизонтали затопления паводком).

Горизонталь рельефа, по которой проходит линия затопления имеет номер 40.

Местами периодического подтопления являются:

- Безенчук – ул.Садовая,100, ул.Комсомольская,128, ул.Солодухина,44 и далее на восток до конца улицы, цл.Центральная,52, ул.Дмитриевская 3 дома, гаражи у АЗС «ЮКОС» по ул.Рабочая,1, гаражно-сарайный массив возле оврага по ул.Ново-Степная, ДОС № 2, № 3 военного городка, а также дома № 70,72,74 по ул.Быковского.

В зонах периодического подтопления паводковыми водами могут оказаться водозаборы «Восточный» и «Западный», 8 КНС, электроподстанция по ул.Южная, 67-69 в Безенчуке, котельная, электроподстанция и теплотрасса в военном городке.

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий (см. Гл. 2.3.4. «Природные процессы»).

Основным мероприятием сохранения и возврата переувлажненных в связи с затоплением и подтоплением земель в процесс хозяйственного освоения является отвод излишков воды дренажными и отводными канавами и залужение многолетними травами.

7) Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Для исследуемой территории это охранные зоны (ОЗ) магистральных трубопроводов – непригодные для градостроительного освоения и ограниченно пригодные  зоны влияния железной дороги и автомобильных дорог.

К югу  от п.г.т. Безенчук проходит коридор подземных  коммуникаций, включающий магистральный нефтепровод  н/п «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм  (охранная зона 30 м).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них установлены охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах различных работ регламентируется “Правилами охраны магистральных трубопроводов”.

В охранных зонах трубопроводов запрещается возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», от основных автодорог исследуемой территории: «Самара-Обшаровка»  и «Осинки-Екатериновка» до жилой застройки должны быть предусмотрены обязательные санитарные разрывы шириной не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не мене 50 м.

При исторически сложившемся (фактическом) размещении жилья, производственных объектов, объектов социальной сферы и дачных участков на паводкоопасных территориях, в санитарно-защитных, водоохранных зонах или прибрежных защитных полосах, эти объекты должны  эксплуатироваться с обязательным выполнением соответствующих инженерных и природоохранных мероприятий, в противном случае их необходимо выносить за пределы зоны ограничений или реконструировать согласно утвержденной проектной документации.

## 5.3. Заключение и рекомендации по условиям осуществления градостроительной деятельности на территории г.п. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

1) Основными факторами антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в границах г.п. Безенчук и на прилегающие территории являются: добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, эксплуатация инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственное производство, извлечение подземных вод из недр для хозяйственно-питьевого  водоснабжения и других целей, рекреационное освоение.

2) Ограничения для осуществления градостроительной деятельности в границах  г.п. Безенчук, устанавливаемые законодательными, нормативными и регламентирующими документами, действуют на территориях:

- памятников истории, культуры и архитектуры;

- санитарно-защитных зон производственных объектов, железной дороги, высоковольтных  ЛЭП, охранных зон магистральных трубопроводов, зон влияния автомобильных дорог;

- водоохранной зоны и прибрежных защитных полос р. Безенчук

- зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- зон, подверженных воздействию затопления и подтопления паводковыми водами.

3) Средозащитные функции в границах г.п. Безенчук выполняют водоохранная зона и прибрежные защитные полосы р. Безенчук, зеленые насаждения естественного и  антропогенного происхождения, территория, занимаемая памятником природы «урочище Макарка»;

4) Санитарно-гигиенические функции в границах г.п. Безенчук выполняют санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, классифицируемых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранная зона и прибрежные защитные полосы р. Безенчук, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

5) Производственная зона г.п. Безенчук сформировалась в западной, восточной и северной части занимаемой территории и представлена предприятиями  и объектами разного  назначения, среди которых особо выделяются предприятия нефтедобычи 1-го класса вредности с санитарно-защитной зоной в 1000 м. Городское поселение имеет развитую градообразующую базу, которая постоянно пополняется новыми объектами. На 2007 г. объектов промышленного назначения в г.п. Безенчук насчитывается 32 единицы.

6) Часть селитебных территорий северной, восточной и западной части поселения  находится в непосредственной близости от производственных объектов и попадает в границы их санитарно-защитных  зон: ЗАО «Санэко»,  завод по промывке нефтепродуктов и переработке газового конденсата ЗАО «Галант», нефтекомплекс «Энергия».

7) В целом экологическая ситуация на территории г.п. Безенчук квалифицируется как неблагополучная:

- концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы части селитебных зон  превышают предельно-допустимые для населенных мест;

- уровень шумового загрязнения в пределах г.п. Безенчук определяется, в  основном, работой  транспортных  средств на железной и автомобильных дорогах. К  постоянному источнику шума относиться работа вентиляционного оборудования на мельнице, что  выходит  за  нормативные  уровни;

- источников инфразвука, вибрации, ионизирующих излучений в границах г.п. Безенчук не выявлено;

- площадь зеленых насаждений на душу населения составляет порядка на душу населения с учетом земель лесного фонда составляет порядка 35,5 м2 на чел. с учетом природных массивов леса, что удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по озеленению населенных территорий. Однако благоустроенных территорий внутри поселения не достаточно (1,1 м2 на чел.), т.к. проектное предложение по созданию единой парковой зоны на севере поселения согласно ПДП 1981 г. не было реализовано.

Качество вод р. Безенчук также нельзя считать удовлетворительным.

8) Качество вод р. Безенчук, характеризуется повышенным содержанием соединений меди, марганца, легкоокисляемых органических веществ, фенолов, сульфатов.

9). Современная застройка г.п. Безенчук расположена к юго-востоку от р.Безенчук. Протяженность реки в пределах г.п. Безенчук составляет 24 км.

10) Река Безенчук относится к водоемам рыбохозяйственного значения, воды которых должны быть не ниже II-го класса качества.  Существующий уровень загрязнения реки («загрязненная» IV класса качества) в условиях возрастания антропогенной нагрузки на площади ее водосбора, в том числе в границах г.п. Безенчук,  представляет опасность для состояния экосистемы реки и сохранения ее рыбных запасов. Кроме того, река составляет основной рекреационный ресурс г.п. Безенчук и в районе пос. Сосновка расположены места массового отдыха жителей г.п. Безенчук, не смотря на то, что стихийно возникшая рекреационная территория попадает в границы санитарно-защитной зоны нефтекомплекса «Энергия».

11) Предлагаемые настоящим проектом участки для нового жилищного строительства выявлены с учетом требований к зонам с особыми условиями использования территории.

12) Инженерно-геологические условия исследуемой территории не вполне благоприятны для строительства:

- в геологическом разрезе, на глубине закладки фундаментов зданий выявлены макропористые просадочные грунты;

- интенсивный подъем и высокое стояние уровня воды р. Безенчук и ее водного бассейна в период весеннего паводка вызывает заметное повышение уровня грунтовых вод;

- грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетону.

Рекомендации:

1) Для улучшения качества воды р. Безенчук и  в районе подземного водозабора г.п. Безенчук, следует:

- Осуществлять систематический контроль качества и объема сбрасываемых сточных вод на основании регулярных лабораторных исследований, выполняемых специализированной лабораторией. В план аналитического контроля включить проведение контроля качества сбрасываемых сточных вод на токсичность методом биотестирования с периодичностью не реже одного раза в квартал;

- Согласно п. 11 «Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.03.97 г. № 307, производить локальный мониторинг водного объекта.

Дополнительно по материалам водопользования МУП «Водоканал» для п.г.т.Безенчук предлагается:

- запроектировать и построить установку повторного использования промывных вод НФС;

- прекратить сброс промывных вод НФС в 1-й пояс ЗСО поверхностного водозабора.

2) С целью рационального использования водных ресурсов и обеспечения нормативов ПДС загрязняющих веществ в сточных водах предлагаются следующие природоохранные мероприятия на период:

- Запроектировать сооружения по очистке промывных вод НФС.

- Провести аварийные работы на головном водоводе с целью сокращения утечек воды.

- Выполнить строительство станции кондиционирования на подземном водозаборе.

- Восстановить ограждение 1-го пояса ЗСО артскважин.

- Разработать проект водоохраной зоны р.Безенчук, соблюдать требования специального режима, установленного на территории водоохранной зоны.

- Регулярно проводить инвентаризацию абонентов с целью выявления самовольного подключения к сетям водопровода и канализации.

- В полном объеме выполнять текущий и капитальный ремонт на сетях водопровода.

- Продолжать работу по установке водомеров у абонентов.

- Вести лабораторный контроль за эффективностью работы очистных сооружений.

- Вести первичный учет водопотребления и водоотведения с занесением данных в журналы ПОД 11-13.

- Своевременно обнаруживать, локализовать и ликвидировать аварии.

3) Для создания благоприятной экологической обстановки, производственную зону поселения развивать за счет модернизации и реконструкции действующего оборудования на существующих производственных площадках и за счет освоения заброшенных, не функционирующих промышленных объектов и территорий, расположенных в западной промзоне с организацией  необходимых санитарно - защитных зон. Размещаемые предприятия и объекты не должны быть выше IV класса опасности, чтобы нормативный радиус их СЗЗ не превышал 100 м).

4) В соответствии с требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – М.: Минздрав РФ, 2001г. предусмотреть наиболее обоснованные в конкретных условиях г.п. Безенчук меры по выводу селитебных территорий за границы санитарно-защитных  зон предприятий и объектов производственного назначения:

- проектное обоснование и утверждение сокращения нормативного радиуса СЗЗ;

- вынос жилья за пределы СЗЗ;

- вывод производственного объекта на другую территорию;

- реконструкция (техническое перевооружение) производственного объекта с целью снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

5) Предлагается закрыть кладбище, расположенное в непосредственной близости к западному водозабору и ипподрому, не имеющее территориальных резервов. Предлагается закрыть, попадающие в водоохранную зону реки, кладбище п.Сосновка, находящееся в границах г.п. Безенчук. Действующее южное кладбище г.п. Безенчук предполагается к развитию. Новое кладбище для ПГТ Безенчук предлагается разместить севернее существующего кладбища за оврагом.

6) Для поддержания чистоты атмосферы, улучшения микроклимата и снижения уровня шума максимально использовать защитные древесно-кустарниковые насаждения с подбором пород, устойчивых к загрязнению.

7) Для охраны почв, подземных и поверхностных вод от загрязнения предусмотреть

- организацию сбора, локальной очистки и утилизации стока дождевых и талых вод;

- отказ от использования хлор- и аммиак- содержащих солей в качестве противогололедных покрытий на автодорогах;

- регулярный вывоз снега с придорожных полос автодорог на организованные снежные свалки.

8). Для уточнения размеров и границ зон с особыми условиями использования территорий разработать недостающие проекты комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон производственных предприятий и объектов, согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

9). В целях обеспечения экологически безопасного режима использования территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции

- Разработать и применять административные меры по ограничению или полному запрещению хозяйственной деятельности в  рекреационных зонах и на территории памятника природы «урочище Макарка»;

- В границах санитарно- защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий не допускать размещения:

  - объектов, для проживания людей;

  - коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

  - предприятий по производству лекарственных средств;

  - складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

  - оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

  - комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой    воды;

  - спортивных сооружений;

  - образовательных и детских учреждений;

  - лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

- В прибрежной защитной полосе р. Безенчук не допускать:

  - распашку земель;

  - применение удобрений;

  - складирование отвалов размываемых грунтов;

  - устройство купочных ванн, выпас и организацию летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);

  - установку сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

  - движение автомобилей и тракторов (кроме автомобилей спецназначения).

- В водоохранной зоне р. Безенчук не допускать:

  - проведение авиационно-химических работ;

  - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

  - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, летних лагерей скота, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, накопителей сточных вод;

  - складирование навоза и мусора;

  - заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

  - размещение стоянок  транспортных средств;

  - проведение рубок главного пользования;

  - дальнейшее развитие кладбища при пос.Сосновка.

- В охранных зонах трубопроводов запрещать:

  - возведение построек и сооружений любого назначения;

  - посадку деревьев и кустарников;

  - размещение складов кормов, удобрений, сена и соломы;

  - содержание скота;

  - обустройство водопоев;

  - сооружение проездов и переездов через трассы трубопроводов;

  - размещение стоянок транспорта, свалок;

  - производство любых работ, связанных с нарушением грунта и т. д.

# 6. Проектное решение территориального развития

## г.п. Безенчук

## 6.1. Демографический прогноз

На основе проведенного демографического анализа установлено:

- Численность населения г.п. Безенчук на протяжении ряда лет изменяется непоследовательно (23,7 тыс. чел. – в 1989 г., 23,3 - в 2006 г., 23,5 - в 2007 г.);

- Рост численности населения обусловлен миграционным притоком временно проживающего в поселении населения;

- Доля вступающих в детородный возраст постоянных жителей поселения  последовательно сокращается, что неизбежно приведет к снижению уровня рождаемости.

- Доля пожилых в возрастной структуре населения поселения остается стабильно высокой, что свидетельствует о сохранении высокого уровня смертности.

Процесс естественного воспроизводства населения городского поселения Безенчук сохранит отрицательные значения. Однако с общим повышением значимости высшего образования в системе ценностей населения, и с дальнейшим развитием градообразующей базы поселения  следует ожидать увеличение миграционных потоков, связанных с обучением и занятостью и, как следствие, стабильность или  последовательное увеличение численности населения. Тенденция к увеличению численности населения наметилась в последние годы.

Перспективная численность населения г.п.Безенчук до 2015 г. останется в пределах 23-24 тыс. чел.

## 6.2. Архитектурно-планировочное решение

Разработка генерального плана г.п. Безенчук выполнена с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная  задача  территориального  развития  поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

Сложившиеся тесные агломерационные связи поселения с г.Самара,  г.Чапаевск и Новокуйбышевск, а также размещение в поселении объектов нефтеперерабатывающей промышленности и Самарского НИИ сельского хозяйства им.Н.М.Тулайкова, значительно повлияли на его существующую планировочную структуру и характер функционального  использования территории. Земли в границах населенного пункта всегда были и остаются востребованными  под основные функции (жилье, промышленность).

На сегодня поселение практически исчерпало свои территориальные резервы в границах населенного пункта п.г.т.Безенчук.

Планировочное развитие поселка сдерживается рядом неблагоприятных природных и техногенных факторов.

Развитие г.п. Безенчук ограничено:

- с севера – санитарно-охранной зоной ЗАО «Санеко»;

- с запада – западной промзоной, водозабором и кладбищем;

- с востока – восточной помзоной и водозабором;

- с юга – землями Самарского НИИ Сельского хозяйства и Самарского селекционного центра по растениеводству «Золотые поля России».

В  результате  многофакторного  анализа  территории был сделан  выбор площадок   для территориального  развития  поселка.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа современного состояния территории.

При решении планировочной структуры поселка, учитывалась сеть существующих улиц и проездов.

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории г.п. Безенчук была использована сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственными площадками.

### Объемы и размещение нового жилищного строительства

Жилой фонд в г.п. Безенчук  в настоящее время представлен секционной застройкой (8,6% от общей площади жилого фонда) и  индивидуальной застройкой  (91,4% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 4 до 40 соток.

Развитие секционной жилой застройки проектом предлагается вести преимущественно за счет территориального уплотнения квартала существующей секционной застройки в границах ул. Северная, Демократическая, Луговцева,  Мамистова. Предлагается один квартал уплотняемой застройки. Общая площадь территории под жилую застройку 2 га. Население 288 чел., 4 дома. Площадки максимально приближены к существующим инженерным сетям и объектам культурно-бытового обслуживания по ул.Мамистова. В зоне размещения жилого района предусмотрен сквер, занимающий территорию естественных ландшафтов вне санитарно-защитной зоны от западной промзоны (2-ая очередь строительства).

Второй участок расположен на территории бывшего военного городка при аэродроме. Количество секционных домов 102 шт., площадь территории 56,6 га, население 306 чел.

Развитие усадебной застройки

По заданию «Заказчика» для осуществления компактной застройки поселения, площадь проектируемых  земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлена в размере 0,10-0,15 га. Дополнительные  участки  под огороды при необходимости будут выделяться за пределами жилой зоны.

В соответствии с результатами обследования территории г.п. Безенчук новое индивидуальное жилищное строительство предлагается вести:

За счет уплотнения жилого фонда:

1. Первая площадка расположена в юго-восточной части  г.п.Безенчук, в д. Дмитриевка. Площадь территории составляет 4,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков – 32 шт. Население ориентировочно 96 чел. На территории расположены разрушенные строения, попадающие под снос. (1-ая очередь строительства).

2. Вторая площадка расположена в границах п.г.т. Безенчук, к северу от первой площадки, вдоль улиц Солодухина, Южная, Дмитриевская и служит задаче уплотнения также юго-восточной части п.г.т.Безенчук. Площадь территории составляет 8,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 81  шт. Население ориентировочно 243 чел. (1-ая очередь строительства).

3. Третья площадка находится на севере п.г.т. Безенчук и служит задаче уплотнения застройки в местах существующих разрывов. Площадь территории составляет 6,3 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 53  шт. Ориентировочно население 159 чел. (2-ая очередь строительства).

4. Четвертая площадка находится в пос. Сосновка, где предусматривается на дальнюю перспективу строительство  семи 1-2 эт. жилых домов при условии сокращения санитарно-защитной зоны от .нефтекомплекса «Энергия». Площадь территории составляет 0,4  га. Население ориентировочно 21 чел. (1-ая очередь строительства).

5. Пятая площадка расположена в границах п. Новооренбургский 7 га и включает 33 домов с участками ориентировочной численностью населения 99 чел. (1-ая очередь строительства).

Каждая из перечисленных площадок не является целостным территориальным резервом, а представляет собой вкрапления отдельных домов с приусадебными участками или групп домов в среду существующей застройки.

Всего за счет уплотнения застройки получено (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я площадки) общей площадью 27,5 га.  Запроектировано под жилую застройку 206 участка в границах городского поселения (в том числе в границах п.г.т.Безенчук предложен 134 индивидуальных жилых дома).  Ориентировочная численность населения в уплотняющей застройке 618 чел.

За счет замены ветхого жилого фонда:

По данным БТИ предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию, общей площадью м2  – 30-80% износа и реконструкция ветхих жилых домов,  общей площадью 23977.5 м2. Всего 99 жилых домов, общей площадью 25318.9 м2. Однако, согласно нормативам замене подлежат в первую очередь здания с 70% износом и более, таких в г.п. Безенчук насчитывается 29 домов общей площадью 1701,4 кв.м (перечисленные 29 зданий расположены в границах п.г.т.Безенчук).

Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков. Снос штучных объектов ветхого жилого фонда произойдет на отдельных участках по ул.Луговцева, Советская, Садовая, Вокзальная, Рабочая, Куйбышева, Горького, Маяковского, Некрасова, Мичурина, Полевая, Больничная, Мамистова, Тимирязева, Степная, Комсомольская, Центральная, Кирова, К.Маркса, Нефтчников, Советская, Восточная, Молодежная, Безенчукская, Центральная, Октябрьская  с заменой на усадебные жилые дома.

На свободных территориях:

  - На свободных территориях в границах п.г.т.Безенчук, в его  юго-восточной части планируется индивидуальная жилая застройка на территории 19,9 га, 153 участка, 459 чел. (1-ая очередь строительства):

  - На свободных территориях ГП:

Первая площадка расположена к западу от д.Дмитриевка между массивом «Золотые поля России и существующей застройкой населенного пункта. Площадь территории  47,3 га, 241 участок под усадебную застройку. Население ориентировочно 723 чел. (2-ая очередь строительства).

Вторая площадка также расположена в продолжении д.Дмитриевки и следует практически сразу к северу от первой и отрывается от нее сквером с общественным центром жилого района. Площадь территории – 104,6 га, 510 участков под усадебную застройку. Население ориентировочно 1530 чел. (дальняя перспектива).

Третья площадка расположена к северо-востоку от поселка Новооренбургский, за  существующим дачным массивом по дороге Самара-Осинки. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Площадь территории – 102,6 га, количество участков – 412 шт. Население ориентировочно 1236 чел. (дальняя перспектива).

Четвертая площадка расположена к юго-западу от пгт Безенчук на территории бывшего военного аэродрома. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, блокированная застройка, 3-х этажная секционная застройка. Площадь территории – 412,8 га, индивидуальных домов – 407шт., блокированных домов – 1160 шт., 102 трехэтажных секционных дома. Население ориентировочно 12045 чел. (Данная площадка может рассматриваться для застройки при условии согласования с правительством РФ).

Рельеф территорий под застройку - ровный, спокойный. Территория свободная от зданий и сооружений, а также зеленых насаждений. Площадки расположены в удобной транспортной и пешеходной доступности к местам приложения труда и удобно связаны с центром поселка.

Всего на свободных территориях городского поселения (1-я, 2-я и 3-я площ-ки) общей площадью 667,3 га запроектировано под жилую застройку – 2730 участков, 102 трехэтажных секционных дома. Ориентировочно население 15534 чел (с учетом перспективного населения на территории военного аэродрома).

Всего прирост населения на расчетный срок при оптимистическом прогнозе может составить 9 996 чел. Перспективная численность населения городского поселения в целом составляет  34 707 чел. (в том числе  перспективная численность населения  п.г.т. Безенчук 31 066 чел.).

Площадь одного участка, по согласованию с администрацией поселка, 10-15 соток.

Рельеф территорий за границей п.г.т. Безенчук под застройку - ровный, спокойный. Территории свободные от зеленых насаждений и застройки.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре. В с.Дмитриевка проектируется новый  водозабор подземный (скваженный).

Жилые кварталы усадебной застройки формируются одно и двухэтажными одноквартирными  жилыми домами с приусадебными участками по 10-15  соток.

ИТОГО запроектировано на 1-ую и 2-ую очереди строительства и дальнюю перспективу:

индивидуальных и блокированных жилых домов – 2936 шт.

секционных трехэтажных жилых домов -  106 шт.

на территории  общей площадью –  694,8 га.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.

### 6.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественный центр сформировался по ул.Советской и частично ул.Мамистова. Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок. Общественный центр поселка планируется развивать на существующих площадках.

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство ранее запроектированных объектов культурно-бытового назначения:

Таблица 18

Данные за период 1998-2008 год о выданных АПЗ

| № п/п | Наименование АПЗ | № АПЗ | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноквартирный жилой дом по ул.8 марта | 1 | 1998 год |  |
| 2 | Магазин по ул. Тимирязева | 15 | 1998 год |  |
| 3 | Склад-магазин по ул.Нефтяников | 18 | 1998 год |  |
| 4 | АЗС на территории МУП «Безенчукэнерго» | 20 | 1998 год |  |
| 5 | Рынок по ул.Чапаева-Советская | 22 | 1998 год |  |
| 6 | АЗС по ул.Мамистова | 4 | 1999 год |  |
| 7 | ГАИ, автостоянка, эстакада ул.Рабочая | 17 | 1999 год |  |
| 8 | АЗС на территории МУП «Безенчукэнерго» | 19 | 1999 год |  |
| 9 | Мотодром в восточной части п.Безанчук | 25 | 1999 год |  |
| 10 | Расширение котельной на 2 котла и реконструкция цеха по переработке цельномолочной продукции по ул.Октябрьская | 26 | 1999 год |  |
| 11 | Магазин на 2 рабочих места с остановкой по ул.Быковского | 29 | 1999 год |  |
| 12 | Административное здание с развлекательным центром на 200 человек по ул.Мамистова | 51 | 1999 год |  |
| 13 | Магазин по ул.Мамистова, 79 | 54 | 1999 год |  |
| 14 | Магазин аптека по ул.Тимирязева | 60 | 1999 год |  |
| 15 | Аптечный пункт по ул.Мамистова | 5 | 2000 год |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция на 250 кВа в восточной части п. Безенчук | 25 | 2000 год |  |
| 17 | Магазин по ул.Быковского | 32 | 2000 год |  |
| 18 | Торговый маркет по ул.Тимирязева | 43 | 2000 год |  |
| 19 | Магазин «Автозапчасти и складские помещения» по ул.Мелиораторов | 63 | 2000 год |  |
| 20 | АЗС по ул.Дмитриевская | 22 | 2001 год |  |
| 21 | Магазин по ул.Солодухина | 26 | 2001 год |  |
| 22 | Магазин «Корона - 3» | 28 | 2001 год |  |
| 23 | Газопровод н/д по ул.Рабочая, Вокзальная, Мамистова, Луговцева | 31 | 2001 год |  |
| 24 | АЗС контейнерного типа по ул.Мелиораторов | 22 | 2001 год |  |
| 25 | Магазин по ул.Мамистова | 36 | 2001 год |  |
| 26 | 16-ти квартирный жилой дом по ул.Северная | 40 | 2001 год |  |
| 27 | Два одноквартирных жилых дома по ул.Тимирязева | 47 | 2001 год |  |
| 28 | Пять одноквартирных жилых домов по ул.Гагарина | 48 | 2001 год |  |
| 29 | Магазин «Сказка» по ул.Советская | 49 | 2001 год |  |
| 30 | Автостанция по ул.Вокзальная | 50 | 2002 год |  |
| 31 | Церковь по ул.Чкалова | 3 | 2003 год |  |
| 32 | Новое здание банка по ул.Мамистова | 10 | 2003 год |  |

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания г.п. Безенчук, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приводится в таблице №11.

Таблица 19

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность Нормативная (на1тыс. жит.) | Мощность необход. | Мощность существ. | % обеспеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 2840 | 2600 | 92 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-X) 75% (X-XI кл.) | 3260 | 3000 | 92 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Детская музыкальная школа Спортивная школа Художественная школа | объект объект объект | - - - | 1 4 1 | 1 2 1 | - - + |
| 4 | Учреждения здравоохранения: Больница Поликлиника Аптека ФАП | коек пос.в см. объект объект | - - - | 1 5 10 1 | 1 2 4 1 | + - - + |
| 5 | Спортивные залы общ. пользования | м2 площ. пола | 80 | 2800 | 1000 | 35 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: Клуб (досугово-развлекательный центр) Библиотеки Кинотеатр ДК | мест объект объект объект | 80 - 80 80 | 2400 2 2 1 | 1400 1 1 1 | 58 - - + |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг. пл. - | 280 24 | 9800 840 | 6720 576 | 68,5 - |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1400 | 400 | 28,5 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: - парикмахерская - фотомастерская - ремонт обуви -ателье | объект объект объект объект | - - - - | 15 5 5 3 | 10 1 3 1 | + - + - |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: Химчистки Баня Прачечные Хлебопекарня Здание станции АТС | кг бел./см мест кг. белья/ см. | 4 5 120 1 1 | 140 175 4200 | 2 120 1 1 1 | - - - |
| 11 | Организации и учреждения управления: - администрация - почта - сберкасса - банк | объект объект объект объект | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 100 100 100 100 |
| 12 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиница | маш. объект | 1 на 6,5 тыс. - | 2 2 | 1 1 | 50 50 |
| 13 | Церковь | объект |  | 2 | 2 | 100 |

Сеть учреждений культурно-бытового назначения не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения поселка. Недостаточна мощность детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и искусства, предприятий бытового обслуживания. Отсутствуют предприятия коммунального обслуживания – химчистка и прачечные.

Проектом предлагается размещение новых объектов культурно-бытового назначения:

- Школа – 6 шт.  в среднем на 500 мест;

- Детские сады – 12 шт. в среднем на 200 мест;

- Молодежный комплекс – 1 шт;

- Многофункциональный комплекс – 3 шт;

- Торгово-развлекательный комплекс - 1 шт;

- Физкультурно-спортивный комплекс- 2 шт;

- Магазины – 8 шт;

- Поликлиника – 3 шт;

- Рынок – 1 шт;

- Пождепо на 2 машины;

- Гостиница – 1 шт.

- Мечеть – 1 шт

Необходимо развивать сеть объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектными предложениями и выполненными расчетами.

### 6.2.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Производственную  зону предлагается развивать  на  существующих  производственных площадках  за  счет  свободных территорий:

- в восточной промзоне в северном направлении;

- в западной промзоне за счет уплотнения существующей промышленной застройки за пределами охранной зоны водозабора;

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности на двух площадках:

- первая площадка на месте не функционирующей МТФ КРС на реконструируемых территориях ( 30,9 га);

- вторая площадка по дороге к западу от БККЗ на свободных от застройки территориях (33,7 га).

Площадь отведенной территории под развитие промышленной зоны – 18,5 га. Площадь отведенной территории под развитие агропрома (цеха по переработке сельхозпродукции)  64,6 га

Из-за приближенности первой площадки к жилой застройке, а второй к ценным природным ландшафтам  (памятник природы урочище "Макарка") «рекомендуется здесь размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100 м.  Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Проектом предлагается развитие промышленной и коммунально-складской зоны вести на свободных от застройки территориях. Коммунально-складская зона размещается в непосредственной близости к зоне отчуждения от железной дороги в западном направлении от п.г.т. Безенчук (5,1 га) и в восточной части поселка за счет уплотнения существующей коммунально-складской зоны (1,5 га).

Коммунальная зона производственных  предприятий расположена на территории промышленных площадок.

Коммунальная зона секционной застройки (1,9 га), включающая, котельную, хозяйственные постройки и гаражи, размещена в квартальной застройке на прилегающих к жилым домам участках.

Проектируемые предприятия должны иметь градообразующее значение для поселка и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей поселка.

Необходимо предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Ряд предприятий, ухудшающих экологическую ситуацию на территории п.г.т. Безенчук такие как ЗАО «Галант» и ЗАО «Санэко», необходимо в течение года перепрофилировать, снизив класс вредности до четвертого и пятого с санитарно – защитной зоной не больше 100 м – допустимой в такой близости от селитебной территории и водозабора.

Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов, необходимо в первую очередь согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

### 6.2.4. Развитие зоны специального назначения

В г.п. Безенчук имеется 5 кладбищ.

Первое кладбище расположено в северо-восточной части п.г.т.Безенчук в зоне подтопления, не далеко от западного водозабора, на территории, которая согласно ПДП 1981 г., выполненного «Самарагражданпроект»  была зарезервирована под развитие рекреации и граничит с ипподромом практически исчерпало свои резервы.   Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Второе – расположено к юго-востоку от военного аэродрома, кладбище может развиваться преимущественно в южном направлении.

Третье – расположено к западу от с.Дмитриевка на территории «Золотых полей России», что не допустимо, учитывая экспериментальный характер данных сельхозугодий и их высокое народнохозяйственное значение. Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Четвертое – расположено к югу от с.Сосновка в непосредственной близости от сложившейся рекреационной зоны и в границах зоны водоохраны от р.Безенчук. Предлагается к закрытию как противоречащее санитарно-гигиеническим нормам.

Пятое - расположено  на юго-западной границе г.п.Безенчук в зоне водоохраны от р.Безенчук и работает на пос.Дружба. Кладбище рекомендуется к закрытию.

Предполагается основную нагрузку перенести на второе кладбище рядом с аэродромом.

Строительство скотомогильника завершается на территории к западу от п.г.т.Безенчук, к северу от БККЗ.

Полигон для твердых бытовых отходов расположен на территории городского поселения, но за пределами п.г.т.Безенчук, к западу от его западной промзоны. Используемый полигон  промышленных отходов расположен за границей городского поселения, в г.Чапаевск. Туда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  из г.Чапаевск и п.г.т. Безенчук.

Это новый полигон, с применением современных технологий складирования и частичной утилизации отходов.  Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м.

Связи с объектами внешней зоны предусматриваются по проектируемым дорогам с асфальто-бетонным покрытием.

## 6.3. Благоустройство территории поселка

### 6.3.1. Инженерная подготовка территории

На сегодня благоустройство территории поселка выполнено без организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и талых вод.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком сбрасываются по рельефу в пониженные места.

На следующих стадиях проектирования (проект планировки, проект застройки) необходимо выполнить вертикальную планировку территории поселка с учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой водоносной сетью.

### 6.3.2. Строительство и благоустройство улиц и дорог

Все территории г.п. Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах п. г. т. Безенчук составляет  81.2 км, из них с асфальтовым покрытием 37.2  км.,   что составляет – 46%. Ширина асфальтированного покрытия основных дорог - 7 м.. Площадь асфальтированного покрытия дорог   - 260 400 м2

Протяженность дорог в границах п. Сосновка 1,1 км (асфальтовое покрытие).

Протяженность дорог в границах п. Новооренбургский 4,5 км, из них с асфальтовым покрытием 0,5 км.

Протяженность дорог в границах д. Дмитриевка 4,6 км (грунтовое покрытие).

Протяженность дорог на свободных вновь застраиваемых территориях близ:

п. Новооренбургского – 12, 7 км

д. Дмитриевка – 25,6 км

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 20 до 60 метров. Красные линии и линии застройки соблюдаются не везде и требуют корректировки.

### Степень благоустройства существующей улично-дорожной сети поселка недостаточна.

Проектируемая уличная сеть формируется с учетом ранее сложившейся системы улиц. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята – 20 - 30 метров.

Необходимо:

В границах пгт: благоустроить 44 км существующих автомобильных дорог общей площадью асфальтового покрытия 308 000 м2 (замена существующего грунтового покрытия на асфальт)

В проектируемой застройке:

в районе Новооренбургского построить в существующей застройке 4 км асфальтовых дорог (замена существующего грунтового покрытия на асфальт) + 12,7 км новых асфальтовых дорог в проектируемой застройке. Общая площадь проектируемых дрог в районе Новооренбургского 116 900 м2

в районе д. Дмитриевки построить в существующей застройке 4,6 км асфальтовых дорог (замена существующего грунтового покрытия на асфальт) + 25,6 км новых асфальтовых дорог в проектируемой застройке. Общая площадь проектируемых дрог в районе д. Дмитриевки 211 400м2

на территории бывшего аэродрома построить 46 км новых асфальтовых дорог в проектируемой застройке. Общая площадь проектируемых дрог в районе аэродрома 322 000 м2

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

Красные линии необходимо упорядочить согласно проекту «Генеральный план г.п.Безенчук Самарской области».

### 6.3.3. Озеленение территории поселка

Существующая система озеленения поселка представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары,  площадь которых составляет 2,5 га. На одного жителя приходится 1 м2 зеленых насаждений общего пользования, что в 10 раз ниже нормативных – 8-10 м2 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Существующие парки Безенчука, общей площадью 25 326 кв.м.

- ул. Луговцева (площадью 5630 кв.м),

- ул. Советская (площадью 4890 кв.м),

- ул. Гагарина (площадью 11306 кв.м). Парк благоустроен. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация.

- ул. Мамистова (площадью 3500 кв.м). Парк неблагоустроен. Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

В настоящее время озеленение на одного жителя в п.г.т.Безенчук составляет 1 кв.м. на 1 чел., что является не достаточным.

Таблица  20

Предложение по дополнительным объектам озеленения в границах пгт.Безенчук

| №п.п. | Наименование | Местоположение | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер | на ул.Быковского около теплиц НИИСХ | 1,2 |
| 2 | Сквер | по ул.Восточная | 0,8 |
| 3 | Сквер | в юго-восточной части около д.Дмитриевка | 0,6 |
| 4 | Аллея | по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева | 2 |
| 5 | Парк Северный | Севернее проектных открытых спортивных площадок | 5,1 |
| 6 | Сквер | на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов | 0,6 |
| 7 | Аллеи, бульвары | По ул.Железнодорожная, Мамистова, Овражная | 6,8 |
| 8 | Сквер | на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская | 0,4 |
| 9 | Парк Юго-западный | в юго-западной части | 35,2 |
| Всего | 52,7 |

Общая площадь существующих и планируемых зеленых насаждений в пгт.Безенчук составляет 55,2 га. При этом на каждого жителя приходится 17,7   кв.м. в то время как по СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма составляет 8-10 кв.м.

На дальнюю перспективу предложена разбивка Парка Юго-западный по ул.Быковского к юго-западу п.г.т. Безенчук общей площадью 35,2 га.

Таблица 21

Предложение по проектным объектам озеленения на проектируемых территориях

| №п.п. | Наименование | Местоположение | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| На свободной территории около д.Дмитриевка |
| 1 | Парк Дмитриевский | К юго-западу от д.Дмитриевка | 18,5 |
| 2 | Аллеи, бульвары | в застройке на проектной территории | 5,4 |
| На свободной территории около п.Новооренбургский |
| 3 | Парк Новооренбургский | на севере, вблизи ручья | 4 |
| 4 | Сквер | вблизи ручья | 0,7 |
| 5 | Сквер | с запада от п.Новооренбургский | 1,2 |
| 6 | Аллеи, бульвары | в застройке на проектной территории | 4,6 |
| Всего | 34,4 |
| На территории бывшего военного аэродрома |
| 7 | Парк | в центральной части | 4,8 |
| 8 | Бульвар | в центральной части | 10,5 |
| 9 | Аллеи, бульвары | на территории | 22,9 |
| Всего | 38,2 |

Общая площадь существующих и планируемых зеленых насаждений в границах поселения Безенчук составляет 89,6 га (без учета территории бывшего военного аэродрома). При этом на каждого жителя приходится 25,8 кв.м. в то время как по СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма составляет 8-10 кв.м.

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений территорий учреждений культурно-бытового назначения, школ, спортивных сооружений составляет –  45 га.

В проекте предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения. Площадь насаждений территорий учреждений культурно-бытового назначения по проекту  составит: насаждения ограниченного пользования  – 13,9 га (без учета территории бывшего военного аэродрома).

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Озеленение спецназначения в населенном пункте составляет 331 га. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Проектом предлагается единая система зеленых насаждений:

  - общего пользования;

  - ограниченного пользования;

  - специального назначения.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.	 В границах пгт. Безенчук:

- в северной части – 37,2 га

- в северо-восточной – 27,6 га

- в юго-западной части - 5,3 га

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

## 6.4. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории г.п. Безенчук, согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128 4690–80), должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки поселка, утвержденной решением поселковой администрации.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Для очистки территории поселка от мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий необходимо установить мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие. Количество мусоросборников определено по норме один мусоросборник на 50 человек, т.е. на сегодняшний момент  при численности населения 24711 на территории г.п. Безенчук должно быть установлено 494 мусоросборника. На перспективу при численности населения 34 707 необходимо установить 694 мусоросборников.

Бытовой мусор предусмотрено вывозить на существующий на территории городского поселения к западу от п.г.т.Безенчук полигон ТБО.

Промышленные отходы вывозятся на полигон промышленных отходов в Чапаевск. Площадка предусмотрена для захоронения отходов II, III, IV классов опасности.

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров,  до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  п.4.4.

Таблица 22

Накопление бытовых отходов на территории г.п.Безенчук

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во бытовых отходов на 1 чел. в год тонн | Итого тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На текущий момент |
| 1 | Население | чел. | 24711 | 0,3 | 7413,3 |
| 2 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей | м2 | 223 200 | 0,005 | 1116 |
|  | Всего: |  |  |  | 8529,3 |
| На расчетный срок |
| 1 | Население | чел. | 34707 | 0,3 | 10412,1 |
| 2 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей | м2 | 311 030 | 0,005 | 1555 |
|  | Всего: |  |  |  | 4555 |

Для очистки территории поселка от мусора и отбросов и вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

На индивидуальном участке предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- Пищевые отходы компостируются на участке, в специально отведенном месте;

- Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно вывозятся на полигон ТБО;

- Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения.

## 6.5. Инженерное оборудование территории г.п. Безенчук

Комплекс инженерного обеспечения поселка включает в себя: водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,  телефонизацию.

### 6.5.1. Водоснабжение

Водоснабжение п. Безенчук осуществляется за счет трёх водозаборных сооружений.

Водозабор «Восточный», «Западный», «Военный городок» с круглосуточным режимом работы.

Водозабор «Восточный» расположен в восточной части п. Безенчук.

Водозабор «Западный» расположен в западной части п. Безенчук.

Водозабор «Военного городка» расположен в юго-западной части поселка Безенчук.

Два водозабора ограждены по периметру железобетонными плитами высотой 2,5 м. Водозабор Военного городка огражден с трех сторон металлическими панелями по металлическим столбам размером 70 * 70 м.

На водозаборе «Восточный» пробурено 8 скважин площадью - 2,88 Га. На водозаборе «Западный» - 4 скважины площадью - 1,44 Га. На водозаборе «Военного городка» - 2 скважины площадью - 0,72 Га.

Установленная производственная мощность водопроводов 31 тыс. м /сутки.

Вода из артезианских скважин водозабора «Восточный» поступает в накопительную ёмкость - на станцию II подъёма - 800 м3, водозабора «Западный» в накопительную ёмкость - станцию II подъёма - 600 м3.

Водозабора «Военного городка» в две накопительные сообщающиеся полуподземные ёмкости - 50 м3 и 120 м3

Затем из накопительных ёмкостей всех трёх водозаборов по водоводу вода поступает в городскую сеть.

Очистка питьевой воды не предусмотрена.

Согласно результатов анализа, обеззараживание питьевой воды производится хлорной известью.

Таблица 23

Нормы водопотребления и водоотведения с учетом качества потребляемой воды

| Наименование предприятия | Место расположения предприятия | Наименование источника водоснабжения | Наименование приемников сточных вод | Годовой объем в тыс. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» | Российская Федерация, Самарская область,Безенчукск ий район, п.г.т. Безенчук | Водозаборы: «Восточный», «Западный», «Военный городок» | Канализационные очистные сооружения Безенчукского района с дальнейшим выпуском в реку Безенчук | 3903,03 |

Таблица 24

Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | Нормативно - расчетное |
| --- | --- |
|  | м3 /сут лето/зима | тыс.м3 /год |
| 1 | 2 | 3 |
| Забор воды, всего: | 14477,713 | 3903,03 |
| В Т.Ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение | 9699,643 | 2488,479 |
| передается абонентам: населению и организациям | 4654 29 | 1383 723 |
| Собственные нужды | 123,78 | 130,828 |

Трубопроводы городских водопроводных сетей выполнены из стальных труб различных диаметров и имеют общую протяженность 84,3 км +5.93 км с.Сосновки итого 90,23 км.

85% трубопроводов подлежит замене ввиду высокой степени износа.

Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на закольцованных уличных сетях.

Разводку сетей водопровода смотреть на схеме сетей поселка.

Водоснабжение п. Сосновка осуществляется от двух водозаборных скважин, объем водопотребления составляет 75,1 тыс.м3/год, 205,8 м7сут.

Таблица 25

Параметры водопроводной сети г.п. Безенчук

| №№ | Диаметр | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 32 мм | 150,0 п.м. |
| 2 | 50 мм | 625,0 п.м. |
| 3 | 80 мм | 200,0 п.м. |
| 4 | 100 мм | 10475,0 п.м. |
| 5 | 150 мм | 13855,0 п.м. |
| 6 | 200 мм | 4160,0 п.м. |
| 7 | 300 мм | 1865,0 п.м. |
| 8 | 800 мм | 1800,0 п.м. |
| Всего водопроводных сетей в поселке 33130 п.м. |

Потребители в повышенной (по рельефу) части  поселения ощущают недостаточность напора в водопроводе. Для решения нормального бесперебойного обеспечения водой в этом районе могут быть предложены следующие варианты:

- На существующем подземном водозаборе пробурлить дополнительно 2-3 скважины, построить резервуар, проложить водовод параллельно существующему водоводу, закольцевав его с существующей сетью в поселке.

- На существующем речном водозаборе провести мероприятия по установке отдельной группы насосов и строительство отдельного водовода до потребителей в повышенной части поселка.

Выбор варианта произвести на соответствующей  стадии проектирования.

Данные мероприятия могут осуществляться по мере нового строительства, а также новой застройки в зоне действия вновь предлагаемого водовода.

По проекту корректировки генерального плана появляется новое строительство в п. Сосновка, что вызывает необходимость проектирования и строительства собственного централизованного источника водоснабжения, ввиду отсутствия такового. Водозабор - подземный (скваженный), разрабатываемый по отдельному проекту с предварительным проведением гидрогеологических изысканий.

Все новое строительство, согласно проекту корректировки генерального плана, обеспечивается полным благоустройством, включая водоснабжение,  водоотведение и горячее водоснабжение, для чего необходимо строительство новых коммуникаций, а также реконструкция существующих.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществлять на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности.

Это водоводные теплообменники в культбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном коттеджном строительстве.

Расходы водопотребления и водоотведения на проектируемое строительство, включая ранее запроектированные объекты,  приведены в таблице №22.

Таблица 26

Водопотребление и водоотведение

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во жителей | Расход воды Qmax | Водоотве- дение Расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Секционные 3-ти этажные жилые дома 60 кв. (g=200 л/сут чел) |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (g=200 л/сут чел) |  |  |  |  |
| 3 | Полив 70 л/сут.чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3.прим.) |  |  |  |  |
| 4 | Внутреннее пожаротушение 5л/сек – 1пожар 3часа |  |  |  |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек –1 пож.3 часа |  |  |  |  |

Наружные проектируемые сети водопровода предусматриваются из современных материалов различных диаметров, прокладка подземная с отключающей арматурой в колодцах.

Сети закольцованы.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии друг от друга не более 200 м.

### 6.5.2. Водоотведение (канализация)

Поселок городского типа Безенчук обеспечен как централизованной канализацией, так и местной.

Водоотведение от части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Общая протяженность канализационных сетей от канализационной части города, согласно данным МУП «ЖКХ» Безенчукского муниципального района, составляет: 51,59 км из них самотечных - 50,29км в том числе с. Сосновка -1,79км, напорных- 1,3км.

Для перекачки сточной жидкости по коллекторам в городе имеется десять канализационных насосных станций (КНС), в том числе в с. Сосновка - 1 (КНС).

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Безенчук.

Стоки по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим сбросом в реку Безенчук.

Очистные сооружения с.Сосновка введены в эксплуатацию в 1971 году. Городские очистные сооружения канализации построены в 1981 году. Проектная мощность КОС - 17 тыс.м3/сут. Состав сооружений следующий:

Горизонтальные песколовки - 2шт. с круговым движением сточных вод производительностью от 40 до 64 тыс.м3/сут, из монолитного железобетона;

Диаметр песколовок — 6 метров, удаление песка из песколовок осуществляется насосом ФГ 144/46;

Отстойники канализационные, первичные,   радиального типа, квадратные в плане (15,0*15,0), с четырьмя пирамидальными бункерами для осадка из сборного железобетона - 3 штуки, производительность одного отстойника — 525 м3/час;

Очистные сооружения с. Сосновка предназначены для биохимической очистки хозяйственно-бытовых фекальных стоков, поступающие от жилых домов, от производственных помещений и административных зданий.

Промышленные стоки поступают в основном от котельной и комбината «Энергия».

Очистные сооружения построены и введены в эксплуатацию в 1971 г. Проектная производительность - 200 м /сутки. В 2003 г. был заменен керамзитовый наполнитель в биофильтре.

Все стоки самотеком поступают в приемную заглубленную бетонную емкость-накопитель, входящую в состав КНС. По мере накопления из нее стоки насосами подаются в гасительную камеру очистных сооружений накопление происходит постепенно.

Из гасительной камеры стоки попадают в горизонтальную песколовку, где происходит оседание песка. Песколовка состоит из 2-х секций. Осадок из песколовки чистится один раз в месяц. Для этого необходимо перекрыть подачу стоков на ту секцию, которая подлежит чистке. Открывают дренажную задвижку и опорожняют песколовку от воды, затем вручную лопатами выгребается осадок на землю рядом с песколовкой. После песколовки стоки полотку поступают в первичный отстойник. Лотки закрыты деревянным настилом. Первичный отстойник представляет собой железобетонное сооружение цилиндрической формы с коническим днищем. В верхней части отстойника расположены осадочные желоба, по которым стекает сточная вода, выполняют функцию горизонтального отстойника и в них происходит выпадание оседающих взвешенных веществ. Выпавший осадок сползает по наклонной стенке нижней части желоба в щель шириной 0,15 м и попадает в иловую камеру.

Сброшенный осадок из иловой камеры удаляется через трубу диаметром 200 мм под гидростатическим напором на иловые пруды. Удаление осадка из первичных отстойников производится раз в месяц. Это приводит к переполнению илом иловой камеры.

Отсутствие жироловок затрудняет удаление плавающих веществ, таких как жиры, нефтепродукты.

После первичных отстойников стоки по лотку, а затем по трубе диаметром 200 мм попадают в дозировочный бак биофильтра, где происходит накопление стоков, а затем сточная жидкость поступает в сеть распределительных труб, уложенных на фильтрующем слое, керамзите.

Через определенные расстояния на трубах установлены вертикальные стояки, оканчивающиеся насадками-спринклерами. Сточная жидкость разбрызгивается через спринклеры на поверхность керамзита.

Профильтровавшаяся через фильтрующий слой жидкость проходит через щели в поддоне и поступает на сплошное днище, которое находится под уклоном и стекает к сборным лоткам, расположенными за пределами биофильтра. Слой загрузки керамзита   2 м.

Замену керамзита производили без просеивания. Фильтрующий слой получился более плотный. При загрузке керамзит не просевали, а засыпали как есть. Поэтому получился более плотный фильтрующий слой. Очистка стоков от растворенной органики происходит за счет нарастания биопленки на поверхности керамзита. Но для нормальной жизнедеятельности аэробных микроорганизмов необходим воздух.

Вентиляция биофильтра происходит вследствие разницы температур наружного воздуха и тела засыпки биофильтра. Основная масса воздуха поступает в тело биофильтра через междудонное пространство и сверху вместе со стоками в момент разбрызгивания.

Если температура сточных вод выше температуры воздуха, то устанавливается- восходящий поток воздуха (от дренажа к поверхности) при обратном соотношении температур - нисходящий, а при равенстве температур вентиляция может совсем прекратиться. Интенсивность вентиляции зависит от размера зерен керамзита, чем мельче зерна керамзита, тем плотнее слой разгрузки тела, а значит и хуже вентиляция.

При длительной эксплуатации загрузка биофильтра, в данном случае керамзит, забивается взвешенными веществами, что ухудшает проходимость стоков и аэрацию слоя загрузки керамзита. Это в свою очередь приводит к загниванию органики и отмершей биопленки из-за недостатка кислорода.

Послe биофильтра расположена хлораторная:

- затворный бак     - 1 шт.;

- растворный бак   -2 шт.;

- склад хлорной извести.

Раствор хлора выливается в растворный бак, куда подведена сверху вода, а к сборному лотку подведен слив. Смешивание хлорной жидкости со стоками происходит в лотке. Затем стоки поступают во вторичный отстойник, где происходит отстаивание взвешенной биопленки. Осадок собирается в конической части отстойника и раз в месяц насосом откачивают в колодец,

находящийся рядом.

Осветленная вода через лоток направляется на сброс.

После вторичного отстойника находится еще один растворный бак для хлорной жидкости. Добавляют хлорную известь в растворный бак два раза в день.

Лаборатория на очистных сооружениях не оборудована, поэтому химико-аналитический контроль не ведется.

Очистные сооружения имеют иловые площадки, которые соединены с колодцами, они предназначены для накопления отстоянной воды и иловых площадок.

Затем эта жидкость самотеком проходит в сборный колодец, находящийся рядом со вторичным отстойником.

Сточные воды после очистки сбрасываются по трубопроводу в р. Безенчук. Выпуск рассеивающего типа.

Приемником сточных вод является р. Безенчук. Это мелкий левобережный при-

ток реки Волги. Общая длина реки 78км. Общая площадь водосбора 843 км.кв. Среднегодовой расход воды у устья 1,82м.куб/сек. Место сброса с очистных сооружений пос. Сосновка располагаются на 4 км. от устья. Трубопроводы канализационных сетей пос. Сосновка выполнены из труб различных материалов и диаметров и имеют общую протяженность300м.

Таблица 27

Справка о наличии канализационной сети п.г.т. Безенчук

| №№ п/п | Всего канализационных коллекторов | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | В том числе самотечных | 50,29 |
|  | напорных | 1,3 |

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук вновь проектируемое строительство обеспечивается полным благоустройством, включая и канализование.

Поскольку новая жилая застройка, в основном, индивидуальная, предлагается вариант канализования в установки биологической очистки бытовых сточных вод, разработанные ООО «Группа компаний ЭКОС – монтаж». Установка имеет сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 74. ВО 5331 от 23.12.2003 г.

Проектируемая секционная многоэтажная жилая застройка, культбыт находящиеся в районе существующей, подключаются в существующие канализационные коллектора, которые, при необходимости, переложить, заменив на больший диаметр. Проектируемые сети выполнять из современных конструкций и материалов.

### 6.5.3. Теплоснабжение

Снабжение теплом потребителей п.г.т. Безенчук осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных источников. Это отопительные модули, встроенные и пристроенные котельные, а также бытовые котлы в индивидуальном жилом фонде, обеспечивающие как нужды отопления, так и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 7 котельных (таблица № 24).

Теплоноситель (нагревается вода с параметром 1500-700) транспортируется по стальным трубопроводам различных диаметров.

Прокладка в основном наземная. Общая протяженность тепловых сетей 17 км. Износ – около 30%.

Все изношенные трубопроводы подлежат замене. Во избежание потерь тепла все трубопроводы должны быть покрыты эффективной теплоизоляцией из современных материалов.

Согласно проекту корректировки генерального плана поселка новое строительство появляется на свободных территориях, а так же в районе существующей застройки и на месте ветхого жилого фонда.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов культбыта и секционной застройки может быть решено, как от существующих котельных, на соответствующих технических условиях владельца котельной, так и от индивидуальных источников тепла.

В индивидуальной проектируемой жилой застройке теплоснабжение осуществляется от собственных источников различных модификаций, на усмотрение застройщиков.

Горячее водоснабжение решается централизовано посредством установки теплообменников в тепловых пунктах культбыта и секционной жилой застройки.

В секционном жилье, как вариант, возможна установка ВПГ – газовых водонагревателей, а также от котлов поквартирного отопления, комбинированных с горячим водоснабжением.

Котельные

Прогноз объема производства на 2009 год

МУП «ЖКХ» запланировало следующие показатели производства и распределение тепловой энергии на 2009 год:

- Плановое производство тепловой энергии  - 247,0 тыс. Гкал.

- Количество тепловой энергии на собственные нужды по котельным - 8,9 тыс. Гкал.

- Количество отпущенной в сеть тепловой энергии   - 242.4 тыс. Гкал.

Внешние факторы

Планируемый расход топлива в 2009 году:     42978 т.у.т.

Средняя за отопительный период температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет - 5,2 °С.

Температура воды в источнике водоснабжения согласно методике определения потребности в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, разработаны ЗАО «Роскоммунэнерго» и утвержденной зам председателя Госстроя России 12.08.2003 г., составляет в отопительный период 5 °С.

Таблица 28

# Технические характеристики оборудования котельных

| Тип и количество котлов | Производитель-ность котельной, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива (основное/резервное) | Тип ХВО | Давление и температура пара. Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 |
|  |  |  | Котельная № 1 |  |  |  |
| HP-18-3 шт | 1,8 | 2,65 | 1964 | газ/отс\т | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Котельная № 3 |  |  |  |
| ABA -4 - 1 шт |  |  | 1998 | газ/отс)т | фильтр | 90/70 |
| КВГМ-4-2шт | 10.4 | 7,15 | 1994 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная № 4 |  |  |  |
| Е-1/9-4 шт | 2,4 | 1.47 | 1991 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | 1995 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная № 5 |  |  |  |
| ДЕ 10/14-2 шт | 87 | 20.67 | 1984 | газ/маз) т | фильтр | 90/70 |
| ДЕ 25/14-5 шт |  |  | 1986 |  | уст-ка |  |
|  |  |  |  |  | "комплексом" |  |
|  |  |  | Котельная № 6 |  |  |  |
| ДКВР 10/13-3 шт | 18 | 10.61 | 1980 | газ/отсутст | уст-ка |  |
|  |  |  |  |  | "комплексом" | 90/70 |
|  |  |  | Котельная № 7 |  |  |  |

| ВКГМ - 75 - 3 шт | 30 | 8,12 | 1986 | газ/мазут | фильтр | 90/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВКГМ 7.5- ] шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельная Осинки |  |  |  |
| ЛВА -4-4 шт. | 9.6 | 4,79 | 1979 | газ/отсутс | уст-ка | 90/70 |
|  |  |  |  |  | "комплексон" |  |
|  |  |  | Котельная Ольгино |  |  |  |
| ДКВР 10/13-1 шт | 14 | 4,13 | 1977 | газ/мазут | фильтр | 90/70 |
| ДКВР4/13- 1 шт |  |  | 1982 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Купино |  |  |  |
| КСВа-2 - 3 шт | 5.2 | 1.36 | 1993 | газ/отс\тст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Прибой |  |  |  |
| ДКВР 1/13-2 шт | 4.8 | 1.05 | 1977 | газ/отслтст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Модуль Осинки |  |  |  |
| МИКРО - 100- 1 шт | 0.7 | 0.84 | 1998 | газ/отсутст | OTCVTCT | 90/70 |
| КПД-100-7 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модуль Екатериовка Екатериновк |  |  |  |
| МИКРО-50-3 шт | 0.5 | 0.4 | 1999 | газ/отсутст | OTCVTCT | 90/70 |
| МИКРО - 2001- 1 шт |  |  | 2003 |  |  |  |
| MORA - 50 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| PROTERM- 150-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Залесье |  |  |  |
| НР-18-3 шт. | 0.6 | 0.2 | 1973 | уголь | отсутст | 90/70 |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |

|  |  |  | Котельная Переволоки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вулкан - 4 шт | 3,2 | 1.9 | 1978 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Александровка эвка |
| Вулкан - 3 шт | 1,8 | 0,44 | 1979 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
|  |  | Ь | Сотельная Кануевка |  |  |  |
| Вулкан - 1 шт | 0.8 | 0.32 | 1976 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Преображенка |  |  |  |
| Вулкан - 2 шт | 2.4 | 0.6 | 1984 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Преполовенка |  |  |  |
| Вулкан - 3 шт | 2.4 | 1,1 | 1986 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  | Ь | Сотельная Песочное |  |  |  |
| Е 1/9-2 шт | 3 | 2.01 | 1993 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
| IIP- I8-4 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Натальино |  |  |  |
| Вулкан - 4 шт | 3.2 | 1.81 | 1976 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  | Ко | Котельная Красноселки |  |  |  |
| ДКВР4/13 -2 шт | 7,8 | 0,91 | 1986 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  | Котельная Ново-Михайловка |  |  |  |
| НР-18-2шт ¦ | 1,2 | 0,43 | 1996 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Модули в/городок |  |  |  |

| VIESSMAN- 1.75-3 шт | 7 | 1,46 | 2007 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIESSMAN - 0,4 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модули Сосновка |  |  |  |
| КВГ-0,8-95 | 1.86 | 1,18 | 2007 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |

Расходы тепла на новое строительство объектов, культбыта и жилой секционной застройки приведены в таблице № 29.

Таблица 29

| № | Наименование потребителей | Кол-во объектов | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24 кв. 3 эт. ж.д. | 106 |  |  |  |  |
| 2 | Школа на 500 мест | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад на 200 мест | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Молодежный комплекс | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Торгово-развлекательный комплекс | 1 |  |  | - |  |
| 6 | Магазины | 8 |  |  | - |  |
| 7 | Многофункциональный комплекс | 3 |  |  | - |  |
| 8 | Физкультурно-спортивный комплекс | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Поликлиника | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Рынок | 1 |  |  | - |  |
| 11 | Пождепо на 2 машины | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Гостиница | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Мечеть | 1 |  |  | - |  |

В случае подключения проектируемых объектов к существующим тепловым сетям центральной котельной, при необходимости, произвести реконструкцию (перекладку) существующих сетей, строительство новых участков, способ прокладки которых выбирать на рабочей стадии проектирования в каждом конкретном случае.

Для предотвращения потерь тепла все существующие и проектируемые теплосети необходимо теплоизолировать, применив современные конструкции и покрытия.

В тепловых пунктах потребителей необходимо установить теплосчетчики, что приведет к экономному расходованию тепла и, как следствие, топлива.

### 6.5.4. Газоснабжение

ПГТ Безенчук обеспечивается централизованным газоснабжением от ОГРС №25 (г. Чапаевск), расположенной в восточной части п.г.т. Исходное давление - 3 кгс/см3 (проектное 6 кгс/см3).

По газопроводам среднего давления (3 кгс/см3) газ подается в ГРП и ШГРП, расположенные в различных частях пгт, где снижается до низкого давления (300 мм вод. ст.) и дальше - по газопроводам низкого давления подается к потребителям.

Потребителями газа являются: котельные, где газ используется в качестве топлива, и жилые дома, где газ используется на хозбытовые нужды, а так же в качестве топлива для индивидуальных источников тепла.

На территории поселка имеется пять ГРП, расположенных:

ГРП №1 - ул. Садовая;

ГРП №3 - ул. Центральная;

ГРП №4 – рядом с котельной НИИСХ;

ГРП №5 - ул. Луговцева;

ГРП №6 - ул. Солодухина;

ГРП №8 - ул. Тимирязева;

ГРП №10 - ул. Специалистов;

ГРП №11 - ул. Быковского;

ГРП №12 - ул. Советская;

ГРП №13 - ул. Советская.

и ряд ШГРП, разбросанные по территории поселка.

Газопроводы из стальных труб среднего и низкого давления различных диаметров, проложены в земле и на опорах, из полиэтиленовых труб – проложены в земле.

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук объекты нового строительства будут обеспечиваться газом на хозбытовые нужды и в качестве топлива для индивидуальных источников тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Для чего предусматривается прокладка газопроводов среднего давления, строительство ШГРП и газопроводов низкого давления до потребителей. Прокладка газопроводов подземная из полиэтиленовых труб.

Расход газа на новое строительство приведен в таблице №30

Таблица №30

| № п/п | Потребители газа | Показатель потребления | Норма расхода газа нм3/час | Количество потребителей | Расход газа нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |
| 1 | Вариант с ПГ4 и централизован. гор. водоснабжением |  |  |  |  |
| 2 | С ПГ4 и ВПГ |  |  |  |  |
| 3 | С поквартирным отоплением и ГВС, ПГ4 |  |  |  |  |
| ОДНОКВАРТИРНЫЕ ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА |
| 4 | Вариант с ПГ4, отопительными котлами с ГВС | один жилой дом | 3,64 |  |  |
| 5 | Вариант с ПГ4, отопит. котел, газовая колонка (ВПГ) |  | 4,24 |  |  |
| 6 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q= ккал/час |  |  |  |  |

### 6.5.5. Электроснабжение

В п.г.т.Бензенчук имеется 1 головная подстанция: ПС «Безенчук»,  мощность трансформатора №1 – 1000 кВА, напряжение – 35/6кВ; тр-р №2 – 1000 кВА,  напряжение – 35/6 кВ.

Протяженность и марка поселковых сетей:

Таблица 31

ВЛ 110 кВ

| Наименование | Количество, км | примечание |
| --- | --- | --- |
| гп Безенчук | 13,864 км |  |

ВЛ 35 кВ

| Наименование | Количество, км | примечание |
| --- | --- | --- |
| гп Безенчук | 11,757 км |  |

ВЛ 10 кВ

| Наименование | Количество, км | примечание |
| --- | --- | --- |
| гп Безенчук | 37,161 км |  |

ВЛ 6 - 0,4 кВ

| Наименование | Количество, км | примечание |
| --- | --- | --- |
| гп Безенчук | 29,387 км |  |

Трансформаторные подстанции

| Наименование | Количество, шт | примечание |
| --- | --- | --- |
| пгт Безенчук | 62 |  |

Протяженность ВЛ (воздушных линий) в г.п. Безенчук на 01.01.2006 г. представлен в таблице №28 .

Таблица №32

| № п/п | Мощность | Протяжен-ность, м | Опоры, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ж/б | дер. |
|  | П.г.т.Безенчук |  |  |  |
| 1 | 110 кВ | 5,378 км |  |  |
| 2 | 35 кВ | 3,291 км |  |  |
| 3 | 10 кВ | 3,811 км |  |  |
| 4 | 6-0,4 кВ | 26,775 км |  |  |
|  | Итого по п.г.т.Безенчук | 39,255 км |  |  |
|  | За границами пгт в пределах ГП |  |  |  |
| 1 | 110 кВ | 8,486 км |  |  |
| 2 | 35 кВ | 8,466 км |  |  |
| 3 | 10 кВ | 33,350 км |  |  |
| 4 | 6 кВ | 2,612 км |  |  |
|  | Итого за границами пгт в пределах ГП | 52,914 км |  |  |
|  | Всего | 92,169 км |  |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в г.п. Безенчук  представлен в таблице №29.

Таблица №33

| № п/п | № ТП | тип ТП | Мощность, кВА | Место расположения ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 3 101/400 |  |  | ул. Специалистов/Высоцкого |
| 2 | 3 1302/400 |  |  | Квартал Специалистов/Новая/Северная/Мамистова |
| 3 | 3 1904/400 |  |  | ул. Степная |
| 4 | ТП 3 1303/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/Мамистова |
| 5 | ТП 3 1603/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/Мамистова |
| 6 | КТП 3 1602/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/пер.Троицкий |
| 7 | 3 1604/250 |  |  | Демократическая/Луговцева |
| 8 | 3 1304/100 |  |  | ул. Специалистов |
| 9 | 1905/400 |  |  | ул. Специалистов |
| 10 | Б 508/160 |  |  | ул. Специалистов |
| 11 | 3 1355/2*250 |  |  | у РП квартал Специалистов/Мамистова/Пушкина/Луговцева |
| 12 | 3 1355/2*160а |  |  | у РП квартал Специалистов/Мамистова/Пушкина/Луговцева |
| 13 | Б 509/250 |  |  | ул. Пушкина |
| 14 | Б 509/400 |  |  | ул. Нефтянников |
| 15 | Б 503/160 |  |  | ул. Нефтянников |
| 16 | Б 502/250 |  |  | ул. Гоголя/Нефтянников |
| 17 | КТП 1503/100 |  |  | ул. Центральная/Мамистова |
| 18 | ТП 3 1906/320 |  |  | ул. Мамистова |
| 19 | Б 507/400 |  |  | ул. Центральная |
| 20 | Б 506/250 |  |  | ул. Луговцева |
| 21 | 3 1907/400 |  |  | Квартал Кирова/Советская/Комсомольская/Мамистова |
| 22 | Б 201/400 |  |  | у котельной НГДУ |
| 23 | Б 101/250 |  |  | у котельной НГДУ |
| 24 | ТПБ 301/250 |  |  | ул. Садовая/Лермонтова |
| 25 | Б 305/250 |  |  | Квартал Луговцева/Советская/Нефтянников/Садовая |
| 26 | Б 306/250 |  |  | Квартал Луговцева/Советская/Кирова/Садовая |
| 27 | 3 1909/2*250 |  |  | ул. Кирова |
| 28 | 3 1910/400 |  |  | Квартал Мамистова/Рабочая/Кирова/Вокзальная |
| 29 | 3 1911/2*400 |  |  | Квартал Мамистова/Рабочая/Кирова/Вокзальная |
| 30 | Б 501/160 |  |  | ул. Вокзальная |
| 31 | ТПБ 1201/400 |  |  | ул. Мичурина |
| 32 | ТПБ 601/400 |  |  | ул. Мичурина/Калинина |
| 33 | 01/250 |  |  | ул. Солодухина/пер.Придорожный |
| 34 | КТП 602/460 |  |  | ул. Солодухина/Калинина |
| 35 | КТП 1202/250 |  |  | ул. Южная/Калинина |
| 36 | 603/250 |  |  | ул. Солодухина (котельная КНИИСХ) |
| 37 | Б 610/250 |  |  | ул. Восточная/Школьная |
| 38 | ТПБ 605/400 |  |  | Квартал Тимирязева/Гагарина/Школьная/Мичурина |
| 39 | ТПБ 604/250 |  |  | ул. Молодежная/Солодухина |
| 40 | КТПБ 608/160 |  |  | Квартал пер.Студенческий/Тимирязева/КБыковского/Гагарина |
| 41 | Б 610/250 |  |  | ул. Пролетарская/Спортивная |
| 42 | ТПБ 609/400 |  |  | ул. Спортивная |
| 43 | 3 1908/250 |  |  | Квартал Куйбышева/Горького/Садовая/Мамистова |
| 44 | КТБ 632/400 |  |  | ул. Садовая/Осипенко |
| 45 | ТПБ 621/400 |  |  | ул. Квартал Садовая/Чапаева/Советская/Чкалова |
| 46 | 600/107 |  |  | ул. Советская/Чкалова |
| 47 | КТПБ 625/250 |  |  | ул. Горького/Центральная |
| 48 | ТПБ 624/250 |  |  | ул. Комсомольская/Осипенко |
| 49 | ТП 3 2008/2*250 |  |  | Квартал Комсомольская/Чкалова/Центральная/Осипенко |
| 50 | 3 1902/400 |  |  | Квартал Центральная/Чкалова/Комсомольская/Чапаева |
| 51 | КТП 3 1901/160 |  |  | ул. Пушкина |
| 52 | 3 2032/250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Пушкина/Чапаева/Центральная |
| 53 | 3 2001/250 |  |  | ул. Центральная |
| 54 | 3/250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Пушкина/Чапаева/Центральная |
| 55 | 3 2021/2*250 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 56 | 3 2002/400 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 57 | 3 2003/450 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 58 | 3 2004/160 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 59 | 3 1419 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 60 | 3 1422 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 61 | 3 1422/2*250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 62 | 3 1423/2*250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |

### 6.5.6. Телефон

Телефонную связь в г.п. Безенчук обеспечивает узел связи ЦС, мощностью 1000 номеров. Распределительных телефонных шкафов – 9 шт.

Свободные телефонные номера есть. По согласованию с администрацией п.г.т. Безенчук, предусмотреть расширение  центральной АТС на 300 номеров.

В г.п. Безенчук проводное радио аннулировано.

См. сх.№8 «Схема инженерного оборудования территории  г.п.Безенчук».

Таблица 34

# 7. Баланс проектируемой территории п.г.т.Безенчук

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах ПГТ | В границах ПГТ | За границей ПГТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Жилая застройка: -секционная -усадебная | га - - | 662 57 605 | 27,5 0,5 27,0 | 667,3 54,7 612,6 |
| 2 | Общественная застройка | га | 40 | 6 | 34,2 |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,5 | 52,7 | 74,1 |
| 4 | Улицы, дороги, площади (в красных линиях) | га | 266,1 | 132 | 278,7 |
| 5 | Производственная и коммунально-складская территории | га | 345 | 59,7 | 49 |
| 6 | Садовые товарищества | га | 115 | - | - |
|  | Земли сельхозназначения | га | 5962 | - | - |
| 7 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га | 650,8 | 31,6 | 66,05 |
| 8 | Водные пространства | га | 31,67 | - | - |
| 9 | Леса | га | 81 | - | - |
| 10 | Территории специального назначения | га | 44,89 | 4,4 76,3 (включая санитарно-защитное озеленение) | - |
| 11 | Прочие территории | га | 337,14 | - | - |
|  | Итого: | га | 8533 | 385,8 | 1169,4 |
|  | Всего в проектируемых границах | га | 8533 | 1555,2 |

# 8. Выводы и рекомендации

Чтобы управлять  территорией  эффективно  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде;

- На основе комплексной информации выполнен генплан градостроительного развития территории поселка.

На следующем этапе проектирования, на базе выполненного генерального плана городского поселения возможна разработка следующей градостроительной документации:

- Проект застройки кварталов;

- ГИС жилищно-коммунального хозяйства (инженерные сети).

- Правила застройки и землепользования

Основные ожидаемые эффекты

Генеральный план является документом бессрочного характера. В генеральный план могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости, которую определяет сама публичная власть, в разрезе тематических аспектов территориального планирования (схемы развития транспорта, инженерно-технической, социальной инфраструктур) и конкретизацию решений применительно к различным частям территории. Ожидаемые эффекты:

- повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими рычагами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- улучшение экологической ситуации на существующей территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- создание новых объектов недвижимости, обустройство территории;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

Выполненная документация является основой в решении всех дальнейших вопросов территориального градорегулирования  территорий населенного пункта.

Таблица 35

Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2007г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га | 1676 | 1930 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | из них: | га |  |  |
|  | городских поселений сельских поселений | га | 1542 134 | 1796,5 134 |
|  | - жилой застройки | га | 1239,5 | 1423,1 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 41,3 | 60,5 |
|  | - производственных зон | га | 111 | 129,6 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 320 | 387,5 |
|  | - рекреационных зон | га | 47,5 | 163,5 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га | 5962 | 5992,6 |
|  | - зон специального назначения | га | 331 | 407,3 |
|  | - режимных зон | га | 426 | - |
|  | - коммунально-складских зон | га | 54,7 | 70,2 |
|  | Итого земель в административных границах | га | 8533 | 8533 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,5 | 89,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 91,4 | 158,9 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | 6,8 | - |
| 1.4 | Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития поселения | га | 436,2 | 181,7 |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. кв.м | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского поселения |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 426 | - |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | га | 8134 | 8134 |
|  | и земли муниципальной собственности |  |  |  |
|  | - земли частной собственности | га | 396 | 836,4 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. | 24 711 | 29 448 |
|  | в том числе собственно п.г.т. Безенчук | - - | 24 130 | 25 279 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения (Безенчукский р-н) |  |  |  |
|  | - прирост | тыс.чел. | 10,1 |  |
|  | - убыль | - - | 16,2 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения (Безенчукский р-н) |  |  |  |
|  | - прирост | чел. | 162 |  |
|  | - убыль | - - | 223 |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс. чел. |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | - - |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 12,9 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - |  |  |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 11,4 | 22,8 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц |  |  |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м площади под застройку | 574,4 | 751,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  | 7,2 |
|  | - частной собственности | - - |  | 169,8 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - многоэтажных домов | шт. | - | - |
|  | - секционных 2-5-ти этажных домов | - - | 272 | 276 |
|  | - малоэтажных домов | - - | 2500 | 3983 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | кв. м | 1673 | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - - |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | кв. м | 25318,9 | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | кв.м | 1673 | - |
|  | - реконструкции | кв. м | 23645,9 | - |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. | 574,5 |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство-всего | - - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов; | тыс. кв.м. общей площади квартир./% к общему объему нового жилищного строительства |  |  |
|  | - за счет средств населения | - - |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | 90 | 93,5 |
|  | - 2-5 этажное | - - | 10 | 6,5 |
|  | - многоэтажное | - - | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | га |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - | - | 274,4 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - | - | 2,5 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда |  |  |
|  | - водопроводом | - - |  | 100 |
|  | - канализацией | - - | 12 |  |
|  | - электричеством | - - | 100 | 100 |
|  | - газом | - - |  |  |
|  | - теплом | - - |  |  |
|  | - горячей водой | - - |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 24,4 | 25,5 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | шт | 5 | 12 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | - - | 4 | 7 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | шт | 5 | 5 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | шт | 1 | 1 |
| 4.5 | Больницы. | шт | 1 | 1 |
| 4.6 | Поликлиники | шт | 2 | 3 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | шт | 6 | 14 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | - - | 9 | 9 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 6 | 8 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | - - | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего/ 1000 чел. | - - | 3 | 3 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - | 18 | 21 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | 14 | 15 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 154 | 154 |
|  | - метрополитен | - - | - | - |
|  | - скоростной трамвай | - - | - | - |
|  | - трамвай | - - | - | - |
|  | - троллейбус | км | - | - |
|  | - автобус | - - |  |  |
|  | - водный транспорт | - - | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 91,4 | 138,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог скоростного движения (федерального уровня) | - - | - | 4,5 |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | - - | 2,5 | 12,3 |
|  | - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | - - | - | 4,2 |
|  | - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | - - | - | 17 |
|  | - магистральных улиц районного значения | - - | 88,9 | 196,2 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | с усовершенствованным покрытием | - - | 38,8 | 129,7 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 2 | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | 0,14 | 0,14 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 20 | 15 |
| 5.8 | Аэропорты | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | - | - |
|  | - федерального значения | - - | - | - |
|  | - местного значения | - - | - | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Недопотребление - всего | тыс. куб м/год. | 3903,03 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 2488,479 |  |
|  | - на производственные нужды | - - | 1383 723 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м/сут. |  |  |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | - - |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 47,4 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.куб.м/ сут |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - - |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 17 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 14,7 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт-ч/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 92,2 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 219,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - - |  |  |
|  | - районные котельные | - - |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - - |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 25,5 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | - - |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 43,6 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га |  | 6 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | - намыв и подсыпка | млн.куб.м |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 8,5 | 13 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га |  |  |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 0,8 | 0,8 |
|  | в том числе стихийных | - - |  | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 5 | 2 |
| 7.2 | Обще количество крематориев | ед. | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м/ год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 6 |
| 8.4 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | - - | 284 | 150 |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | - - |  |  |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 10,4 | 4,2 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - - | 331 | 401,1 |
| 8.8 | Защита почв и недр | - - |  |  |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  |  |

Отдельно рассчитаны технико-экономические показатели для проектируемой территории на месте военного аэродрома (дальняя перспектива). Земли обороны могут быть переведены в земли поселений при согласовании с правительством РФ.

Таблица 36

Основные технико-экономические показатели генерального плана

(площадка на месте военного аэродрома)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2007г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га |  | 412,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | из них: | га |  |  |
|  | городских поселений сельских поселений | га |  | 412,8 - |
|  | - жилой застройки | га |  | 179,6 |
|  | - общественно-деловых зон | га |  | 21 |
|  | - производственных зон | га |  | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 30,6 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 57,8 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га |  | - |
|  | - зон специального назначения | га |  | 10 |
|  | - режимных зон | га | 426 | - |
|  | - коммунально-складских зон | га |  | 44 |
|  | - иных зон |  |  | 13,2 |
|  | Итого земель в административных границах | га |  | 426 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га |  | 38,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га |  | 27,6 |
|  | - прочие территории общего пользования | га |  | - |
| 1.3 | Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га |  | - |
| 1.4 | Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития поселения | га |  | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. кв.м |  | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского поселения |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | 426 | - |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | га | - | - |
|  | и земли муниципальной собственности |  | - | 426 |
|  | - земли частной собственности | га | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. |  |  |
|  | в том числе собственно п.г.т. Безенчук | - - |  | 12045 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения (Безенчукский р-н) |  |  |  |
|  | - прирост | тыс.чел. |  |  |
|  | - убыль | - - |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения (Безенчукский р-н) |  |  |  |
|  | - прирост | чел. |  |  |
|  | - убыль | - - |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс. чел. |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | - - |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - |  |  |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. |  |  |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц |  |  |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м площади под застройку |  | 418,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  | 183,6 |
|  | - частной собственности | - - |  | 235 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - многоэтажных домов | шт. |  | - |
|  | - секционных 2-5-ти этажных домов | - - |  | 102 |
|  | - малоэтажных домов | - - |  | 1567 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | кв. м |  | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - - |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | кв. м |  | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | кв.м |  | - |
|  | - реконструкции | кв. м |  | - |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. |  | - |
| 3.7 | Новое жилищное строительство-всего | - - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов; | тыс. кв.м. общей площади квартир./% к общему объему нового жилищного строительства |  | - |
|  | - за счет средств населения | - - |  | - |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - |  | 56 |
|  | - 2-5 этажное | - - |  | 64 |
|  | - многоэтажное | - - |  | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | га |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - |  | 412,8 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - |  | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда |  |  |
|  | - водопроводом | - - |  | 100 |
|  | - канализацией | - - |  | 68 |
|  | - электричеством | - - |  | 100 |
|  | - газом | - - |  | 100 |
|  | - теплом | - - |  | 70 |
|  | - горячей водой | - - |  | 70 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. |  | 34,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | шт |  | 5 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | - - |  | 2 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | шт |  | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | шт |  | - |
| 4.5 | Больницы | шт |  | 1 |
| 4.6 | Поликлиники | шт |  | 1 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | шт |  | 9 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства | - - |  | 1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | - - |  | 2 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего | - - |  | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего | - - |  | 2 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - |  | 2 |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - |  | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - электрифицированная железная дорога | км двойного пути |  | - |
|  | - метрополитен | - - |  | - |
|  | - скоростной трамвай | - - |  | - |
|  | - трамвай | - - |  | - |
|  | - троллейбус | км |  | - |
|  | - автобус | - - |  | 2 |
|  | - водный транспорт | - - |  | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км |  | 46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог скоростного движения (федерального уровня) | - - |  | - |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | - - |  | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | - - |  | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | - - |  | - |
|  | - магистральных улиц районного значения | - - |  | 46 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | с усовершенствованным покрытием | - - |  | 46 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км |  | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 |  | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  | 7 |
| 5.8 | Аэропорты | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | - - |  | - |
|  | - федерального значения | - - |  | - |
|  | - местного значения | - - |  | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Недопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м/сут. |  |  |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | - - |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.куб.м/ сут |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - - |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - - |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт-ч/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - - |  |  |
|  | - районные котельные | - - |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - - |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | - - |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га |  | - |
|  | - протяженность защитных сооружений | км |  | - |
|  | - намыв и подсыпка | млн.куб.м |  | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  | 4,2 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год |  | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | - - |  | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | - - |  | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га |  | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га |  | - |
|  | в том числе стихийных | - - |  | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. |  | - |
| 7.2 | Обще количество крематориев | ед. |  | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м/ год |  | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | - |
| 8.4 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | - - |  | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | - - |  | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  | 20 |
| 8.8 | Защита почв и недр | - - |  | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  |  |

Приложение 1

Техническое задание на разработку градостроительной документации:

Разработка Генерального плана городского поселения Безенчук Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  МУ «Комитет по строительству

и ЖКХ  Администрации Безенчукского района»

_____________ В.М. Гусев

«____»______________2007 г.

Техническое задание

на разработку градостроительной документации:

Разработка Генерального плана городского поселения Безенчук Самарской области

Заказчик:  Муниципальное учреждение «Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Безенчукского района»

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Основная цель разработки генерального плана поселения  - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

## Согласно Градостроительного кодекса РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории  поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района

• повышение уровня жизни и условий проживания населения

• улучшение экологической ситуации

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и гп.

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия

ЭТАПЫ разработки проекта генерального плана:
ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории  городского поселения Безенчук»

- Экономика и социальная сфера

- Современное использование территории и  земельные ресурсы

- Транспортная и инженерная инфраструктура

- Экология, природопользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории

ЭТАП 3 - Разработка комплекса проектных мероприятий

Генеральный план поселения  включает в себя карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Законодательная база

Генеральный план городского поселения Безенчук разрабатывается в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, в т.ч: Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  № 136 - ФЗ;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ;

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002№7-ФЗ;

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ;

Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1ФЗ;

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

C 1 января 2008 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

## Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

Основная  задача  территориального  развития  городского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и комфортной среды для жизнедеятельности человека.

Развитие инженерной инфраструктуры

Инженерное обеспечение городского поселения (теплоснабжение, водоснабжение,  водоотведение, газоснабжение, электроснабжение) выполнить с учетом перспективной застройки согласно нормативным требованиям. Инженерное обеспечение городского поселения предусмотреть от существующих инженерный сетей. А вновь присоединенные территории предполагаемого развития от собственных источников (установка трансформаторных подстанций, газораспределительных станций). Водоснабжение новых микрорайонов предусмотреть от собственных водозаборов с их строительством. Водоотведение и теплоснабжение предусмотреть от центральных сетей.

Основные мероприятия по охране природы

1) Для уточнения размеров и границ зон ограничений при осуществлении градостроительной деятельности рекомендуется:

- Разработать недостающие проекты комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов) согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- Разработать недостающие проекты ЗСО водозаборов, утвердить границы и установить режим использования территорий 2-го и 3-го поясов ЗСО водозаборов;

2) Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, произвести санацию их территорий.

3) В целях обеспечения экологически безопасного режима использования территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции:  необходимо разработать меры по ограничению хозяйственной деятельности в  рекреационных зонах;

4) В границах санитарно- защитных зон промышленных, сельскохозяйственных предприятий и иных объектов не допускать размещения:

- объектов, для проживания людей;

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных средств;

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой    воды;

- спортивных сооружений;

- образовательных и детских учреждений;

-лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки.

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

Приложение 2

Схема расположения городских и сельских поселений муниципального района Безенчукский Самарской области

Проект установления границы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

Приложение 3

Материалы фотофиксации территории

Парк по ул.Гагарина, площадью 11306м2. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация.

Пруд по ул.Чапаева.

Стадион по ул.К.Маркса

Парк по ул.Луговцева, площадью 5630м2 Породный состав деревьев:

Парк по ул.Советская, площадью 4890м2 Породный состав деревьев: тополь.

Парк по ул.Мамистова, площадью 3500м2 Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

ул.Овражная (пересохший ручей).

# Footnotes

Thompson Warren S. Population //American Journal of Sociology, №34, 1929.

Под фертильностью в демографии понимается количество рожденных живыми детей, которое может иметь среднестатистическая женщина.