ОТЧЕТ  О  СОСТОЯНИИ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА

Безенчук  за июнь   2022 г.

Чапаевская  лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха (ЛМЗА) проводит регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на  стационарном посту, расположенному по адресу ул.Мамистова, 52.  Одновременно с отбором проб воздуха на стационарном посту проводятся наблюдения за метеорологическими параметрами:  направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, атмосферным давлением.

Контроль загрязнения атмосферы проводится на 8 примесей с отбором проб воздуха 2 раза  в сутки в  07 и 13 часов.

ПРЕДЕЛЬНО  ДОПУСТИМЫЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ  (ПДК)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

| n/n | Примесь | ПДК, мг/м3 | Класс опасности вещества | Программа отбора проб воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально Разовая | Средне- суточная | опасности |  |
| 1. | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 | 07, 13час |
| 2. | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | 4 | 07, 13час |
| 3. | Диоксид азота | 0,2 | 0,01 | 3 | 07, 13час |
| 4 | Сероводород | 0,008 | - | 2 | 07, 13час |
| 5 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 07, 13час |
| 6 | Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 | 07, 13час |
| 7 | Толуол | 0,6 | - |  | 07, 13час |
| 8 | Суммарные углеводороды |  | - | 2 | 07, 13час |

В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности  веществ:

1 – чрезвычайно опасные,

2 – высокоопасные,

3 – умеренно опасные,

4 – малоопасные .

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания веществ без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому  ухудшению состояния  человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ     МОНИТОРИНГА

По данным метеостанции Безенчук в июне месяце в часы отборов на ПНЗ 700  и 1300 час фиксировалась   ветренная погода с преобладанием  ветров северо-западной четверти. Максимальная  скорость ветра  достигала  7 м/сек. Температура  воздуха в наблюдаемый период колебалась в пределах (+13 ) –

(+26)º С.

На стационарном посту за  июнь месяц было отобрано и проанализировано 400 проб  атмосферного воздуха  по 50 пробы  на 8 примесей:

диоксид серы,  оксид углерода,  диоксид азот,  сероводород,  формальдегид, бензол, толуол,  сумма углеводородов.

По результатам анализов   за  месяц   случаев превышений ПДК  не зафиксировано.

Среднемесячные концентрации и максимальные концентрации фиксировались на уровне:

| Примесь | Максимальные концентрации за месяц мг/м³ | Средние концентрации за месяц мг/м³ |
| --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,006 | 0,003 |
| Оксид углерода | 1,100 | 0,560 |
| Диоксид азота | 0,047 | 0,029 |
| Сероводород | 0,002 | 0,000 |
| Формальдегид | 0,024 | 0,014 |
| Бензол | 0,013 | 0,004 |
| Толуол | 0,100 | 0,008 |
| Суммарные углеводороды | 1,5 | 1,196 |

Значения среднемесячных концентраций за июнь месяц выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Значительно выросли среднемесячные концентрации по диоксиду серы в 1,5 раза, по формальдегиду в 1,75.

Начальник  Чапаевской ЛМЗА  Т.Г.Лошкарева

06.07.2022г.