МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

ЗАКАЗ: Договор № 5156 от 15.03.2013 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2013 г.

Инв. № _______________________

Генеральный план  городского поселения БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 4

Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду.

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                                   _______________       Т.В. Вавилонская

Ответственный исполнитель,

к.т.н.                                                               _______________       С.В.Генералова

САМАРА 20013

Содержание

Введение. Цель и основные задачи выполнения раздела ООС	4

Предпосылки разработки раздела ООС Генерального             плана городского поселения Безенчук	5

1.	Градостроительная ситуация городского поселения Безенчук	8

2.	Основа планировочной структуры	10

3.	Природные условия и ресурсы	18

3.1.	Климатические условия	18

3.2.	Геоморфология и рельеф	23

3.3.	Гидрологические условия	23

3.4.	Геологическое строение	24

3.5.	Гидрогеологические условия	25

3.6.	Инженерно-геологические условия	26

3.7.	Природные процессы и явления	27

3.8.	Защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности	28

3.9.	Почвенно-растительные условия	28

3.10.	Животный мир	32

3.11.	Особо охраняемые природные территории	33

4.	Характеристика  территории по техногенным  нагрузкам	36

4.1.	Общее состояние района проектирования	36

4.2.	Загрязнение поверхностных и подземных вод	39

4.3.	Оценка состояния атмосферного воздуха	42

4.4.	Источники физического воздействия	66

5.	Структура земель	67

6.	Анализ транспортной инфраструктуры	68

6.1.	Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	68

6.2.	Улицы и дороги	69

7.	Озеленение	70

8.	Анализ состояния коммунально-хозяйственного  и инженерного обеспечения	71

8.1.	Водоснабжение	71

8.2.	Водоотведение (канализация)	73

8.3.	Теплоснабжение	79

8.4.	Газоснабжение	88

8.5.	Утилизация отходов	89

9.	Анализ социально-экономической ситуации и градостроительных условий	98

9.1. Демографическое положение	99

9.2. Охрана здоровья населения	100

10.	Градостроительное  развитие  г.п. Безенчук	106

10.1.	Жилая зона	106

10.2.	Общественно-деловая зона	109

10.3.	Производственная и коммунально-складская зона	110

10.4.	Санитарно-защитные зоны	111

10.5.	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	119

10.6.	Благоустройство территории поселка	120

10.7.	Рекреационная  зона	121

10.8.	Зона сельскохозяйственного использования	122

10.9.	Зона специального назначения	122

10.10.	Зоны с особыми условиями использования территории	123

11.	Инженерное обеспечение территорий нового строительства	124

12.	Архитектурно-планировочное решение.  Оценка первоочередных этапов строительства	127

13.	Благоустройство территории городского  поселения	136

14.	Озеленение  городского поселения Безенчук	139

15.	Предложения по формированию природного каркаса территории	141

16.	Предложения по оздоровлению окружающей среды	144

16.1.	Природоохранные мероприятия  ООО «Галант»	144

16.2.	Минимизация воздействия от полигона твердых бытовых и промышленных отходов	146

16.3.	Природоохранные мероприятия  ЗАО «САНЕКО»	149

16.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	153

16.5.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	154

17.	Выводы и рекомендации	157

Законодательная и нормативная база	159

# Введение. Цель и основные задачи выполнения раздела ООС

Целью раздела ООС является разработка эколого-градостроительных предложений по оздоровлению окружающей среды в границах городского поселения, гарантирующих соблюдение экологических и гигиенических условий и нормативов в процессе реализации решений  его генерального плана.

В соответствии с поставленной целью, определились задачи работы:

- сбор, систематизация и необходимая интерпретация количественных и качественных показателей, характеризующих окружающую среду городсого поселения и составление  эколого-градостроительных карт;

- диагностика окружающей среды и выявление основных эколого-градостроительных проблем территории поселения;

- прогноз воздействий при реализации намечаемой деятельности на состояние окружающей среды г.п. Безенчук и его окружения;

- разработка предложений по эколого-градостроительному зонированию и корректировке функционального зонирования территории поселения;

- эколого-градостроительное обоснование режимов использования  земель в границах городского поселения и разработка соответствующих правовых регламентов;

- разработка предложений по охране городской окружающей среды и экологически допустимому (безопасному) режиму жизнедеятельности поселения в процессе реализации мероприятий его Генерального плана.

Разработка раздела охраны окружающей среды проведена с исследованиями и описанием исходного состояния природной среды, дана оценка ее прогнозных характеристик в результате реализации намечаемой деятельности.

Является фактом, что генеральные планы, в той части, которая связана с охраной окружающей среды и формированием благоприятных условий жизнедеятельности, повсеместно не всегда выполнялись.

Проведенный анализ позволяет разработать предложения по эколого-градостроительной системе  управления генпланом.

Выполнение раздела ООС к разработке генерального плана городского поселения Безенчук способствует подготовке проекта, обеспечивающего социально-экономическое развитие города при устойчивом сохранении благоприятной окружающей среды, проектных решений,  отвечающих интересам всех групп граждан.

Целью проведения ООС генерального плана также является формирование информации о возможных воздействиях и последствиях их реализации, предотвращение или смягчение воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

Выполнение ООС должно обеспечить при  реализации генерального плана гарантии:

- экологической безопасности населения, в том числе защиты территорий от опасных природных и техногенных воздействий;

- устойчивости и эффективности функционирования систем инженерного обеспечения;

- положительных тенденций характеристик окружающей природной среды;

- сохранения и восстановления ценных городских природных и природно-антропогенных ландшафтов, памятников природы и садово-паркового искусства, достопримечательных мест,  историко-культурных территорий;

- ясности экологических условий нового строительства, реконструкции предприятий,  сооружений, реорганизации отдельных территорий.

# Предпосылки разработки раздела ООС Генерального             плана городского поселения Безенчук

Разработка генерального плана г. п. Безенчук Самарской области выполнена на основании Договора № 5156  от 15 марта 2013 года с Администрацией городского поселения Безенчук.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Проект планировки г. Безенчук М 1:25000», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект»,1969 г.

- «Проект детальной планировки р.ц. Безенчук, разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект»,1981 г.

- «Землеустроительное дело по установлению границ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, выполненное ОАО «Волжский научно-исследовательский и пректно-изыскательский институт по землеустройству  «ВолгоНИИ гепрозем», Самара 2004 г.

- Научно-аналитический отчет «Функциональное, градоэкономическое и территориальное планировочное зонирование Безенчукского района», ГУП ТеррНИИГражданпроект, 2003 г.

Проект разработан в соответствии с:

- Техническим заданием на выполнение научно – исследовательской работы Генеральный план п.г.т. Безенчук Самарской области, утвержденным Заказчиком;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление Госстроя России от 29 октября 2002 г. №150);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Водным кодексом РФ, принятым Государственной Думой 12 апреля 2006 г.   № 74-ФЗ.

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принятого Государственной Думой РФ 22.12.2004 г.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком».

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной виде ГИС ИнГео и графического пакета Coroldrow13.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком». Проект разработан в соответствии с нормативно-методической документацией.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной виде ГИС ИнГео, Spotlight PRO v3.0, Auto СAD MAP R3.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком».

Исходным картографическим материалом для разработки проекта послужили:

- Схематический план  г.п. Безенчук с адресной привязкой, 2000 г.

- Топографический план г.п.Безенчук М 1:25 000, выполненный Главным управлением геодезии и картографии съемка 1952-53 гг.

- Топографический план г.п. Безенчук М 1:10 000, выполненный Главным управлением геодезии и картографии, съемка 1952 г.

- Материалы инвентаризации земель г.п. Безенчук, выполненной «ВолгоНИИгепрозем» в 2004г.

- Ситуационный слой корректировался по материалам аэрофотосъемки 2005 г.

«Генеральный план г.п. Безенчук» разработан на территорию городского поселения Безенчук с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития городского округа, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского поселения, является его генеральный план.

В проекте генерального плана п.г.т. Безенчук рассматриваются ресурсные возможности населенного пункта, определяются направление жилищного, культурно - бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития населенного пункта.

Территориальное планирование направлено на определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, правообладателей земельных участков и населения соответствующих территории.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, с установлением параметров градостроительных объектов и процессов, с проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), с выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем. Территориальное планирование связано с моделированием последствий от этого воздействия и предложением путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих (гарантирующих) планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта корректировки генерального плана представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

# Градостроительная ситуация городского поселения Безенчук

Общие данные

Территория муниципального района Безенчукский составляет 1 988,8 кв.км.

Общая численность населения  района  составляет  42147  человек по данным

официального сайта Администрации м.р. Безенчукский Самарской области (http://admbezenchuk.ru/)  сведения о численности постоянного населения населенных пунктов муниципального района Безенчукский Самарской области по состоянию на 1 января 2013 г.

Безенчукский район расположен юго-западе Самарской области и граничит с Приволжским, Волжским, Красноармейским и Хворостянским районами Самарской области. В составе  занимаемой территории - пахотная площадь – 102 820 га (1028,2 км²). Административным центром района является  г.п. Безенчук.

В районе 64 населенных пунктов, из них 2 населенных пункта имеют статус городского поселения. Особенностью района является наличие 14 сельских  поселений, административные центры которых удалены друг от друга в среднем на 6 - 20 км. Причем в самих  сельских поселениях населенные пункты также удалены друг от друга на 2-10 км. Район характеризуется развитой сетью дорожной инфраструктуры, которая связывает административный центр района с населенными пунктами.

Безенчукский  район  расположен  в  юго-западной  зоне  Самарской  области  на расстоянии 1 км от областного центра г. Самара. Через территорию района проходит магистральная    железная    дорога    Самара   -   Москва,    на    которой    расположены железнодорожные   станции   Безенчук,   Мыльная,    Майтуга,    Восток,    пл.  1014   км Куйбышевского отделения железной дороги.

Безенчукский    район     является     преимущественно     сельскохозяйственным     и специализируется на выращивании зерновых культур, картофеля, овощей и производстве продукции животноводства.

Промышленность района представлена предприятиями нефтедобывающей промышленности (АО «Самаранефтегаз»), переработки продукции сельского и лесного хозяйства (АОЗТ «Безенчукский молочный завод», хлебокомбинат, ООО «Самарский картофелеперерабатывающий завод»), мехлесхоз «Безенчукский» и др.).

Характеристика экономического потенциала

Основные направления сельскохозяйственной специализации Безенчукского района  - производство зерна, подсолнечника, картофеля, молока и мяса птицы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  5962 тыс. гектар, из них пашни 4800 га, многолетние насаждения 115 га, сенокосы 16 га, пастбища 729 га.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории района намечается реконструкция и модернизация ОАО «Птицефабрика Безенчукская», производство мяса птицы - 11 тыс. тонн (ориентировочная стоимость проекта – 79.0 млн. руб.).

В районе развита промышленная составляющая, представленная: ЗАО «Санеко», ЗАО «ЖБИ -8», ООО «Миллениум», ООО «Лакокрасочная компания», АОЗТ ООО «Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие», ООО Хлебокомбинат «Безенчукский».

На территории района реализуется национальный проект «Доступное, комфортное жилье – гражданам России». Запланировано строительство квартала индивидуальной застройки одноэтажных жилых домов в пос. Безенчук. Кроме того, ведется строительство образовательного центра на 600 мест в селе Осинки Безенчуксктго района, строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети, реконструкция автодороги «Самара-Волгоград» - пос. Осинки-пос. Безенчук на участке км 14-км 28.

Приоритетные муниципальные целевые программы:

4. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2003-2010 гг.»

5. «Молодой семье доступное жилье» на 2005-2010 гг.»

Районный   центр -  городское  поселение   Безенчук  представляет   собой   крупный   сельский населенный пункт городского типа. Поселение расположено  в  100 км на юго-запад от областного    центра    Самара    и    связан    с    ним    постоянным    автомобильным    и железнодорожным   сообщением.

Административный   центр   городского поселения   и   основные   объекты   административного, культурного и социально-бытового назначения размещаются  в зданиях   1-4  этажной застройки в кирпичном и блочно-панельном исполнении. В поселении функционируют учреждения районной и поселковой администраций, клубы, дома культуры, кинотеатр, школы, магазины, столовые, кафе и другие объекты культурного и  социально-бытового  назначения.  В    целом    поселение    Безенчук    насыщено    объектами    здравоохранения, общеобразовательными, школьными и дошкольными учреждениями и другими социально-бытовыми объектами.

Из объектов      промышленно-производственного      назначения      в   городском    поселении Безенчук  функционируют   предприятия   НГДУ   «Чапаевскнефть»,   АО   «Самаранефтегаз»,    АОЗТ «Безенчукский     молочный     завод»,     хлебокомбинат     и     различные     предприятия райсельхозхимии и ремонта техники.

Численность  населения  городского  поселения Безенчук составиляет 23 247чел. по данным официального сайта Администрации м.р. Безенчукский Самарской области (http://admbezenchuk.ru/)  сведения о численности постоянного населения населенных пунктов муниципального района Безенчукский Самарской области по состоянию на 1 января 2013г

Городское поселение Безенчук (с 1958 г. до 2005 г. - поселок городского типа), - районный центр муниципального района Безенчукский Самарской области.

В прошлом - поселок Безенчук (название дано по расположению на р. Безенчук,  левый приток р. Волги)  названием своим было обязано реке (в переводе с чувашского – «мелкая река»).  В основе гидронима предполагается наименование одного из древних тюркских, племен: бичене, бисени, безени. Допускается, что этот этноним может представлять собой одно из названий известного тюркского, народа печенеги.

Городское поселение Безенчук расположено в юго-западной части Самарской области на основной железнодорожной магистрали Восток – запад, т.е. Владивосток - Москва, а в местном значении – Самара-Сызрань. С областным центром г.п. Безенчук связывает также автодорога.

Поселок Безенчук (ранее поселок Путейцев), впоследствии ставший центром муниципального района Безенчукский, был образован в 1886 году одновременно со строительством железной дороги в Среднем Поволжье.

В 1903 году в Безенчуке была организована опытная станция по выращиванию зерновых культур, впоследствии преобразованная в крупный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. В Безенчуке была своя гимназия, хлебные заводы, мельницы, пивзавод. Безенчукское пиво поставлялось даже за рубеж (Франция). Качество пива было высоким из-за местной воды, котрую брали из глубоких скважин.

В 1928 году здесь был построен элеватор, организована МТС. Особенно бысто стал расти Безенчук после открытия промышленного месторождения нефти. В 1953 г. было организовано НГДУ, построен жилой поселок для нефтяников.

Согласно закону Самарской области №44-ГД от 25.02.2005  «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятого 22 февраля 2005 года в состав  городского поселения Безенчук входят поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук.

# Основа планировочной структуры

Территория городского поселения Безенчук вытянута вдоль реки Безенчук, в направлении северо-восток – юго-запад и разделена железнодорожными путями. Селитебные территории расположены по обе стороны относительно железной дороги.

Территория городского поселения Безенчук ограничена:

- с юга – землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения   Песочное и Переволоки);

- с запада – автодорогой местного значения, соединяющая  с.Переволоки с с.Заволжским;

- с востока – землями муниципального Безенчукского района (сельских поселений Купино и Звезда);

- с севера – рекой Безенчук, землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения Екатериновка).

Главный въезд в п.г.т. Безенчук осуществляется с юго-восточной стороны, с автодороги областного значения.

Территория городского поселения Безенчук  включает в себя 5 населенных пунктов, расположенных на землях ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» и Самарского СНИИСХ: в центральной части – п.г.т.Безенчук, в северной части – поселок Сосновка; в восточной части – ж/д разъезд Восток; в юго-восточной части – деревню Дмитриевка и поселок  Новооренбургский.

Главный въезд в п. Сосновка осуществляется с южной стороны, с автодороги районного значения.

Планировочная структура п. Сосновка состоит практически из одной улицы,  застроенной двух этажными жилыми домами.  Композиционным ядром поселка Сосновка является территория детского сада и школы.

Главный въезд в п. Новооренбургский осуществляется с южной  стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п. Новооренбургский состоит из нескольких  улиц, застроенных одноэтажными жилыми домами.

Главный въезд в д. Дмитриевка осуществляется с восточной стороны, с автодороги областного значения.

На железнодорожный разъезд Восток главный въезд осуществляется с запада с автомобильной дороги районного значения.

Территория г.п.Безенчук занимает благоприятное геополитическое и по экологическим факторам положение.

Планировочная структура г.п. Безенчук  характеризуется регулярной сеткой улиц.  Кварталы формируются параллельно железной дороге, которая проходит через .г.п. Безенчук и делит его на две разновеликие части: северную (большую) и южную (меньшую).

Композиционными осями северной части г.п. Безенчук является ул. Мамистов и, перпендикулярная ей,  ул. Советская.

Композиционным ядром южной части является парк на ул. Гагарина с прилегающей к нему территорией ГНУ СНИИСХ  им. Н.М. Тулайкова.

Северная часть территории п.г.т. Безенчук имеет пологий рельеф, между ул.Овражной и ул.Специалистов начинается территория изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере п.г.т.Безенчук, что затрудняет освоение свободных участков. Подтопляемые земли (площадью 120000 м2) ул.Восточная промзона, ул.Безенчукская четная сторона, ул.Новостепная нечетная сторона, ул. Специалистов 2-6.

Жилая  зона представлена кварталами с индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной застройки.

Южная часть территории п.г.т. Безенчук - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.

Жилая  зона застроена в основном малоэтажной и блокированной жилой застройкой, так же присутствует смешанная и среднеэтажная жилая застройка.  В южной части села есть свободные под строительство  участки.

Общественный центр поселка сложился в северной части по улице Советской. Центр имеет линейную структуру.

Зеленые насаждения общего пользования в п.г.т.Безенчук представлены 4 парками (ул. Луговцева, ул. Советская, 	ул. Гагарина, ул.Мамистова).

Вокруг и в черте п.Сосновка располагаются дубовые и сосновые  лесные массивы.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона п.г.т.Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС  и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Коммунальная зона п.г.т.Безенчук в основном расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке водозабор восточный.

На территории поселения Безенчук расположено 5 кладбищ.

Существующее функциональное использование территории

Зонирование г.п. Безенчук включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зоны рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения:

зоны инженерной и транспортной

Северная часть территории п.г.т. Безенчук имеет пологий рельеф, между ул. Овражной и ул.Специалистов начинается территория изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере п.г.т.Безенчук, что затрудняет освоение свободных участков. Подтопляемые земли (площадью 120000 м2) ул. Восточная промзона, ул. Безенчукская четная сторона, ул. Новостепная нечетная сторона, ул. Специалистов 2-6.

Жилая зона представлена кварталами с индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной застройки. Жилая  зона застроена в основном малоэтажной и блокированной жилой застройкой, так же присутствует смешанная и среднеэтажная жилая застройка.  В южной части села есть свободные под строительство  участки.  Южная часть территории  г.п. Безенчук - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.

Жилая застройка поселка представлена 2-5-ти эт. секционными домами и 1-2-х этажной  усадебной застройкой.

Показатели существующего жилого фонда городского поселения:

Индивидуальная застройка:

1-2 этажная усадебная застройка – 2270 жил. домов; общей площадью 340,5 тыс.м2;

одноэтажных частных домов в кирпичном и деревянном исполнении с приусадебными участками  -  6200 единиц.

Муниципальная застройка:

- 2-х этажная –  178 жил. дома;

- 3-х этажная  -  13 жил. дома;

- 5-ти этажная - 69 жил. дома.

Итого:  260 жилых  дома, общей площадью 234 м2.

Всего общий жилой фонд по поселку составляет  574,5 тыс.м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 01.12.2005 г. составила  24,4 м2  на человека при численности постоянного населения – 23,512 тыс. человек.

Проектом предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию (свыше 70% износа), общей площадью  1673 м2 и реконструкция ветхих жилых домов,  общей площадью 23645,9 м2.  Всего: 25318.9 м2 общей площади.

Общественный центр поселка сложился в северной части по улице Советской. Центр имеет линейную структуру.

Общественный центр п.г.т. Безенчук представлен административными, культурными, образовательными и досуговыми функциями. Большая часть общественных зданий поселка располагается в северно-восточной части.

На территории населенных пунктов Безенчукского района расположены следующие учреждения образования:  Безенчукский филиал СГЭУ; Безенчукский аграрный техникум;  Самарская школа управления АПК;  Медицинское училище; Профессиональное училище №69; Средний юридический колледж; 4 средних общеобразовательных  школы; 5 детских дошкольных учреждения.

Из объектов здравоохранения в г. п. Безенчук имеется Центральная районная больница. В  с.Сосновка располагается Сосновский ФАП.

Сеть культурных учреждений  развита достаточно и включает:  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  Спортивный комплекс «Молодежный»; ДДД «Радуга»;  РДК «Мелиоратор»; 3 автоклуба;  Сосновский СДК;  Централизованная библиотечная система;  2 детских спортивных юношеских школы ; Художественная  школа;  Музыкальная школа.

В г.п. Безенчук развита сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Зеленые насаждения общего пользования  в  г.п. Безенчук   представлены  4  парками  (ул. Луговцева,  ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Мамистова).

Вокруг г.п. Безенчук  и в черте  п. Сосновка располагаются дубовые и сосновые  лесные массивы.

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Особо охраняемые природные территории на территории г.п. Безенчук  не представлены.

Пойма реки Безенчук используется жителями для отдыха только у  п. Сосновка, где расположен неблагоустроенный пляж.

На территории п.г.т. Безенчук расположены 4 парка:

- ул. Луговцева (площадью 5630 кв.м),

- ул. Советская (площадью 4890 кв.м),

- ул. Гагарина (площадью 11306 кв.м). Парк благоустроен. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация.

- ул. Мамистова (площадью 3500 кв.м). Парк неблагоустроен. Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной и муниципальной собственности.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона г.п. Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС  и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Ближайшие   объекты   обустройства  Ново-Киевского месторождения располагаются примерно в  1,5 км от границы функциональной зоны поселка.

Коммунальная зона  г.п. Безенчук в основном расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке водозабор восточный.

На территории городского поселения Безенчук расположено 5 кладбищ:

- в северной части п.г.т. Безенчук  одно действующее кладбище;

- с южной стороны п.Сосновка;

- на западе поселения Безенчук, в районе птицефабрики;

- на юго-западе городского поселения Безенчук;

- на юге городского поселения Безенчук.

Водоснабжение п.г.т. Безенчук осуществляется за счет пресных подземных вод от двух водозаборов, состоящих из 12 скважин. Вода по уличной разводящей сети, оборудованной водоразборными колонками, подается потребителю. Производственные предприятия, административные, культурные, социально-бытовые и многоквартирные жилые дома имеют ввод внутреннего водопровода.

В городском поселении Безенчук имеется централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, административных, культурных, социально-бытовых и производственных учреждений и предприятий, а также производственные сточные воды, по самотечной и напорной системе трубопроводов подаются на очистные сооружения канализации, расположенные на северной окраине поселка, и после очистки сбрасывается на поля испарения.

Поселение газифицировано. Отопление, осуществляется от централизованных котельных, работающих как на газе, так и на мазуте. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных газовых котлов, а также использует печное отопление.

В непосредственной близости от г.п. Безенчук расположено Ново-Киевское месторождение нефти, а также населенные пункты: Сосновка, Никольское, Купино и Ново-Оренбургский.

Поселок Сосновка с населением 397 человек расположен на правом берегу речки Безенчук, в 4 км на север от районного центра поселка Безенчук, на землях, подведомственных Безенчукской поселковой администрации. С районным центром поселок связан автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. Ближайшие объекты обустройства Ново-Киевского месторождения расположены на расстоянии 2-2,5 км от поселка.

В поселке имеется школа,  магазин,  клуб. Производственная зона поселка представлена предприятиями комбината «Энергия».

Водоснабжение поселка осуществляется за счет индивидуальных колодцев.

Централизованной системы канализации поселок не имеет. Хозяйственно-бытовые ки от жилых домов и производственные от предприятий собираются в специальные гпебные емкости, откуда по мере накопления они вывозятся на очистные сооружения п.г.т. Безенчук.

Поселок газифицирован. Отопление и горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Поселок Никольское с населением 568 человек расположен на правом берегу речки Безенчук, в 5 км на север от районного центра поселка Безенчук. С районным центром поселок связан автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. Ближайшие объекты обустройства Ново-Киевского месторождения расположены на расстоянии 2,8-3,0 км от поселка.

В поселке имеется школа, магазин, клуб. Производственная зона поселка представлена сельскохозяйственными предприятиями Купинского совхоза-техникума и состоит из молочного комплекса КРС, зернотока, имеется мехдвор с мастерскими и складскими помещениями.

Жилая зона поселка представлена одноэтажными частными домами в кирпичном и деревянном исполнении с приусадебными участками в количестве 175 домов.

Водоснабжение поселка осуществляется за счет пресных подземных вод из водозаборных скважин по уличной разводящей сети протяженностью 4,4 км. Питьевая вода отвечает требованиям СанПИН 2.1.4.556-96.

Поселок газифицирован. Отопление жилых, производственных домов и объектов соцкультбыта осуществляется от водяных котлов, работающих на газе.

Поселок Ново-Киевка с населением 15 человек расположен в 5 км на северо-восток от районного центра поселка Безенчук. С районным центром поселок связан автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. Ближайшие объекты обустройства Ново-Киевского месторождения расположены на расстоянии 1,0-1,5 км от поселка.

Производственных предприятий в поселке нет. Из объектов соцкультбыта в поселке имеется только клуб.

Жилая застройка поселка представлена 8-ю частными жилыми одноэтажными домами в деревянном исполнении с приусадебными участками.

Канализация в поселке - дворовая, отопление - печное.

Развитие вышеперечисленных поселков на ближайшие 5 лет, предусматривающее  территориальное расширение, учтено в границах функциональной зоны поселков по этапам землеустройства поселков и согласовано с администрацией Безенчукского района.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов городского поселения Безенчук. Производственные зоны обеспечивают их функционирование, а также функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Промышленность города характеризуется высокой степенью развития и концентрации и достаточно многоотраслевой структурой.

Ряд промышленных объектов размещается на обособленных площадках.

Площадки под гаражи и сараи для жителей секционной застройки размещены хаотично внутри кварталов.

В границах городского поселения Безенчук:

- По южной границе  г.п. Безенчук проходит коридор ЛЭП 110 кВ, 2* 35кВ.

- В районе д. Дмитриевка с северо-востока на юго-запад  п.г.т. Безенчук пересекает коридор ЛЭП 10 кВ.

- За границей п.г.т. Безенчук в южной части городского поселения Безенчук с запада на восток проходит коридор подземных  коммуникаций магистральный н/п «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм.

- За границей г.п. Безенчук с юго-востока на северо-запад городского поселения Безенчук проходит магистраль газопровода.

- По северной границе г.п. Безенчук с запада на восток проходит коридор ЛЭП 110кВ.  В границах городского поселения Безенчук к восточной границе п.г.т. Безенчук подходит коридор ЛЭП 2х110кВ.

Территория городского поселения Безенчук  включает в себя 5 населенных пунктов, расположенных на землях ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» и Самарского СНИИСХ: в центральной части – г.п. Безенчук, в северной части – поселок Сосновка; в восточной части – ж/д разъезд Восток; в юго-восточной части – деревню Дмитриевка и поселок Новооренбургский.

Главный въезд в п.Сосновка осуществляется с южной стороны, с автодороги районного значения.

Планировочная структура п.Сосновка состоит практически из одной улицы,  застроенной двух этажными жилыми домами.

Композиционным ядром поселка Сосновка является территория детского сада и школы.

Главный въезд в п.Новооренбургский осуществляется с южной  стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п.Новооренбургский состоит из нескольких  улиц, застроенных одноэтажными жилыми домами.

Главный въезд в д.Дмитриевка осуществляется с восточной стороны, с автодороги областного значения.

На железнодорожный разъезд Восток главный въезд осуществляется с запада с автомобильной дороги районного значения.

Главный въезд в г.п. Безенчук осуществляется с юго-западной стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура г.п. Безенчук  характеризуется регулярной сеткой улиц.

Кварталы формируются параллельно железной дороги, которая проходит через  г.п. Безенчук и делит его на две разновеликие части: северную (большую) и южную (меньшую).

Композиционными осями северной части г.п. Безенчук является ул.Мамистов и перпендикулярная ей ул.Советская.

Композиционным ядром южной части является парк на ул. Гагарина с прилегающей к нему территорией ГНУ СНИИСХ им. Н.М. Тулайкова.

Северная часть территории п.г.т. Безенчук имеет пологий рельеф, между ул.Овражной и ул.Специалистов начинается территория изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере п.г.т.Безенчук, что затрудняет освоение свободных участков. Подтопляемые земли (площадью 120000 м2) ул.Восточная промзона, ул.Безенчукская четная сторона, ул.Новостепная нечетная сторона, ул. Специалистов 2-6.

Жилая  зона представлена кварталами с индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной застройки.

Южная часть территории п.г.т. Безенчук - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.

Жилая  зона застроена в основном малоэтажной и блокированной жилой застройкой, так же присутствует смешанная и среднеэтажная жилая застройка.  В южной части села есть свободные под строительство  участки.

Общественный центр поселка сложился в северной части по улице Советской. Центр имеет линейную структуру.

Зеленые насаждения общего пользования в п.г.т.Безенчук представлены 4 парками (ул. Луговцева, ул. Советская, 	ул. Гагарина, ул.Мамистова).

Вокруг и в черте п.Сосновка располагаются дубовые и сосновые  лесные массивы.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона г.п. Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Коммунальная зона г.п. Безенчук в основном расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке водозабор восточный.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах городского поселения Безенчук земли сельскохозяйственного назначения составляют 5962 га, из них:

- на правах собственности граждан (кол.сады) –115 га; Садово–дачные участки для населения расположены в южной части г.п. Безенчук;

- на правах государственной и муниципальной собственности – 5847 га, на правах постоянного (бессрочного) пользования: Самарским НИИСХ – 3880 га, ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» - 1065 га, других с/х предприятий – 440 га, администрацией муниципального района Безенчукский – 462 га.

Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, крематориев, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

На территории городского поселения Безенчук расположены 5                                                                                                                                   кладбищ.

Скотомогильник на территории Безенчука  планируется в западной промзоне.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в восточной части г.п. Безенчук. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  с городского поселения Безенчук. Площадь участка –0,8 га.

# Природные условия и ресурсы

## Климатические условия

Городское поселение Безенчук находится в зоне господства резко континентального климата. По данным «Схематической карты климатического районирования для строительства» ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», исследуемая территория располагается в III климатическом районе.

Климат Безенчукского района Самарской области резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под смягчающим влиянием западного и юго-западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура воздуха составляет + 4,4 ºС. Самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие наблюдения составляет + 27,4 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя месячная температура воздуха в январе за многолетие наблюдения составляет -17,5 ºС. Отрицательные среднемесячные температуры отмечены в течение пяти месяцев, а положительные – в течение семи. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха.

Таблица 1.  - Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ºС

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -12,8 | -12,9 | -6,3 | 5,8 | 14,5 | 19,1 | 21,0 | 19,1 | 12,9 | 4,7 | -2,9 | -9,6 | 4,4 |

Ввиду отсутствия сведений о влажности воздуха на станции «Безенчук» данная характеристика представлена по материалам многолетних наблюдений (1941-1992 гг.) в г. Самара. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 % [см. табл. 3.2]. В годовом ходе минимальные значения относительной влажности наблюдаются в мае-июне (53-58 %), максимальные - в декабре-январе (84-86 %). Максимальная средняя месячная относительная влажность (93 %) наблюдалась в январе 1944 и 1949 гг., минимальная – (37 %) – в августе 1972 г.

Таблица  2.   – Относительная влажность воздуха, %

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 84 | 81 | 81 | 68 | 53 | 58 | 63 | 62 | 66 | 76 | 85 | 86 | 72 |

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 438 мм. Изменчивость осадков от года к году довольно велика. Так в отдельные годы месячные суммы осадков могут значительно превышать их средние значения или не наблюдаться вообще. В течение года летние осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (50 мм), наименьшее – на февраль (24 мм). На сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода.

Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. Осадки, равные или более 1,0 мм, наблюдаются 78 дней в году.

Таблица 3.   - Число дней с осадками более или равными 1,0 мм, сут

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 7,1 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 7,3 | 78 |

По данным многолетних наблюдений станции «Безенчук», туманы отмечаются в среднем 23 дня в году. Наибольшее количество туманов приходится на март и ноябрь и составляет 4 дня, наименьшее – на июнь 0,2 дня.

Таблица  4.    - Среднее месячное число дней с туманом, сут.

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 |

Среднегодовая скорость ветра за период наблюдений 1953 – 2007 гг. на метеостанции «Безенчук» составляет 3,7 м/с. В течение года среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,0 м/с в июле до 4,2 м/с в январе, марте и декабре. В течение года преобладающими ветрами на исследуемой территории следует считать ветры западной и юго-западной четверти. Годовая роза ветров на метеостанции «Безенчук» представлена на рисунке 1.

Примечание: одно деление шкалы соответствует 2 % повторяемости

Рисунок 1 – Годовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица   5.        Годовая повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 16 | 16 | 11 | 7 |

Таблица   6.        Годовая повторяемость скорости ветра по градациям, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,3 | 45,6 | 22,8 | 6,4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0.01 |

Температура почвогрунтов до обследуемой глубины 3,2 м представлена по данным многолетних наблюдений (с 1936 г.) в г. Самара.

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность и пр.), растительного покрова, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов и т.д.

Ввиду отсутствия данных по станции «Безенчук» характеристика снегового покрова представлена по данным многолетних (1936-1989 гг.) наблюдений в г. Самара. Снеговой покров ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады ноября.

Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады марта. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова составляет 43 см, наибольшая – 88 см. Средняя снеговая нагрузка 118 кгс/м2, средняя нормативная снеговая нагрузка 165 кгс/м2. Максимальная снеговая нагрузка 246 кгс/м2 зафиксирована в феврале 1979 г.

Число дней в году со снежным покровом - 130. Дата образования устойчивого снежного покрова –26 ноября. Дата разрушения снежного покрова – 5 апреля.

Средняя глубина промерзания почвы за зиму составляет 150 см, средняя - 105 см. Сведения по климатической характеристике района работ по данным метеостанции «Безенчук» приведены в таблицах 1-3. Роза ветров приведена на рис.

Таблица   7.      Среднемесячные значения основных климатических показателей

| Показатели | Средние по месяцам | Средне-годовые |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура атмосферного воздуха, С | -11,3 | -11 0 | -5,4 | 6,3 | ИЛ | 17,8 | 21,2 | 17,9 | 13,4 | 4,7 | -1,4 | -5,4 | 4,9 |
| Количество осадков, мм | 37 | 24 | 30 | 7 | 7 | 60 | 40 | 36 | 62 | 43 | 29 | 39 | 454 |
| Скорость ветра, м/с | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3.2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
| Число дней с туманом, дн. | 1,8 | 2,6 | 4,6 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 4,6 | 4,2 | 4.2 | 27 |

## Геоморфология и рельеф

Геоморфологически исследуемая территория приурочена к пойме и I надпойменной террасе правого склона долины реки Безенчук.

В целом рельеф исследуемой территории равнинный, спокойный, изрезанный оврагами и балками с севера, востока и запада от поселения.  Абсолютная минимальная отметка высоты рельефа составляет 33,6 м и приурочена к оврагу с северо-западной стороны от поселения.  Абсолютная максимальная – 48,3 м находится на юго-востоке городского поселения в д.Дмитриевка.

В настоящее время главная роль в преобразовании рельефа принадлежит эрозионным процессам – размыву и смыву верхнего слоя почвы и грунтов текучими дождевыми и талыми водами. Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов, которые с трех сторон окружают и пересекают исследуемую территорию.

## Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района представлена левыми притоками Волги - реками Безенчук и Чапаевка. На всем своем протяжении русло реки Чапаевка шириной 25-30 метров имеет сильно извилистый вид и образует многочисленные меандры. Уклон русла незначительный и в среднем составляет 0,23 м на 1 км, что обуславливает скорости течения реки в межень 0,1-0,2 м/с, в весеннее половодье - до 2 м/с. Общая протяженность реки - 264 км, площадь водосбора - 4040 км2, общее падение - 201 м, средний уклон водосбора - 0,8 %, средняя абсолютная высота- 109 метров.

Водосбор представляет собой равнину с глинистыми и суглинистыми грунтами, изрезанную долинами притоков, оврагами и балками. Растительность территории степная. Около 70 % площади водосбора распахано.

Характерной фазой водного режима реки является весеннее половодье. В средние по водности годы на долю весеннего стока (март-май) приходится 95,4 % от годовой величины. Бурная и полноводная во время весеннего таяния снегов, в летнее время она сужается до размеров ручья с отдельными плесами небольшого протяжения: летне-осенний сток (июль-ноябрь) составляет 3,4 %, зимний (декабрь-февраль) - 1,2 % от годовой величины.

Летне-осенняя межень обычно наступает в конце апреля - начале мая, продолжительность летне-осенней межени - 190-210 дней.

Зимняя межень начинается чаще всего в конце первой - начале второй декады ноября. Средняя продолжительность зимней межени - 130-150 дней.

Ледообразование на реке Чапаевка начинается с заберегов. Средняя дата появления ледовых образований - первые числа ноября. Осенний ледоход не отмечен. Средней датой ледоостава является 10 ноября, средняя продолжительность ледостава - 151 день.   Средняя толщина льда - 50-70 см. В верховье и на мелководьях река промерзает, начало весеннего ледохода обычно наблюдается в первой декаде апреля, продолжительность - 2-19 дней.

Возможны заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями - 132-196 дней.

Река Безенчук берет начало у поселка Приовражный Хворостянского района Самарской области. До создания Саратовского водохранилища река Безенчук впадала в реку Волга восточнее села Владимировка. После создания Саратовского водохранилища (1968 год) устьевая часть реки подтоплена и превращена в залив, называемый Безенчукским. Длина реки составляет 58 км. площадь водосбора 556 км.

Водосбор представляет собой волнистую равнину, умеренно пересеченную оврагами и балками.

Река Безенчук протекает по волжским террасам и является типично степной мелководной рекой с сильно извилистым и слабо врезанным руслом. Русло реки очень извилистое, берега крутые, ширина русла изменяется от 2 метров до 10 метров, постоянного водотока река не имеет. В летнее время она сильно пересыхает, и вода сохраняется в виде плесов и в запрудах возле населенных пунктов.

Пойма чередующаяся, луговая, местами заболочена, встречаются заросли кустарника шириной около 200 метров.

По обоим берегам реки прослеживается первая надпойменная (хвалынская) терраса, сливающаяся с одноименной волжской террасой.

Бассейн асимметричен по форме и, в основном, распахан.

Из гидрологических данных следует, что при уровнях 31,5-32,0 м пойма затопляется полностью, вода реки Чапаевка поступает в пойму по всей ширине. Средние скорости течения по сечению водотоков Волго-Чапаевской поймы в период половодья на реке Волга   изменяется   от   0   до   0,67   м/с.   Продолжительность   периода   между   пиками собственного половодья р. Чапаевка и Волжским составляет в среднем около 35 дней, изменяется в отдельные годы –  от 15 до 35 дней.

Общая продолжительность весеннего половодья составляет 60-70 дней.

Максимальный уровень на реке Волга в заданном районе наблюдался в 1979 году и был равен 33,1м.   Превышение   максимальных   уровней    весеннего   половодья   в многоводные годы  над средней меженью составляет более 4 м. По всем трем створам прослеживается превышение Волжским    максимальным    уровнем    над  уровнями собственного половодья рек Безенчук и Чапаевка.

В первой  половине  июля  на  спаде  половодья  начинается    освобождение подтопляемой поймы, сброс воды происходит в Безенчукский залив. После освобождения половодья, пойма находится в переменном подпоре от Саратовского водохранилища, а также испытывает регулирующее влияние Волжской ГЭС.

Вода перечисленных рек используется местным населением для орошения, хозяйственных нужд и водопоя скота.

## Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории в пределах обзорной схемы принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Отложения пермской системы представлены нижнеказанским подъярусом верхней перми, которые трансгрессивно ложатся на размытую поверность нижнепермских отложений и вскрываются на отметках минус 40÷минус 60 м. В литологическом отношении это окремнелые доломиты с включением ангидритов и известняков. Породы трещиноватые, часто разрушенные до состояния доломитовой муки. Общая мощность нижнеказанских отложений на участке колеблется от 10 до 50 м. Отложения неогеновой системы характеризуются осадками акчагыльского яруса. Они имеют широкое распространение и заполняют крупные доплиоценовые эрозионные врезы, залегая несогласно на размытой поверхности пермских отложений. Кровля отложений вскрывается на абсолютных отметках 0-10 м. Акчагыльский ярус сложен глинами с прослоями и линзами песков. Прослои и линзы песка мощностью 0,4-24,8 м имеют выдержанный характер по всей толщине.

Общая мощность отложений акчагыльского яруса 7,2-66,5 м, в переуглубленных долинах до 230 м. На рассматриваемом участке отложения акчагыльского яруса на дневную поверхность не выходят, мощность их составляет от 40-65 до 80-90 м.

Отложения четвертичного возраста развиты повсеместно и представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными генетическими типами.

Среднечетвертичные (хазарские) аллювиальные отложения слагают третью надпойменную террасу р.Волга. Залегают они на отложениях акчагыльского яруса и перекрыты с поверхности верхнечетвертичными аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности террасы составляют – 40-65 м, подошвы – от «- 3» до «+ 5» м. В строении террасы  принимают участие суглинки, супеси и пески. Верхняя часть разреза до глубины 10-15 м сложена преимущественно суглинками с прослоями песков и супесей, нижняя часть представлена песками, в основании с включением гравия и гальки. Общая мощность отложений на рассматриваемом участке составляет 15-35 м.

Верхнечетвертичные (хвалынские) аллювиальные отложения слагают вторую надпойменную террасу р.Волга и перекрыты современными элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности составляют 33-40 м. В литологическом плане это отложения песков, глин, суглинков. В верхней части разреза до глубины 5-7 м преобладают глины, суглинки с прослоями песков и супесей. В нижней части разреза преобладают пески с прослоями глин, суглинков. Общая мощность отложений на участке 10-20 м.

Верхнечетвертичные – современные элювиально-делювиальными отложения развиты на поверхностях аллювиальных террас. Литологический состав находится в прямой зависимости от состава подстилающих пород и представлен глинами, суглинками, песками,  супесями взаимозаменяющимися. Мощность отложений составляет 0,7-10 м.

Верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения слагают пойму реки  Безенчук. Представлены они в основном песками с прослоями суглинков, супесей и иловатых глин. Общая мощность отложений 5-20 м.

## Гидрогеологические условия

По особенностям условий залегания водовмещающих пород, условиям питания, транзита и разгрузки, своеобразию химического состава вод на рассматриваемой территории в зоне активного водообмена выделяются гидрогеологические подразделения]:

  - водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV);

  - водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQIIIhv);

  - водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт (aQIIhz);

  - водоносный акчагыльский комплекс (N2ak);

  - водоносный верхнеказанский горизонт (Р2kz1).

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQIII-IV )

Данный горизонт распространен в северной части рассматриваемой территории. Водовмещающими породами служат пески пылеватые, мелкие, реже суглинки. Уровень воды залегает на глубине 3-9 м. Водоносный горизонт безнапорный, и редко, если в кровле отложений залегают глины, наблюдается местный напор достигающий величины 1,6-2,4 м. Поток направлен в сторону русла реки Безенчук. Мощность водоносного горизонта достигает 8 м.

Подземные воды солоноватые или пресные с минерализацией 1,0-2,1 г/л, с жесткостью 3-13 мг-экв/л. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, часто загрязненные нитратами, с повышенным содержанием железа. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а также за счет подтока из нижележащих горизонтов и комплексов. Разгрузка происходит преимущественно в водоносный горизонт современных пойменных отложений реки Безенчук и частично в нижележащий горизонт.

Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт имеет повсеместное распространение. В южной части рассматриваемой территории он залегает первым от поверхности, а в северной части перекрывается верхнечетвертичным водоносным горизонтом. Водовмещающими породами являются пески, реже суглинки. Мощность водоносной толщи 20-25 м. Водоносный горизонт безнапорный, воды залегают на глубине 5-9 м, на повышенных участках 10-15 м, изредка наблюдается местный напор, достигающий величины 0,6-4,4 м. Поток грунтовых вод направлен на север.

Подземные воды пресные с минерализацией 0,2-1 г/л, гидрокарбонатые кальциевого типа с жесткостью до 7 мг-экв/л. В небольшом количестве в воде отмечается присутствие нитратов и закисного железа.

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузки вышележащих водоносных горизонтов и частичного подтока из нижележащего водоносного акчагыльского комплекса. В этом случае наблюдается прямая гидравлическая взаимосвязь вод этих горизонтов и комплексов. Разгрузка водоносного горизонта происходит в подстилающий водоносный комплекс, и в реки через современный четвертичный аллювий.

Данный горизонт широко используется местным населением и промышленностью для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Грунтовые воды в границах исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Водовмещающими породами служат пески пылеватые, мелкие, реже суглинки. Уровень воды залегает на глубине 3-15 м. Водоносный горизонт безнапорный, и редко, если в кровле отложений залегают глины, наблюдается местный напор достигающий величины 0,6-4,4 м. Поток направлен в сторону русла реки Безенчук. Мощность водоносного горизонта достигает 8 -25 м.

Преобладающая глубина залегания грунтовых вод составляет 5-15 м.

## Инженерно-геологические условия

В период весенних паводков подъем уровня грунтовых вод составляет порядка 2,0 м. При этом подтопление выражено незначительно.

На территории г.п. Безенчук  местами периодического подтопления являются: ул. Садовая, 100; ул. Комсомольская, 128; ул. Солодухина, 44 и далее на восток до конца улицы; ул. Центральная , 52; ул. Дмитриевская  3 дома, гаражи у АЗС «ЮКОС» по ул. Рабочая,1; гаражно-сарайный массив возле оврага по ул. Ново-Степная, ДОС № 2, № 3 военного городка, а также дома  № 70,72, 74 по ул. Быковского.

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, среднеминерализованные, жесткие, обладающие сульфатной агрессивностью по отношению к бетону.

В целом инженерно-геологические условия исследуемой территории не вполне благоприятны для строительства. В каждом конкретном случае требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

## Природные процессы и явления

На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и явления, как боковая и глубинная эрозия и плоскостной смыв.

Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Подмываются, как правило, правые берега.

Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы – супеси, суглинки, пылеватые глины.

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется этот процесс, главным образом, на крутых участках склонов водоразделов в периоды дождей и снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать 1-2 м.

Начало весеннего половодья чаще всего приходится на первую декаду апреля. Средняя интенсивность подъема уровня составляет 59 см/сут. Максимальные уровни весеннего половодья являются наивысшими годовыми. Средняя дата их наступления -конец апреля - начало мая. Половодье имеет одновершинную форму гидрографа.

Средняя годовая амплитуда колебаний уровня - 531 см, наибольшая - 877 см, наименьшая - 179 см. Средняя продолжительность половодья - 24 дня, наибольшая - 46 Дней, наименьшая - 11 дней.

Дождевые паводки существенного влияния на уровневый режим реки не оказывают. Средняя продолжительность единичного дождевого паводка около 10 дней.

Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов.

Проведенные исследования показали, что рассматриваемые территории половодьями Саратовского водохранилища и рек Безенчук и Чапаевка затоплению не подвергаются. Наивысшие уровни наступают в первой половине апреля. Стояние пика половодья не более суток. Часто пик половодья на реках проходит при наличии ледовых явлений. Средняя продолжительность половодья составляет 15-20 дней.

Таким образом, основными природными процессами в границах исследуемой территории являются: переработка берегов р. Безенчук и водная эрозия почв.

## Защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие водоносного горизонта отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности. Оценка защищенности подземных вод выполняется в два этапа – первоначально качественная, затем количественная. Качественная оценка условий защищенности подземных вод основывается на природных факторах. Количественная оценка выполняется с учетом природных, техногенных и физико-химических факторов на основе материалов мониторинга.

Основными критериями для отнесения подземных вод к той или иной категории по условиям защищенности на основе методики В.М. Гольдберга являются глубина залегания уровня грунтовых вод, литология пород, мощность слабопроницаемых отложений в составе пород зоны аэрации и их фильтрационные свойства.

Первыми от поверхности залегают подземные воды верхнечетвертичного аллювиального горизонта. Защищенность от загрязнения с поверхности эоплейстоценовых вод оценивается I-II категорией

Водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт имеет повсеместное распространение. В южной части рассматриваемой территории он залегает первым от поверхности, а в северной части перекрывается верхнечетвертичным водоносным горизонтом. Защищенность данного горизонта, залегающего первым от поверхности практически на всей рассматриваемой территории, соответствует III категории (условно защищенные).

## Почвенно-растительные условия

Территория района расположена на севере степной зоны в полосе разнотравно-типчаково-ковыльных настоящих степей, характеризующихся значительными колебаниями суточных и среднегодовых температур, неустойчивостью и недостатком атмосферных осадков, достатком света и тепла. Однако близость р. Волги, ее притоков, наличие множества озер, стариц, болот сказалось на микроклимате местности и привело к повсеместному развитию лугово-степной или луговой растительности.

В результате сильной распаханности территории естественные кормовые угодья сохранились в пойме и надпойменной террасе р. Волги, в присельных участках, по склонам и днищам балок. На террасе р. Волги получили развитие луговые степи (класс С-I), среди них преобладающим является подкласс луговых степей равнин. Равнинные степи разнотравно-узколистномятликовые, в разной степени сбитые. В их травостоях большей частью господствуют сорно-пастбищные растения - полынок, лебеда татарская, тысячелистник обыкновенный, участвует мятлик узколистный, пырей ползучий. На солонцах господствуют полынь белая, полынок, сарсазан, бескильница расставленная.

Влажные и сырые краткопоемные луга (класс С-5) расположены, в основном, в Центральной пойме. Преобладают разнотравно-безостокострецово-белополевицевые, разнотравно-пырейно- безостокострецовые и разнотравно-пырейные, разнотравно-луговомятликовые влажные луга. Сырые луга - разнотравно-осоковые с участием полевицы белой, костреца безостого, пырея ползучего, лисохвоста лугового, мятлика лугового, осоки заячьей и др.

Для долгопойменных лугов (класс С-6) характерна высокотравная растительность с преобладанием или участием лисохвоста лугового, полевицы белой, костреца безостого, °соки заячьей и др.

Разнотравье представлено влаголюбивыми растениями: кровохлебка Лекарственная, вероника ложная, таволга вязолистая, окопник лекарственный.

Болотные, луга (класс С-7) представлены разнотравно-осоково7рогозовой и ковой растительностью. Здесь преобладают осоки лисья и заячья, ситняг болотный, ник Жерарда, рогоз узколистный, тростник, камыш.

Леса и кустарники (класс С-10) на террасе почти не сохранились. В пойме леса, в псновном, дубравные, с большим или меньшим содержанием липы, осокоря, со злаково-разнотравными травостоями.

Естественный растительный покров на прилегающей территории не обладает большой ценностью.

Естественные растительные сообщества частично затрагиваются трассой нефтепровода. Это, в основном, разнотравно-узлолистномятликовые луга.

Пахотные земли территорий кустов скважин и нефтепровода разделены лесополосами, засаженными, в основном, березой.

Массив района сложен осадками древнечетвертичной системы и современным аллювием различного механического состава.

Фон почвенного покрова составляют черноземы обыкновенные остаточно-луговатые (обычные, глубоковскииающие и карбонатные перерытые), а также лугово-болотные почвы и солонцы, приуроченные к замкнутым понижениям и депрессиям террасы.

В пойме сформировались аллювиальные дерновые и луговые почвы, по понижениям –  аллювиальные влажно-луговые и болотные почвы.

Формирование обыкновенных террасовых остаточно-луговатых черноземов связано с эволюцией древних речных террас, в процессе которой они прошли луговую и лугово-черноземную стадию развития.

Основная их зональная особенность – малая и средняя гумусность при сравнительно большой мощности гумусового горизонта.

Формирование аллювиальных почв обуславливают два специфических процесса – пойменный и аллювиальный. Это периодическое затопление почв паводковыми водами и накопление речного аллювия. Важным фактором   аллювиального   почвообразования являются  грунтовые  воды.

В пределах систематических групп почв на рассматриваемой территории с учетом классификационных признаков и градаций выделены следующие виды:

- по содержанию гумуса в пахотном слое:

- малогумусные (4-6 % для черноземов обыкновенных остаточно-луговатых или 4-7 % для аллювиальных почв;

-  слабогумусированные и слабогумусные (2-4 %);

-  микрогумусные аллювиальные (менее 2 %);

- по мощности гумусового горизонта:

-  среднемощные (40-80 см);

-  маломощные (20-40 см);

-  очень маломощные (менее 20 см);

- по механическому составу:

- среднеглинистые (содержание физической глины - частиц менее 0,01   мм-65-80%);

-  легкоглинистые (50-65 %);

- тяжелосуглинистые (40-50 %);

-  легкосуглинистые (20-30 %);

-  супесчаные (10-20 %).

Плодородие почв оценивается по стобальной шкале продуктивности зерновых и зернобобовых культур не мелиорированной пашни четвертого оценочного тура 1989 года, проведенного институтом «ВолгоНИИгипрозем». Цена балла установлена в 0,359 ц/га кормовых единиц по зерновым культурам.

К невозделываемым (абсолютно неудобным) почвам относятся почвы овражно-балочных комплексов.

Черноземы обыкновенные остаточно-луговатые имеют темно-серый, равномерно прокрашенный гумусом, пороховато-комковатый, рыхлый, сверху бесструктурный горизонт,  с глубиной изменяющийся на темно-бурый и желто-бурый. Мощность гумусового горизонта варьирует от 32 до 58 см.

Реакция почвенной среды в зависимости от почвенной разности варьирует от нейтральной до слабощелочной.

Почвы в пределах городского округа в основном обладают высоким природным плодородием и могут широко использоваться для озеленения городских территорий.

Почвенный покров и растительность в границах исследуемой территории определяются расположением городского поселения Безенчук в южной части лесостепной зоны Высокого Заволжья.

Почвы в пределах городского поселения Безенчук в основном обладают высоким природным плодородием и могут широко использоваться для озеленения городских территорий. Исключение составляют встречающиеся в понижениях рельефа лугово-болотные почвы, требующие предварительных работ по мелиорации (осушению, рассолонцеванию).

Лугово-черноземные высокогумусные суглинистые почвы особенно широко развиты на территории  ГНУ СНИИСХ  им. Н.М. Тулайкова, а также  залегают под степной растительностью. На городских землях также встречаются выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы глинистого и среднесуглинистого механического состава.

Земли муниципального района Безенчукский достаточно освоены в промышленном и сельскохозяйственном отношении. Основным местом, где сохранились природные комплексы, близкие к исходному типу, является долина реки Безенчук и приречные территории р. Волги (Саратовского вдхр.). Несмотря на сильную трансформацию площади прилегающих к г.п. Безенчук территорий и надпойменных террас долина реки сохранила во многом свой естественный характер.

Значительное влияние на гидрологический режим и химический состав воды оказывают влияние хозяйственные мероприятия в долине и на водосборах реки. К ним относятся промышленное и сельскохозяйственное освоение территорий. В связи с широким распространением  зябловой пахоты поверхностный сток речных бассейнов в лесостепной зоне увеличивается в среднем в 2 раза и в степной зоне более чем в 3 раза.

Очевидно, что в границах городского поселения Безенчук природных территорий в чистом виде, т.е. ни в какой мере не затронутых деятельностью человека, не существует.

Средозащитные функции в границах Безенчука выполняют в первую очередь леса, водоохранные зоны поверхностных водных объектов, природные и особо охраняемые природные территории.

В современных условиях растительный покров исследуемой территории с одной стороны характеризуется значительным видовым разнообразием, с другой –  высокой степенью антропогенной преобразованности.

В результате хозяйственной деятельности естественные растительные сообщества на значительных территориях были уничтожены, особенно из-за распаханности земель.

Зона лесостепи характеризуется чередованием лесной и лугово-степной растительности. Сохранившиеся участки луговых степей в окрестностях и в периферийных зонах занимают преимущественно неудобные для сельского хозяйства земли. В их травостое преобладает лугово-степное разнотравье в сочетании с типчаком и различными видами ковыля.

Распашка земель, вырубка деревьев и кустарников, проведение различных земляных работ практически привели к уничтожению естественного растительного покрована городских и прилегающих к границам городского поселения  территориях.

В наибольшей степени темп восстановления растительного покрова снижается с усилением хозяйственной эксплуатации территории. В связи с этим не происходит восстановление лесной растительности, а увеличиваются площади, занятые временными группировками бурьянного типа. Луговые ценозы сохраняются в малой степени.

Таким образом, на изучаемой территории практически не сохранилась растительность, не затронутая влиянием хозяйственной деятельности человека. Наблюдается трансформация фитоценозов, выпадение коренной растительности, снижение ее хозяйственной ценности и стабилизирующей биосферной роли.

Рекреационные функции в окресностях г.п. Безенчук выполняют в первую очередь леса, водоохранные зоны рек, природные и особо охраняемые природные территории.

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Растительный покров рекреационных территорий с одной стороны характеризуется значительным видовым разнообразием, с другой - высокой степенью антропогенной нарушенности, а на некоторых участках и деградации. В результате хозяйственной деятельности естественные растительные сообщества на значительных территориях были уничтожены.

Пойменные леса представлены дубравами с участием вяза гладкого и значительным разнотравьем в травостое. Наибольшей сохранностью отличаются прирусловые ивняки и ветлово-осокоревые леса, примыкающие к руслу реки Волги.  Пойма реки Безенчук также используется жителями поселка для отдыха. Пляж находится в районе существующей базы отдыха.

## Животный мир

Поскольку муниципальный район Безенчукский прилегает к руслу р. Волги, и фауна имеет ярко выраженное тяготение к природным биотопам, более 53 % обитающих здесь позвоночных либо водные, либо кормящиеся и гнездящиеся у воды виды. Таковы - поганки, гусеобразные, кулики голенастые, чайковые птицы, в том числе редкие в наших лесах крачки малая, ряд видов соколообразных и воробьинообразных птиц.

В пределах степной зоны имеются представители степной фауны (ящерица прыткая, гадюка степная, встречается медянка), луни - луговой и степной, тушканчик большой.

Из млекопитающих здесь обитают: енотовидная собака, косуля, кабан, горностай, еж обыкновенный, крот европейский, лось, заяц -русак, хори (лесной и степной), лисица.

Орнитокомплекс района представлен достаточно разнообразно. В отчетах охотничьего хозяйства указываются: утка (кряква, огарь, широконоска, шилохвость, чирок-трескунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок), перепел обыкновенный, коростель, вальдшнеп, бекас, гаршнеп. И, наконец, дважды в год (весной и осенью) орнитокомплекс района пополняется (в видовом и количественном отношении) такими видами, как северные мигранты: гуси (белолобый, гуменник, серый), утка свиязь, чирок-свистунок, белоглазый нырок, синьга, хохлатая чернеть.

В районе проходит один из главных «маршрутов» Каспийского пролетного пути птиц – более северных мигрантов (он ориентирован, примерно, параллельно линии «Безенчук - Хворостянка»).

Из околоводных животных обычное распространение получили земноводные – жаба земная, лягушка остромордая, чесночница.

Непосредственно в районе месторождения обитают, в основном, синантропные

Виды – грызуны (мыши - полевая, желтогорлая и лесная, мышовка лесная, полевки обыкновенная и рыжая). Заметно участие видов, тяготеющих к открытым и опушечным местообитаниям, в лесных полосах: крот обыкновенный, суслик большой, хорь светлый, еж обыкновенный.

Изредка здесь встречаются в период миграции или в поисках корма виды животных, включенных в Красную книгу России и области: сапсан, скопа, большая белая цапля, степной лунь, балабан.

Рассматриваемый район проектируемых работ расположен в степной полосе, где естественная растительность почти отсутствует и земли, в основном, заняты сельскохозяйственными угодьями. На этой территории птицы, которые представлены выше, практически не гнездятся, за исключением полевого жаворонка, перепела обыкновенного, желтой трясогузки, мелких куличков.

В существующих здесь лесополосах можно встретить гнездящихся голубей (вяхиря, обыкновенную горлицу), мелких дневных хищных птиц (кобчика), кукушку, сов, зябликов, сорок, ворон и грачей.

Остальные виды птиц посещают территорию месторождения в поисках корма - это скворец, щурка золотистая, сизоворонка, сорокопут жулан, ласточки (береговушка и деревенская), дрозд рябинник, травник, поручейник.

Выявленные в районе проектируемой хозяйственной деятельности представители животного мира - это, в основном, синантропные виды очень жизнестойкие, жизнеспособные и приспособленные к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Весной реки  являются местом нереста всех водохранилищных видов рыб, за исключением стерляди. Здесь проходят пути миграции молоди с вышерасположенных нерестилищ. Имеются зимовальные ямы. Летом река является местом нагула рыбной молоди.

Общая длина реки р. Безенчук  58 км. Течение реки имеет общее направление с севера на юг по кривой, обращенной выпуклой стороной на север.

Долина р. Безенчук хорошо разработана. Русло извилистое, шириной от 10 до 80 м. Глубина меняется от 0,5 м до 5 м.

В пределах поймы многочисленные старицы – озёра, окаймлены лесом или болотами, густо заросшими камышом. Значительная часть пойменных территорий населена представителями водной и луговой фауны.

По всей протяженности среднего и нижнего течения реки Безенчук ведется круглогодичный рыбный промысел, развито любительское рыболовство.

Ихтиофауна реки представлена следующими видами: лещ, щука, жерех, ерш, красноперка, белоглазка,  язь, голавль, плотва, пескарь, окунь, чехонь и др.

Происходит нарушение сообществ животного и растительного мира, воздушно-водных и водных растений озер-стариц в результате рыбной ловли бреднями и волокушами.

Существенным источником загрязнения реки и сопутствующих ей водоемов является рекреация, особенно массовое купание. Причем население не всегда бережно относится к природе. Человек непосредственно уничтожает отдельные виды растений - кубышку желтую, кувшинку белую, сусак зонтичный, касатик водный, дербенник иволистный.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Безенчукского района располагаются перечисленные ниже шесть памятников природы, однако следует отметить, что в границы городского поселения Безенчук они не попадают. Жители городского поселения Безенчук могут составлять основу рекреационной нагрузки на перечисленные охраняемые природные объекты.

Урочище "Макарка"- комплексный (ландшафтный) памятник природы. Находится северо-восточнее с. Васильевка. Площадь – 5 га.

Река Безенчук на своем верхнем течении имеет извилистое русло. Берега в урочище достаточно крутые, в местах изгибов они подмываются и обрушиваются в воду. В немалой степени этому способствуют подводные ключи, выбивающие из бортов берега.

В глубоких омутах произрастают кувшинки. Реку окружают сенокосные участки, поросшие лохом. Урочище является местом отдыха местного населения. Здесь необходимо установить разъяснительные таблички и соблюдать экологически допустимую нагрузку на ландшафт.

Решениями  райисполкома № 186 от 18.06.91 г. и постановлением администрации области № 129 от 22.04.93 г. урочище объявлено государственным памятником природы местного значения. Для сохранения урочища в целях рекреации недопустима деятельность, изменяющая первоначальное состояние. Урочище взято под охрану совхозом «Васильевский".

Сосновая роща - ботанический памятник природы. Находится в 3-х км юго-западнее с. Александровка. Площадь – 14 га.

Сосновая роща искусственного происхождения. Возраст деревьев около 60 лет. Сосна посажена на песчаные дюнных всхолмлениях южного берега озера Линьково.

Подлесок не выражен, единично произрастает бузина красная и многочисленный подрост из березы бородавчатой. Травянистый фон сильно изрежен, т.к. его развитию препятствует мощный спад из излишек. Местами произрастает чистотел и крапива двудомная, обычный  вейник, хондрилла.

Решениями райисполкома за № 186 от 18.09.91 г. и постановлением администрации области № 129 от 22.04.93 г. Сосновая роща (ин. 57 Безенчукского лесничества) объявлена государственным природы областного значения. Памятник взят под охрану Безенчукским мехлесхозом.

Озера Линьково и Боровое - водные памятники природы. Озеро Боровое находится в 2-х  км северо-западнее с. Преполовенка и занимает площадь 126 га. Озеро Линьково расположено в 2-х км южнее с. Александровка. Площадь 160 га.

Озера располагаются на первой надпойменной террасе Волги, имеющей слабый уклон в сторону реки. Здесь распространены болото-бразные понижения и сглаженные вытянутые ложбины- остатки. Часть из них занята водой, другая-заболочена.

Озеро Боровое имеет округлую форму, с востока к нему полукольцом прилегает лесной массив. Протоки, которыми озеро ранее образовывало единую водную систему с другими озерами заросли лугово-болотной растительностью, ивой и существенное влияние на гидрологический режим не оказывают. Берега поросли прибрежной растительностью из рогоза, тростника, осоки, среди которых встречаются ирис ложноасировый. С южной стороны к озеру примыкает заболоченный кустарник.

На озере обитают некоторые водоплавающие и болотные виды птиц, в том числе цапли, утки.

Озеро Линьково имеет вытянутую форму, и ранее входило более крупной протоки-старицы реки Волги. Сейчас от нее есть единичные озера и заболоченные лощинообразные понижения с южной стороны к озеру примыкают песчаные дюны.

На озере также встречаются некоторые виды водоплавающих и болотных птиц.

Решениями райисполкома № 186 от 18.06.91 г. и постановлением администрации области  № 129 от 22.04.93 г. озера объявлены государственными памятниками природы областного значения. Для их сохранения рекомендован заказной режим охраны. Запрещается хозяйственная деятельность, наносящая ущерб первоначальному состоянию озер. Возможна сезонная охота на промысловые виды птиц.

Майтуганские солонцы  - комплексный памятник природы. Находится южнее с. Потуловка на землях совхоза им. Калинина. Площадь – 150 га.

Располагается на второй подпойменной террасе р. Волги к от Самарской Луки. От первой террасы она отделяется резко выраженным уступом высотой 20-25 м.

Вторая терраса имеет вид степной равнины практически лишенной оврагов и балок. На её поверхности имеется большое количество блюдцеобразных понижений, преимущественно суффозионного происхождения. Весной они заполняются водой. В некоторых из них вода сохраняется иногда круглый год. Обширные понижения называют майтуганами. Самая обширная, так называемая Майтуганская депрессия расположена между селами Натальино, Потуловка и Николаевка.

Почвенный покров подобных понижений, как правило, засолено. Застой воды вызывает заболачивание местности. Поэтому здесь растительный покров имеет комплексный характер и представлен лугово-болотными и галофитными лугами. В этих местах обнаружены новые для Самарской области виды растений.

В целях сохранения памятника природы недопустимы распашка территории и другая мелиорация. Необходимо регламентировать также выпас скота.

Решениями райисполкома № 333 от 25.07.78 г. и облисполкома № 201 от 14.06.89 г. Майтуганские солонцы объявлены государственным памятником природы. Взят под охрану Самарским НИИСХ.

Ландшафтный заказник "Васильевские острова"  - государственный ландшафтный заказник областного значения. Расположен в северной части Безенчукского района в акватории Саратовского водохранилища напротив сел Владимировка, Кануевка, Александровка. Общая площадь заказника – 6214 га, в том числе: сенокосы – 2155, лес – 547 га, кустарники – 112 га, болота – 245 га, песок – 62 га, под водой – 3093 га.

Васильевские осторова являются своеобразным архипелагом, образовавшимся в результате подтопления водами Саратовского водохранилища существовавшего ранее одного Васильевского острова.

Острова отличаются разнообразием естественной растительностью представленной лиственными лесами, кустарниками и пойменными лугами, имеющей огромное водоохранно и почвозащитное значение, внутренние водоемы островов являются прекрасным нерестилищем ценных пород рыб: жереха, судака, щуки, леща, сома, чехони, синца и др. На территории островов  обитают лоси, косули, ондатра, зайцы, а также различные водоплавающие, дуплогнездные и другие птицы.

Имеются гнездовья очень редкого во всем мире орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу РСФСР и Международного Союза Охраны Природы (МСОП).

Решением облисполкома от 13.07.88 г. № 284 Васильевские острова утверждены ландшафтным заказником областного значения. Тем же решением утверждено положение о заказнике, согласно которому определены обязанности землепользователей по сохранению островного биогеоценоза. В частности,  на территории заказника запрещен выпас всех видов сельскохозяйственных животных; сплошные рубки леса; промысловый лов рыбы во внутренних водоемах заказника; все виды сельскохозяйственной деятельности в радиусе 200 м от гнездовий орлана-белохвоста; выкашивание трав на сено и уничтожение древесно-кустарничковой растительности в 50 м полосе от меженного уреза воды; сбор цветов, грибов и ягод; использование для обработки лесов и лугов ядохимикатами, пестицидов и гербицидов, отрицательно влияющих на лесо-луговую растительность и животных; причаливание к островам судов маломерного флота, туризм, устройство стоянок, бивуаков и палаточных городков; проезд судов маломерного флота, за исключением специального, по внутренним водоемам заказника; охота и отгон диких зверей и птиц не для целей переселения и регулирования их численности (за исключением осенней охоты на уток).

Васильевские острова –  обширный участок Саратовского водохранилища, находящийся в ведении Военно-охотничьего общества ПриВО. 
 В летнее время сюда можно добраться только по воде, а зимой –  по льду со стороны левого берега от Екатериновки, Владимировки, Кануевки, а с правого берега –  от сел Малая Рязань, Брусяны, куда доходят асфальтированные дороги. Из Самары рыбаки обычно ездят на электричке до Безенчука, затем на автобусе в сторону Владимировки, Кануевки.

Александровская пойма - ботанический памятник природы. Находится близ с. Александровка и занимает кварталы 46, 47 Безенчукского лесничества. Площадь – 138 га.

Представляет собой лесо-луговой комплекс из естественных насаждений и пойменных лугов. Леса сложены дубом (основная порода), ясенем, березой, липой. На лугах доминируют разнотравно-луговолисохвостые и разнотравно-кострецовые сообщества. Разнообразен видовой состав произрастающих здесь видов растений.

В многочисленных заводях гнездятся различные водоплавающие птицы, для которых  эти места являются и пристанищем во время сезонных перелетов. Сюда заходят на нерест и некоторые виды рыбы.

Сочетание луга, леса, проток и заводей делают эти места живописными, одновременно они являются убежищем для большого числа животных. Велика практическая ценность лесного массива как берегоукрепительного фактора для Саратовского водохранилища.

Для сохранения памятника природы необходимо исключить любое хозяйственное вмешательство, изменяющее его первоначальный облик.

Решениями райисполкома № 333 от 27.07.78 г. и облисполкома № 386 от 03.11.87 г. Александровская пойма объявлена государственным памятником природы областного значения. Охраняющая организация – Безенчукский мехлесхоз.

# Характеристика  территории по техногенным  нагрузкам

## Общее состояние района проектирования

В районе развита промышленная составляющая, представленная: ЗАО «Санеко», ЗАО «ЖБИ - 8», ООО «Миллениум», ООО «Лакокрасочная компания», АОЗТ ООО «Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие», ООО Хлебокомбинат «Безенчукский».

Производственная зона г.п. Безенчук представлена предприятиями   нефтяной, нефтеперерабатывающей, легкой, пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой  промышленностями, промышленностью строительных материалов, деревообрабатывающей промышленностью.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона г.п. Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

В 3,5 км западнее  жилой зоны п. Безенчук расположена «Птицефабрика   Безенчукская» и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Ближайшие  объекты обустройства Ново-Киевского месторождения располагаются примерно в  1,5 км от границы функциональной зоны поселка Сосновка.

Коммунальная зона  г.п. Безенчук в основном  расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке –  водозабор восточный.

Промышленность города характеризуется высокой степенью развития и концентрации и достаточно многоотраслевой структурой.

Производственные объекты Ново-Киевского месторождения ЗАО «САНЕКО» в административном отношении находятся в Безенчукском районе Самарской области. Объекты товарного парка расположены в 1,2 км севернее, а объекты промысла - в 4 км восточнее г.п. Безенчук, на землях совхоза «Техникум». Ближайшие к месторождению населенные пункты г.п.. Безенчук, п. Сосновка, с, Никольское, с. Ново-Киевка, с. Купино, п. Ново-Оренбургский удалены от него на расстояние от 1 км до 6 км.

Ново-Киевское нефтяное месторождение является вновь осваиваемым месторождением, разведка и изучение которого не завершены.

По предварительной оценке обосновывающего проекта, освоение запасов нефти Ново-Киевского месторождения, расположенного в районе с развитой инфраструктурой и благоприятными природно-климатическими условиями, является эффективным

По состоянию на 2008 год на Ново-Киевском месторождении эксплуатируются 18 скважин, в том числе 14 добывающих скважин и 4 нагнетательные скважины. На кустовых площадках размещаются 16 скважин (куст №1- 6 добывающих скважин, куст №2 - 6 скважин, в том числе 5 добывающих и 1 нагнетательная, куст №3 - 2 скважины, в том числе 1 добывающая и 1 нагнетательная, куст №4 - 2 скважины, обе нагнетательные), и две скважины (№10, №11) - одиночные.

ООО «Монгаз» расположенно в южной части г.п. Безенчук, вблизи железнодорожной линии. Ранее существовавшая нефтебаза принадлежала ООО «Самара-Терминал» и находилась в аренде у ООО «Опек».  На территории существующей нефтебазы расположена площадка установки переработки газового конденсата ООО «Галант»,

В настоящее время измененен профиль работы, ранее предприятие занималось перегрузкой нефти и частично нефтепродуктами. В настоящее время предприятие занимается приемом, хранением и отгрузкой только нефтепродуктов. При этом значительно сократился грузооборот: с 31,2 тыс. м3 до 11,1 тыс. м3.

С западной части площадки расположена производственная база ООО «Скорпион», котельная МУП «Теплоснабжение» и две автозаправочных станции. С северо-запада к площадке примыкает промплощадка МУП «Безенчукское автотранспортное предприятие». Вдоль южной части промплощадки проходит железная дорога. В северо-восточной части площадки, через автодорогу располагается ООО «Миллениум» (хлебобулочный комбинат) и мельничное отделение ЖДПК. С восточной стороны на расстоянии 200 и 300 м от площадки предприятия располагается водозабор «Восточный», обеспечивающий питьевой водой юго-восточную часть города Безенчук.

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 120 м с северной стороны,  100 м - с юго-восточной стороны, 170 м - с южной стороны, 150-210 м - с западной стороны.

В настоящее время большая часть участка свободна от строений, спланирована и покрыта бетонной стяжкой. Самая южная часть участка частично изрыта, частично занята подлежащими ликвидации, заброшенными подземными емкостями и другими полуразрушенными сооружениями.

Установка переработки газового конденсата (УПГК) на площадке ООО «Галант» в п.г.т.Безенчук Самарской области предназначена для получения нефтепродуктов из газового конденсата.

В результате реорганизации существующей нефтебазы новым ее владельцем спланировано следующее:

- прекращение всех операций с сырой нефтью;

- вывод из эксплуатации оборудования, в котором производилось хранение и перекачка нефти;

- производство из получаемого сырья (газового конденсата) готовых нефтепродуктов (дистиллят газового конденсата, печное топливо, керосиновая и дизельная фракции, мазут), для чего планируется установка блоков технологического оборудования (промпарк, насосная межпарковой перекачки, блок отбора нефтепродуктов, блок технологического пара) и прокладка необходимых инженерных сетей и технологических коммуникаций;

- сокращение количества перекачиваемых через резервуары нефтепродуктов за счет закачки их в проектируемый промпарк.

Планируемые изменения позволят стабилизировать ситуацию с сезонным спросом на нефтепродукты, прежде всего, в сельском хозяйстве региона, а также обеспечить местные производства и транспорт нефтепродуктами. Кроме того, эксплуатация УПГК будет способствовать созданию новых рабочих мест и, следовательно, улучшению социального климата в районе расположения предприятия.

Предприятие ОАО «Птицефабрика Безенчукская» предназначена для выращивания кур на мясо и яйцо. Место расположения Птицефабрики – в 3,5 км западнее жилой зоны п. Безенчук. Ближайшими соседними предприятиями являются: Безенчукский хлебокомбинат и ООО «Провими-Самара». С других сторон простираются луга.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предприятие относится к 1 классу опасности и имеет санитарно-защитную зону 1000   метров.

В настоящее время основной объем твердых бытовых и промышленных отходов от предприятий, организаций и населенных пунктов Безенчукского района размещается на территории существующей несакционированной свалки, расположенной в северо-западной части п.г.т. Безенчук в 2,5-3,0 км от реки Безенчук.

На площадке в западной промзоне п.г.т. Безенчук на расстоянии 1000 м от границы жилой застройки на территории существующей неорганизованной свалки п.г.т.Безенчук планируется размещение полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Основными источниками  загрязнения окружающей среды на территории г. п. Безенчук являются промышленные и коммунальные источники, а также  транспорт.

В пределах городской черты располагаются предприятия   пищевой, мукомольно-крупяной, комбикормовой, машиностроительной, легкой, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов; проходят  линии железнодорожного, автомобильного, речного и трубопроводного транспорта

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

## Загрязнение поверхностных и подземных вод

Сведения по загрязненности поверхностных вод в районе приводятся по данным Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наблюдение за качеством воды реки Волга (Саратовское водохранилище) в пределах описываемой территории ведется в районе устья реки Чапаевка.

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) в р. Чапаевка в 2007 году составил 4,47. Вода оценивается как «грязная» 4А класса качества.

Характерными загрязняющими веществами являлись ХПК, азот нитритный, соединения меди.

Среднегодовые концентрации соединений марганца составляли6 ПДК – в фоновом створе и 1,4ПДК – в контрольном. Максимальная концентрация превышала норму в 17 раз (в фоновом створе).

Отмечается стабильное загрязнение воды в двух створах соединениями меди – по 3 ПДК, азотом нитритным – 2 ПДК, азото аммонийным и сульфатами – пл 1,2 ПДК; максимальные концентрации превышали нормативы в 3-9 раз.

Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) сохранилось на уровне 3 ПДК, максимальное превышало 12 ПДК, число превышений норматива было равно 100%.

Обнаружено присутствие хлорорганических пестицидов.

Среднегодовые концентрации не превышали усл. ПДК  (по гамма-ГХЦГ достигала 1,5 усл. ПДК). Максимальные концентрации превышали условно установленную норму: по альфа-ГХЦГ – в 13 раз (критерий ЭВЗ), по гамма-ГХЦ – в 9 раз (критерий ЭВЗ), по ДДТ – в3 раза (критерий ВЗ). В течение года в створе ниже г. Чапаевска зафиксировано 11 случаев ВЗ и ЭВЗ (высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение) воды реки хлорорганическими пестицидами, в створе выше г. Чапаевска – 3 случая ЭВЗ.

Следует отметить, что в этом створе с начала 90-х годов прослеживается тенденцияснижения среднегодовых концентраций хлорорганических пестицидов.

Производство пестицидов заводом химикатов давно прекратилось, а загрязнение воды, донных отложений, почвы стойкими органическими соединениямиосталось.

Накоплениехлорорганических пестицидов в донных отложениях и почве несомненновызывает вторичное загрязнение поверхностных вод.

Минимальное содержание кислорода было равно 8,9 мг/л.

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) в р. Безенчук в 2007 году составил 2,32. Вода оценивается как «загрязненная» 3А класса качества.

Характерными загрязняющими веществами являлись ХПК и соединения меди.

Среднегодовая концентрация соединений меди снизилась с 9 до 3 ПДК, максимальная сосвляла 5 ПДК. Наблюдалось снижение среднегодовой концентрации соединений марганца (с6 до 1,2 ПДК), максимальная превышала норму в 6 раз.

Значение среднегодовой концентрации фосфатов было на уровне 1,3 ПДК, максимальная концентрация достигала 4 ПДК.

Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) варьировало в пределах 20-39мг/л.

Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 9,2мг/л.

Таблица  8.    Характеристика качества воды рек Чапаевка и Безенчук

по гидробиологическим показателям

| Пункт наблюдения | Фитопланктон | Зоопланктон | Перифитон | Зообентос | За год в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Чапаевка: 1 км выше г. Чапаевска | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
| Река Безенчук: 17,4 км выше устья | 3-4 | 3 | 3-4 | 3 | 3-4 |

Таким образом, комплексная оценка территории района по состоянию поверхностных вод  позволяет оценивать ее как «ограниченно благоприятную.

Таблица 9.    Оценка территории района по состоянию поверхностных вод

| №№ п/п | Фактор | Показатель | Единица измерения | Степень благоприятности (в баллах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неблагоприятная (2) | ограниченно благоприятная (1) | благоприятная (0) |
| 1 | Водность |  | м3 /с | менее 10 | - | - |
| 2 | Скорость течения |  | с | 0,15 | - | - |
| 3 | Температура воды (лета.) |  | °С | - | - | 22 |
| 4 | Экспозиция склона |  |  | - | - | южный |
| 5 | Залесенноть | В водоохранной зоне | Лесистость | менее 5 | - | - |
| 6 | Плотность населения |  | чел/км2 | - | - | 22,1 |
| 7 | Промышленность | Классы сан. вредности |  | - | 3-4 | - |
| 8 | Речной транспорт (перевозка леса) |  |  | - | - | отс. |
| 9 | Фоновое загрязнение | Суммарное загрязнение | ПДК | 3,50 | - | - |
| 10 | Биохимическая потребность в кислороде | БПК |  | - | - | - |
| 11 | Концентрация ионов водорода | рН |  | - | - | 7,7-7,8 |

Оценка территории района по состоянию поверхностных вод проведена для реки Чапаевка.

Техногенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Основными источниками загрязнения подземных вод в границах исследуемой территории являются промплощадки предприятий, коллекторы промышленной канализации, трубопроводы; участки рек с поверхностными очагами загрязнения; поверхностные хранилища твердых отходов.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

По данным химических анализов подземных вод аллювиальных четвертичных отложений,  минерализация этих отложений не превышает 1 г/л, общая жесткость меняется от 5,7 до  7,0 мг-экв/л, содержание сульфатов  не  превышает предельных норм и составляет 204-231 мг/л, содержание хлоридов составляет 26-36 мг/л, а  0,05-0,8 мг/л, NO3 - 0,75 мг/л, NO2 - 0,001-0,07 мг/л. Нефтепродукты и фенолы отсутствуют.

Минерализация подземных вод казанских отложений  по данным химических анализов также не превышает 1 г/л. Общая жесткость составляет, в основном: 7,0-10,5 мг- экв/л в одном случае в скв. №-4729 с. Купино –  20,9 мг-экв/л. Содержание сульфатов –  174-980 мг/л, хлоридов - 34,0-78,1 мг/л, железа - 0,05-0,5 мг/л, NO3 - 0,2 мг/л, NO2 -0,001-0,04 мг/л. Фенолы и нефтепродукты в воде не содержатся.

Приведенный химический состав подземных вод, в основном, не изменяется в течение ряда лет, что подтверждает сказанное выше об отсутствии источников загрязнения на исследуемой территории, связанных с наличием нефтяного месторождения.

Необходимо отметить, что непосредственно на территории разработки Ново-Киевского нефтяного месторождения до 1996 года действовала открытая система орошения земель, осуществляемая с помощью земляных каналов, наполняемых водой. В результате создавались неблагоприятные гидрогеологические условия, связанные с подъемом уровня грунтовых вод.

Учитывая, что с 1996 года данная система орошения прекратила свое существование, а в дальнейшем осуществлен переход на закрытую систему, на данной территории улучшается гидрогеологическая обстановка в целом.

Подземные воды на данной территории, имеющие хозяйственно-питьевое значение, приурочены к отложениям четвертичных аллювиальных отложений пойменных  террасс,  образованиям акчагыльского  яруса неогена и верхней  Перми – казанских      отложений.

Состояние     подземных     вод    на    сегодняшний     момент     можно     считать удовлетворительным.

## Оценка состояния атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах г.п. Безенчук являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовая труба котельной и автомобильный транспорт.

Производственная зона сформировалась, в основном, в западной и восточной частях поселения, а также в районе и по дороге поселка Сосновка различными по назначению предприятиями, среди которых выделяются предприятия нефтедобывающей отрасли.

Основными предприятиями восточной производственной зоны являются:

- ЗАО «САНЭКО» (нефтедобыча, товарный парк);

- НГДУ «Чапаевскнефть» и завод по пропарке нефтепродуктов;

- ЗАО «Галант» (переработка газового конденсата);

- ОАО «Безенчук Агропром» (агротехника);

- ООО «Экостройтехнология»;

- Кирпичный завод (2 объекта);

- ООО «Вересень» (продукты питания);

- Хлебозавод;

- ЗАО ЖДПК (Ж/д продовольственная корпорация);

- ОАО « Безенчукское хлебоприемное предприятие.

Основными предприятиями западной производственной зоны являются:

- ЗАО «Металлокор» (металлоконструкции);

- ЗАО «БЗЖБИ»;

- ООО «Безенчукская лакокрасочная компания»;

- ОАО «Безенчукский элеватор»;

- Безенсукский БККЗ;

- ОАО «Безенчукский деликатес»;

- ООО «Провими-Самара (комбикорм);

- ООО «Верея» (комбикорм).

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 120 м с северной стороны,     100 м - с юго-восточной стороны, 170 м - с южной стороны, 150-210 м - с западной стороны.

Коммунальных котельных в г.п. Безенчук три,  кроме того, имеются две ведомственные котельные «Южная» для НИИСХ и котельная в восточной промзоне для НГДУ.

Котельные предназначены для отопления производственных участков ЖКХ и жилых домов г.п. Безенчук в зимнее время, топливом для котельных служит жидкое топливо –  мазут. Источники выбросов – дымовые трубы.

Загрязнение атмосферы выбросами от автотранспорта происходит, в основном, в зоне влияния  автодороги общего пользования «Самара - Обшаровка», по которой осуществляется главный въезд в поселок с восточной стороны по ул.Советская и с южной стороны по ул.Чапаева.

### 4.3.1. Выбросы в атмосферу от объектов ЗАО «САНЕКО»

Продукция скважин Ново-Киевского нефтяного месторождения, находящихся на расстоянии 3,5 км к востоку от границы г.п. Безенчук, по трубопроводам поступает на счетчики типа СКЖ, расположенные на площадках кустов скважин, где производится замер дебита скважин. Оборудование скважин и СКЖ является источником неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На месторождении реализована напорная герметизированная система сбора нефти и газа.

Нефть Ново-Киевского месторождения относится к высоковязким, тяжелым нефтям.

Нефть является сернистой (содержание серы - 1,53 % масс).

Далее продукция скважин по нефтегазосборным трубопроводам поступает на установку подготовки нефти (УПН), входящую в состав товарного парка, расположенного  на расстоянии 1км  западнее пос. Сосновка.

На товарном парке расположены следующие технологические сооружения:

- установка   подготовки   нефти   (технологические   емкости   10   шт.,   объемом 100 м3);

- резервуарный парк РВС - 3000 м3 - 2 шт.;

- нефтенасосная;

- факельное хозяйство;

- подогреватели нефти;

- реагентное хозяйство;

- система УПСВ на кусте №1;

- система сокращения выбросов от товарного парка;

- наливная железнодорожная эстакада с 16 стояками налива;

- установка захолаживания нефти, конденсации и очистки паров резервуарного  парка (теплообменник, конденсатор, адсорбер, эжектор);

- инженерные сети;

- сооружения пожаротушения, водоснабжения и канализации

Технологическая схема установки подготовки нефти включает сепарацию, глубокое обезвоживание и обессоливание нефти.

Газонасыщенная нефтяная эмульсия поступает в нефтегазосепаратор объемом 100 м3, где происходит сепарация нефти при давлении 0,25 МПа. Частично разгазированная нефтяная эмульсия поступает в подогреватели ПП - 0,63А, где нагревается до температуры 55°С. Нагретая нефтяная эмульсия после обработки деэмульгатором поступает в термохимический отстойник ТХО-1 объемом 100 м3, где происходит обезвоживание ее до 1-5 % остаточного водосодержания, далее нефть поступает в аппарат обессоливания, где происходит промывка нефти пресной водой и дальнейшее разгазирование при давлении 0,2 МПа.

Пресная вода подается в объеме 10% от поступающей нефти. Нефть, обработанная промывной водой, поступает в термохимический отстойник ТХО-2 объемом 100 м для окончательного обезвоживания и дегазации при давлении 0,105 МПа.

Подготовленная нефть насосами подается в накопительные емкости объемом 100 м3 -5 шт. и в товарные резервуары 3000 м3 - 2 шт.

Сброшенная пластовая вода поступает в емкости подтоварной воды объемом 100 м3-2 шт.

Узел захолаживания нефти установлен для снижения температуры горячего потока нефти после аппаратов обезвоживания и обессоливания перед подачей в резервуары  до 25° С.

Газ дыхания резервуаров поступает на установку конденсации и очистки паров в конденсатор, где охлаждается и частично конденсируется. В конденсат выпадают тяжелые предельные углеводороды Сб - Сю и ароматические углеводороды. Далее газ с конденсатора поступает в адсорбер, где на молекулярных ситах адсорбируется до 80% сероводорода. Очищенный газ поступает через эжектор на факел.

Выделившийся на установке попутный газ подается на подогреватели ПП-0,63А в качестве топливного газа, избыток газа сжигается на факеле. В аварийных ситуациях весь попутный газ сжигается на факеле.

По мере накопления нефти в емкостях и резервуарах и подачи железнодорожного маршрута нефть насосами откачивается на наливную железнодорожную эстакаду, где отгружается в ж/д цистерны.

Ж/д наливная эстакада оборудована газоуравнительной обвязкой, которая соединяет люки ж/д цистерн с газовым пространством резервуаров, откуда осуществляется откачка товарной нефти.

Компонентный состав пластовой нефти приведен в таблице10. (Таблица 10), содержание сероорганических соединений в газе и нефти приведено в таблице 11. (Таблица 11).   Состав товарной нефти и топливного газа приведен в таблице 12. (Таблица 12).

Таблица 10.    Компонентный состав пластовой нефти

Ново-Киевского месторождения

| Наименование | Состав, % мол. Пластовая нефть |
| --- | --- |
| Сероводород | 0,54 |
| Углекислый газ | 0,22 |
| Азот+редкие | 2,92 |
| Гелий | 0,0087 |
| Метан | 3,66 |
| Этан | 4,92 |
| Пропан | 4,30 |
| Изобутан | 1,43 |
| Н-бутан | 3,31 |
| Изопентан | 3,09 |
| Н-пентан | 3,38 |
| Гексаны | 4,76 |
| Гептаны | 6,69 |
| Октаны | 4,42 |
| Остаток | 56,36 |

Таблица 11.  Содержание сероорганических соединений в газе и нефтях  Ново-Киевского месторождения

| Наименование компонента | Газ | Разгазированная нефть | Пластовая нефть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % мол. | ррm | % мол. | ррm | % мол. | ррm |
| Метилмеркаптан | 0,000083 | 1,2 | 0,000350 | 0,7 | 0,000347 | 0,8 |
| Этилмеркаптан | 0,000330 | 6,2 | 0,000077 | 0,2 | 0,000309 | 1Д |
| Изопропилмеркаптан | 0,000534 | 12,3 | 0,000284 | 0,9 | 0,000739 | 2,7 |
| Пропилмеркаптан | 0,000048 | 1,1 | 0,002021 | 6,4 | 0,001533 | 5,6 |
| Бутилмеркаптан | отс. | отс. | 0,000507 | 1,9 | 0,000370 | 1,6 |

Таблица 12.   Компонентный состав товарной нефти и топливного  газа Ново-Киевского месторождения

| Наименование | Состав, % мол. |
| --- | --- |
|  | Товарная нефть | Газ на подогреватель | Газ на факел |
| Сероводород | 0,22 | 1,77 | 2,38 |
| Углекислый газ | 0,01 | 1,42 | 1,34 |
| Азот+редкие | _ | 25,08 | 17,96 |
| Метан | 0,02 | 29,57 | 22,74 |
| Этан | 0,75 | 26,49 | 28,23 |
| Пропан | 2,44 | 10,21 | 15,36 |
| Изобутан | 1,24 | 1,42 | 2,66 |
| Н-бутан | 3,13 | 2,31 | 4,67 |
| Изопентан | 3,34 | 0,79 | 1,90 |
| Н-пентан | 3,73 | 0,62 | 1,59 |
| Гексаны | 5,50 | 0,23 | 0,73 |
| Гептаны | 7,85 | 0,08 | 0,34 |
| Октаны | 5,21 | 0,01 | од |
| Остаток | 66,56 | - | - |

Анализ воздействия на атмосферный воздух источников выбросов загрязняющих веществ от объектов самого Ново-Киевского месторождения и его товарного парка имеет предварительный характер, так как ЗАО «Санеко» не получено Разрешение на  выброс загрязняющих веществ в атмосферу, проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) не прошел соответствующего согласования в СУО (специально уполномоченных органах).

Для определения влияния технологических объектов Товарного парка и системы сбора нефти и газа на загрязнение атмосферного воздуха были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» и «ПДВ-Эколог», версия 3.0.

Расчеты рассеивания для Ново-Киевского месторождения выполнялись на 2009 год.

При выполнении расчетов учитывалось фоновое загрязнение.

Фоновое загрязнение, принятое в соответствии с письмом Приволжского территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды от 2.12.1999 г. № 23-02-68/89 в адрес  ЗАО «САНЕКО» представлено в таблице.

Таблица  13.     Фоновые концентрации

| Наименование загрязняющих веществ | мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0,002 |
| Оксид углерода | 2,8 |
| Диоксид азота | 0,08 |
| Сероводород | 0,004 |
| Углеводороды C1-С10 | 2,8 |

Расчеты рассеивания выполнялись для двух расчетных площадок. В первую площадку вошли объекты товарного парка, во вторую площадку - объекты промысла.

Расчеты рассеивания выполнялись на год максимального количества выбросов: 2009 год.

Для анализа уровня загрязнения атмосферного воздуха рассматривались точки на границе санитарно-защитной зоны месторождения и жилой зоны, а также определялись источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию.

| Координаты точек для первой расчетной площадки |
| --- |
| • т. 1 | Х=1050 | У = 2750 | (п. Безенчук); |
| • т. 2 | Х = 650 | У = 5900 | (граница СЗЗ); |
| • т. 3 | Х=1500 | У = 6450 | (граница СЗЗ); |
| • т. 4 | Х=125 | У = 4050 | (граница СЗЗ); |
| • т. 5 | Х=1050 | У = 5300 | (граница СЗЗ); |
| • т. 6 | X = 2250 | У = 4300 | (граница СЗЗ); |
| • т. 7 | Х= 1500 | У = 3050 | (граница СЗЗ). |
| Координаты точек для второй расчетной площадки : |
| • т. 8 | X = 2700 | У =1825 | (п. Безенчук); |
| • т. 9 | X = 6950 | У = 4050 | (п. Ново-Киевка); |
| • т. 10 | Х = 8150 | У = 3350 | (п. Купино); |
| • т. 11 | X = 4800 | У = 2875 | (граница СЗЗ); |
| • т. 12 | Х = 6550 | У = 3650 | (граница СЗЗ); |
| • т. 13 | Х = 6550 | У = 2125 | (граница СЗЗ); |
| • т. 14 | X = 4900 | У =1325 | (граница СЗЗ). |

Размер расчетного прямоугольника принимался:

- для первой площадки - 4000 м х 4000 м;

- для второй площадки - 4000 м х 4000 м.
              Шаг сетки - 250 м по оси X и Y.

Таблица 14.     Характеристики, определяющие  условия рассевания

загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя температура (максимальная) наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т°С | 21,2 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т°С | - 11,9 |
| Продолжительность солнечного сияния, часов в год | 2000 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11 |
| СВ | 9 |
| В | 13 |
| ЮВ | 9 |
| Ю | 15 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 16 |
| СЗ | 11 |
| Штиль | 7 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,8 |
| Повторяемость туманов, дней | 27 |
| Число дней с осадками | 74 |
| Лесистость в районе строительства, % | 5 |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания, приняты в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86.

В результате анализа картографического материала установлено, что перепад высот в радиусе 2 км не превышает 50 м на I км, в связи с чем коэффициент рельефа принимался равным единице.

В  соответствии с указанными параметрами потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)  в   районе    нефтегазодобычи,    характеризующий    рассеивающую спсобность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится ко II зоне и характеризуется как умеренный.

Оценка   благоприятности   территории   по   состоянию   атмосферного   воздуха определяется как:

- благоприятная;

- ограниченно-благоприятная;

-  неблагоприятная; весьма неблагоприятная.

Анализируя вышеприведенные показатели и параметры можно сделать следующие выводы:

1) состояние  атмосферного  воздуха в  районе  по  устойчивости  ландшафта  к техногенным воздействиям через воздушный бассейн можно оценить как  «ограниченно-благоприятное» по метеопотенциалу и количеству осадков;

-  «благоприятное» по количеству ультрафиолетовой радиации;

-   «неблагоприятное» по растительному покрову.

2) по градации состояния воздушного бассейна на основе анализа фоновых концентраций и сравнения их с санитарно-гигиеническими нормами по степени загрязнения состояние воздушного бассейна основными загрязняющими  веществами оценивается как «благоприятное».

Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию воздушного бассейна позволяет считать исследуемый район «ограниченно-благоприятным» для данной деятельности.

Таблица 15.  Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере по   расчетной площадке №1 (Товарный парк)

| Наименование вещества | Расположение точки анализа | Расчетная максимальная приземная концентрация/ фон, доли ПДК м.р. | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию | Принадлежность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граница СЗЗ | жилая зона |  |  |  |
|  |  |  |  | С, доли ПДКм.р. (% вклада) |  |
| Диоксид азота | т. 4 | - | 0,41/0,4 | 0,01 (3,363) | Путевой подогреватель |
|  | - | т. 1 | 0,41/0,4 | 0,01 (2,351) | Путевой подогреватель |
| Азотная кислота | Расчет нецелесообразен |
| Оксид азота | Расчет нецелесообразен |
| Сажа | т. 5 | - | 0,12/0 | 0,12 (100) | Факел сжигания газа |
|  | - | т. 1 | 0,09/0 | 0,09 (100) | Факел сжигания газа |
| Диоксид серы | т. 6 | - | 0,19/0,004 | 0,18 (98,43) | Путевой подогреватель |
|  | - | т. 1 | 0,14/0,004 | 0,1 (75,56) | Путевой подогреватель |
| Сероводород | т. 5 | - | 0,54/0,5 | 0,05 (10,16) | Факел сжигания газа |
|  | - | т. 1 | 0,53/0,5 | 0,04 (7,23) | Факел сжигания газа |
| Оксид углерода | т. 4 | - | 0,58/0,56 | 0,03 (4,637) | Факел сжигания газа |
|  | - | т. 1 | 0,57/0,56 | 0,02 (3,737) | Факел сжигания газа |
| Метан | т. 4 | - | 0/0 | 0 (97,98) | Факел сжигания газа |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0 (83,32) | Факел сжигания газа |
| Углеводороды предельные С1-С5 | т. 4 | - | 0,06/0,056 | 0 (0,92) | Узел налива ж/д цистерн |
|  | - | т. 1 | 0,06/0,056 | 0 (0,77) | Факел сжигания газа |
| Углеводороды предельные С6-С10 | т. 4 | - | 0/0 | 0(21,7) | Узел налива ж/д цистерн |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0 (21,54) | Узел налива ж/д цистерн |
| Бензол | т. 4 | - | 0/0 | 0 (21,95) | Узел налива ж/д цистерн |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0(22,1) | Узел налива ж/д цистерн |
| Ксилол | т. 4 | - | 0/0 | 0 (21,96) | Узел налива ж/д цистерн |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0 (22,08) | Узел налива ж/д цистерн |
| Толуол | т. 4 | - | 0/0 | 0 (58,19) | Лаборатория |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0 (59,07) | Лаборатория |
| Бенз(а)пирен | Расчет нецелесообразен |
| Метанол | т. 4 | - | 0,02/0 | 0,01 (51,29) | Блок БР-10№1 |
|  | - | т. 1 | 0,01/0 | 0,01 (50,88) | Блок БР-10№1 |
| Этанол | Расчет нецелесообразен |
| Метантиол | т. 4 | - | 0/0 | 0 (21,56) | Узел налива ж/д цистерн |
|  | - | т. 1 | 0/0 | 0 (21,54) | Узел налива ж/д цистерн |
| Бензин | Расчет нецелесообразен |
| Группа суммации «диоксид азота + диоксид серы» | т. 6 | - | 0,53/0,4 | 0,2 (38,27) | Путевой подогреватель |
|  | - | т. 1 | 0,49/0,4 | 0,11 (23,01) | Путевой подогреватель |
| Группа суммации «диоксид серы + сероводород» | т. 5 | - | 0,65/0,5 | 0,14 (21,31) | Путевой подогреватель |
|  | - | т. 1 | 0,62/0,5 | 0,1 (16,9) | Путевой подогреватель |

Таблица 16.   Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере    по расчетной площадке №2 (промысел)

| Наименование вещества | Расположение точки анализа | Расчетная максимальная приземная концентрация/ фон, доли ПДКм.р. | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию | Принадлежность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граница СЗЗ | жилая зона |  | С, доли ПДКм.р. (% вклада) |  |
| Сероводород | т. 11 | - | 0,58/0,5 | 0,09 (14,96) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 9 | 0,52/0,5 | 0,02 (3,296) | Площадка куста скважин №2 |
| Метан | т. 11 | - | 0/0 | 0 (95,57) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0/0 | 0 (83,08) | Площадка куста скважин №1 |
| Углеводороды предельные СГС5 | т. 11 | - | 0,06/0,06 | 0 (0,667) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0,06/0,06 | 0 (0,06) | Площадка куста скважин №1 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | Расчет нецелесообразен |
| Бензол | т. 11 | - | 0/0 |  | 0 (95,56) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0/0 |  | 0 (83,07) | Площадка куста скважин №1 |
| Ксилол | т. 11 | - | 0/0 |  | 0 (95,58) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0/0 |  | 0(83,1) | Площадка куста скважин №1 |
| Толуол | т. 11 | - | 0/0 |  | 0 (95,58) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0/0 |  | 0(83,1) | Площадка куста скважин №1 |
| Метантиол | т. 11 | - | 0/0 |  | 0 (96,27) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 8 | 0/0 |  | 0 (44,83) | Площадка куста скважин №2 |
| Группа суммации «диоксид серы + сероводород» | т. 11 | - | 0,58/0,5 |  | 0,09 (14,86) | Площадка куста скважин №5 |
|  | - | т. 9 | 0,53/0,5 |  | 0,02 (3,271) | Площадка куста скважин №2 |

Анализ результатов расчетов уровня загрязнения атмосферы от объектов ЗАО «САНЕКО»

Расчеты рассеивания выполнялись по следующим ингредиентам: диоксиду и оксиду азота, азотной кислоте, саже, диоксиду серы, сероводороду, оксиду углерода, метану, углеводородам предельным Ci-C5 и Сб-Сю, бензолу, ксилолу, толуолу, метанолу, этанолу, бенз(а)пирену, метантиолу, бензину, а также по группам суммации «диоксид азота + диоксид серы» и «сероводород + диоксид серы».

Результаты расчетов приводятся в таблицах. Анализ результатов расчетов показывает, что максимальное загрязнение создается по группе суммации «диоксид серы + сероводород» и составляет:

•  для первой расчетной площадки (товарный парк) - 0,65 ПДКмр. на границе СЗЗ (в том числе фон - 0,5 ПДКМ р), 0,62 ПДКм.р. в населенном пункте г.п. Безенчук (в том числе фон - 0,5 ПДКмр);

• для второй расчетной площадки (промысел) - 0,58 ПДКм.р. на границе СЗЗ,
(в том числе фон - 0,5 ПДКмр), 0,53 ПДКмр в населенном пункте п. Безенчук
(в том числе фон - 0,5 ПДКм.р.).

По  другим   ингредиентам   максимальные  приземные  концентрации    составляют 0,01 –  0,52 ПДКм.р. как на границе СЗЗ, так и в жилой зоне. Основной вклад в загрязнение вносят:

- по объектам товарного парка - путевые подогреватели, факел сжигания газа,
узлы налива ж/д цистерн, лаборатория, блоки реагентного хозяйства;

- по объектам промысла - площадки кустов скважин.

### 4.3.2. Установка переработки газового конденсата на площадке                   ООО «Галант»

Источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации установки  являются стационарные организованные и неорганизованные источники выбросов. Источники залповых выбросов отсутствуют.

Кроме источников выбросов, добавляемых в процессе эксплуатации установки переработки газового конденсата (УПГК), на площадке имеют место существующие ранее (оборудование, переданное новому владельцу нефтебазы). Назначение существующих объектов осталось неизменным, но поменялся вид и количество нефтепродуктов, транспортируемых через существующие сооружения.

Ранее в резервуарном парке хранились: бензин А-76 (1 резервуар объемом 1000 м3, 2 резервуара объемом 400 м3), дизтопливо (1 резервуар объемом          1000 м3), сырая, нефть (один резервуар объемом 1000 м3, один - объемом 200 м3 и два резервуара объемов 100 м3). После ввода в эксплуатацию УПГК резервуары для хранения нефти (один объемом 1000 м3, один -200 м3 и два объемом 100 м3) и резервуар для хранения дизтоплива (объемом 1000 м3) выводятся из эксплуатации, один резервуар объемом 1000 м3 и одни резервуар объемом 400 м3 будут являться резервуарами хранения сырья (газового конденсата), один резервуар объемом 400м3 будет являться промежуточным резервуаром для хранения дистиллята газового конденсата.

Три железнодорожных сливных эстакады ранее предназначались для слива поступающих на базу сырой нефти, дизтоплива и бензина А-76. После ввода в эксплуатацию УПГК ж/д эстакада для слива сырой нефти будет выведена из эксплуатации, оставшиеся две эстакады будут предназначаться для слива сырья (газового конденсата).

Три автомобильных сливо-наливных эстакады предназначались для слива-налива сырой нефти, дизтоплива и бензина А-76. После ввода в эксплуатацию УПГК автомобильная эстакада будет выполнять функции наливной эстакады (всех нефтепродуктов, производимых на базе) для дальнейшей транспортировки их потребителям.

Насосные станции №№ 1 и 2 будут продолжать свои функции, перекачиваемым продуктом после ввода в эксплуатацию УПГК будет являться газовый конденсат (ранее - сырая нефть, дизтопливо и бензин А-76).

К организованным источникам выбросов загрязняющих веществ относятся выбросы из системы общеобменной вытяжной вентиляции насосной промежуточного парка хранения, дыхательные клапаны емкостей для нефтепродуктов, дымовые трубы блока печей и блока технологического пара; к неорганизованным – утечки нефтепродуктов при разгерметизации уплотнений фланцевого типа, уплотнений и затворов запорно-регулирующей и предохранительной арматуры трубопроводов, технологического оборудования и емкостей на открытых площадках, выбросы при проведении операций слива-налива нефтепродуктов на железнодорожных и автомобильных эстакадах.

Данные о параметрах существующих ранее источников выбросов на площадке приняты по данным проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Опек», выполненного в 2005 г. (бывшее предприятие-владелец площадки, на которой планируется строительство УПГК).

Количественные характеристики от проектируемых источников определялись по методикам, согласованными с МПР РФ.

Таблица  17.     Выбросы загрязняющих веществ до и после ввода УПГК

в  эксплуатацию

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До ввода в эксплуатацию УПГК | После ввода в эксплуатацию УПГК |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 301 | Азота диоксид | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,079330 | 1,512294 |
| 304 | Азота оксид | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,003466 | 0,000048 |
| 330 | Серы диоксид | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,001056 | 0,044274 |
| 333 | Сероводород | 0,0183240 | 0,0304140 | 0,0012283 | 0,0052986 |
| 337 | Углерода оксид | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,384400 | 17,04942 |
| 410 | Метан | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0208000 | 0,0540000 |
| 415 | Смесь предельных углеводородов С1-С5 | 19,0089000 | 18,7724000 | 14,601938 | 2,0315730 |
| 416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 5,6371000 | 5,9009500 | 5,3966704 | 0,7508440 |
| 501 | Амилены | 0,3650200 | 0,2730480 | 0,5583581 | 0,0938100 |
| 602 | Бензол | 0,3305900 | 0,2692780 | 0,3087326 | 0,0760010 |
| 616 | Ксилол | 0,0338360 | 0,0323000 | 0,0369663 | 0,0226080 |
| 621 | Толуол | 0,2360200 | 0,1901500 | 0,2823044 | 0,0708090 |
| 627 | Этилбензол | 0,0073000 | 0,0055000 | 0,0076567 | 0,0018920 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,000000212 | 0,00000964 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,5826600 | 0,1913000 | 0,9629876 | 0,1228951 |
| 2904 | Мазутная зола | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,012310 | 0,55894 |
| Всего | 26,2498000 | 25,6654000 | 22,645895 | 21,835776 |

На площадке УПГК предполагается установить дизельную электростанцию АДД-30, предназначенную для использования в случае аварийного отключения электроснабжения.

Таблица  18.     Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе

аварийной ДЭС

| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |
| --- | --- |
|  | Максимальный из разовых, г/с | Валовый, т/год |
| Окись углерода | 0,0583380 | 0,000700 |
| Двуокись азота | 0,0836178 | 0,000840 |
| Сернистый ангидрид | 0,0087507 | 0,000280 |
| Углеводороды | 0,0291690 | 0,000336 |
| Бенз(а)пирен | 0,0000001 | 0,000022 |
| Формальдегид | 0,0011668 | 0,000012 |
| Сажа | 0,0058338 | 0,000140 |

При расчете приземных концентраций загрязнящих веществ в качестве данных по уровню фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе проведения реконструкции были приняты данные о результатах анализов проб атмосферного воздуха, отобранных в районе ул.Советской г.п. Безенчук. Наблюдения были проведены Новокуйбышевской лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды в апреле 2006 г.

Размер расчетной площадки принят равным 1000x1000 с шагом сетки  100 м.

Расчеты рассеивания выполнялись по следующим ингредиентам: оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, саже, диоксиду серы, сероводороду, метану, углеводородам предельным С|-С5. С6-С]0, Ci2-Ci9, бензолу, ксилолу, толуолу, амиленам, этилбензолу, бенз(а)пирену, а также по группам суммации «диоксид азота + диоксид серы» и «сероводород +диоксид серы».

Анализ результатов расчетов показывает, что максимальное загрязнение на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны создается по ароматическим и непредельным углеводородам –  бензолу, ксилолу, толуолу, этилбензолу  и составляет с учетом фонового загрязнения, соответственно, 0,81, 0,46, 0,39 и 0,27 ПДКм.р., в том числе собственный вклад проектируемой установки по бензолу, ксилолу, толуолу, этилбензолу составляет, соответственно, 0,69, 0,13, 0,32 и 0,27 ПДКм.р..

По группам суммации «диоксид азота + диоксид серы» и «сероводород +диоксид серы» максимальное загрязнение на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны составляет соответственно 0,37 и 0,52 ПДК м.р. в том числе собственный вклад проектируемой установки составляет, соответственно, 0,02 и 0, 09 ПДК м. р.

По другим ингредиентам максимальные приземные концентрации от проектируемой установки составляют от 0,18 до 0,05 и менее ПДК м.р.

Основной вклад в загрязнение атмосферы ароматическими углеводородами вносят емкости конденсата, диоксидом азота - печи.

В проекте ПДВ для ООО «Опек» ранее были учтены выбросы от эксплуатации следующего резервуарного парка (резервуарный парк уменьшился): 2 резервуара по 400 м3 для бензина А76;

резервуар на 1000м3 для бензина А76;

резервуар на 1000м3 для диз. топлива;

резервуара на 1000м3 для нефти сырой;

резервуар на 200м3 для сырой нефти;

резервуара на 100 м3 для сырой нефти.

Доставка осуществлялась ж/д вагонами. Отгрузка автобойлерами. Производительность насосов - 35м3 /час.

Количество источников было -12.

Расконсервированы 2 резервуара по 1000м3 и 3 резервуара по 60м3. Резервуары: 1 на 200м3 и 2 на 100м3 временно не эксплуатируются.

Кроме того, для отгрузки нефтепродуктов используется не только автомобильная наливная эстакада, но и сливо - наливная ж/д эстакада. В связи со сменой      перекачиваемого      нефтепродукта      проведена      замена      насосов, производительность которых зависит от вида перекачиваемого продукта.

Количество источников увеличилось до 22. Увеличение вызвано:

- увеличением количества видов перекачиваемых нефтепродуктов (с 3-х до 6);

- учетом ранее неучтенных источников, таких как неплотности фланцевых соединений трубопроводов, дренажной емкости сбора промстоков, выбросов от автотранспорта и тепловоза, сварочных работ и др.

Проект предельно допустимых выбросов (далее ПДВ) разработан для Общества с ограниченной ответственностью «Монгаз»

В проекте дана оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов предприятия. Проект разработан для предупреждения загрязнения атмосферного воздуха при условии рационального и экономного использования природных ресурсов, применения современного оборудования и технологий.

Инвентаризация источников выбросов предприятия проведена в 2007г. В результате инвентаризации выявлено:

- ООО «Монгаз» осуществляет свою деятельность на правах собственности. Земельй участок, где расположена нефтебаза, находится в аренде по адресу: 446250 Самарская обл., Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Советская, 1.

- Основной вид деятельности - прием, хранение и отпуск нефтепродуктов (склад ГСМ).

- Предприятие расположено на одной единой промплощадке, в южной
части р/ц Безенчук вблизи основной ж/д ветки.

В западном направлении к территории базы примыкает котельная МУП «Теплоснабжение». В северо-западном направлении расположены автотранспортные предприятия, в восточном направлении через основную автомобильную трассу на удалении 100 метров расположены ООО «Миллениум» и мельничное отделение ЖДПК.

Таким обоазом,  развитие предусматривало строительство предприятия ООО «Галант» по переработке газового конденсата на территории ООО «Монгаз».

После ввода в эксплуатацию производственных мощностей ООО «Галант», будет разработан проект ПДВ для действующего предприятия (ООО «Галант»), где будет проведена оценка воздействия на качество атмосферного воздуха от работы обоих предприятий.

Ближайшая жилая зона расположена по ул. Советская и удалена от ограждения территории ООО «Монгаз» на расстоянии 100м. На расстоянии 150 метров на юго - востоке расположены садово-дачные участки.

Величины выбросов по источникам определены расчетным путем с использованием сертифицированных расчетных программ фирмы «Интеграл», реализующих утвержденные методики на основании исходных данных, утвержденных руководителем предприятия.

Величины выбросов составляют — 17,26 г/сек; 62,78т/год,

(было 26,22 г/сек; 25,66 т/год).

Изменение  количества  выбросов  вызвано:

- изменением вида и количества хранимых нефтепродуктов;

- строительством котельной, работающей на мазутном топливе;

- проведением сварочных работ.

Расчет концентраций проведен для следующих веществ:

- азота диоксид;

- углерод (сажа);

- сера диоксид;

- углеводороды предельные С1-С5;

- углеводороды предельные С6-С10;

- амилены;

- бензол;

- ксилол (смесь изомеров);

- толуол;

-этилбензол;

- углеводороды предельные С12-С19;

- мазутная зола электростанций.

По остальным веществам, выбрасываемым в атмосферу источниками предприятия, расчет рассеивания производить нецелесообразно в виду малых величин выбросов. Их величины предлагается принять в качестве предельно допустимых.

-	Регламент работы базы предполагает:

- Ж. д. эстакада работает или на слив или на налив только одного вида
нефтепродукта.

- Автомобильная эстакада работает только на налив нефтепродуктов. На
лив осуществляется только одного вида нефтепродукта.

- Одновременной работы ж. д. и автомобильной сливо-наливных эстакад
регламентом предприятия не предусматривается.

Выбросы от тепловоза в соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб,2005г., в расчете рассеивания не учитывались. Нормативы ПДВ для них определены по фактическим выбросам.

Для анализа уровня загрязнения атмосферного воздуха приземные концентрации определялись на летний период в точках на СЗЗ с координатами:

Таблица 19.     Контрольные точки замеров загрязнения атмосферы

| Зона контроля | Номер точки контроля | Координаты точки контроля |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | У |
| СЗЗ (ПДК) | т.1 | 1290 | 1075 |
|  | т.2 | 645 | 1835 |
|  | т.З | 45 | 1085 |
|  | т.4 | 480 | 300 |
| жилая зона (ПДК) | т.5 | 705 | 805 |
| дачный массив (0,8ПДК) | т.6 | 910 | 860 |

В расчетной точке, расположенной на границе дачного массива, значение критерия принято 0,8ПДКм.р. Анализ расчета рассеивания показал, что превышения ПДК ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ источниками предприятия не наблюдается.

Нормативы ПДВ в целом по предприятию для всех загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предприятия, определены на существующем уровне.

Таблица 20.     Сравнительные данные по количеству выбросов

загрязняющих веществ

| Код | Наименование вещества | Количество выбросов, г/с | Количество выбросов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | было | стало | было | стало |
| 0123 | Железа оксид |  | 0,0015067 |  | 0,001627 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,0002600 |  | 0,000281 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  | 0,1018829 |  | 2,663690 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,0165561 |  | 0,432850 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | 0,0353999 |  | 0,781464 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 1,3025322 |  | 28,873282 |
| 0333 | Сероводород | 0,0183240 | 0,0006410 | 0,0304140 | 0,006796 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 0,1508406 |  | 5,272876 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | 0,0000667 |  | 0,000072 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 19,0089000 | 9,2606660 | 18,7724000 | 16,760435 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 5,6371000 | 5,0544210 | 5,9009500 | 5,145922 |
| 0501 | Амилены | 0,3650200 | 0,3064010 | 0,2730480 | 0,415918 |
| 0602 | Бензол | 0,3305900 | 0,2818020 | 0,2692780 | 0,348762 |
| 0616 | Ксилол | 0,0338360 | 0,1403570 | 0,0323000 | 0,080726 |
| 0621 | Толуол | 0,2360200 | 0,4662150 | 0,1901500 | 0,439693 |
| 0627 | Этилбензол | 0,0073000 | 0,0073510 | 0,0055000 | 0,008853 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) |  | 0,0000001 |  | 0,000002 |
| 2732 | Керосин |  | 0,0001083 |  | 0,000008 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,5826600 | 0,1337160 | 0,1913000 | 1,444610 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанции |  | 0,0046388 |  | 0,101069 |
| Итого по предприятию: | 26,2197500 | 17,2653623 | 25,665340 | 62,778936 |

Основной вид деятельности - прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов. Для осуществления своей деятельности на предприятии имеется: сливно-наливная автомобильная эстакада на 3 стояка;

- сливно-наливная железнодорожная эстакада на 3 стояка;
           -  резервуарный парк;

-   насосная;

-  дренажная емкость;

-  гараж тепловоза (длина маневровых передвижений 1320м);

-  котельная (топливо - мазут).

Таблица  21.     Грузооборот нефтепродуктов (производственная программа):

| Наименование нефтепродукта | Поступление, т/год | Отгрузка, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ж.д. транспортом | ж.д. транспортом | автотранспортом |
| бензин Аи-92 | 700 | 600 | 100 |
| бензин Аи-76 | 3500 | 3000 | 500 |
| бензин прямогонный | 1000 | 800 | 200 |
| диз. топливо | 2000 | 1800 | 200 |
| мазут | 2500 | 2000 | 500 |
| Печное топливо | 1400 | 1200 | 200 |
| Итого: | 11100 | 9400 | 1700 |

Перспектива развития предприятия

В период с 2007 по 2011 годы изменения профиля работ, ввода в действие новых объектов, ведущих к увеличению выбросов загрязняющих веществ, на предприятии не планируется. Если в указанный период произойдут изменения, влекущие изменение количества выбросов в атмосферный воздух, проект ПДВ подлежит корректировке.

Перечень загрязняющих веществ

От 22 источников выбросов предприятия в атмосферу выделяется 20 загрязняющих веществ и 4 группы суммации.

Количество выбросов составляет: 17,26 г/сек и 62,78 т/год.

Проведение расчетов и определение предложений  нормативов ПДВ

Исходные данные для расчета загрязнения атмосферы

Расчет рассеивания проведен на зимний период.

Для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций рассматриваем те из выбрасываемых веществ, для которых выполняется неравенство

М / ПДК (ОБУВ) > Ф, где

М - суммарное значение выбросов загрязняющих веществ, г/с;

ПДК (ОБУВ) — предельно допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия), мг/м3;

Ф - параметр, Ф = 0,01Н при Н > Юм; Ф = 0,1   при Н < Юм.

Н - средневзвешенная по предприятию высота источников выбросов.

Результаты анализа представлены в таблице 4.1.2.

Из таблицы видно, что расчет рассеивания необходимо проводить по следующим веществам:

- азота диоксид;

-углерод (сажа);

- сера диоксид;

- углеводороды предельные С1-С5;

- углеводороды предельные С6-С10;

- амилены;

- бензол;

- ксилол (смесь изомеров);

- толуол;

- утилбензол;

- углеводороды предельные С12-С19;

- мазутная зола электростанций.

По остальным веществам, выбрасываемым в атмосферу источниками предприятия, расчет рассеивания производить нецелесообразно ввиду малых величин выбросов. Их величины предлагается принять в качестве предельно допустимых.

Для анализа уровня загрязнения атмосферного воздуха приземные концентрации определялись на летний период в точках на СЗЗ с координатами:

В расчетной точке, расположенной на границе дачного массива, значение критерия принято 0,8ПДКм.р.

Таблица  22.      Вклады источников в загрязнение атмосферы

| Наименование загрязняющего вещества | Зона контроля приземных концентра-ций | Координаты точек контроля | Приземные концентрации загрязняющих веществ | Наименование источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | У |  |  |
|  |  |  |  | Общая | Источника |  |
| Азота диоксид | жилая зона | 705 | 805 | 0,06 | 0,04 | №18 котельная |
| углерод (сажа) | жилая зона | 705 | 805 | 0,03 | 0,02 | №18 котельная |
| серы диоксид | жилая зона | 705 | 805 | 0,29 | 0.22 0,07 | №18 котельная №17котельная |
|  | сзз | 45 | 1085 | 0,14 | Г 0.11 0,03 | №18 котельная №17котельная |
|  | дачный массив | 910 | 860 | 0,24 | 0,18 0,06 | №18 котельная №17котельная |
| Углеводороды предельные С1-С5 | жилая зона | 705 | 805 | 0,16 | 0,16 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Углеводороды предельные С6-С10 | жилая зона | 705 | 805 | 0,15 | 0,15 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Амилены | жилая зона | 705 | 805 | 0,18 | 0,18 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Бензол | жилая зона | 705 | 805 | 0,84 | 0,84 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | СЗЗ | 45 | 1085 | 0,11 | 0,11 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | дачный массив | 910 | 860 | 0,36 | 0,36 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Ксилол | жилая зона | 705 | 805 | 0,63 | 0,63 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | СЗЗ | 45 | 1085 | 0,08 | 0,08 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | дачный массив | 910 | 860 | 0,27 | 0,27 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Толуол | жилая зона | 705 | 805 | 0,69 | 0,69 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | СЗЗ | 45 | 1085 | 0,09 | 0,09 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | дачный массив | 910 | 860 | 0,30 | 0,30 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Этилбензол | жилая зона | 705 | 805 | 0,33 | 0,33 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | СЗЗ | 45 | 1085 | 0,04 | 0,04 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
|  | дачный массив | 910 | 860 | 0,14 | 0,14 | №6012 ж.д. эстакада (налив) |
| Углеводороды предельные С12-С19 | жилая зона | 705 | 805 | 0,10 | 0,10 | №15 дренажная емкость |
| Мазутная зола | жилая зона | 705 | 805 | 0,03 | 0,03 | №18 котельная |

Анализ результатов расчетов рассеивания

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ выявили их суммарные приземные концентрации в расчетных точках, расположенных на границе СЗЗ, жилой зоны и дачных массивов. Превышения ПДК ни по одному из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от источников предприятия не наблюдается. Вклады источников в приземные концентрации представлены в таблице выше.

Источниками шума на территории предприятия являются:

- насосная № 1 (одновременно могут работать два насоса);

- блок печей (одновременно могут работать две печи);

- блок технологического пара (одновременно могут работать два блока);

- насосная межпарковой перекачки (одновременно могут работать три насоса);

- железнодорожная эстакада;

- автомобильная эстакада;

- насосная № 2 (одновременно могут работать два насоса);

Результаты проведенных расчетов показали, что уровни звука от рассматриваемых источников шума на границе жилой застройки не превышают нормативных.

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, данный объект относятся к III классу с необходимым размером СЗЗ - 300 м. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для площадки ООО «Галант» установлена в северо-восточном направлении на расстоянии 100 м (до границы ООО «Миллениум»), на расстоянии 100 м - в юго-восточном, 170 м - в южном, 120 м - в северном и 150-210 м - в западном направлениях, то есть до фактически расположенной ближайшей жилой застройки при условии проведения серии натурных исследований атмосферного воздуха и уровня шума на предлагаемой границе в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту «Обоснование достаточности ширины санитарно-защитной зоны для площадки ООО «Галант» в п.г.Безенчук Самарской области» от 05.06.2006 г. №04/1590).

### 4.3.3. Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигона  твердых бытовых отходов

В настоящее время основной объем твердых бытовых и промышленных отходов от предприятий, организаций и населенных пунктов Безенчукского района размещается на территории существующей несакционированной свалки, расположенной в северо-западной части п.г.т. Безенчук в 2,5-3,0 км  от реки Безенчук.

С целью локализации негативного воздействия существующей свалки на компоненты окружающей среды, минимизации уровня их загрязнения в процессе эксплуатации объекта намечаемой деятельности, при относительно невысоких финансовых затратах средств администрации Безенчукского района, полигон твердых бытовых и части промышленных отходов целесообразно разметить в западной промзоне п.г.т. Безенчук на расстоянии 1000 м от границы жилой застройки на территории существующей неорганизованной свалки п.г.т.Безенчук.

Полигон оказывает негативное воздействие на все компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух (образование биогаза, выделение загрязняющих веществ от работы спецтехники); грунтовые воды и почвы (тяжелые металлы, растворители, инсектициды и др.). Зачастую при несоблюдении технологии размещения отходов и правил эксплуатации объект может стать источником инфекционных заболеваний.

При эксплуатации полигона от работы спецтехники происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ, поступающие в атмосферный воздух, определены по объекту - аналогу с идентичной годовой мощностью по приему отходов, схожему по природно-климатическим условиям района размещения и технологии складирования отходов на полигоне. Перечень и характеристика загрязняющих веществ представлены в таблице.

Таблица  23.   Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБ и ПО

| Наименование вещества | Код | ПДК м.р., ОБУВ | Класс опасности | Выбросы веществ, г/с | Выбросы веществ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКм.р. |
| Серы диоксид | 0330 | 0,500 | 3 | 0,0154 | 0,1165 |
| Сажа | 0328 | 0,150 | 3 | 0,0269 | 0,1795 |
| Азота диоксид | 0301 | 0,085 | 2 | 0,1220 | 1,0560 |
| Углерода оксид | 0337 | 5,000 | 4 | 0,1839 | 1,1370 |
| ОБУВ |
| Керосин | 2732 | 1,2 |  | 0,0447 | 0,2915 |
| Итого по предприятию: | 0,3929 | 2,7805 |

Оценка уровня воздействия загрязняющих веществ на компоненты окружающей среды может быть выполнена после проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ при разработке раздела «Охрана окружающей среды» материалов рабочего проекта организации полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Еще одной причиной загрязнения воздуха в ареале проектируемого объекта является образование биогаза.

Биогаз образуется в результате микробиологического разложения органических веществ, создает взрывопожарную ситуацию. Состав биогаза определяется составом размещаемых отходов, его образование начинается после 5-7 лет начала эксплуатации объекта и продолжается в течение 20-25 лет после прекращения размещения отходов. Наиболее вероятными компонентами состава биогаза (с учетом усредненного состава твердых бытовых отходов) являются метан, диоксид углерода, толуол, аммиак, ксилол, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сернистый ангидрид, этилбензол, бензол, сероводород, фенол.

### 4.3.4. Уровень загрязнения от ОАО «Птицефабрика Безенчукская»

Предприятие ОАО «Птицефабрика Безенчукская» предназначена для выращивание кур на мясо и яйцо. Место расположения Птицефабрики – в 3,5 км западнее жилой зоны п. Безенчук. Ближайшими соседними предприятиями являются: Безенчукский хлебокомбинат и ООО «Провими-Самара» (на удалении около 700 метров в юго-западном направлении от территории Птицефабрики), которое имеет в своем составе зерносушилку и котельную, т.е. в атмосферу выбрасываются аналогичные ингредиенты, поэтому выбросы от зерносушилки и котельной ООО "Провими-Самара" учитывались в расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от птицефабрики в проекте ПДВ в качестве фоновых данных для определения общего уровня загрязнения атмосферы. Расчеты показали, что на границе санитарно-заитной зоны уровень загрязнения не превышает санитарных норм качества атмосферного воздуха.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предприятие относится к 1 классу опасности и имеет санитарно-защитную зону 1000   метров.

### 4.3.5. Загрязнения от автотранспорта

Отдельных приборных исследований по загрязнению атмосферного воздуха от автотранспорта для территории г.п.  Безенчук не проводилось.

Следует заметить, что обычно расчеты не отражают в достаточной степени влияние автотранспорта на состояние атмосферы населенных пунктов, поскольку в качестве исходных данных по автотранспорту обычно берутся выбросы от общественного транспорта. В то время как в последние годы наблюдается тенденция увеличения именно частного транспорта.

При этом необходимо учитывать следующие специфические особенности автотранспорта как источника загрязнения атмосферы:

- абсолютный рост парка автомобилей как в самом городском поселении, так и мигрирующего личного автотранспорта, в связи с чем увеличивается интенсивность движения на автодорогах и повышается выброс вредных веществ в атмосферу;

- быстротечность процессов в автомобильных двигателях, обусловливающая многообразие продуктов полного и неполного сгорания топлива;

- выброс вредных веществ в атмосферу на уровне органов дыхания человека.

Предполагаемый прирост автотранспорта по городам Самарской области составляет 4% в год.

В настоящее время расчеты выбросов от автотранспорта проводятся по методикам, в которых значения пробеговых и удельных выбросов загрязняющих химических веществ, выделяемых двигателями автомобилей, находящихся в условиях реальной эксплуатации, отражают уровень их технического состояния.

При выполнении перспективных оценок загрязнения атмосферы городов выбросами автомобильного транспорта необходимо учитывать вероятность обновления парка автотранспортных средств.

Согласно ст. 25 Закона Самарской области «Об охране окружающей природной среды и природопользовании Самарской области» следует «…обеспечить с 1 января 2002 г. выполнение международных нормативов ЕВРО-2 по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ автотранспорта», «…запрещается использовать этилированный бензин и другие виды моторного топлива, не отвечающие требованиям экологической безопасности».

Анализ выбросов от автотранспорта (по структуре транспортных связей) на территории г.п. Безенчук на сегодняшний день показал, что существующие в настоящее время транспортная схема города и технические параметры автомобилей не обеспечивают нормативного качества атмосферного воздуха.

Существенное же снижение загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом возможно при внедрении мероприятий по совершенствованию технологических параметров автомобилей, и при улучшении качественных характеристик топлива.

Экологическая безопасность будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования. Кроме конструкторско-технических мероприятий следует отметить необходимость проведения организационно-правовых мероприятий, архитектурно-планировочных мероприятий, эксплуатационных мероприятий. Все группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов.

## Источники физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды городов относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Источниками неблагоприятных физических воздействий, распространяющихся на большие расстояния являются промышленные, коммунальные, энергетические предприятия, радиопередающие устройства, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Уровень шумового загрязнения в пределах г.п. Безенчук определяется, в  основном, работой  транспортных  средств  и  не  выходит  за  нормативные  уровни.

Для определения шумовых воздействий  на существующие селитебные территории (от железной дороги, мельницы) необходимо выполнить инструментальные замеры и, в случае превышения нормативного уровня шума, разработать мероприятия по  его  снижению.

Защита от шума существующих жилых объектов должна производиться путем осуществления соответствующих мероприятий, разрабатываемых в установленном порядке, с согласованием материалов в органах Роспотребнадзора.

Источников инфразвука, вибрации и ионизирующих излучений в границах исследуемой территории не выявлено.

# Структура земель

В границах городского поселения Безенчук на сегодняшний день земельный фонд распределяется следующим образом:

Таблица  24.     Существующее распределении земель г.п. Безенчук

по видам   использования

| № п/п | Виды использования земель | (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 662,00 |
|  | секционной | 57,00 |
|  | индивидуальной | 605,00 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 40,00 |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,50 |
| 4 | Улицы,дороги,площади (в красных линиях) | 266,10 |
| 5 | Производственные и коммунально-складские территории | 345,00 |
| 6 | Садовые товарищества | 115,00 |
| 7 | Земли сельхозназначения | 5962,00 |
| 8 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 650,80 |
| 9 | Водные пространства | 31,67 |
| 10 | Леса | 81,00 |
| 11 | Территории специального назначения | 44,89 |
|  | ИТОГО: | 8533,00 |
|  | Всего в существующих границах | 8533,00 |

Анализ данных таблицы показывает, что на существующее положение в структуре  земельного фонда  исследуемой территории преобладают земли сельскохозяйственного использования (5962,00 га),  земли жилой застройки     (662,00 га) и земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций (650,80 га).

Площадь земель, отводимых под застройку в границах городского поселения Безенчук,  предполагается увеличить на  385,8 га,  за пределами проектных границ городского округа - на 1169,4 га.

# Анализ транспортной инфраструктуры

Подробно анализ транспортной инфраструктуры в границах городского поселения Безенчук приведен в Пояснительной записке в составе разработки генплана.

## Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

С юго-востока к п.г.т.Безенчук подходит автодорога областного значения (IV категории).

Через п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит федеральная железная дорога «Москва-Самара-Челябинск».

Населённые пункты располагаются от административного центра городского поселения Безенчук на расстоянии 3-7 км в радиусе пешеходной доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием.

Расстояние до областного и районного центра г.Самары от п.г.т.Безенчук - 80 км

Расстояние до п.г.т. Безенчук:

- от ж/д разъезда Восток – 6 км;

- от д. Дмитриевка – 3 км;

- от п. Новооренбургский – 6 км;

- от п. Сосновка – 7 км.

Транспортное обслуживание населения п.г.т. Безенчук осуществляет МУП «Безенчукское автотранспортное предприятие», которое совершает городские, пригородные и междугородные автобусные перевозки.

Расположение маршрутов пассажирского транспорта на территории поселка благоприятно, все застроенные территории находятся в пределах его доступности.

Железнодорожная станция «Восток» находится на территории ж/д разъезда Восток.

Железнодорожный вокзал расположен в п.гт. Безенчук по ул Вокзальной.

См. сх.№3 «Схема маршрутов движения общественного транспорта п.г.т. Безенчук».

В границах городского поселения Безенчук:

По южной границе п.г.т. Безенчук проходит коридор ЛЭП 110 кВ, 2* 35кВ.  В районе д. Дмитриевка с северо-востока на юго-запад  п.г.т. Безенчук пересекает коридор ЛЭП 10 кВ.

За границей п.г.т. Безенчук в южной части городского поселения Безенчук с запада на восток проходит коридор подземных  коммуникаций магистральный н/п «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм, а также  газопровод и коридор ЛЭП.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя территорию очистных сооружений; территорию водозаборов.

Все территории п.г.т.Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Ширина существующих  улиц в красных линиях в населенных пунктах колеблется от 15 до 60 метров. Красные линии и линии застройки не везде соблюдаются и требуют корректировки.

## Улицы и дороги

Все территории п.г.т. Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах  п.г.т. Безенчук  составляет  812 км, из них с асфальтовым покрытием 37.2  км.

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 20 до 60 метров. Красные линии и линии застройки в основном не соблюдаются и требуют корректировки.

Ширина асфальтированного покрытия основных дорог - 6 м, площадь асфальтированного покрытия дорог  – 651932 м2.

Протяженность дорог в границах  п. Сосновка 1,1 км  (асфальтовое покрытие).

Протяженность дорог в границах п. Новооренбургский 4,5 км, из них с асфальтовым покрытием 0,5 км.

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 15 до 40 метров. Существующая застройка в основном выполнена  с соблюдением  красных линий.

Протяженность дорог в границах д. Дмитриевка 4,6 км (грунтовое покрытие).

Транспортная связь между Южной и Северной частями города осуществляется через железнодорожный переезд, расположенный в восточной части города. Пешеходная связь через железную дорогу осуществляется по пешеходному железнодорожному мосту в центральной части города.

Реализация проектных решений генерального плана позволит ликвидировать недостатки сложившейся уличной сети. Таким образом, будет создана полноценная структура магистралей и улиц, реализующая основные потоки легкового и общественного транспорта.

Предусмотренное развитие сети позволяет создать равноценные условия для проживания на удаленных от центра территориях, а также обеспечивает связь с городом районов дачной застройки, непосредственно прилегающих к городскому поселению.

# Озеленение

Существующая система озеленения поселка представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары,  площадь которых составляет 2,5 га. На одного жителя приходится 1,1 м2  зеленых насаждений общего пользования, что в 10 раз ниже нормативных – 8-10 м2 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Существующие парки Безенчука, общей площадью 25 326 кв.м.

- ул. Луговцева (площадью 5630 кв.м);

- ул. Советская (площадью 4890 кв.м);

- ул. Гагарина (площадью 11306 кв.м). Парк благоустроен. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация;

- ул. Мамистова (площадью 3500 кв.м). Парк неблагоустроен. Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений территорий учреждений культурно-бытового назначения, школ, спортивных сооружений составляет –  45 га.

В проекте предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения. Площадь насаждений территорий учреждений культурно-бытового назначения по проекту  составит: насаждения ограниченного пользования  – 13,9 га .

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Озеленение спецназначения в населенном пункте составляет 331 га. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До  300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Проектом предлагается единая система зеленых насаждений:

- общего пользования;

- ограниченного пользования;

- специального назначения.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

В границах пгт. Безенчук:

- в северной части – 37,2 га

- в северо-восточной – 27,6 га

- в юго-западной части - 5,3 га

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими

# Анализ состояния коммунально-хозяйственного  и инженерного обеспечения

Комплекс инженерного обеспечения города включает в себя: водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, радиофикацию, телефонизацию.

## Водоснабжение

Территория городского поселения Безенчук обеспечивается централизованным водоснабжением. Большая часть города имеет внутреннее водоснабжение; незначительная часть водопользования – из водоразборных колонок.

Водоснабжение г.п. Безенчук осуществляется за счет трёх водозаборных сооружений:

Водозабор «Восточный», «Западный», «Военный городок» с круглосуточным режимом работы.

Водозабор «Восточный» расположен в восточной части п. Безенчук. Водозабор «Западный» расположен в западной части п. Безенчук. Водозабор «Военного городка» расположен в юго-западной части поселка Безенчук. Водозабор, расположенный в западном районе Безенчука, снабжает западную промзону, восточный – жилые районы и восточную промзону.

Два водозабора ограждены по периметру железобетонными плитами высотой 2,5 м. Водозабор Военного городка огражден с трех сторон металлическими панелями по металлическим столбам размером 70 * 70 м.

На водозаборе «Восточный» пробурено 8 скважин площадью - 2,88 Га.. На водозаборе «Западный» - 4 скважины площадью - 1,44 Га. На водозаборе «Военного городка» - 2 скважины площадью - 0,72 Га.

Установленная производственная мощность водопроводов 31 тыс.м /сутки.

Вода из артезианских скважин водозабора «Восточный» поступает в накопительную ёмкость - на станцию II подъёма - 800 м3, водозабора «Западный» в накопительную ёмкость - станцию II подъёма - 600 м3, водозабора «Военного городка» –  в две накопительные сообщающиеся полуподземные ёмкости - 50 м3 и 120 м3

Затем из накопительных ёмкостей всех трёх водозаборов по водоводу вода поступает в городскую сеть. Очистка питьевой воды не предусмотрена.

Обеззараживание питьевой воды производится хлорной известью.

Вода от водозаборов подается к потребителям по закольцованным сетям. Трубопроводы водопроводных сетей выполнены из труб различных материалов и диаметров.

Скважины водозабора располагаются также в поселке Ново-Оренбургский и деревне Дмитриевка (2 шт).

Таблица 25.   Параметры водопроводной сети г.п. Безенчук

| №№ | Диаметр | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32 мм | 150,0 п.м |
| 2 | 50 мм | 625,0 п.м |
| 3 | 80 мм | 200,0 п.м |
| 4 | 100 мм | 10475,0 п.м |
| 5 | 150 мм | 13855,0 п.м |
| 6 | 200 мм | 4160,0 п.м |
| 7 | 300 мм | 1865,0 п.м |
| 8 | 800 мм | 1800,0 п.м |
| Всего водопроводных сетей в поселке 33130 п.м |

Часть трубопроводов подлежит замене ввиду высокой степени износа.

Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на закольцованных уличных сетях.

По проекту генерального плана появляется новое строительство в п. Сосновка, что вызывает необходимость проектирования и строительства там собственного централизованного источника водоснабжения. Водозабор подземный (скваженный) разрабатываеися по отдельному проекту с предварительным проведением гидрогеологических изысканий.

Таблица 26.    Нормы водопотребления и водоотведения с

учетом  качества потребляемой воды

| Наименование предприятия | Место расположения предприятия | Наименование источника водоснабжения | Наименование приемников сточных вод | Годовой объем в тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие Безенчукского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Российская Федерация, самарская область, Безенчукский район п.г.т. Безенчук | Водозаборы: «Восточный», «Западный», «Военный городок» | Канализационные очистные сооружения с дальнейшим выпуском в реку Безенчук | 3903,03 |

Таблица  27.     Характеристика водопотребления

| Наименование показателей | Нормативно - расчетное |
| --- | --- |
|  | м3 /сут лето/зима | тыс.м3 /год |
| 1 | 2 | 3 |
| Забор воды, всего: | 14477,713 | 3903,03 |
| В т.ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение | 9699,643 | 2488,479 |
| передается абонентам: населению и организациям | 4654 29 | 1383 723 |
| Собственные нужды | 123,78 | 130,828 |

85% трубопроводов подлежит замене ввиду высокой степени износа.

Трубопроводы водопроводных сетей выполнены из труб различных материалов и диаметров, общей протяженностью - 84,3км + 3,7км Н-Оренбург + 5,93км Сосновка. Всего 93,93км.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществлять на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности.

Это водоводные теплообменники в культбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном коттеджном строительстве.

## Водоотведение (канализация)

Городское поселение Безенчук обеспечено как централизованной канализацией, так и местной.

Водоотведение от части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Общая протяженность канализационных сетей от канализованной части города, согласно данным МУП «ЖКХ» Безенчукского района, составляет: самотечных –  50,29км, в том числе с. Сосновка –1,79 км, напорных – 1,3  км.

Для перекачки сточной жидкости по коллекторам в городе имеется десять канализационных насосных станций (КНС), в том числе в с. Сосновка – 1 (КНС).

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Безенчук.

Стоки по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим сбросом в реку Безенчук.

Городские очистные сооружения канализации построены в 1981 году. Проектная мощность КОС – 17 тыс.м3/сут. Площадка очистных сооружений расположена в западной части поселка.

Состав сооружений следующий:

- Горизонтальные песколовки – 2шт. с круговым движением сточных вод производительностью от 40 до 64 тыс.м3/сут, из монолитного железобетона;

Диаметр песколовок – 6 метров, удаление песка из песколовок осуществляется насосом ФГ 144/46;

- Отстойники канализационные, первичные,   радиального типа, квадратные в плане (15,0*15,0), с четырьмя пирамидальными бункерами для осадка из сборного железобетона – 3 штуки, производительность одного отстойника –525 м3/час;

- Аэротенки  – смесители  двухкоридорные  из  сборного   железобетона, объм аэротенка –1755 м3;

- Отстойники канализационные, вторичные, радиального типа, квадратные в плане (15,0х15,0), с четырьмя пирамидальными бункерами для осадка из сборного железобетона – 3 штуки, диаметром 15 х 15 метров;

- Контактные резервуары прямоугольные, размером 6,0 х 15,0 х 2,3, полезная емкость одной секции – 216м;

- Блок насосно-воздуходувной станции производительностью 10 м3 /час (по воздуху), установлены 2 воздуходувки марки ТВ-80-1,4 с электродвигателем мощностью 100 квт, производительностью 500 м3/час, в насосной;

- Насосы, для опорожнения аэротенков марки ФГ-144/46.

Канализационная насосная станция  предназначена для перекачки хозбытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от мастерской, воздуходувной, лаборатории и дренажных вод с иловых и песковых площадок на очистку.

Приемная камера из сборного железобетона (при напорном поступлении сточных вод), размером в плане 2 х 1,5 для КОС производительностью 17 000 м3/час.

Хозбытовые и промышленные сточные воды города в количестве 1957,324 тыс.м3 /год подаются на очистные сооружения от главной насосной станции по двум напорным трубопроводам Ду-400 мм в камеру гашения напора (приемную камеру).

Из приемной камеры сточные воды подаются в две горизонтальные песколовки Д=6 м. Вода, очищенная от песка, отводится по лоткам в распределительную камеру первичных отстойников, а песчаная пульпа направляется на песковые площадки.

В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных, грубодисперсных примесей и части органических веществ, находящихся во взвешенном состоянии.

Выпавший в отстойник осадок при помощи насосов удаляется на иловые площадки.

Осветленная сточная вода собирается в сборные лотки и направляется на сооружения биологической очистки. Сооружениями биологической очистки являются двухсекционные аэротенки с длиной коридора 39 м, шириной - 7,5 м. Иловая смесь из аэротенков дюкером подается во вторичные отстойники. Вторичные отстойники служат для выделения из очищенной воды активного ила. Активный циркуляционный ил из вторичных отстойников, при помощи эрлифтов, возвращается в аэротенки, избыточный ил направляется для подсушивания на иловые площадки.

Из вторичных отстойников вода поступает в контактные резервуары. Далее из контактных резервуаров через лоток Паршаля очищенные сточные воды направляются в реку Безенчук. Подсушенный осадок хранится в буртах в естественных условиях на иловых площадках.

Общее нормативно-расчетное водоотведение составляет 2578,6 тыс.м3/год, в том числе через канализационные очистные сооружения – 2578,6 тыс.м3/год.

Очистные сооружения с. Сосновка предназначены для биохимической очистки хозяйственно-бытовых фекальных стоков, поступающих от жилых домов, от производственных помещений и административных зданий.

Промышленные стоки поступают в основном от котельной и комбината «Энергия».

Очистные сооружения построены и введены в эксплуатацию в 1971 г. Проектная производительность – 200 м3/сутки. В 2003г. был заменен керамзитовый наполнитель в биофильтре.

Все стоки самотеком поступают в приемную заглубленную бетонную емкость-накопитель, входящую в состав КНС. По мере накопления из нее стоки насосами подаются в гасительную камеру очистных сооружений, накопление происходит постепенно.

Из гасительной камеры стоки попадают в горизонтальную песколовку, где происходит оседание песка.

Выпавший осадок сползает по наклонной стенке нижней части желоба в щель шириной 0,15 м и попадает в игловую камеру.

Сброшенный осадок из иловой камеры удалятся через трубу диаметром 200 м под гидростатическим напором на иловые пруды. Удаление осадка из первичных отстойников производится раз в месяц. Это приводит к переполнению илом иловой камеры. Отсутствие жироловок затрудняет удаление плавающих веществ, таких как жиры, нефтепродукты.

После первичных отстойников стоки по лотку, а затем по трубе диаметром 200 мм попадают в дозировочный бак биофильтра, где происходит накопление стоков, а затем сточная жидкость поступает в сеть распределительных труб, уложенных на фильтрующем слое, керамзите.

При длительной эксплуатации загрузка биофильтра, в данном случае керамзит, забивается взвешенными веществами, что ухудшает проходимость стоков и аэрацию слоя загрузки керамзита. Это в свою очередь приводит к загниванию органики и отмершей биопленки из-за недостатка кислорода.

После биофильтра расположена хлораторная:

- затворный бак   - 1шт.

- растворный бак  - 2шт.

- склад хлорной извести.

Раствор хлора выливается в растворный бак, куда подведена сверху вода, а к сборному лотку подведен слив. Смешивание хлорной жидкости со стоками происходит в лотке. Затем стоки поступают во вторичный отстойник, где происходит отстаивание взвешенной биопленки. Осадок собирается в конической части отстойника и раз в месяц насосом откачивается в колодец, находящийся рядом.

Осветленная вода через лоток направляется на сброс.

После вторичного отстойника находится еще один растворный бак для хлорной жидкости. Добавляют хлорную известь в растворный бак два раза в день.

Лаборатория на очистных сооружениях не оборудована, поэтому химико-аналитический контроль ведется лабораторией отстойных сооружений п.г.т. Безенчук 1 раз в неделю.

Очистные сооружения имеют иловые площадки, которые соединены с колодцами, они предназначены для накопления отстоенной воды и иловых площадок.

Затем эта жидкость самотеком проходит в сборный колодец, находящийся рядом со вторичным отстойником.

Сточные воды после очистки сбрасываются по трубопроводу в р. Безенчук. Выпуск рассеивающего типа.

Приемником сточных вод является р. Безенчук. Это мелкий левобережный приток реки Волги. Общая длина реки 78 км. Общая площадь водосбора 843 км2. Среднегодовая расход воды у устья 1,82м3/сек.

Место сбора с очистных сооружений с. Сосновка располагается в 4 км от устья. Трубопроводы канализационных сетей п. Сосновка выполнены из труб различных материалов и диаметров и имеют общую протяженность 300 м.

По проекту генерального плана п.г.т. Безенчук вновь проектируемое строительство обеспечивается полным благоустройством, включая и канализование.

Проектируемые секционная многоэтажная жилая застройка, культбыт, находящиеся в районе существующей застройки, подключаются в существующие канализационные коллекторы, которые, при необходимости, следует переложить, заменив на больший диаметр. Проектируемые сети необходимо выполнять из современных конструкций и материалов.

Балансовая схема нормативного водопотребления и водоотведения МУП Безенчукского района «ЖКХ» военный городок м3/сут( тыс. м3/год)

Общее водопотребление из 2 скв. 461,8(157,662)

Жилой сектор 415,1 (143,320)

Абоненты 22,5 (7,630)

Собственные нужды 24,2(6,712)

Нормативные потери (10,748)

Очистные сооружения (146,914)

БАЛАНСОВАЯ СХЕМА

Нормативно-расчетного водопотребления и водоотведения МУП «БЕЗЕНЧУКЭНЕРГО»

(тыс. м.куб./ год)

Водопотребление 3745,368

20,786                     511,2            3,135                             4,586                   2,656              13,739                        167,992                 289,425

870,747         47,929

Сброс в р.Безенчук

## Теплоснабжение

Муниципальное унитарное предприятие Безенчукского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» создано согласно распоряжению Главы Администрации Безенчукского района от 14.04.2005 г. № 125 и в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Федеральным законом РФ от 14.11.2002 г. № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» официальное сокращенное название Предприятия – МУП «ЖКХ».

Свидетельство о государственной регистрации от 18 апреля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056362004995.

Основной целью создания Предприятия является выполнение работ, оказание услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций района и получение прибыли. Основными видами деятельности согласно уставу являются:

- эксплуатация жилищного фонда и нежилых помещений, выполнение текущего и  капитального ремонтов;

- эксплуатация и ремонт внутренних и наружных сетей отопления и горячего водоснабжения;

- водоснабжение и водоотведение;

- эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов;

В хозяйственном ведении находятся объекты Жилищно-коммунального хозяйства: 20 котельных, 10 отопительных модулей, установленная тепловая мощность источников теплоснабжения 219,7 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в целом по предприятию составляет 12 9084 м (в двухтрубном исполнении). Тепловые сети проложены подземным способом 83657 м  (65 %) от протяженности всей сети. Тепловые сети, проложенные надземным способом. –  45427 м (35 %). Процент износа тепловых сетей и изоляции составляет более 60 %. Продолжительность функционирования тепловых сетей – отопительный период (203 дня).

Потребителями тепловой энергии являются: население, бюджетные организации, сторонние промышленные организации, собственное производство, с/х предприятия и т.д.

Прогноз объема производства на 2009 год

МУП «ЖКХ» запланировало следующие показатели производства и распределения тепловой энергии на 2009 год:

Плановое производство тепловой энергии –  247,0 тыс. Гкал.

Количество тепловой энергии на собственные нужды по котельным – 8,9 тыс. Гкал.

Количество отпущенной в сеть тепловой энергии – 242.4 тыс. Гкал.

Внешние факторы.

Планируемый расход топлива в 2009 году: 42978 т.у.т.

Средняя за отопительный период температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет  5,2 °С.

Температура воды в источнике водоснабжения согласно методике определения потребности в топливе электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, разработаной ЗАО «Роскоммунэнерго» и утвержденной зам председателя Госстроя России 12.08.2003 г., составляет в отопительный период  5 °С.

Состав оборудования котельных

Котельная    № 1

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

<Котлы» « марки HP - 18 » в количестве 3 шт. введены в эксплуатацию в 1964 году.

Установленная мощность котельной   1,8 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива - газ.

Резервный вид топлива - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 1,2 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 2 котла, в резерве 1.

Котельная   № 3	;

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

«Котлы» « марки ABA - 4 » в количестве  1 шт. введены в эксплуатацию в  1998 году.

«Котлы» « марки КВГМ - 4 » в количестве 2 шт. введены в эксплуатацию в  1994 году.

Установленная мощность котельной   10,4 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива - газ.

Резервный вид топлива - отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 3,33 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 2 котла, в резерве 1.

Котельная    № 4

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

Котлы « Е - 1/9» в количестве 4 шт. введены в эксплуатацию в  1991 году – 2 шт и в 1995

году –  2 шт.

Установленная мощность котельной  2,4 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива газ.

Резервный вид топлива отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 0,94 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 2 котла, в резерве 2.

Котельная   № 5

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

Котлы «ДЕ - 10/14» в количестве 1шт. введены в эксплуатацию в 1986 году.

Котлы «ДЕ-25/14» в количестве 4 шт. введены в эксплуатацию в 1984-1986 году.

Установленная мощность котельной 87 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива газ.

Резервный вид топлива мазут.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 14 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 2 котла, в резерве 3.

Котельная   № 6

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

«Котлы» « ДКВР - 10/13 » в количестве 3 шт. введены в эксплуатацию в 1982-1983 году.

Установленная мощность котельной  18,0 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива газ.

Резервный вид топлива   отсутствует.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 5,75 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 2 котла, в резерве 1.

Котельная   № 7

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

Котлы «ВКГМ - 7,5» в количестве 3 шт. введены в эксплуатацию в  1986 году.

Котлы «ПВКГМ - 7,5» в количестве  1 шт. введены в эксплуатацию в  1986 году.

Установленная мощность котельной   30,0 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива газ.

Резервный вид топлива мазут.

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2007 года составляет 5,84 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 3 котла, в резерве 1.

Котельная Осинки

Имеет постоянный обслуживающий персонал.

Котлы «ABA - 4» в количестве 4 шт. введены в эксплуатацию в  1979 году.

Установленная мощность котельной   9,6 Гкал/час.

Химводоподготовка на котельной производится.

Вид топлива   газ.

Резервный вид топлива   отсутствует.	,

Котельная работает только в отопительный сезон.

Средняя часовая нагрузка по факту 2005 года составляет 3,02 Гкал/час.

В период наибольших тепловых нагрузок в котельной работает 3 котла, в резерве 1.

Характеристика тепловых сетей

Котельная    № 1

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 47 % и подземной 53 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 3040 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1968 г.

Котельная    № 3

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 74 % и подземной 26 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 9980 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1984 г.

Котельная    № 4

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 53 % и подземной 47 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 2200 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую водунанужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1992 г.

Котельная    №  5

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 74 % и подземной 26 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 14002 м. Тепловая изоляция •трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1971 г.

Котельная    №  6

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 38 % и подземной 62 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 15728 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1968-1969 г.

Котельная    № 7

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 26 % и подземной 74 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 14430 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1968 г.

Котельная в/городок

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 100 % и подземной - % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 7498 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 2007 г.

Котельная   с. Осинки

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной 73 % и подземной 27 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 24120 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1971-1982 г.

Модули   с. Осинки

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной - % и подземной 100 % прокладки. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 400 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают только в отопительный период, по температурному графику 90/70 и подают горячую воду на нужды населения, бюджетных организаций, сторонних потребителей и на нужды предприятия. Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию 1983 г.

Таблица  28.    Технические характеристики оборудования котельных

| Тип и количество котлов | Производитель-ность котельной, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива (основное/резервное) | Тип ХВО | Давление и температура пара. Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 |
|  |  |  | Котельная № 1 |  |  |  |
| HP-18-3 шт | 1,8 | 2,65 | 1964 | газ/отс\т | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Котельная № 3 |  |  |  |
| ABA -4 - 1 шт |  |  | 1998 | газ/отс)т | фильтр | 90/70 |
| КВГМ-4-2шт | 10.4 | 7,15 | 1994 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная № 4 |  |  |  |
| Е-1/9-4 шт | 2,4 | 1.47 | 1991 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | 1995 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная № 5 |  |  |  |
| ДЕ 10/14-2 шт | 87 | 20.67 | 1984 | газ/маз) т | фильтр | 90/70 |
| ДЕ 25/14-5 шт |  |  | 1986 |  | уст-ка |  |
|  |  |  |  |  | "комплексом" |  |
|  |  |  | Котельная № 6 |  |  |  |
| ДКВР 10/13-3 шт | 18 | 10.61 | 1980 | газ/отсутст | уст-ка |  |
|  |  |  |  |  | "комплексом" | 90/70 |
|  |  |  | Котельная № 7 |  |  |  |

| ВКГМ - 75 - 3 шт | 30 | 8,12 | 1986 | газ/мазут | фильтр | 90/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВКГМ 7.5- ] шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельная Осинки |  |  |  |
| ЛВА -4-4 шт. | 9.6 | 4,79 | 1979 | газ/отсутс | уст-ка | 90/70 |
|  |  |  |  |  | "комплексон" |  |
|  |  |  | Котельная Ольгино |  |  |  |
| ДКВР 10/13-1 шт | 14 | 4,13 | 1977 | газ/мазут | фильтр | 90/70 |
| ДКВР4/13- 1 шт |  |  | 1982 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Купино |  |  |  |
| КСВа-2 - 3 шт | 5.2 | 1.36 | 1993 | газ/отс\тст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Прибой |  |  |  |
| ДКВР 1/13-2 шт | 4.8 | 1.05 | 1977 | газ/отслтст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Модуль Осинки. |  |  |  |
| МИКРО - 100- 1 шт | 0.7 | 0.84 | 1998 | газ/отсутст | OTCVTCT | 90/70 |
| КПД-100-7 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модуль Екатериовка Екатериновк |  |  |  |
| МИКРО-50-3 шт | 0.5 | 0.4 | 1999 | газ/отсутст | OTCVTCT | 90/70 |
| МИКРО - 2001- 1 шт |  |  | 2003 |  |  |  |
| MORA - 50 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |
| PROTERM- 150-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Залесье |  |  |  |
| НР-18-3 шт. | 0.6 | 0.2 | 1973 | уголь | отсутст | 90/70 |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |
|  |  |  | Котельная Преображенка Переволоки |  |  |  |

| Вулкан - 4 шт | 3,2 | 1.9 | 1978 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная Александровка эвка |
| Вулкан - 3 шт | 1,8 | 0,44 | 1979 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Кануевка |  |  |  |
| Вулкан - 1 шт | 0.8 | 0.32 | 1976 | нефть/отсутст | отсутст | 90/70 |
|  |  |  | КотельнаяПреображенка |  |  |  |
| Вулкан - 2 шт | 2.4 | 0.6 | 1984 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  |  | Котельная Преполовенка |  |  |  |
| Вулкан - 3 шт | 2.4 | 1,1 | 1986 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  | Ь | Сотельная Песочное |  |  |  |
| Е 1/9-2 шт | 3 | 2.01 | 1993 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
| IIP- I8-4 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная Натальино |  |  |  |
| Вулкан - 4 шт | 3.2 | 1.81 | 1976 | нефть/отсутст | ОТСУТСТ | 90/70 |
|  |  | Ко | Котельная Красноселки |  |  |  |
| ДКВР4/13 -2 шт | 7,8 | 0,91 | 1986 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  | Котельная Ново-Михайловка |  |  |  |
| НР-18-2шт | 1,2 | 0,43 | 1996 | нефть/отсутст | фильтр | 90/70 |
|  |  |  | Модули в/городок |  |  |  |
| VIESSMAN- 1.75-3 шт | 7 | 1,46 | 2007 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |
| VIESSMAN - 0,4 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модули Сосновка |  |  |  |
|  |  | КВГ-0,8-95 | 1.86 | 1,18 | 2007 | газ/отсутст | фильтр | 90/70 |

Все оборудование во всех котельных, подлежит замене на новое современное автоматизированное с высокими показателями (к.п.д.), что сэкономит расход топлива (газа) и электроэнергию.

Тепловые сети, подлежащие замене, необходимо теплоизолировать, используя современные индустриальные тепловые конструкции и покрытия, что обеспечит минимальные потери тепла в тепловых сетях.

Всем потребителям тепла необходимо установить тепловые счетчики, что обеспечит рациональное использование тепловой энергии.

Снабжение теплом потребителей г.п. Безенчук осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных источников. Это отопительные модули, встроенные и пристроенные котельные, а также бытовые котлы в индивидуальном жилом фонде, обеспечивающие как нужды отопления, так и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной котельной, расположенной по ул. Спортивной.

Теплом обеспечиваются здания многоэтажной застройки жилые и общественные, в которых тепло используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Горячее централизованное водоснабжение решено от водоотводящих теплообменников

Теплоноситель (нагревается вода с параметром 1500-700) транспортируется по стальным трубопроводам различных диаметров.

Прокладка в основном наземная. Все изношенные трубопроводы подлежат замене. Во избежание потерь тепла все трубопроводы должны быть покрыты эффективной теплоизоляцией из современных материалов.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов соцкультбыта и секционной застройки может быть решено, как от существующих котельных, на соответствующих технических условиях владельцев котельных, так и от индивидуальных источников тепла.

В индивидуальной проектируемой жилой застройке теплоснабжение осуществляется от собственных источников различных модификаций, на усмотрение застройщиков.

Горячее водоснабжение решается централизовано посредством установки теплообменников в тепловых пунктах соцкультбыта и секционной жилой застройки.

В секционном жилье, как вариант, возможна установка ВПГ – газовых водонагревателей, а также от котлов поквартирного отопления, комбинированных с горячим водоснабжением.

В случае подключения проектируемых объектов к существующим тепловым сетям центральной котельной, при необходимости, нужно произвести реконструкцию (перекладку) существующих сетей, строительство новых участков, способ прокладки которых  следует выбирать на рабочей стадии проектирования в каждом конкретном случае.

Для предотвращения потерь тепла все существующие и проектируемые теплосети необходимо теплоизолировать, применив современные конструкции и покрытии.

В тепловых пунктах потребителей необходимо установить теплосчетчики, что приведет к экономному расходованию тепла и, как следствие, топлива.

## Газоснабжение

ПГТ Безенчук обеспечивается централизованным газоснабжением от ОГРС №25 (г. Чапаевск), расположенной в восточной части п.г.т. Исходное давление - 3 кгс/см3 (проектное 6 кгс/см3).

По газопроводам среднего давления (3 кгс/см3) газ подается в ГРП и ШГРП, расположенные в различных частях пгт, где снижается до низкого давления (300 мм вод. ст.) и дальше - по газопроводам низкого давления подается к потребителям.

Потребителями газа являются: котельные, где газ используется в качестве топлива, и жилые дома, где газ используется на хозбытовые нужды, а так же в качестве топлива для индивидуальных источников тепла.

На территории поселка имеется пять ГРП, расположенных:

ГРП №1 - ул. Садовая;

ГРП №3 - ул. Центральная;

ГРП №4 – рядом с котельной НИИСХ;

ГРП №5 - ул. Луговцева;

ГРП №6 - ул. Солодухина;

ГРП №8 - ул. Тимирязева;

ГРП №10 - ул. Специалистов;

ГРП №11 - ул. Быковского;

ГРП №12 - ул. Советская;

ГРП №13 - ул. Советская.

и ряд ШГРП, разбросанных по территории поселка.

Газопроводы из стальных труб среднего и низкого давления различных диаметров, проложены в земле и на опорах, из полиэтиленовых труб – проложены в земле.

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук объекты нового строительства будут обеспечиваться газом на хозбытовые нужды и в качестве топлива для индивидуальных источников тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Для чего предусматривается прокладка газопроводов среднего давления, строительство ШГРП и газопроводов низкого давления до потребителей. Прокладка газопроводов подземная из полиэтиленовых труб.

## Утилизация отходов

### 8.5.1. Тверде бытовые отходы

С учетом численности населения в благоустроенном и неблагоустроенном фонде, утвержденных норм накопления по району, объем образующихся бытовых отходов по Безенчукскому району в целом достигает 70 042,92 м3/год или 14 008,58 т, учитывая среднюю плотность неуплотненных ТБО - 0,2 т/м3.

В Безенчукском районе сложилась неблагоприятная обстановка с размещением твердых бытовых и части промышленных отходов.

В настоящее время основной объем твердых бытовых и промышленных отходов от предприятий, организаций и населенных пунктов Безенчукского района размещается на территории существующей несакционированной свалки, расположенной в северо-западной части  г.п. Безенчук в 2,5-3,0 км от реки Безенчук.

Размещение отходов на существующей свалке осуществляется с 1970 г. Эксплуатация существующей свалки осуществляется неорганизованно, без соблюдения требований действующего природоохранного законодательства. Не выполняются мероприятия по размещению, уплотнению, изоляции твердых бытовых и части промышленных отходов, отсутствуют сооружения по защите поверхностных вод от загрязнения и сооружения по организации и ведению мониторинга за состоянием подземных вод. Стихийный  процесс организации и эксплуатации данного объекта оказывает негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды, что приводит к увеличению общей площади территорий, техногенно-нарушенных неорганизованным размещением отходов.

К моменту разработки настоящего документа общая площадь существующей свалки, включая территории, деградированные в результате неорганизованного размещения отходов, (по данным визуальных маршрутных наблюдений) составляет 6,5 га. При этом, объем отходов складированных на данной территории ориентировочно составляет 60 000 м3.  Часть размещенных отходов выгорела в результате периодических пожаров на свалке или разложилась, превратившись в техногенный грунт.

С целью локализации и минимизации негативного воздействия на окружающую среду со стороны неорганизованного объекта размещения отходов, Администрацией Безенчукского района было принято решение об организации районного муниципального полигона размещения твердых бытовых и части промышленных отходов.

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов относятся к сооружениям природоохранного назначения, используемым для размещения твердых бытовых и  промышленных отходов.

Организация и эксплуатация полигонов ТБ и ПО решает важную задачу в области санитарной очистки населенных пунктов, обеспечивает необходимые условия санитарно-гигиенического благополучия населения, предотвращает неблагоприятные экологические последствия, возникающие при стихийном несанкционированном размещении отходов.

Наличие полигонов ТБ и ПО позволяет сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду со стороны размещаемых отходов.

Организация полигона будет осуществлена с учетом требований к объектам соответствующего назначения, современного уровня технических разработок, санитарно-гигиенических требований, и возможностей заказчика.

В процессе эксплуатации при условии выполнения технологического регламента работы объект намечаемой деятельности гарантирует:

а) санитарное соответствие полигона и прилегающей к нему территории нормативным санитарно-гигиеническим требованиям с учетом защиты атмосферного воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод от загрязнения;

б) эпидемиологическую безопасность эксплуатации объекта для населения при проведении мер по предотвращению распространения инфекций от мест складирования ТБО, предусмотренных проектом.

Создаваемый объект предназначен для размещения твердых бытовых и части промышленных отходов III – V классов опасности от населенных пунктов, предприятий и организаций Безенчукского  района Самарской области.

В состав комплекса единого полигона ТБ и ПО входят участок размещения твердых бытовых и части промышленных отходов IV класса опасности, площадка по размещению и переработке отходов III класса опасности, хозяйственная зона, природоохранные сооружения по защите поверхностных и подземных вод, почв от загрязнения.

Площадь земельного отвода под создаваемый объект определяется как сумма площадей участка размещения твердых бытовых и части промышленных отходов, площадки по размещению отходов III класса опасности и территории хозяйственной зоны.

Общая площадь участка для размещения объекта намечаемой деятельности определяется общей вместимостью полигона по всем видам отходов, предполагаемых к размещению, учитывая технологию их складирования и переработки.

Определение вместимости объекта намечаемой деятельности по ТБО проводится с учетом следующих показателей:

- количество жителей в населенных пунктах, обслуживаемых полигоном;

- удельная годовая норма накопления ТБО на одного жителя (включающая ТБО от организаций и предприятий);

- степень уплотнения размещаемых отходов;

- расчетный срок эксплуатации полигона.

Объемы образования твердых бытовых отходов по  населенным пунктам муниципального района Безенчукский  отражены в  Таблице 29.

Таблица  29.     Объемы образования твердых бытовых отходов по

населенным пунктам муниципального района Безенчукский

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Накопление ТБО по населенным пунктам м.р. Безенчукский |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд с централизо-ванным удалением ТБО | Жилой фонд с удалением ТБО самовывозом | Всего по населенному пункту м3/год |
|  |  | Колво жителей чел. | Норма накоп. м3/год | Всего м3/год | Кол-во жителей чел. | Норма накоп. м3/год | Всего м3/год |  |
| 1 | гп Безенчук | 24240 | 0,9 | 21816,00 | -//- | -//- | -//- | 21816,00 |
| 2 | Восток |  |  |  | 12 | 1,1 | 13,20 | 13,20 |
| 3 | п. Сосновка | 267 | 0,9 | 240,30 | 108 | 1,1 | 118,80 | 359,10 |
| 5 | д. Дмитриевка |  |  |  | 21 | 1,1 | 23,10 | 23,10 |
| 6 | п. Новооренбургский |  |  |  | 89 | 1,1 | 97,90 | 97,90 |
| 7 | пгт Осинки | 3275 | 0,9 | 2947,50 | -//- | -//- | -//- | 2947,50 |
| 8 | с. Преображенка |  |  |  | 263 | 1,1 | 289,30 | 289,30 |
| 9 | п. Привольный |  |  |  | 218 | 1,1 | 239,80 | 239,80 |
| 10 | Разинский |  |  |  | 121 | 1,1 | 133,10 | 133,10 |
| 11 | с. Александровка |  |  |  | 342 | 1,1 | 376,20 | 376,20 |
| 12 | с. Верхнепечерское |  |  |  | 39 | 1,1 | 42,90 | 42,90 |
| 14 | с. Васильевка | 1048 | 0,9 | 943,20 | -//- | -//- | -//- | 943,20 |
| 15 | Башкирский |  |  |  | 29 | 1,1 | 31,90 | 31,90 |
| 16 | с. Екатериновка | 1777 | 0,9 | 1599,30 | 102 | 1,1 | 112,20 | 1711,50 |
| 17 | с. Владимировка |  |  |  | 381 | 1,1 | 419,10 | 419,10 |
| 18 | с. Кануевка | 300 | 0,9 | 270,00 | 155 | 1,1 | 170,50 | 440,50 |
| 19 | Плодосовхоз |  |  |  | 30 | 1,1 | 33,00 | 33,00 |
| 20 | Звезда | 1500 | 0,9 | 1350,00 | 38 | 1,1 | 41,80 | 1391,80 |
| 21 | с. Покровка |  |  |  | 271 | 1,1 | 298,10 | 298,10 |
| 22 | д. Сретенка |  |  |  | 28 | 1,1 | 30,80 | 30,80 |
| 23 | с. Купино | 650 | 0,9 | 585,00 | 210 | 1,1 | 231,00 | 816,00 |
| 24 | с. Никольское | 359 | 0,9 | 323,10 | 194 | 1,1 | 213,40 | 536,50 |
| 25 | д. Новокиевка |  |  |  | 15 | 1,1 | 16,50 | 16,50 |
| 26 | с. Толстовка |  |  |  | 44 | 1,1 | 48,40 | 48,40 |
| 27 | с. Натальино | 659 | 0,9 | 593,10 | 319 | 1,1 | 350,90 | 944,00 |
| 28 | с. Калиновка |  |  |  | 6 | 1,1 | 6,60 | 6,60 |
| 29 | с. Ново-Натальино |  |  |  | 74 | 1,1 | 81,40 | 81,40 |
| 30 | с. Потуловка |  |  |  | 220 | 1,1 | 242,00 | 242,00 |
| 31 | с. Ольгино | 1540 | 0,9 | 1386,00 | 80 | 1,1 | 88,00 | 1474,00 |
| 32 | с. Переволоки | 364 | 0,9 | 327,60 | 218 | 1,1 | 239,80 | 567,40 |
| 33 | п. Дружба |  |  |  | 94 | 1,1 | 103,40 | 103,40 |
| 34 | п. Заволжский | 374 | 0,9 | 336,60 | -//- | -//- | -//- | 336,60 |
| 35 | д. Красноселки |  |  |  | 190 | 1,1 | 209,00 | 209,00 |
| 36 | с. Преполовенка | 532 | 0,9 | 478,80 | 316 | 1,1 | 347,60 | 826,40 |
| 37 | Мыльная | 120 | 0,9 | 108,00 | 216 | 1,1 | 237,60 | 345,60 |
| 38 | с. Песочное | 489 | 0,9 | 440,10 | 430 | 1,1 | 473,00 | 913,10 |
| 39 | с. Новомихайловка |  |  |  | 201 | 1,1 | 221,10 | 221,10 |
| 40 | п. Прибой | 563 | 0,9 | 506,70 | 164 | 1,1 | 180,40 | 687,10 |
| 41 | п.Залесье |  |  |  | 86 | 1,1 | 94,60 | 94,60 |
| 42 | п.Рузановский |  |  |  | 215 | 1,1 | 236,50 | 236,50 |
| 43 | с.Троицкое |  |  |  | 187 | 1,1 | 205,70 | 205,70 |
| 44 | с.Макарьевка |  |  |  | 257 | 1,1 | 282,70 | 282,70 |
| 45 | с.Иоганнесфельд |  |  |  | 85 | 1,1 | 93,50 | 93,50 |
| ИТОГО | 38 057 |  | 34 251,30 | 6068 |  | 6 674,80 | 40 926,10 |

Полигон твердых бытовых  и части  промышленных отходов в соответствии с предложениями Стратегии по обращению с ТБО на территории Самарской области, предназначен для приема и размещения твердых бытовых и части промышленных отходов от населенных пунктов, предприятий и организаций Безенчукского района. Таким образом, организуемый полигон по территориальному обслуживанию классифицируется как центральный районный полигон. С целью минимизации транспортных затрат область выбора участка размещения полигона ТБ и ПО должна располагаться в географическом центре Безенчукского района, т.е. в территориальном ареале районного центра – г.п. Безенчук.

Участок для размещения центрального районного полигона ориентировочной мощностью 72,5 тыс.м3/год по неуплотненным отходам должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к участкам размещения полигонов отходов :

- открытый, хорошо проветриваемый, незатопляемый и не подтапливаемый участок территории на землях несельскохозяйственного назначения, допускающий осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение компонентов окружающей среды;

- расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к населенным пунктам;

- с залеганием грунтовых вод при их максимальном уровне стояния, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов;

Выбор участка для размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов  осуществлялся на альтернативной основе в соответствии с приведенными требованиями и в исполнении положений Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности и ТСН 31-12-2001 Самарской области «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов».

В качестве альтернативных вариантов размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов, рассмотрены следующие территории:

1 вариант: участок на расстоянии 750 м в восточном направлении от жилой застройки п.г.т.Безенчук и в 100 м от железной дороги  Самара-Москва, КЖД  на территории отработанного карьера;

2 вариант: площадка в 100 м от границы действующего кирпичного завода и на расстоянии 400-500 м от нефтепровода «Ново-Киевское месторождение - товарный парк» на землях сельскохозяйственного назначения;

3 вариант: площадка в западной промзоне п.г.т. Безенчук на расстоянии 1000 м от границы жилой застройки на территории существующей неорганизованной свалки п.г.т.Безенчук .

В соответствии с первым вариантом объект намечаемой деятельности предполагается разместить в отработанном карьере суглинков, расположенном на расстоянии 750 м в восточном направлении от жилой застройки г.п. Безенчук и в 100 м от железной дороги  сообщением Самара-Москва, КЖД.  Реализация данного варианта предполагает проведение большого объема земляных, инженерно-планировочных работ по строительству полигона в соответствии с рекомендациями и требованиями действующего законодательства и увеличение площади территорий техногенно- нарушенных в результате размещения отходов. Высокие финансовые затраты, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в совокупности с экологическим ущербом, который может быть причинен прилегающим плодородным землям при эксплуатации полигона ТБ и ПО указали на нецелесообразность его размещения на данном участке.

Второй вариант размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов предполагает использование участка в северо-восточной части г.п.Безенчук, в 100 м от границы действующего кирпичного завода и на расстоянии 400-500 м от нефтепровода «Ново-Киевское месторождение - товарный парк» на землях сельскохозяйственного назначения.

Данная территория характеризуется сложными природно-климатическими и инженерно-техническими условиями:

- участок находится на землях сельскохозяйственного назначения на плоском участке рельефа на расстоянии 400-500 м от нефтепровода «Ново-Киевское месторождение - товарный парк», что увеличивает вероятность возникновения аварийных пожароопасных ситуаций в период строительства и эксплуатации полигона твердых бытовых и промышленных отходов;

- расположение участка в северо-восточной части г.п. Безенчук будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации объекта, в направлении жилой зоны поселка при преобладающих направлениях ветров западного и юго-западного направлений.

Сложные природно-климатические и инженерно-технические условия участка возможного размещения полигона позволяют классифицировать его как территорию, не допускающую осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение компонентов окружающей среды. Следовательно, организация полигона твердых бытовых и промышленных отходов на данном участке недопустима, а реализация второго из альтернативных вариантов размещения объекта невозможна.

С целью локализации негативного воздействия существующей свалки на компоненты окружающей среды, минимизации уровня их загрязнения в процессе эксплуатации объекта намечаемой деятельности, при относительно невысоких финансовых затратах средств администрации Безенчукского района, полигон твердых бытовых и промышленных отходов целесообразно разместить на территории существующей неорганизованной свалки  г.п.Безенчук.

Организация полигона на участке территории существующей неорганизованной исторически-сложившейся свалки предполагает выполнение мероприятий по ее рекультивации. Положительный опыт организации и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов на территории существующих неорганизованных свалок с их одновременной рекультивацией, позволяет данный вариант считать целесообразным, в случае удовлетворения природно-климатических условий участка (геология, гидрология, гидрогеология и т.д.) требованиям действующих нормативных документов строительного и природоохранного законодательства .

В техногенном ареале участка проектирования нового (усовершенствованного) полигона ТБО размещаются иловые площадки КОС г.п. Безенчук.  В настоящее время количество отхода смеси сырого осадка и избыточного активного ила на КОС г.п. Безенчук достигает 14,6 тыс.т/год, что позволяет данный вид отхода классифицировать как крупнотоннажный. В настоящее время данный вид отхода не находит целевого применения и размещается на расстоянии 300-500 м в западном направлении от участка существующей свалки.

Использование обезвоженных илов в качестве материала изоляции уплотненных слоев отходов и заменителей почвогрунтов при рекультивации территорий существующей свалки и объекта намечаемой деятельности по окончанию срока его эксплуатации позволит осуществлять комплексную утилизацию трех видов отходов – замазученных грунтов, канализационных осадков сточных вод и полуразложившихся ТБО из массива существующей свалки.

К границе участка проектирования примыкают старые пруды доочистки сточных вод канализационных очистных сооружений. Результаты маршрутных наблюдений и предварительных инженерно-геологических изысканий показали, что в процессе эксплуатации поверхность дамб обвалования прудов подверглась самозарастанию сорной растительностью. Анализ видового состава растительности указал на преобладание сортов травосмесей характерных для почвогрунтов повышенной влажности, что свидетельствует о возникновении на территориях, прилегающих к акваториям прудов, явления заболачивания.

Как показывают результаты, акватория прудов и образовавшиеся в результате их заболачивания линзы  верховодки, не имеют сообщения с подземным горизонтом и не окажут влияния как на технологический процесс эксплуатации объекта намечаемой деятельности, так и на экологически безопасное размещение отходов на новом полигоне. Кроме того, после реконструкции прудов доочистки сточных вод, осуществляемой в соответствии с материалами проекта [30], пруды доочистки могут выполнять функции пруда-отстойника фильтрата и поверхностного стока с территории размещения объекта намечаемой деятельности – полигона ТБ и ПО. Организация полигона твердых бытовых и промышленных отходов на месте существующей свалки в непосредственной территориальной близости от канализационных очистных сооружений сформирует на территории п.г.т. Безенчук единый конструктивно-технологический узел, обеспечивающий санитарно-эпидемиологическую безопасность населенных пунктов муниципального района Безенчукский  при невысоких финансовых затратах.

Совокупность вышеописанных обстоятельств указывает на целесообразность устройства нового полигона ТБО на месте существующей свалки.

Намечаемый объект относится к природоохранным сооружениям, предназначенным для решения проблемы размещения твердых бытовых и промышленных отходов м.р. Безенчукский.

Организация полигона будет осуществлена с учетом требований к объектам соответствующего назначения, особенностью участка территорий существующей свалки, современного уровня технических разработок, санитарно-гигиенических требований и возможностей заказчика.

Организация полигона твердых бытовых и промышленных отходов на участке существующей свалки предполагает проведение комплекса мероприятий по ее рекультивации, включая подготовительный и технический этапы, а также строительство следующих объектов и сооружений:

- участок захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, конфигурация которого учитывает последовательность размещения отходов (при проектировании полигона будут выделены очереди захоронения и пусковой комплекс полигона);

- площадка временного хранения и переработки замазученных грунтов;

- хозяйственная зона, включающая административно-бытовое помещение, открытый навес для техники, пожарные резервуары, уборную на два очка, дезинфицирующую ванну, шлагбаум;

- канализация сбора фильтрата из тела участка захоронения ТБО с отведением в пруд-накопитель фильтрата и поверхностного стока;

- наблюдательные скважины;

- полоса озеленения и ограждение периметра полигона;

- электроснабжение и освещение полигона;

- подъездная автодорога к участку захоронения твердых бытовых отходов.

### 8.5.2. Промышленные отходы

Перечень и количество промышленных отходов III-V классов опасности, образующихся на предприятиях муниципального района Безенчукский Самарской области, представлены в Таблице 30.

Таблица 30.    Перечень и количества промышленных отходов, образующихся

на предприятиях  района

| Наименование отхода | Класс опасности | Плотность, (для сыпучих видов отходов – насыпной вес),т/ м3 | Годовое количество образования отхода* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III класс опасности |
| Отработанные автомобильные фильтры | III | 0,6 | 1,878 | 3,130 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более | III | 0,45 | 8,847 | 19,660 |
| Шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти | III | 1,05 | 7 760,290 | 6 898,036 |
| Тара из-под химикатов | III | 0,45 | 6,700 | 14,889 |
| Замазученный грунт | III | 1,6 | 3 065,350 | 1 915,844 |
| Нефтешлам | III | 0,93 | 100,000 | 107,527 |
| Всего отходов III класса опасности: |  |  | 10 943,965 | 8 959,085 |
| IV класс опасности |
| Покрышки отработанные | IV | 1,6 | 70,427 | 44,02 |
| Смет с территории | IV | 0,6 | 508,048 | 846,75 |
| Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и менее) | IV | 1,65 | 28,277 | 17,14 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | IV | 0,23 | 407,554 | 1771,97 |
| Тара из-под ЛКМ | IV | 1,50 | 2,573 | 1,72 |
| Отходы овощей | IV | 0,45 | 30,100 | 66,89 |
| Пластмассовая тара загрязненная | IV | 0,40 | 27,606 | 69,02 |
| Шлам ливневой канализации | IV | 1,00 | 6,120 | 6,12 |
| Мусор строительный от разборки зданий | IV | 1,70 | 108,487 | 63,82 |
| Отходы кухонь и предприятий общественного питания ' | IV | 0,45 | 14,644 | 32,54 |
| Перевязочные материалы отработанные | IV | 2,50 | 3,784 | 1,51 |
| Отходы дезбарьеров | IV | 0,30 | 42,208 | 140,69 |
| Мокрый ил (АБЗ) | IV | 1,40 | 82,340 | 58,81 |
| Тара из-под минеральных удобрений | IV | 0,30 | 4,500 | 15,00 |
| Всего отходов IV класса опасности: |  |  | 1 336,668 | 3 135,99 |
| V класс опасности |
| Отходы сучьев, ветвей | V | 0,3 | 27,350 | 91,17 |
| Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой электроннолучевых трубок и люминесцентных ламп) | V | 1,7 | 1,200 | 0,71 |
| Отходы от механической чистки зерна | V | 0,8 | 1 036,483 | 1 295,60 |
| Всего отходов V класса опасности: |  |  | 1 065,033 | 1 387,48 |

* Виды и количество отходов, предполагаемых к размещению на объекте намечаемой деятельности, представлены на основе анализа производительности действующих предприятий Безенчукского район; (см. Приложение 6) с учетом перспективы их развития и реорганизации.

- Количество отходов III класса опасности, образующееся в настоящее время в результате деятельности предприятий и организаций, предопределяют необходимость организации в составе объекта намечаемой деятельности площадки по их размещению и частичной переработке.

- Количество промышленных отходов IV-V классов опасности, образующихся на предприятиях Безенчукского района, составляет 2 401,701 т/год. Данное количество составляет менее 30% от годовой массы неуплотненных ТБО, предпрлагаемых к размещению на полигоне. Следовательно, промышленные отходы IV-V классов опасности в соответствии с рекомендациями [6,7] допустимо и целесообразно размещать совместно с ТБО на рабочих картах полигона.

- Расчетная вместимость полигона по ТБО на общий срок эксплуатации в соответствии с [7] определяется:

- Ет = (У1+У2)/2 х (H1+H2)/2 х Т

- где  У1 и У2 - удельные годовые нормы накопления ТБО по объёму на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел. в год;

- Н1 и Н2 - количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации, чел.;

- Т - расчетный срок эксплуатации полигона, год.

- Ориентировочный срок эксплуатации объекта намечаемой деятельности с учетом рекомендаций [1] и экономической целесообразности реализации данной деятельности объектов-аналогов составит 20 лет.

- Согласно постановлению Администрации Безенчукского района № 174 от 12.03.2002 г. «Об утверждении удельных показателей образования твердых бытовых отходов» (см. Приложение 4) и рекомендации [7] среднегодовые нормы накопления отходов в благоустроенных жилых домах на 1 человека по району следующие:

- при отборе пищевых отходов - 1,0 м3/год;

- без отбора пищевых отходов -1,1 м3/год

- Годовая удельная норма накопления ТБО (У1) - 1,1 м3/чел.

# Анализ социально-экономической ситуации и градостроительных условий

Проектное использование территории.  Генеральным планом г.п. Безенчук выявлены основные пропорции и показатели, характеризующие современный баланс городских земель, и ориентировочные показатели на первую очередь строительства и на расчетный срок, которые позволяют оценить динамику предлагаемых изменений и градостроительные последствия намечаемых принципиальных направлений развития города.

Рассмотрение возможных вариантов развития городского поселения и выбор главного позволяет определить принципы архитектурно-пространственной организации территории и функционального зонирования по рекомендуемому варианту.

В планировочной организации зоны малоэтажной застройки предусматривается использовать следующие принципы:

- сокращение плотности  улиц непрерывного и регулируемого движения за счет большего развития улиц и дорог местного значения, а также увеличения пешеходной доступности до остановок общественного транспорта;

- сохранение и включение в планировочную структуру и пространственную композицию существующего рельефа, растительности, стариц, ручьев, а также сложившейся застройки коллективных садов и дач;

дифференциация типов малоэтажной застройки от периферии жилого района к его центру (в  т.ч.  к общественному центру).

Концепция изменения границы городской черты

В соответствии с представленными расчетами под застройку выделяется территория городского поселения площадью 385,8 га (в границах г.п.). Остальная часть прирезанной территории для последующего развития  поселения  -  1169,4 га (за границами г.п.).

Механизм установления черты городского поселения, отчуждения земель и компенсационные мероприятия будут прописаны в "Правилах землепользования и застройки г.п. Безенчук".  Однако  выявленный ранее территориальный резерв выходит за рамки черты городского округа и требуют решения вопроса об ее изменении.

Изменение границ г.п. Безенчук  устанавливается на основе соглашения между администрациями городского поселения и муниципального района Безенчукский с целью закрепления конкретных территорий, на которых предусматривается совместное решение вопросов градостроительной деятельности обеих сторон.

Для обоснования возможности нового жилищного строительства на  территориях городского поселения Безенчук  необходимо  осуществить перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений  в соответствии с действующим законодательством.

В пределах расчетного периода для дальнейшего развития селитебных территорий городского поселения необходимо включить дополнительные территории,  которые в настоящее время  используются для сельскохозяйственных целей.

В связи с изменениями, возникшими в земельном законодательстве, данное решение может быть принято только после проведения работы по кадастровой оценке земель и изменении их функционального назначения в установленном законодательством порядке.

Планировочное развитие поселка сдерживается рядом неблагоприятных природных и техногенных факторов.

Развитие г.п. Безенчук ограничено:

- с севера – санитарно-охранной зоной ЗАО «Санеко»;

- с запада – западной промзоной, водозабором и кладбищем;

- с востока – восточной помзоной и водозабором;

- с юга – землями Самарского НИИ Сельского хозяйства и Самарского селекционного центра по растениеводству «Золотые поля России».

В  результате  многофакторного  анализа  территории был сделан  выбор площадок   для территориального  развития  поселка.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа современного состояния территории.

При решении планировочной структуры поселка, учитывалась сеть существующих улиц и проездов.

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории г.п. Безенчук была использована сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственными площадками.

## 9.1. Демографическое положение

По данным официального сайта Администрации м.р. Безенчукский Самарской области (http://admbezenchuk.ru/)  сведения о численности постоянного населения населенных пунктов муниципального района Безенчукский Самарской области по состоянию на 1 января 2013г общая численность населения городского поселения. Безенчук составила 23 247 чел.

Социально-экономический кризис, охвативший Россию, за последние годы повлиял на демографическую структуру, снизилась рождаемость и увеличилась смертность населения. Эти процессы затронули и г.п. Безенчук, в 2003 г. смертность населения превысила рождаемость в 2 раза, темпы механического прироста населения за последний год также снизились: сократился приток миграции из других регионов.

Демографическая ситуация в г.п. Безенчук характеризуется стабильной депопуляцией, сохраняющейся на протяжении последнего десятилетия, что соответствует общим тенденциям, наблюдаемым в Самарском регионе и в Российской Федерации в целом. Особенно высокими показатели депопуляции были в 1997-98 годах, когда уровень рождаемости был близок к нулю, а уровень смертности приблизился к коэффициенту 10. К 2005 году рождаемость существенно возросла, и ее показатели почти сравнялись к показателям смертности, что свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации населения.

Половозрастная структура населения г.п. Безенчук специфична и отличается чрезвычайно высокой долей населения, находящаяся в активном репродуктивном возрасте, при заметном преобладании доли мужчин, что объясняется включением в состав его населения сотрудников НИИ. Количество постоянных жителей, вступающих в детородный возраст, последовательно сокращается, что в перспективе неизбежно приведет к снижению уровня рождаемости. При сохранении высокого уровня смертности, обусловленного значительной долей пожилых, процесс естественного воспроизводства населения Безенчука будет протекать при равных или отрицательных значениях.

Отсутствие статистических данных по миграционным потокам в разрезе отдельных поселений не позволило сделать прогноз изменения динамики населения г.п. Безенчук с учетом внешней миграции. Общие итоги миграции в Безенчукском районе, в состав которого входит г.п. Безенчук, свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет этот процесс характеризовался незначительным притоком мигрантов и даже имел отрицательные показатели. При сохранении стабильности социально-политической и экономической ситуации в стране и регионе, значительных миграционных потоков в поселок, скорее всего, не будет. Однако с общим повышением значимости высшего образования в системе ценностей населения, следует ожидать увеличение миграционных потоков, связанных с обучением в СГЭУ и Безенчукском аграрном техникуме.

Всего прирост населения на расчетный срок при оптимистическом прогнозе может составить 9 996 чел.

Перспективная численность населения городского поселения в целом составляет  34 707 чел. (в том числе  перспективная численность населения п.г.т. Безенчук 31 066 чел.).

## 9.2. Охрана здоровья населения

Воздействия производственной и хозяйственной деятельности  на окружающую среду г.п. Безенчук, а главное, на здоровье  населения складывается в основном из загрязнений  воздушной и водной  среды, а также почв. В  «потреблении» этих компонентов население принимает либо непосредственное  участие (воздух и вода), либо опосредованное (почвы), через выращивание растительного сырья и продуктов питания.

Атмосферный воздух –  один из важнейших факторов среды обитания, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Производственные, коммунальные и транспортные выбросы приводят к увеличению неблагоприятного влияния на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Приоритетность загрязнителей свидетельствует о неизменности источников выбросов. К таким источникам относятся предприятия нефтедобычи, переработки нефтепродуктов, теплоэнергетики и промышленные предприятия.

Проблему загрязнения атмосферы в целом определяет высокая концентрация веществ, присутствующих в выбросах автотранспорта (формальдегида, окислов азота, углеводородов, бенз(а)пирена, взвешенных веществ и др.). Не является исключением и г.п. Безенчук.

Наиболее вредное воздействие этих токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.

Основными источниками загрязнения почвы служат промышленные предприятия и предприятия нефтедобычи и энергетики, в зоне влияния которых в почве обнаруживаются нефтепродукты, тяжелые металлы, редкоземельные элементы, галогены и др. Серьезную опасность представляют также токсиканты промышленного происхождения, нефтепродукты, тяжелые металлы.

Для селитебных территорий в границах г.п. Безенчук  вопрос о наличии токсикантов промышленного происхождения  в почвах  не является  приоритетным. До настоящего времени отдельных исследований по данному вопросу не проводилось.

Основными причинами загрязнения почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям является неупорядоченное обращение с жидкими и бытовыми отходами, несвоевременное удаление отходов с территории жилой застройки, наличие несанкционированных свалок, бессистемное удаление ветеринарных отходов. Внедрение новых санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» позволило ужесточить надзор за санитарным состоянием территории населенных мест, в том числе загрязненного грунта и отходов производства со строительных площадок.

В почвах городских улиц минимальная подвижность (6 %) характерна для меди, максимальная — для никеля (52 %) и свинца (41 %). У цинка и хрома данный показатель варьирует от 16 до 24 %.

В пределах черты городского поселения Безенчук располагаются предприятия   пищевой, мукомольно-крупяной, комбикормовой, машиностроительной, легкой, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов; проходят  линии железнодорожного, автомобильного, речного и трубопроводного транспорта.

Многолетние наблюдения показывают, что качество воды поверхностных водоемов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, не отвечает санитарным требованиям по химическому потреблению кислорода, содержанию фенолов, железа, взвешенных веществ.

Доля проб воды, имеющих отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, колеблется в последние годы от 20 до 30 %.

На большинстве водопроводов,  применяются типовые схемы водоподготовки, очистки и обеззараживания, способные обеспечить подачу населению питьевой воды нормативного качества.

Отдельных исследований по загрязнению водной среды на территории городского поселения Безенчук  областные санитарные службы не проводили.

Подземные воды области характеризуются повышенным содержанием железа, жесткости, общей минерализации.

По данным Центра Госсанэпиднадзора по Самарской области, в истекшем году более 21,7 % проб воды коммунальных и ведомственных водопроводов не отвечали санитарным требованиям по химическому составу.

Имеющиеся недостатки в содержании, эксплуатации и техническом обслуживании источников, водопроводных сетей и сооружений, их техническое состояние, связанное с изношенностью и отсутствием плановых и капитальных ремонтов, приводят к загрязнению воды при транспортировке ее потребителям.

Состояние здоровья населения в зависимости от качества

окружающей   среды

По данным отдела социально-гигиенического мониторинга (СГМ) ТУ Роспотребнадзора по Самарской области  экологически обусловленные болезни на территории городов области делятся на две большие группы:

- природно обусловленные болезни;

- антропогенные болезни.

Экологически зависимыми являются болезни: системы кровообращения; нервной системы и органов чувств, психические расстройства; органов дыхания; органов пищеварения; крови и кроветворных органов: кожи и подкожной клетчатки; эндокринной системы и др.

В последние годы практически по всем показателям наблюдался рост заболеваемости в динамике. Происходит также влияние неблагоприятных экологических факторов среды обитания на развитие йодной недостаточности у населения.

Особенность всей Самарской области, включая  Безенчукский  район,  состоит в том, что она является территорией с природо-обусловленным дефицитом йода.

Заболевания, связанные с дефицитом йода, являются важной медико-социальной проблемой. Распространенность йоддефицитных заболеваний щитовидной железы у населения соответствует показателям йоддефицита средней степени тяжести. Для нормализации ситуации по йоддефицитным заболеваниям необходима каждодневная систематическая профилактика йоддефицитных состояний у населения.

Основная роль в развитии вторичного йоддефицита принадлежит неблагоприятным эколого-гигиеническим условиям проживания населения. Заболевания щитовидной железы, связанные с дефицитом йода, являются для области в целом, и для г.п. Безенчук в частности, в определенной степени, экологически зависимыми заболеваниями.

Вопросам профилактики йоддефицитных состояний у населения области в условиях экологического неблагополучия должно уделяться повышенное внимание.

Важную роль для территории г.п. Безенчук будут играть эффективные природоохранные мероприятия.

Заболеваемость населения

Как уже отмечалось, в зоне возможного влияния  хозяйственной деятельности по освоению Ново-Киевского месторождения нефти расположены населенные пункты: Безенчук, Ново-Оренбургский, Сосновка. Никольское, Ново-Киевский и Купино, жители которых проходят медицинское обслуживание в центральной районной больнице, расположенной в п.г.т. Безенчук.

Соматическая заболеваемость по району за рассматриваемый период характеризуется небольшим ростом (10247,7 случаев в 1997 году до 10321,4 случаев в 1999 году) или на 6%.

По инфекционной заболеваемости за этот же период наблюдается незначительный рост бактериальной дизентерии,  как по району, так и по районному центру п.г.т. Безенчук.

По рассматриваемым населенным пунктам инфекционная заболеваемость незначительна.

Приоритеты  развития здравоохранения

По результатам исследования для медико-экологической реабилитации населения в целом рекомендовано разработать стандарты оказания бесплатной медицинской помощи при планировании семьи. Указанные стандарты должны учитывать медико-генетические и другие консультации и обследования при вступлении в брак, восстановительное лечение, включая санаторно-курортное (ст. 28 «Права граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных районах» Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан).

В настоящее время в области разрабатывается комплексная межведомственная программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главной причиной смертности населения.

Повышению доступности и качества медицинской помощи в значительной степени будут способствовать разработанные Министерством здравоохранения и принятые Правительством области мероприятия по развитию скорой и неотложной медицинской помощи населению сельских районов, выполнение которых начато досрочно. Предполагается организация оказания медицинской помощи в соответствии с принципиально новой схемой. Предусмотрено увеличение количества врачей общей практики на селе до 396 человек.

Планируется построить, оборудовать и оснастить санитарным транспортом 145 офисов врачей общей практики. К концу 2006 года жители более 200 населенных пунктов имели свои центры семейной медицины, оснащенные современным оборудованием и техникой.

Для выполнения функций защиты здоровья населения  на территории г.п. Безенчук имеются учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Таблица 31.

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

1. Учреждения здравоохранения

| № пп | Наименование | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Безенчукская центральная районная больница | п. Безенчук ул. Мамистова,52 | (на 250 коек с поликлиникой на 600 посетителей в день), Больничный комплекс с больницей на 150 коек с поликлиникой на 200 пос.) |  |  |  |  |
| 2 | Сосновский ФАП | с. Сосновка |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ ЦПП и МСП | п. Безенчук ул. Чапаева 2 |  |  |  |  |  |

2. Аптеки

| № пп | Наименование общественных организаций, национально-культурных центров, религиозных объединений | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АПТЕКА 125 ВИТА | Безенчук Пгт, Мамистова ул., д. 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | АПТЕКА 152 ВИТА | Безенчук Пгт, Мамистова ул., д. 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | АПТЕКА ИМПЛОЗИЯ | Безенчук Пгт, Рабочая ул., д. 72 |  |  |  |  |  |
| 4 | АПТЕКА ФАРМАЦИЯ МУП | Безенчук Пгт, Советская ул., д. 52 |  |  |  |  |  |

3. Учреждения социальной защиты

| № пп | Наименование общественных организаций, национально-культурных центров, религиозных объединений | Адрес | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Управление социальной защиты населения | п. Безенчук, ул. Советская 101 |  |  |  |  |  |
| 2 | ГУ. С.О. "Центр соц. обслуживания гр. пожилого возраста и инвалидов | п. Безенчук, ул. Чапаева,23 |  |  |  |  |  |
| 3 | Управление пенсионного фонда РФ в Безенчукском районе | п. Безенчук, ул. Советская,58 |  |  |  |  |  |

# Градостроительное  развитие  г.п. Безенчук

## Жилая зона

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

К жилым зонам относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ поселений.

Размещение нового жилищного строительства

Жилой фонд в г.п. Безенчук  в настоящее время представлен секционной застройкой (8,6% от общей площади жилого фонда) и  индивидуальной застройкой  (91,4% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 4 до 40 соток.

Развитие секционной жилой застройки проектом предлагается вести преимущественно за счет территориального уплотнения квартала существующей секционной застройки в границах ул. Северная, Демократическая, Луговцева,  Мамистова. Предлагается один квартал уплотняемой застройки. Общая площадь территории под жилую застройку 2 га. Население 288 чел., 4 дома. Площадки максимально приближены к существующим инженерным сетям и объектам культурно-бытового обслуживания по ул. Мамистова. В зоне размещения жилого района предусмотрен сквер, занимающий территорию естественных ландшафтов вне санитарно-защитной зоны от западной промзоны (2-ая очередь строительства).

Развитие усадебной застройки

По заданию «Заказчика» для осуществления компактной застройки поселения, площадь проектируемых  земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлена в размере 0,10-0,15 га. Дополнительные  участки  под огороды при необходимости будут выделяться за пределами жилой зоны.

В соответствии с результатами обследования территории г.п. Безенчук новое индивидуальное жилищное строительство предлагается вести:

За счет уплотнения жилого фонда:

1. Первая площадка расположена в юго-восточной части  г.п.Безенчук, в д. Дмитриевка. Площадь территории составляет 4,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков – 32 шт. Население ориентировочно 96 чел. На территории расположены разрушенные строения, попадающие под снос. (1-ая очередь строительства).

2. Вторая площадка расположена в границах п.г.т. Безенчук, к северу от первой площадки, вдоль улиц Солодухина, Южная, Дмитриевская и служит задаче уплотнения также юго-восточной части п.г.т.Безенчук. Площадь территории составляет 8,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 81  шт. Население ориентировочно 243 чел. (1-ая очередь строительства).

3. Третья площадка находится на севере п.г.т. Безенчук и служит задаче уплотнения застройки в местах существующих разрывов. Площадь территории составляет 6,3 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 53  шт. Ориентировочно население 159 чел. (2-ая очередь строительства).

4. Четвертая площадка находится в пос. Сосновка, где предусматривается на дальнюю перспективу строительство  семи 1-2 эт. жилых домов при условии сокращения санитарно-защитной зоны от нефтекомплекса «Энергия». Площадь территории составляет 0,4  га. Население ориентировочно 21 чел. (1-ая очередь строительства).

5. Пятая площадка расположена в границах п. Новооренбургский 7 га и включает 33 домов с участками ориентировочной численностью населения 99 чел. (1-ая очередь строительства).

Каждая из перечисленных площадок не является целостным территориальным резервом, а представляет собой вкрапления отдельных домов с приусадебными участками или групп домов в среду существующей застройки.

Всего за счет уплотнения застройки получено (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я площадки) общей площадью 27,5 га.  Запроектировано под жилую застройку 206 участка в границах городского поселения (в том числе в границах поселка Безенчук предложен 134 индивидуальных жилых дома).  Ориентировочная численность населения в уплотняющей застройке 618 чел.

Принципы функционального зонирования и планировочной организации территории основываются на комплексном рассмотрении функционального использования территорий в границах черты городского поселения Безенчук. При комплексном подходе становится возможным реализовать ландшафтно-экологический подход к решению проблем освоения и развития территорий и подойти к прогнозированию состояния окружающей среды различных городских зон.

При оценке состояния окружающей среды большое значение имеет качественная ценность ландшафтов, определяемая по двум направлениям: по позитивным природным характеристикам  и по негативным показателям изменения состояния территорий и их  отдельных зон.

Зонирование г.п.  Безенчук  включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

За счет замены ветхого жилого фонда:

По данным БТИ предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию, общей площадью м2  – 30-80% износа и реконструкция ветхих жилых домов,  общей площадью 23977.5 м2. Всего 99 жилых домов, общей площадью 25318.9 м2. Однако, согласно нормативам замене подлежат в первую очередь здания с 70% износом и более, таких в г.п. Безенчук насчитывается 29 домов общей площадью 1701,4 кв.м (перечисленные 29 зданий расположены в границах п.г.т.Безенчук).

Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков. Снос штучных объектов ветхого жилого фонда произойдет на отдельных участках по ул.Луговцева, Советская, Садовая, Вокзальная, Рабочая, Куйбышева, Горького, Маяковского, Некрасова, Мичурина, Полевая, Больничная, Мамистова, Тимирязева, Степная, Комсомольская, Центральная, Кирова, К.Маркса, Нефтчников, Советская, Восточная, Молодежная, Безенчукская, Центральная, Октябрьская  с заменой на усадебные жилые дома.

На свободных территориях:

На свободных территориях в границах г.п Безенчук, в его  юго-восточной части планируется индивидуальная жилая застройка на территории 19,9 га, 153 участка, 459 чел. (1-ая очередь строительства):

На свободных территориях ГП предлагается:

Первая площадка расположена к западу от д.Дмитриевка между массивом «Золотые поля России и существующей застройкой населенного пункта. Площадь территории  47,3 га, 241 участок под усадебную застройку. Население ориентировочно 723 чел. (2-ая очередь строительства).

Вторая площадка также расположена в продолжении д. Дмитриевки и следует практически сразу к северу от первой и отрывается от нее сквером с общественным центром жилого района. Площадь территории – 104,6 га, 510 участков под усадебную застройку. Население ориентировочно 1530 чел. (дальняя перспектива).

Третья площадка расположена к северо-востоку от поселка Новооренбургский, за  существующим дачным массивом по дороге Самара-Осинки. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Площадь территории – 102,6 га, количество участков – 412 шт. Население ориентировочно 1236 чел. (дальняя перспектива).

Рельеф территорий под застройку - ровный, спокойный. Территория свободная от зданий и сооружений, а также зеленых насаждений. Площадки расположены в удобной транспортной и пешеходной доступности к местам приложения труда и удобно связаны с центром поселка.

Всего на свободных территориях городского поселения (1-я, 2-я и 3-я площ-ки) общей площадью 282,0 га запроектировано под жилую застройку – 1369 участков, Ориентировочно население 3489 чел

Площадь одного участка, по согласованию с администрацией поселка, 10-15 соток.

Рельеф территорий за границей п.г.т. Безенчук под застройку - ровный, спокойный. Территории свободные от зеленых насаждений и застройки.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре. В с.Дмитриевка проектируется новый  водозабор подземный (скваженный).

Жилые кварталы усадебной застройки формируются одно и двухэтажными одноквартирными  жилыми домами с приусадебными участками по 10-15  соток.

Итого запроектировано на 1-ую и 2-ую очереди строительства и дальнюю перспективу:

индивидуальных и блокированных жилых домов – 1369 шт.

на территории  общей площадью –  282,0 га.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.

## Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Общественный центр п.г.т. Безенчук представлен административными, культурными, образовательными и досуговыми функциями. Большая часть общественных зданий поселка располагается в северно-восточной части.

На территории населенных пунктов Безенчукского района расположены следующие учреждения образования:

- Безенчукский филиал СГЭА

- Безенчукский аграрный техникум

- Самарская школа управления АПК

- Медицинское училище

- Профессиональное училище №69

- Средний юридический колледж

- 4 средних общеобразовательных  школы

- 5 детских дошкольных учреждения

Из объектов здравоохранения в г. п. Безенчук имеется Центральная районная больница. В  с.Сосновка располагается Сосновский ФАП.

Сеть культурных учреждений  развита достаточно и включает:

- Комитет по культуре, молодежной политике и спорту;

- Спортивный комплекс «Молодежный»;

- ДДД «Радуга»;

- РДК «Мелиоратор»;

- 3 автоклуба;

- Сосновский СДК;

- Централизованная библиотечная система;

- 2 детских спортивных юношеских школы;

- Художественная  школа;

- Музыкальная школа.

В г.п. Безенчук развита сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания Безенчукского района с количественными характеристиками приведен в таблице №.

## Производственная и коммунально-складская зона

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона г.п. Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС  и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ).  С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления  санитарно-защитных зон таких объектов.

Городское поселение  Безенчук - центр сельскохозяйственной науки. В г.п. Безенчук находится НИИСХ.

Производственная зона делится на восточную и западную. Западная промзона составляет 215 га, восточная – 69 га. Связь зон с другими районами городского поселения осуществляется по улицам Садовая и Советская.

Полный перечень производственных предприятий  п.г.т. Безенчук представлен в таблице.

Объекты коммунально-складской зоны расположены на территории в северо-западной и северо-восточной части п.г.т. Безенчук и рассредоточены на производственных площадках.

Объекты коммунального значения расположены на территории поселка:

- Водозаборные сооружения (скважины) – восточная и западная промзона.

- Канализационные очистные сооружения расположены в западной части гп Безенчук.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

В «Схеме планировочных ограничений городского поселения Безенчук» показаны планировочные ограничения от источников загрязнения окружающей среды (промышленные предприятия), а также: водоохранная зона от р.Безенчук, полоса отвода от железной дороги.

## Санитарно-защитные зоны

Анализ функционального зонирования территории г.п. Безенчук позволяет сделать вывод о том, что в границы санитарно-защитных зон  от промышленных и коммунальных предприятий города на сегодняшний день попадает незначительная часть селитебной застройки  в западной части центрального ядра г.п. Безенчук. Локальное пятно промышленно-коммунальной зоны  в центральной зоне поселения располагается по обе стороны от железнодорожного узла Безенчук.

Экологически вредные производства  I, II,  III  классов вредности на территории г.п. Безенчук   приведены в данных таблицы № 29 «Объекты производственного значения», среди них:

Химические производства и добыча нерудных ископаемых: «Санеко», НГДУ «Чапаевскнефть», ГУ «Энергия» - нефтекомплекс, ООО «Галант» - переработка газового конденсата,  ЗАО «Металлкор» 500 м – приоиводство металлических конструкций.

Объект коммунального назначения – скотомогильник имеет санитарно-защитную зону 1000 м,  свалка ТБО – 500 м.

Сельскохозяйственные производства и объекты - Птицефабрика «Безенчукская» - 1000 м. Свиноферма в п. Ново-Оренбургский – 500 м.

Производственная и коммунально-складская зона г.п. Безенчук состоит из 32 предприятий  промышленного, сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ООО «Галант» относятся к III классу с необходимым размером СЗЗ - 300 м. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для площадки ООО «Галант» установлена в северо-восточном направлении на расстоянии 100 м (до границы ООО «Миллениум»), на расстоянии 100 м - в юго-восточном, 170 м - в южном, 120 м - в северном и 150-210 м - в западном направлениях, то есть до фактически расположенной ближайшей жилой застройки при условии проведения серии натурных исследований атмосферного воздуха и уровня шума на предлагаемой границе в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту «Обоснование достаточности ширины санитарно-защитной зоны для площадки ООО «Галант» в п.г.Безенчук Самарской области» от 05.06.2006 г. №04/1590).

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров,  от полигона захоронения промышленных отходов – 1000 м до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  п.4.4.

Мусор с территорий г.п. Безенчук предусмотрено вывозить на полигон ТБО, располагаемый по соседству со старой рекультивируемой свалкой. Это новый полигон, с применением современных технологий складирования и частичной утилизации отходов.  Здесь же расположен полигон промышленных отходов. Площадка предусмотрена для захоронения отходов II, III, IV классов опасности.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Согласно схеме «Граница городского поселения Безенчук», резервные площадки под жилищное строительство как в сторону поселка  (на юго-запад от ныне существующих границ г.п. Безенчук), так и в сторону поселков, не попадают в границы санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных предприятий и в границы санзон коридоров автомагистралей и трубопроводного транспорта.

На сх.№  «Схема комплексной оценки территории г.п.Безенчук» показаны планировочные ограничения от источников загрязнения окружающей среды (промышленные предприятия), а также: прибрежная защитная полоса = 50 м, водоохранная зона от р. Безенчук = 200 м, водоохранная зона от р. Волга = 200 м,  горизонтали подтопления 1 и 5% паводком, полоса отвода  железной дороги.

Примечание: Согласно «Водоохранному кодексу Российской Федерации» от 12.04.06 г. № 74-ФЗ, водоохранная зона для реки Безенчук  уменьшилась до 200 м.

Таблица  32.  Объекты производственного значения

Промышленные предприятия и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Численность. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДОБЫЧА НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| 1 | ЗАО «Санеко» | нефтепродукты |  |  |  | Восточная промзона, 4 | 1000 |
| 2 | ГУ «Энергия», нефтекомплекс | нефтепродукты |  |  |  | П. Сосновка | 1000 |
| 3 | ОАО МН «Дружба» | нефтепровод |  |  |  |  | III категория |
| 4 | НГДУ «Чапаевскнефть» | сернистая нефть |  |  |  | Ул. Советская, 40-А | 1000 |
| 5 | Завод по пропарке нефтепродуктов (проект) | нефтепродукты |  |  |  |  | 500 |
| 6 | ООО «Галант» | Переработка газового конденсата |  |  |  | Ул. Советская, 1А | 500 |
| 7 | ГРС | Газораспреде-ление |  |  |  | Ул. Кленовая, 1 | 300 |
| 8 | ЗАО «Металлкор» | Производство металлических конструкций |  |  |  | Ул. Центральная, 111 | 500 |
| 9 | ОАО «Самаравтормет», безенчукский участок | Прием металла |  |  |  | Ул. Карла Маркса, 46 | 300 |
| 10 | ОАО «Безенчукагропром» | агротехника |  |  |  | Восточная промзона | 100 |
| 11 | ООО «9999» | Лом черных металлов |  |  |  | Ул. Советская, 184 | 300 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| 12 | ЗАО «БЗЖБИ» | ж/б изделия |  | 189 |  | Ул.Советская, 117 | 300 |
| 13 | ООО «Экостройтехнология» |  |  |  |  | Восточная промзона, 6 | 100 |
| 14 | ООО «Безенчукская лакокрасочная компания» | стр. мат. |  | 30 |  | Ул. Мелиораторов, 3 | 100 |
| 15 | Кирпичный завод (2 шт.) | Кирпич |  |  |  | Восточная промзона, Западная промзона | 300 |
| 16 | ООО «Дубрава» | пиломатериалы |  |  |  | Ул. Советская, 115 | 300 |
| 17 | СПМК | Бетонные изделия |  |  |  | Ул. Мелиораторов, 1 | 300 |
| 18 | ООО «Евротеп» ООО «СВ» | Производство сепараторов, стройматериалы |  |  |  | Ул. Советская, 164 | 300 |
| 19 | ООО «Среда» | стройматериалы |  |  |  | Ул. Чапаева, 10 | 300 |
| ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 20 | КХ «Герасимова А.Ю.» | Хлебобулочные изделия, с/х продукция |  | 31 |  | Ул. Карла Маркса, 57 | 50 |
| 21 | ООО «Вересень» | Продукты питания |  |  |  | Восточная промзона, 6 | 50 |
| 22 | Хлебзавод | Хлебобулочные изделия |  |  |  | Восточная промзона | 50 |
| 23 | ОАО «Безенчукский элеватор» Зерносклад | мука |  |  |  | С. Васильевка | 50 |
| 24 | Безенчукский кукурузно- калибровочный завод БККЗ | Производство семян | 6150т. в сезон |  |  |  | 300 |
| 25 | ЗАО «ЖДПК» Железнодорожная продовольственная корпорация | с/х продукция, био и с/х сырье | 272160т. в год | 56 |  | Ул. Советская, 56 Восточная промзона, 1 | 100 |
|  | ООО «Союз-Т» | Макаронные изделия |  |  |  | Ул. Советская, 174 | 50 |
| 26 | Маслоэкстакционный завод (проект) |  |  |  |  |  | 300 |
| 27 | ОАО «Безенчукский деликатес» | Мясная продукция |  | 123 |  | Ул. Мелиораторов, 18 | 300 |
| 28 | ООО «Миллениум» | Продукты питания |  | 140 |  | Ул. Советская, 1 | 100 |
| ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ |
| 29 | ООО «Провими-Самара» | комбикорм |  | 115 |  | Западная промзона | 300 |
| 30 | ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие» | комбикорм |  |  |  | Ул. Рабочая, 5 | 300 |
| 31 | ООО «Верея» | комбикорм |  |  |  | Ул. Октябрьская, 41 Ул. Тимирязева, 76 | 300 |

Таблица  33.  Производство электроэнергии и тепловой энергии при сжигании минерального топлива

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Дистанция электроснабжения станции Безенчук – обособленное структурное подразделение КЖД |  |  | 190 |  | Ул. Карла Маркса, 2 | 300 |
|  | ЭЧ-12 |  |  |  |  | Ул. Карла Маркса | 300 |
|  | Филиал Чапаевские электрические сети ОАО «Самараэнерго» |  |  |  |  | Ул.Мелиораторов, 11 | 50 |
|  | МУП «Безенчукэнерго» | энергетика |  |  |  | Ул. Мелиораторов, 2А | 50 |
|  | Котельная «Южная» НИИСХ |  |  |  |  | Ул. Солодухина, 16 | 50 |
|  | Котельная |  |  |  |  | Ул. Степная, 4 | 50 |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 57 | 50 |
|  | Котельная |  |  |  |  | Ул. Центральная, 9 | 50 |
|  | Котельная НГДУ |  |  |  |  | Ул. Садовая, 17 | 50 |

Таблица 34.   Сельскохозяйственные производства и объекты

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Численость кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ГУ Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова | Сельское хозяйство |  | 217 |  | Ул. К.Маркса,41 | 50 |
|  | Птицефабрика «Безенчукская» | Продукты питания |  | 611 |  | Западная промзона | 1000 |
|  | Безенчукский аграрный техникум | Сельское хозяйство |  | 233 |  | Ул. Тимирязева, 94 | 50 |
|  | База фермерского хозяйства «Культура» | Растеневод-ство |  |  |  | П. Новооренбургский | 100 |
|  | Свиноферма | свиноводство | 200 голов |  |  | П. Новооренбургский | 500 |
|  | АТП «Агротранс» | Ремонт сельхозтехники |  |  |  | Восточная промзона | 100 |
|  | ОАО «Зооветснаб» | зоотовары |  |  |  | Ул. Чапаева, 4б | 100 |
|  | ООО «Безенчукремтехпред» | Сельсхоз. культуры |  |  |  | Ул. Кольцова, 3 | 100 |

Таблица 35.  Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли

| № п/п | Наименование объекта | Продукция | Мощность | Числен. кадров | Площадь участка, га | Адрес | Cанитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Управление «Безенчукмежрайгаз», структурное подразделение ОАО «Самарагаз» |  |  | 112 |  | Восточная промзона, 5 | 50 |
|  | МУП ЖКХ |  |  | 815 |  | Ул. Мелиораторов, 2А | 50 |
|  | МЖКУП «Северное» |  |  |  |  | Ул. Специалистов, 10 | 50 |
|  | МЖКУП «Южное» |  |  |  |  | Ул. Гагарина, 10 | 50 |
|  | МЖКУП «Универсал» |  |  |  |  | Ул. Советская, 182 | 50 |
|  | МЖКУП «Содружество» |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 22А | 50 |
|  | МУП БСАТП |  |  | 125 |  | Ул. Советская, 5 | 300 |
|  | ООО «Монгаз» | Газоперера-ботка |  |  |  | Ул. Рабочая, 1 | 50 |
|  | СВГК |  |  |  |  | Восточная промзона |  |
|  | АЗС (6шт.) |  |  |  |  | Ул. Рабочая, 1 Чапаева, 1А Дмитриевская 1А Мамистова, 95 Быковского, Чапаева | 50-100 |
|  | ОАО «Самаралада» | Продажа автомобилей |  |  |  | Восточная промзона | 300 |
|  | Метеостанция |  |  |  |  | Ул. Солодухина, 6 | 50 |
|  | «Самарагазтехника» |  |  |  |  | Ул. Мамистова, 12 | 50 |
|  | ООО Центр дорожного сервиса «Пост» |  |  |  |  | Ул.Центральная, 15 | 100 |
|  | Скотомогильник |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | Свалка ТБО |  |  |  |  | Западная промзона | 500 |
|  | Кладбище |  |  |  |  | Ул. Пушкина | 300 |
|  | Ветлечебница |  |  |  |  | Ул. Чапаева, 4б | 100 |
|  | Пожарное депо |  |  |  |  | Ул. Советская, 28 | 50 |
|  | Бани |  |  |  |  | Ул. Советская, 95 Ул. Солодухина, 10 | 50 |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  | Ул. Луговцева, 52в Ул. Луговцева, 11 Ул. К.Маркса, 67 | 50 |
|  | Сельские кладбища |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Торговые комплексы, рынки |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Мойка автомобилей |  |  |  |  |  | 50 |

## Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя территорию очистных сооружений; территорию водозаборов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры г.п.Безенчук обеспечивает размещение и функционирование сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

С юго-востока к п.г.т. Безенчук подходит автодорога областного значения (IV категории).

Через п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит федеральная железная дорога «Москва-Самара-Челябинск».

Населённые пункты располагаются от административного центра городского поселения Безенчук на расстоянии 3-7 км в радиусе пешеходной доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием.

Расстояние до областного и районного центра г.Самары от п.г.т.Безенчук - 80 км

Расстояние до п.г.т. Безенчук: от ж/д разъезда Восток – 6 км; от д. Дмитриевка –       3 км; от п. Новооренбургский – 6 км; от п. Сосновка – 7 км.

В границах городского поселения Безенчук:

По южной границе п.г.т. Безенчук проходит коридор ЛЭП 110 кВ, 2* 35кВ.  В районе д. Дмитриевка с северо-востока на юго-запад  п.г.т. Безенчук пересекает коридор ЛЭП 10 кВ.

За границей п.г.т. Безенчук в южной части городского поселения Безенчук с запада на восток проходит коридор подземных  коммуникаций магистральный н/п «Дружба-2» -  Ǿ 1220 мм.

За границей п.г.т. Безенчук с юго-востока на северо-запад городского поселения Безенчук проходит магистраль газопровода

По северной границе п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит коридор ЛЭП 110кВ.  В границах городского поселения Безенчук к восточной границе п.г.т. Безенчук подходит коридор ЛЭП 2х110кВ.

Согласно СниП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы», минимально допустимые расстояния от газопроводов до жилых и общественных зданий - 150 м (Ǿ 300 мм); 200 м  (Ǿ 500 – 700 мм).

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя территорию очистных сооружений; территорию водозаборов.

## Благоустройство территории поселка

### 10.6.1. Инженерная подготовка территории

На сегодня благоустройство территории поселка выполнено без организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и талых вод.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком сбрасываются по рельефу в пониженные места.

На следующих стадиях проектирования (проект планировки, проект застройки) необходимо выполнить вертикальную планировку территории поселка с учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой водоносной сетью.

### 10.6.2. Строительство и благоустройство улиц и дорог

Все территории г.п. Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах п. г. т. Безенчук составляет  81.2 км, из них с асфальтовым покрытием 37.2  км.,  что составляет – 46%. Ширина асфальтированного покрытия основных дорог - 7 м.. Площадь асфальтированного покрытия дорог   - 260 400 м2

Протяженность дорог в границах п. Сосновка 1,1 км (асфальтовое покрытие).

Протяженность дорог в границах п. Новооренбургский 4,5 км, из них с асфальтовым покрытием 0,5 км.

Протяженность дорог в границах д. Дмитриевка 4,6 км (грунтовое покрытие).

Протяженность дорог на свободных вновь застраиваемых территориях близ:

п. Новооренбургского – 12, 7 км

д. Дмитриевка – 25,6 км

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 20 до 60 метров. Красные линии и линии застройки соблюдаются не везде и требуют корректировки.

Степень благоустройства существующей улично-дорожной сети поселка недостаточна.

Проектируемая уличная сеть формируется с учетом ранее сложившейся системы улиц. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята – 20 - 30 метров.

Необходимо:

- в границах пгт: благоустроить 44 км существующих автомобильных дорог общей площадью асфальтового покрытия 308 000 м2 (замена существующего грунтового покрытия на асфальт)

В проектируемой застройке:

- в районе Новооренбургского построить в существующей застройке 4 км асфальтовых дорог (замена существующего грунтового покрытия на асфальт) + 12,7 км новых асфальтовых дорог в проектируемой застройке. Общая площадь проектируемых дрог в районе Новооренбургского 116 900 м2

- в районе д. Дмитриевки построить в существующей застройке 4,6 км асфальтовых дорог (замена существующего грунтового покрытия на асфальт) + 25,6 км новых асфальтовых дорог в проектируемой застройке. Общая площадь проектируемых дрог в районе д. Дмитриевки 211 400м2

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

Красные линии необходимо упорядочить согласно проекту «Генеральный план г.п.Безенчук Самарской области».

## Рекреационная  зона

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Особо охраняемые природные территории в окружении п.г.т.Безенчук  не представлены.

Пойма реки Безенчук используется жителями для отдыха только у п.Сосновка, где расположен неблагоустроенный пляж.

На территории п.г.т. Безенчук расположены 4 парка:

- ул. Луговцева (площадью 5630 кв.м),

- ул. Советская (площадью 4890 кв.м),

- ул. Гагарина (площадью 11306 кв.м). Парк благоустроен. Породный состав деревьев: береза, клен, карагач, сирень, акация.

- ул. Мамистова (площадью 3500 кв.м). Парк неблагоустроен. Травяной покров, высокоствольная растительность отсутствует.

Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной и муниципаль ной собственности.

Садово–дачные участки для населения расположены в южной части г.п. Безенчук. Общая площадь садово-дачных участков составляет  115 га.

## Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах городского поселения Безенчук земли сельскохозяйственного назначе-ния составляют 5962 га, из них:

- на правах собственности граждан (кол.сады) –115 га;

- на правах государственной и муниципальной собственности – 5847 га, на правах постоянного (бессрочного) пользования: Самарским НИИСХ – 3880 га, ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» - 1065 га, других с/х предприятий – 440 га, администрацией Безенчукской волости – 462 га.

Поселок городского типа Безенчук - центр сельскохозяйственной науки. В п.г.т. Безенчук находится НИИСХ. Основные направления сельскохозяйственной специализации поселения - производство зерна, подсолнечника, картофеля, молока и мяса птицы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  5962 тыс. гектар, из них пашни 4800 га, многолетние насаждения 115 га, сенокосы 16 га, пастбища 729 га.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории района намечается реконструкция и модернизация ОАО «Птицефабрика Безенчукская», производство мяса птицы - 11 тыс. тонн (ориентировочная стоимость проекта – 79.0 млн. руб.).

Производственная зона делится на восточную и западную. Западная промзона составляет 215 га, восточная – 69 га. Связь зон с другими районами городского поселения осуществляется по улицам Садовая и Советская.

## Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, крематориев, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

Скотомогильника на территории п.г.т. Безенчук  нет.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в восточной части пгт Безенчук. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  с городского поселения Безенчук.

Площадь участка –0,8 га.

На территории городского поселения Безенчук расположено 5 кладбищ:

- в северной части п.г.т. Безенчук  одно действующее кладбище;

- с южной стороны п. Сосновка;

- на западе поселения Безенчук, в районе птицефабрики;

- на юго-западе городского поселения Безенчук;

- на юге городского поселения Безенчук.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах г.п. Безенчук выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1)  Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов

В сводном списке  вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и вновь выявленных  ОУПИиК по территории г.п. Безенчук отмечены комплексы Железнодорожной станции Безенчук; Пристанционного поселка и опытной станции. (см. Гл. «Историко-культурный потенциал г.п. Безенчук).

2) Зоны особо охраняемых природных территорий

В границы г.п. Безенчук попадает часть территории, занимаемой памятником природы регионального значения «урочище Макарка», располагающегося на берегу р.Безенчук северо-восточнее с.Васильевка (см. Гл. 2.3.9. «Особоохраняемые природные территории»).

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, установлен режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

# Инженерное обеспечение территорий нового строительства

Комплекс инженерного обеспечения поселка включает в себя: водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,  телефонизацию, санитарную очистку территории. Подробно вопрос инженерного обеспечения нового строительства рассмотрен в отдельном томе, разработанном в составе материалов к Генеральному плану г.п. Безенчук.

Водоснабжение

Г.п. Безенчук обеспечивается централизованным водоснабжением от двух подземных водозаборов. Водозабор, расположенный в западном районе Безенчука, снабжает западную промзону, восточный – жилые районы и восточную промзону.

Вода из скважин погружными насосами подается в наполнительные резервуары. Затем вода самотеком поступает в сеть поселка.

Вода от обоих водозаборов подается к потребителям по закольцованным сетям. Трубопроводы водопроводных сетей выполнены из труб различных материалов и диаметров.

Скважины водозабора располагаются также в поселке Ново-Оренбургский и деревне Дмитриевка (2 шт).

По проекту генерального плана появляется новое строительство в п. Сосновка, что вызывает необходимость проектирования и строительства собственного централизованного источника водоснабжения, ввиду отсутствия такового. Водозабор - подземный (скваженный), разрабатываемый по отдельному проекту с предварительным проведением гидрогеологических изысканий.

Все новое строительство, согласно проекту корректировки генерального плана, обеспечивается полным благоустройством, включая водоснабжение,  водоотведение и горячее водоснабжение, для чего необходимо строительство новых коммуникаций, а также реконструкция существующих.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществлять на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности.

Это водоводные теплообменники в культбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном коттеджном строительстве.

Проектируемая секционная многоэтажная жилая застройка, культбыт находящиеся в районе существующей, подключаются в существующие канализационные коллектора, которые, при необходимости, переложить, заменив на больший диаметр. Проектируемые сети выполнять из современных конструкций и материалов.

Теплоснабжение

Снабжение теплом потребителей п.г.т. Безенчук осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных источников. Это отопительные модули, встроенные и пристроенные котельные, а также бытовые котлы в индивидуальном жилом фонде, обеспечивающие как нужды отопления, так и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 7 котельных (таблица № 24).

Теплоноситель (нагревается вода спараметром 1500-700) транспортируется по стальным трубопроводам различных диаметров.

Прокладка в основном наземная. Общая протяженность тепловых сетей 17 км. Износ – около 30%.

Все изношенные трубопроводы подлежат замене. Во избежание потерь тепла все трубопроводы должны быть покрыты эффективной теплоизоляцией из современных материалов.

Согласно проекту корректировки генерального плана поселка новое строительство появляется на свободных территориях, а так же в районе существующей застройки и на месте ветхого жилого фонда.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов культбыта и секционной застройки может быть решено, как от существующих котельных, на соответствующих технических условиях владельца котельной, так и от индивидуальных источников тепла.

В индивидуальной проектируемой жилой застройке теплоснабжение осуществляется от собственных источников различных модификаций, на усмотрение застройщиков.

Горячее водоснабжение решается централизовано посредством установки теплообменников в тепловых пунктах культбыта и секционной жилой застройки.

В секционном жилье, как вариант, возможна установка ВПГ – газовых водонагревателей, а также от котлов поквартирного отопления, комбинированных с горячим водоснабжением.

В случае подключения проектируемых объектов к существующим тепловым сетям центральной котельной, при необходимости, следует произвести реконструкцию (перекладку) существующих сетей, строительство новых участков, способ прокладки которых необходимо выбирать на рабочей стадии проектирования в каждом конкретном случае.

Для предотвращения потерь тепла все существующие и проектируемые теплосети необходимо теплоизолировать, применив современные конструкции и покрытия.

В тепловых пунктах потребителей необходимо установить теплосчетчики, что приведет к экономному расходованию тепла и, как следствие, топлива.

Газоснабжение

ПГТ Безенчук обеспечивается централизованным газоснабжением от ОГРС №25 (г. Чапаевск), расположенной в восточной части п.г.т. Исходное давление - 3 кгс/см3 (проектное 6 кгс/см3).

По газопроводам среднего давления (3 кгс/см3) газ подается в ГРП и ШГРП, расположенные в различных частях пгт, где снижается до низкого давления (300 мм вод. ст.) и дальше - по газопроводам низкого давления подается к потребителям.

Потребителями газа являются: котельные, где газ используется в качестве топлива, и жилые дома, где газ используется на хозбытовые нужды, а так же в качестве топлива для индивидуальных источников тепла.

На территории поселка имеется пять ГРП, расположенных:

ГРП №1 - ул. Садовая;

ГРП №3 - ул. Центральная;

ГРП №4 – рядом с котельной НИИСХ;

ГРП №5 - ул. Луговцева;

ГРП №6 - ул. Солодухина;

ГРП №8 - ул. Тимирязева;

ГРП №10 - ул. Специалистов;

ГРП №11 - ул. Быковского;

ГРП №12 - ул. Советская;

ГРП №13 - ул. Советская,  и ряд ШГРП, разбросанные по территории поселка.

Газопроводы из стальных труб среднего и низкого давления различных диаметров, проложены в земле и на опорах, из полиэтиленовых труб – проложены в земле.

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук объекты нового строительства будут обеспечиваться газом на хозбытовые нужды и в качестве топлива для индивидуальных источников тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Для чего предусматривается прокладка газопроводов среднего давления, строительство ШГРП и газопроводов низкого давления до потребителей. Прокладка газопроводов подземная из полиэтиленовых труб.

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории г.п. Безенчук, согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128 4690–80), должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки поселка, утвержденной решением поселковой администрации.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Для очистки территории поселка от мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий необходимо установить мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие. Количество мусоросборников определено по норме один мусоросборник на 50 человек, т.е. на сегодняшний момент  при численности населения 24711 на территории г.п. Безенчук должно быть установлено 494 мусоросборника. На перспективу при численности населения 34 707 необходимо установить 694 мусоросборников.

Бытовой мусор предусмотрено вывозить на существующий на территории городского поселения к западу от п.г.т.Безенчук полигон ТБО.

Промышленные отходы вывозятся на полигон промышленных отходов в Чапаевск. Площадка предусмотрена для захоронения отходов II, III, IV классов опасности.

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров,  до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  п.4.4.

Для очистки территории поселка от мусора и отбросов и вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

На индивидуальном участке предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- Пищевые отходы компостируются на участке, в специально отведенном месте;

- Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно вывозятся на полигон ТБО;

- Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения.

# Архитектурно-планировочное решение.  Оценка

# первоочередных этапов строительства

По степени экологической пригодности к строительству территория городского поселения Безенчук в пределах новой городской черты разделяется на три части.

К первой категории "непригодных" отнесены участки, на которых требуется проведение специальных сложных мероприятий по охране природной среды и инженерной подготовке территории, стоимость которых превышает 3% от общей стоимости строительства на данной территории. Такие территории (по планировочным ограничениям природоохранного характера) определены на  землях, примыкающих к берегам реки Безенчук.

Основное требование – сохранение природных территорий и пойменных ландшафтов.

Ко второй категории – "ограниченно пригодных" отнесены участки, на которых необходимо проведение мероприятий, имеющих широкое распространение, но не обязательных для любой (каждой) площадки территории. Затраты на проведение этих мероприятий составляют 1,5-3,0% от общей стоимости строительных работ.

В эту категорию участков входит практически вся существующая жилая застройка вплоть до существующей границы черты городского поселения.

Особое место здесь займет частичная реконструкция сложившейся исторической застройки социалистического периода, а также преобразование территории сложившейся усадебной застройки и садовых участков в городские районы малоэтажного (коттеджного) строительства.

Третья категория –  "условно пригодные", требует проведение мероприятий, являющихся обязательными для любой площадки. К этой категории относится практически вся прирезаемая часть за пределами черты городского поселения  Безенчук.

Здесь основной задачей становится размещение новой селитебной зоны в виде "автономного пятна" к юго-востоку от сложившейся поселковой застройки, в наиболее благоприятных экологических условиях, но за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Подсчет ущербов изъятия земель осуществляется в рамках конкретных проектов планировки согласно кадастровой оценке данных земель и площади отводимой под застройку территории.

В  результате  многофакторного  анализа  территории был сделан выбор площадок для территориального развития собственно городского поселения Безенчук. Новое жилищное строительство предлагается вести:

1.За счет уплотнения жилого фонда;

2.На свободных территориях;

3. За счет  плановой замены ветхого жилого фонда.

Всего на свободных территориях запроектировано под жилую застройку:

- Секционную  – 59,37 га территории в границах городской черты.

- Усадебную  -  143,58 га территории в границах городской черты.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

Общая площадь проектируемой территории составляет  202,95 га.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Подъезд автотранспорта к хозяйственным постройкам и выгон скота организуется по отдельным проездам шириной 10 м. Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.

Генеральный план выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная  задача  территориального  развития  поселения – создание  оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

На сегодня поселение Безенчук практически исчерпал свои территориальные резервы в границах населенного пункта, за исключением юго-восточного направления.

Планировочное развитие поселка сдерживается рядом неблагоприятных природных и техногенных факторов, рассмотренных в предшествующих разделах данной работы.

В  результате  многофакторного  анализа  территории был сделан  выбор площадок   для территориального  развития  поселка.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа современного состояния территории.

При решении планировочной структуры поселка, учитывалась сеть существующих улиц и проездов.

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории г.п. Безенчук была использована сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственным площадками.

Объемы и размещение нового жилищного строительства

Размещение нового жилищного строительства

Жилой фонд в г.п. Безенчук  в настоящее время представлен секционной застройкой (8,6% от общей площади жилого фонда) и  индивидуальной застройкой  (91,4% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 4 до 40 соток.

Развитие секционной жилой застройки проектом предлагается вести преимущественно за счет территориального уплотнения квартала существующей секционной застройки в границах ул. Северная, Демократическая, Луговцева,  Мамистова. Предлагается один квартал уплотняемой застройки.

Общая площадь территории под жилую застройку 2 га. Население 288 чел., 4 дома. Площадки максимально приближены к существующим инженерным сетям и объектам культурно-бытового обслуживания по ул. Мамистова. В зоне размещения жилого района предусмотрен сквер, занимающий территорию естественных ландшафтов вне санитарно-защитной зоны от западной промзоны (2-ая очередь строительства).

Развитие усадебной застройки

По заданию «Заказчика» для осуществления компактной застройки поселения, площадь проектируемых  земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлена в размере 0,10-0,15 га. Дополнительные  участки  под огороды при необходимости будут выделяться за пределами жилой зоны.

В соответствии с результатами обследования территории г.п. Безенчук новое индивидуальное жилищное строительство предлагается вести:

За счет уплотнения жилого фонда:

1. Первая площадка расположена в юго-восточной части  г.п.Безенчук, в д. Дмитриевка. Площадь территории составляет 4,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков – 32 шт. Население ориентировочно 96 чел. На территории расположены разрушенные строения, попадающие под снос. (1-ая очередь строительства).

2. Вторая площадка расположена в границах п.г.т. Безенчук, к северу от первой площадки, вдоль улиц Солодухина, Южная, Дмитриевская и служит задаче уплотнения также юго-восточной части п.г.т.Безенчук. Площадь территории составляет 8,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 81  шт. Население ориентировочно 243 чел. (1-ая очередь строительства).

3. Третья площадка находится на севере п.г.т. Безенчук и служит задаче уплотнения застройки в местах существующих разрывов. Площадь территории составляет 6,3 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 53  шт. Ориентировочно население 159 чел. (2-ая очередь строительства).

4. Четвертая площадка находится в пос. Сосновка, где предусматривается на дальнюю перспективу строительство  семи 1-2 эт. жилых домов при условии сокращения санитарно-защитной зоны от нефтекомплекса «Энергия». Площадь территории составляет 0,4  га. Население ориентировочно 21 чел. (1-ая очередь строительства).

5. Пятая площадка расположена в границах п. Новооренбургский 7 га и включает 33 домов с участками ориентировочной численностью населения 99 чел. (1-ая очередь строительства).

Каждая из перечисленных площадок не является целостным территориальным резервом, а представляет собой вкрапления отдельных домов с приусадебными участками или групп домов в среду существующей застройки.

Всего за счет уплотнения застройки получено (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я площадки) общей площадью 27,5 га.  Запроектировано под жилую застройку 206 участка в границах городского поселения (в том числе в границах поселка Безенчук предложен 134 индивидуальных жилых дома).  Ориентировочная численность населения в уплотняющей застройке 618 чел.

Принципы функционального зонирования и планировочной организации территории основываются на комплексном рассмотрении функционального использования территорий в границах городского поселения Безенчук. При комплексном подходе становится возможным реализовать ландшафтно-экологический подход к решению проблем освоения и развития территорий и подойти к прогнозированию состояния окружающей среды различных городских зон.

При оценке состояния окружающей среды большое значение имеет качественная ценность ландшафтов, определяемая по двум направлениям: по позитивным природным характеристикам  и по негативным показателям изменения состояния территорий и их  отдельных зон.

Зонирование г.п.  Безенчук  включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Развитие общественно-деловой зоны

Общественный центр сформировался по ул. Советской.  Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок. Общественный центр поселка будет развиваться на существующих площадках.

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство ранее запроектированных объектов культурно-бытового назначения:

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания г.п. Безенчук, находится в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания

Общественный центр сформировался по ул.Советской и частично ул.Мамистова. Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок. Общественный центр поселка планируется развивать на существующих площадках.

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство ранее запроектированных объектов культурно-бытового назначения:

Сеть учреждений культурно-бытового назначения не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения поселка. Недостаточна мощность детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и искусства, предприятий бытового обслуживания. Отсутствуют предприятия коммунального обслуживания – химчистка и прачечные.

Проектом предлагается размещение новых объектов культурно-бытового назначения:

- Школа – 6 шт.  в среднем на 500 мест;

- Детские сады – 12 шт. в среднем на 200 мест;

- Молодежный комплекс – 1 шт;

- Многофункциональный комплекс – 3 шт;

- Торгово-развлекательный комплекс - 1 шт;

- Физкультурно-спортивный комплекс- 2 шт;

- Магазины – 8 шт;

- Поликлиника – 3 шт;

- Рынок – 1 шт;

- Пожарное депо на 2 машины;

- Гостиница – 1 шт.;

- Мечеть – 1 шт.

Необходимо развивать сеть объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектными предложениями и выполненными расчетами.

Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Производственную  зону предлагается развивать  на  существующих  производственных площадках  за  счет  свободных территорий:

-  в восточной промзоне в северном направлении;

- в западной промзоне за счет уплотнения существующей промышленной застройки за пределами охранной зоны водозабора;

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности на двух площадках:

- первая площадка на месте не функционирующей МТФ КРС на реконструируемых территориях ( 30,9 га);

- вторая площадка по дороге к западу от БККЗ на свободных от застройки территориях (33,7 га).

Площадь отведенной территории под развитие промышленной зоны – 18,5 га. Площадь отведенной территории под развитие агропрома (цеха по переработке сельхозпродукции)  64,6 га

Из-за приближенности первой площадки к жилой застройке, а второй к ценным природным ландшафтам  (памятник природы урочище "Макарка") «рекомендуется здесь размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100 м.  Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Проектом предлагается развитие промышленной и коммунально-складской зоны вести на свободных от застройки территориях. Коммунально-складская зона размещается в непосредственной близости к зоне отчуждения от железной дороги в западном направлении от п.г.т. Безенчук (5,1 га) и в восточной части поселка за счет уплотнения существующей коммунально-складской зоны (1,5 га).

Коммунальная зона производственных  предприятий расположена на территории промышленных площадок.

Коммунальная зона секционной застройки (1,9 га), включающая, котельную, хозяйственные постройки и гаражи, размещена в квартальной застройке на прилегающих к жилым домам участках.

Проектируемые предприятия должны иметь градообразующее значение для поселка и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей поселка.

Необходимо предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Ряд предприятий, ухудшающих экологическую ситуацию на территории п.г.т. Безенчук такие как ЗАО «Галант» и ЗАО «Санэко», необходимо в течение года перепрофилировать, снизив класс вредности до четвертого и пятого с санитарно – защитной зоной не больше 100 м – допустимой в такой близости от селитебной территории и водозабора.

Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов, необходимо в первую очередь согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

Таблица 36.  Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ

| №№ п.п. | Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
| Озеленение, благоустройство |
| 1 | Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| 2 | Газоны, цветники | * | * | * |
| 3 | Питомники |  |  | * |
| 4 | Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| 5 | Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
|  | Транспортные сети |  |
| 6 | Автодороги, проезды | * | * | * |
| 7 | Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| 8 | Тротуары | * | * | * |
| 9 | Велосипедные дорожки | * | * | * |
| 10 | Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| 11 | Железнодорожные пути |  |  | * |
| 12 | Вертолетные площадки |  |  | * |
| Инженерные коммуникации |
| 13 | Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| 14 | ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
|  | ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
| Здания административно-служебного и научно-технического назначения |
| 16 | Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| 17 | Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| 18 | Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| 19 | Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| 20 | Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
| Здания торгово-коммунального назначения |
| 21 | Торговые здания, киоски | * | * | * |
| 22 | Заводские столовые | * | * | * |
| 23 | Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| 24 | Пожарные депо | * | * | * |
| 25 | Бани, прачечные | * | * | * |
| 26 | Гаражи | * | * | * |
| 27 | Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания) |  | * | * |
| 28 | Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| 29. | Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

Развитие зоны специального назначения

В г.п. Безенчук имеется 5 кладбищ.

Первое кладбище расположено в северо-восточной части п.г.т.Безенчук в зоне подтопления, не далеко от западного водозабора, на территории, которая согласно ПДП 1981 г., выполненного «Самарагражданпроект»  была зарезервирована под развитие рекреации и граничит с ипподромом практически исчерпало свои резервы. Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Второе – расположено к юго-востоку от военного аэродрома, кладбище может развиваться преимущественно в южном направлении.

Третье – расположено к западу от с.Дмитриевка на территории «Золотых полей России», что не допустимо, учитывая экспериментальный характер данных сельхозугодий и их высокое народнохозяйственное значение. Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Четвертое – расположено к югу от с.Сосновка в непосредственной близости от сложившейся рекреационной зоны и в границах зоны водоохраны от р.Безенчук. Предлагается к закрытию как противоречащее санитарно-гигиеническим нормам.

Пятое - расположено  на юго-западной границе г.п.Безенчук в зоне водоохраны от р.Безенчук и работает на пос.Дружба. Кладбище рекомендуется к закрытию.

Предполагается основную нагрузку перенести на второе кладбище рядом с аэродромом.

Строительство скотомогильника завершается на территории к западу от п.г.т.Безенчук, к северу от БККЗ.

Полигон для твердых бытовых отходов расположен на территории городского поселения, но за пределами п.г.т.Безенчук, к западу от его западной промзоны. Используемый полигон  промышленных отходов расположен за границей городского поселения, в г.Чапаевск. Туда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  из г.Чапаевск и п.г.т. Безенчук.

Это новый полигон, с применением современных технологий складирования и частичной утилизации отходов.  Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м.

Связи с объектами внешней зоны предусматриваются по проектируемым дорогам с асфальто-бетонным покрытием.

См. сх.№      «План территориального  развития г.п. Безенчук».

Промышленные предприятия и транспорт

Производственную зону предлагается развивать существующих производ-ственных площадках  за  счет  свободных территорий:

-  в восточной промзоне в северном направлении;

- в западной промзоне за счет уплотнения существующей промышленной застройки за пределами охранной зоны водозабора;

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности на двух площадках:

- первая площадка на месте не функционирующей МТФ КРС на реконструируемых территориях ( 30,9 га);

- вторая площадка по дороге к западу от БККЗ на свободных от застройки территориях (33,7 га).

Площадь отведенной территории под развитие промышленной зоны – 18,5 га. Площадь отведенной территории под развитие агропрома (цеха по переработке сельхозпродукции)  64,6 га

Из-за приближенности первой площадки к жилой застройке, а второй к ценным природным ландшафтам  (памятник природы урочище "Макарка") «рекомендуется здесь размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100 м.  Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Проектом предлагается развитие промышленной и коммунально-складской зоны вести на свободных от застройки территориях. Коммунально-складская зона размещается в непосредственной близости к зоне отчуждения от железной дороги в западном направлении от п.г.т. Безенчук (5,1 га) и в восточной части поселка за счет уплотнения существующей коммунально-складской зоны (1,5 га).

Коммунальная зона производственных  предприятий расположена на территории промышленных площадок.

Коммунальная зона секционной застройки (1,9 га), включающая, котельную, хозяйственные постройки и гаражи, размещена в квартальной застройке на прилегающих к жилым домам участках.

Проектируемые предприятия должны иметь градообразующее значение для поселка и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей поселка.

Необходимо предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Ряд предприятий, ухудшающих экологическую ситуацию на территории п.г.т. Безенчук такие как ЗАО «Галант» и ЗАО «Санэко», необходимо в течение года перепрофилировать, снизив класс вредности до четвертого и пятого с санитарно – защитной зоной не больше 100 м – допустимой в такой близости от селитебной территории и водозабора.

Часть городских селитебных территорий находится в непосредственной близости от промышленных предприятий и попадает в санитарно-защитные  зоны от них (см. Гл. 3.2. Планировочная структура г.п. Безенчук).

Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов, необходимо в первую очередь согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным статистического сборника “Охрана окружающей среды Самарской области в 2004 году» (Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2004г.), на территории г.п. Безенчук располагаются 16 объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ – 174, из них организованных – 129.

# Благоустройство территории городского  поселения

Инженерная подготовка территории

На сегодня благоустройство территории городского поселения выполнено без организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и талых вод.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком сбрасываются по рельефу в пониженные места.

На следующих стадиях проектирования (проект планировки, проект застройки) необходимо выполнить вертикальную планировку территории поселка с учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой водоносной сетью.

Строительство и благоустройство улиц и дорог

Все территории п.г.т.  связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах поселка составляет 39,24 км, из них с асфальтовым покрытием  30,67 км, что составляет – 78%. Ширина асфальтированного покрытия основных дорог - 6 м. Площадь асфальтированного покрытия дорог   - 184020 м2.

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 10 до 40 метров. Красные линии и линии застройки не соблюдаются и требуют корректировки.

Степень благоустройства существующей улично-дорожной сети поселка недостаточна.

Проектируемая уличная сеть формируется с учетом ранее сложившейся системы улиц. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята – 20 - 30 метров.

Необходимо:

- Благоустроить 1,428 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  –  8570 м2;

- построить в проектируемой застройке – 19,74 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  –  118 440  м2.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

Красные линии необходимо упорядочить согласно проекту Генерального плана г.п. Безенчук Самарской области».

Оценка перспективного инженерного обеспечения

По проекту генерального плана вновь проектируемое строительство обеспечивается полным благоустройством, включая водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществлять на соответствующих стадиях проектирования каждого  объекта  в отдельности.

Это водоводяные теплообменники в соцкультбыте и в секционном многоэтажном жилье (как вариант); газовые водонагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды горячего водоснабжения в каждой квартире многоэтажного жилья и в индивидуальном коттеджном строительстве.

Расходы водопотребления и водоотведения на проектируемое строительство

По проекту генерального плана вновь проектируемые объекты обеспечиваются полным благоустройством, в том числе и канализованием.

Объекты соцкультбыта и секционная многоэтажная жилая застройка обеспечиваются централизованным канализованием со сбросом стоков во вновь проектируемые наружные сети с последующим подключением в существующие. При этом появится необходимость в строительстве новых КНС, реконструкция старых и перекладка существующих сетей на больший диаметр при необходимости, а так же замена изношенных участков новыми.

Сброс стоков необходимо осуществлять на существующие очистные сооружения. Количество стоков приведено в разделе «Водоснабжение».

Таблица  37.  Баланс проектируемой территории г.п. Безенчук

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах ПГТ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 1 | Жилая застройка: -секционная -усадебная | га - - | 662 57 605 | 27,5 0,5 27,0 |  |
| 2 | Общественная застройка | га | 40 | 6 |  |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,5 | 52,7 |  |
| 4 | Улицы, дороги, площади (в красных линиях) | га | 266,1 | 132 |  |
| 5 | Производственная и коммунально-складская территории | га | 345 | 59,7 |  |
| 6 | Садовые товарищества | га | 115 | - |  |
|  | Земли сельхозназначения | га | 5962 | - |  |
| 7 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га | 650,8 | 31,6 |  |
| 8 | Водные пространства | га | 31,67 | - |  |
| 9 | Леса | га | 81 | - |  |
| 10 | Территории специального назначения | га | 44,89 | 4,4 76,3 (включая санитарно-защитное озеленение) |  |
| 11 | Прочие территории | га | 337,14 | - |  |
|  | Итого: | га | 8533 | 385,8 |  |
|  | Всего в проектируемых границах | га | 8533 | 1555,2 |

# Озеленение  городского поселения Безенчук

Объекты озеленения

К зеленым насаждениям общего пользования в г.п. Безенчук относятся 4 парка: ул. Луговцева ул. Советская ул. Гагарина ул. Мамистова, общей площадью 2,53 га.  Озеленены отдельные участки жилых территорий, школ и детских садов. Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной и муниципальной собственности.

. Площадь зеленых насаждений на душу населения с учетом земель лесного фонда составляет порядка 35,5 м2 на одного человека, что в целом удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по озеленению населенных территорий.  Однако, если в расчет принимать только благоустроенные внутригородские территории, часть из которых лишена высокоствольной растительности вообще, то озеленение примерно будет составлять 1,1 м2 на одного человека.

Общая площадь всех существующих и планируемых зеленых насаждений в г.п. Безенчук составит  55,2 га. При этом на каждого жителя придется  17,7   кв.м. в то время как по СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма составляет 8-10 кв.м.

На дальнюю перспективу предложена разбивка Парка Юго-западный по ул.Быковского к юго-западу п.г.т. Безенчук общей площадью 35,2 га.

Таблица  38.  Предложение по дополнительным объектам озеленения

в границах г.п. Безенчук

| №п.п. | Наименование | Местоположение | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер | на ул.Быковского около теплиц НИИСХ | 1,2 |
| 2 | Сквер | по ул.Восточная | 0,8 |
| 3 | Сквер | в юго-восточной части около д.Дмитриевка | 0,6 |
| 4 | Аллея | по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева | 2 |
| 5 | Парк Северный | Севернее проектных открытых спортивных площадок | 5,1 |
| 6 | Сквер | на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов | 0,6 |
| 7 | Аллеи, бульвары | По ул.Железнодорожная, Мамистова, Овражная | 6,8 |
| 8 | Сквер | на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская | 0,4 |
| 9 | Парк Юго-западный | в юго-западной части | 35,2 |
| Всего | 52,7 |

Таблица  39.  Предложение по проектным объектам озеленения

на проектируемых территориях

| №п.п. | Наименование | Местоположение | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| На свободной территории около д.Дмитриевка |
| 1 | Парк Дмитриевский | К юго-западу от д.Дмитриевка | 18,5 |
| 2 | Аллеи, бульвары | в застройке на проектной территории | 5,4 |
| На свободной территории около п.Новооренбургский |
| 3 | Парк Новооренбургский | на севере, вблизи ручья | 4 |
| 4 | Сквер | вблизи ручья | 0,7 |
| 5 | Сквер | с запада от п.Новооренбургский | 1,2 |
| 6 | Аллеи, бульвары | в застройке на проектной территории | 4,6 |
| Всего | 34,4 |

Общая площадь существующих и планируемых зеленых насаждений в границах поселения Безенчук составляет 89,6 га. При этом на каждого жителя приходится 25,8 кв.м. в то время как по СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма составляет 8-10 кв.м.

Проектом предлагается единая система зеленых насаждений:

- общего пользования;

- ограниченного пользования;

- специального назначения.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий. Площадь озеленения  необходимо предусмотреть отдельным проектом.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

# Предложения по формированию природного каркаса территории

Управлением Росприроднадзора по Самарской области письмом от 09.12.04 г. № 01-01-23/1883 представлены сведения Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий России по состоянию на 01.01.2000 г. в части Самарского региона. Управление готовит изменения в региональный кадастр ООПТ по результатам инвентаризации нормативно-правовых документов по образованию и ликвидации ООПТ.

Предлагаемый Схемой территориального планирования Перечень планируемых ООПТ регионального значения Самарской области, рекомендованных к постановке на охрану выделяет территории, требующие назначения определенных природоохранных режимов использования, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду на указанных землях, и может быть уточнен в части повышения статуса ООПТ, что является прерогативой природоохранных органов РФ.

Основой для подготовки Перечня планируемых ООПТ регионального значения Самарской области, рекомендованных к постановке на охрану послужили базовые материалы инвентаризации историко-культурного и природного наследия народов России на территории Самарской области 1991-93 годов; результаты инвентаризации ООПТ  2003-2005 годов; данные проекта «Системы особо-охраняемых природных территорий Волго-Уральского региона» («Задачи проекта ГЭФ «Биоразнообразие России»); сведения Каталога государственных памятников природы ВолгоНИИГипрозем, 1989 г., а также фондовые материалы научных  изданий и ответы на запросы областных экологических служб в администрации муниципальных районов.

Отмеченные в Перечне планируемых ООПТ регионального значения  территории (21 объект) представляют наибольшую природоохранную ценность и являются первоочередными для оформления статуса ООПТ регионального значения с выделением их границ, оформлением паспортов и Положений об условиях их функционирования.

Из всех представленных проектируемых (новых) особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, 21 объект расширяет площадь и оптимизирует режим ранее официально обозначенных памятников природы.

Из  «Перечня  планируемых ООПТ регионального значения Самарской области, рекомендованных к постановке на охрану», следует, что по муниципальному району Безенчукский к    *- объектам   первой очереди проектирования ООПТ регионального значения (до 2030 г.) относятся:

Планируемые ООПТ регионального значения Самарской области (первая очередь)

1. Майтуга. (2-9). Муниципальный район Безенчукский. Три озера, расположенные в 15 км к западу от р.ц.Безенчук. Площадь 7000 га. Водно-болотный комплекс, ключевая орнитологическая территория международного значения, место обитания и пролетного скопления околоводных и водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу (орлан белохвост, большая белая цапля и др.). Сохранились фрагменты солонцеватых лугов. Целесообразно создание фаунистического заказника.

2. Чапаевские лиманы (2-10). Муниципальные районы Безенчукский, Волжский. Пойменные леса, заливные луга, система озер и проток, расположенные к северу и западу от г.Чапаевск и г.о. Новокуйбышевск. Площадь 20000 га. Водно-болотный комплекс в зоне подтопления левобережья Саратовского водохранилища. Ключевая орнитологическая территория международного значения, место обитания и пролетного скопления околоводных и водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу (орлан белохвост, большой подорлик, большая белая цапля и др.). Целесообразно создание природного парка для оптимизации возрастающей рекреационной нагрузки.

3. Печерская пойма (2-11). Муниципальные районы Безенчукский, Приволжский. Пойменные леса, влажные луга, расположенные в 12-15 км. К северо-западу от р.ц.Безенчук. Площадь 15000 га. Водно-болотный комплекс в зоне подтопления левобережья Саратовского водохранилища. Ключевая орнитологическая территория международного значения, место обитания и пролетного скопления околоводных и водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу (орлан белохвост, большой подорлик, большая белая цапля и др.). Целесообразно создание природного парка для оптимизации возрастающей рекреационной нагрузки.

В рамках формирования природного каркаса г.п. Безенчук и прилегающих территорий реализуется система ограничений градостроительной деятельности по комплексу природоохранных регламентаций, согласно действующим законодательным нормам, экологическим нормативам, стандартам и критериям, а также создаются необходимые предпосылки оздоровления среды обитания и устойчивого развития города.

Основополагающие принципы формирования природного каркаса: территориальная непрерывность природных и озелененных территорий на основе сохранения (воссоздания) крупных структурных элементов, их территориальной целостности, пространственное развитие водно-зеленых связей на основе гидрографической сети, с учетом единства природных комплексов города и природного окружения.

Основу природного каркаса, его крупный структурный элемент, составляет  река Безенчук с протоками и участками естественной лесной растительности, с включением памятников природы.

Природный комплекс отличается особой для лесостепной зоны экологической ценностью и повышенной уязвимостью к антропогенным воздействиям. Для этой территории (с включением существующих памятников природы) предлагается установить ограниченный режим использования в рекреационных целях.

В составе этого элемента природного каркаса предусматривается создание рекреационных зон.

Вторыми по значимости крупными элементами природного каркаса являются островки естественных пойменных лесов, а также большие массивы разрозненных садовых участков (включая резервы). Этим территориям предлагается придать статус зеленой зоны города.

Здесь предлагается создание рекреационных зон для целей длительного и кратковременного отдыха детей и взрослых, в том числе жителей вновь создаваемой на сопредельных территориях селитебной зоны города.

Таким образом, крупномасштабным зонированием рассматриваемого района предусматривается выделить 2 принципиально различных типа природоохранных территорий.

К первому относится основной структурный элемент природного каркаса на реке Безенчук на базе гидрографической сети (озер, стариц) и лесов, преимущественно естественного происхождения, второй представлен, в основном, разрозненными островками пойменных лесов и искусственными посадками; это пойменные лесопарки, городские леса и садовые участки.

Построение природного каркаса, развитие его линейных элементов целиком связано с созданием водоохранных зон рек.

Кроме того, на всем протяжении железнодорожной магистрали с полосой отвода железной дороги, предлагается в будущем создать линейную санитарно-защитную зону. В перпендикулярном направлении предусматривается создать бульварные оси, ведущие к общественно значимым объектам.

В пределах проектируемой селитебной застройки развитие природного каркаса находит территориальное развитие, главным образом в виде системы озелененных пешеходных связей, бульваров, защитных полос зеленых насаждений (специальной структуры) вдоль транспортных магистралей.

Таким образом, при формировании природного каркаса, внедряется широкий комплекс природоохранных мероприятий: по охране ценных (в экологическом отношении) природных комплексов, генофонда флоры и фауны, природных ресурсов - водных, земельных, рыбных, рекреационных, сельскохозяйственных; реабилитации малых рек с дополнительным озеленением их водоохранных зон, активизации (сохранении) санирующего воздействия акваторий рек,  оздоровлению среды обитания населения в пределах сложившейся застройки, создание наиболее благоприятных условий проживания на вновь осваиваемой для селитьбы территории; предотвращение территориального слияния застроенных территорий в пределах Самарской агломерации и др.

Мероприятия по улучшению состояния существующих рекреационных зон включают:

- реконструкцию городских парков в пределах сложившейся застройки;

- организация пляжа в  рекреационной зоне.

В качестве компенсационных мер (социального и экологического характера) по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной застройки предусматривается:

- повышение уровня внешнего благоустройства и озеленения;

- увеличение площади и повышение качества озеленения санитарно-защитных зон и полос путем введения экологически эффективных видов растений, включая газо- и шумозащиту, введение почвопокровных насаждений, усиленный уход за зелеными насаждениями; усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений - регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального влажностного режима и пр.

Полосы отвода объектов внешнего транспорта.  Безенчук входит в состав крупнейшего в стране Самарского транспортного узла.

Через этот узел проходят и к нему примыкают несколько магистральных железнодорожных направлений. В границах территории находится участок двухпутной электрофицированной железной дороги Москва-Рязань-Рузаевка-Самара-Уфа-Челябинск.

# Предложения по оздоровлению окружающей среды

Ниже приводится перечень необходимых природоохранных мер по предприятиям г.п. Безенчук, оказывающим основное воздействие на окружащую среду.

## Природоохранные мероприятия  ООО «Галант»

Оценка материалов о деятельности ООО «Галант», приведенная в проекте и планах реконструкции предприятия, свидетельствует, что рекомендуемые в них технологии и намеченные природоохранные мероприятия, технические средства для ликвидации возможных аварий обеспечивают экологическую и промышленную безопасность  объектов и сооружений.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду дает основание считать, что при соблюдении всех предусмотренных материалами проекта природоохранных мероприятий существенных и необратимых негативных воздействий на компоненты природной среды не произойдет.

Намечаемая хозяйственная деятельность не приведет к нарушению сложившегося природно-антропогенного равновесия в зоне возможного воздействия проектируемой установки переработки газового конденсата (УПГК). Изложенные в заключении государственной экологической экспертизы проекта рекомендации и предложения были направлены на минимизацию негативного воздействия на компоненты окружающей среды и должны быть учтены при его реализации.

До начала эксплуатации объекта требовалось:

- Разработать и утвердить в установленном порядке технологические регламенты режима работы установок технологических блоков № 1 и № 2, обеспечивающих их максимальную совместную производительность не более 0,5 тонн в час по сырью (газовому конденсату).

- В связи с тем, что работа проектируемой установки переработки газового конденсата неразрывно связана с использованием существующих резервуаров, относящихся к опасным  производственным  объектам, следовало разработать  «Декларацию  безопасности опасного производственного объекта» и зарегистрировать ее в установленном Законодательством РФ порядке.

В состав технологической цепочки такой Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта следует включить:

- объекты и сооружения запроектированной УПГК;

- сырьевые и товарные резервуары;

- объекты и сооружения пунктов слива (налива) сырья и товарной продукции.

- В соответствии с пунктом 2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 следет разработать и утвердить в установленном законодательством РФ порядке проект организации, благоустройства и озеленения СЗЗ.

После ввода объекта в эксплуатацию:

- С целью подтверждения обоснованности проектных данных по сокращению размеров СЗЗ провести серию натурных исследований атмосферного воздуха и уровня шума на предлагаемой границе СЗЗ по условиям экспертного заключения по проекту «Обоснование достаточности ширины санитарно-защитной зоны для площадки ООО «Галант» в г.Безенчук Самарской области» ФГУЗ «ЦГСЭН Самарской области» от 05.06.2006 г. Ns 04/1590.

- Осуществить процедуру разработки и согласования (утверждения) плана по предупреждению и ликвидации разливов газового конденсата и продукции его переработки в соответствии с «Правилами разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ», разработанными МЧС России и зарегистрированными в Минюсте РФ, регистрационный № 6514 от 14.04.2005 г.

- Разработать и согласовать в установленном порядке следующую экологическую разрешительную документацию:

- Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу;

- Проект   нормативов   образования    отходов   и   лимитов   на   их   размещение
(ПНОЛРО),

и в установленном порядке получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты на размещение отходов.

- При проведении инвентаризации источников выбросов следует максимально использовать инструментальный метод определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- С целью дополнительного снижения выбросов углеводородов рекомендуется рассмотреть возможность применения газоуравнительной системы для сырьевых и товарных резервуаров, а также железнодорожных и автомобильных пунктов слива (налива) газового конденсата и товарной продукции. В этом случае, в частности, сырьевые и товарные резервуары, работающие поочередно в режиме «прием - хранение - откачка», рекомендуется объединить по группам газоуравнительными линиями, обеспечивающими переток вытесняемых паров из резервуара в резервуар.

- Учитывая близость жилой застройки, расположение проектируемого объектав во 2-м и 3-ем поясах ЗСО водозабора «Восточный» и то обстоятельство, что технологическая цепочка по сливу (наливу) газового конденсата (продукции переработки газового конденсата), хранению и переработке   газового конденсата (продукции его переработки) относится к опасным производственным объектам, рекомендуется в процессе эксплуатации проектируемой установки внедрить на предприятии систему экологического менеджмента (систему управления качеством окружающей среды) в соответствии с ГОСТ  Р ИСО 14001-98, ISO 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004-98 и т.д.

## Минимизация воздействия от полигона твердых бытовых и промышленных отходов

Загрязнение подземных вод происходит за счет попадания в подземные горизонты дренажных вод, содержащих фильтрат и загрязненный поверхностный сток.

Дренажные воды, образующиеся при размещении отходов на полигоне ТБ и ПО, содержат:

-биологически разлагаемые вещества;

-биологически трудноразлагаемые вещества;

-азот (преимущественно аммония);

-растворимые соли;

-тяжёлые металлы.

Планировка полигона и подъездной дороги должна исключить попадание на участок складирования ливневых и талых вод с территории, прилегающей к полигону, а также поверхностных вод с территории производственной зоны полигона на смежные участки территории по въезду и выезду с дороги, в том числе используемые под хозяйственную зону.

С целью минимизации негативного воздействия фильтрата, образующегося в теле размещаемых отходов на окружающую среду, обязательным природоохранным сооружением на участке складирования отходов является противофильтрационный экран, предотвращающий загрязнение грунтовых вод.

Причиной загрязнения почвенного покрова является образование фильтрата и унос мусора с территории участка складирования за пределы создаваемого объекта. Пересыпка размещающих отходов изолирующим материалом в значительной мере сокращает вероятность уноса мусора с территории полигона.

Большое значение для деятельности имеют геологические, гидрогеологические, климатические и ландшафтные условия района размещения полигона. В рассматриваемом районе уровень залегания грунтовых вод удовлетворяет  требованиям действующих нормативных документов. Кроме того, Безенчукский район Самарской области относится к климатическим зонам, в которых фильтрат образуется в минимальных количествах, что необходимо учесть при разработке природоохранных сооружений на территории нового полигона.

Организация и инженерно-техническое оснащение полигона направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду в период его эксплуатации.

При условии расположения на выбранном участке и выполнения всех соответствующих природоохранных мероприятий полигон ТБ и БО  не будет оказывать значительного негативного влияния на компоненты окружающей природной среды. Размещение твердых бытовых и части промышленных отходов на специально обустроенном полигоне позволяет сократить экологический ущерб, наносимый окружающей среде при эксплуатации существующей свалки.

Инженерные сооружения, обеспечивающие защиту окружающей природной среды, природоохранные мероприятия, проводимые на создаваемом объекте, технология складирования отходов, предусмотренная на полигоне, мониторинг геологической среды позволят осуществлять размещение твердых бытовых и промышленных отходов с минимальным антропогенным воздействием на компоненты окружающей среды прилегающей территории.

С учетом приведенных природно-климатических и ландшафтных условий района размещения полигона, описанных инженерно-технических решений по организации и эксплуатации объекта, в целом воздействие со стороны намечаемой деятельности на окружающую среду является допустимым, а реализация деятельности оценивается как целесообразная.

Участок объекта размещения полигона твердых бытовых и промышленных отходов расположен на расстоянии более 800 м от границы водоохранной зоны ближайшего водного объекта – р. Безенчук.

Мониторинг геологической среды на территории полигона ТБ и ПО

Мониторинг геологической среды представляет собой систему наблюдений, на основе которой даётся оценка существующего состояния геологической среды и прогноз её изменения под влиянием антропогенного воздействия.

Принимая во внимание недостаточную защищённость подземных вод, при наличии нарушений целостности противофильтрационного экрана, влияние отходов на подземные воды аллювиального горизонта будет значительным. Учитывая, что в первую очередь загрязнению будут подвергаться породы зоны аэрации, необходимо контроль качества подземных вод выполнять параллельно с геохимическим опробованием пород. Необходимо учитывать влияние полигона на поверхностные водоёмы. Комплекс наблюдений за геохимическим составом подземных, поверхностных вод и пород зоны аэрации невозможен без ведения мониторинга названных компонентов геологической среды. Цикл наблюдений за уровенным, температурным и гидрохимическим режимами подземных вод возможен посредством создания на участке сети наблюдательных скважин.

Задачами создаваемой сети наблюдательных скважин являются:

  - получение фоновых показателей геохимического состояния геологической среды;

  - своевременное обнаружение веществ, загрязняющих геологическую среду;

  - изучение движения загрязняющих веществ в подземных водах с учётом физико-химических процессов взаимодействия этих веществ с подземными водами и породами;

  - прогноз динамики развития процессов загрязнения геологической среды;

  - корректировка прогнозов распространения загрязнённых вод в пласте по результатам наблюдений за их фактическим движением;

  - разработка мероприятий по локализации участков загрязнённых подземных вод.

Наблюдательные скважины будут размещаться с учётом местоположения, размеров потенциального источника загрязнения, строения водоносного горизонта и его граничных условий, направления движения и уклона естественного потока. В данном случае на планируемом объекте потенциальными источниками загрязнения геологической среды будут являться пруд-накопитель фильтрата и загрязненного поверхностного стока и участок захоронения твердых бытовых и промышленных  отходов.

Сеть наблюдательных скважин должна состоять из фоновой, расположенной выше по потоку и скважин в зоне влияния полигона в соответствии с требованиями  [1, п.1.32] и рекомендаций ВСЕГИНГЕО.

Количество и местоположение наблюдательных скважин будет уточнено с учетом конфигурации участка захоронения твердых бытовых и промышленных отходов и пруда-накопителя фильтрата при разработке рабочего проекта организации полигона твердых бытовых и промышленных отходов

Природоохранные мероприятия для полигона ТБ и ПО

К общим природоохранным мероприятиям на планируемом полигоне твердых бытовых и промышленных отходов  относят:

- обустройство санитарно-защитной зоны полигона и ее озеленение;

- гидроизоляция участков захоронения твердых бытовых и промышленных отходов;

- гидроизоляция пруда-накопителя;

- организация системы сбора и отведения фильтрата и загрязненного поверхностного стока;

- планировка прилегающих к полигону территорий;

- организация мониторинга геологической среды в зоне полигона;

- рекультивация поверхностей участков складирования отходов.

Во избежание попадания загрязненного поверхностного стока на прилегающую территорию планируемого полигона, вокруг участков захоронения твердых бытовых и размещения промышленных отходов запроектирован защитный железобетонный лоток с выпуском собираемого стока в пруд-накопитель.

Защитный железобетонный лоток увязан с общей сетью водоотводных сооружений полигона.

Размеры санитарно-защитной зоны планируемого полигона твердых бытовых и промышленных отходов Безенчукского района будут составлять 1000 м от ближайших населенных пунктов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях.

На полосе по периметру планируемого полигона шириной 5 м будет предусмотрено озеленение объекта путем посадки быстрорастущих деревьев.

Обязательная планировка прилегающих к полигону территорий обеспечивает защиту земель от выветривания, эрозии и других нежелательных природно-климатических явлений..

Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериального состава на территории планируемого полигона и в его санитарно-защитной зоне будет организована режимная сеть наблюдательных скважин. Общее количество и местоположение скважин будет уточнено при проектировании.

После завершения захоронения твердых бытовых и размещения промышленных отходов на стадии закрытия полигона осуществляется его рекультивация, включающая технический и биологический этапы.

После завершения захоронения и размещения отходов, проведения рекультивационных работ территория полигона будет использоваться под лесопосадки.

Рекультивация полигона после завершения захоронения отходов включает технический и биологический этапы.

Технический этап предусматривает окончательную изоляцию отходов путем укладки по последнему слою ТБО защитного экрана из глин толщиной 1,0 м, с учетом выравнивающего подстилающего слоя технической рекультивации толщиной 0,75 м и растительный слой толщиной 0,25 м с засевом многолетних трав. Слой растительного грунта должен иметь плотность не более 1,3 г/см3.

Биологический этап рекультивации поверхности закрытого полигона производится соответственно с требованиями "Основных положений по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных или иных работ", утвержденных Госкомитетом по науке и технике, Госстроем, Министерством сельского хозяйства и Госкомитетом лесного хозяйства (М,1985 г).

Биологическая рекультивация производится  с двухгодичным циклом восстановительных работ и включает внесение удобрений, посадку однолетних трав и посадку саженцев.

Выращивание на территории рекультивируемого полигона сельскохозяйственных культур, используемых в пищу животных и человека категорически воспрещается.

В процессе накопления, уплотнения и послойной изоляции ТБО, в теле полигона протекают процессы анаэробного распада органического вещества с выделением биогаза. С учетом данных ряда предприятий, осуществляющих захоронение твердых бытовых и промышленных отходов на территории Самарской области, что набор необходимых мероприятий по сбору и утилизации биогаза определяется по опыту первых лет работы полигона и реализуется за счет затрат эксплуатирующей организации.

## Природоохранные мероприятия  ЗАО «САНЕКО»

Защита гидросферы

В соответствии с количеством и качеством сточных вод объектов Ново-Киевского нефтяного месторождения и исходя из условий охраны окружающей среды от загрязнения сточными водами на площадках месторождения и товарного парка с железнодорожной нефтеналивной эстакадой предусмотрены системы канализации дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод.

С целью предотвращения загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод дождевыми (талыми) сточными водами с технологических площадок с водонепроницаемым твердым покрытием территорий резервуарногопарка, с эстакады слива и наналива предусматривается их сбор через дождеприемные колодцы по самотечной канализационной сети в емкости, откуда по мере накопления стоки вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод ЗАО «АИР» по договору.

В дальнейшем общей схемой развития предприятия предусматривается строительство очистных сооружений на УПН, где очистка производственно-дождевых стоков с товарного парка, с площадки кустов скважин и одиночных скважин будет производиться совместно с пластовыми водами, и под остаточным давлением очищенные сточные воду будут поступать на прием насосов НС системы поглощения и закачиваться в поглощающие скважины.

Для сбора дождевых сточных вод с площадок одиночных скважин предусматриваются емкости объемом 5м2 из сборных железобетонных колец диаметром 2м.

Внутренняя и наружная поверхности емкостей огрунтовываются раствором битума в бензине с последующей окраской горячим битумом в два слоя.

Для сбора дождевых сточных вод с площадок кустов скважин предусмотрены подземные емкости объемом 15м3, выполненные из стальных труб диаметром 1420×14.

Для сбора дождевых сточных вод с территории резервуарного парка предусмотрена подземная канализационная емкость объемом 40 м3, разработанная АО ЦКБН.

Для сбора дождевых сточных вод с железнодорожной нефтеналивной эстакады предусмотрена подземная емкость объемом 15м3, выполненная из стальной трубы.

На всех выпусках канализации с площадок на сети устанавливаются колодцы с гидрозатвором.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в надворную уборную на территории товарного парка. По мере накопленияхозяйственно-бытовые стоки вывозятся в систему канализации предприятия ВКХ г.п. Безенчук.

Сброс сточных вод на поверхность земли и в водные источники исключен.

Непосредственно на площадках Ново-Киевского нефтяного месторождения осадки сточных вод не образовываются в связи с тем, что по мере накопления все виды сточных вод (дождевые и хозяйственно-бытовые) вывозятся для очистки на соответствующие очистные сооружения.

Доля осадка (шлама) от очистки дождевых сточных вод, представляющего собой смесь взвешенных частиц, нефтепродуктов и воды, составляет около 0,16 т/год.

Одной из важных задач по охране подземных и поверхностных вод является расчет и оценка возможного загрязнения этих вод при возникновении аварийных ситуаций на нефтепроводах.

На пункт налива нефти, расположенный в 1,5 км севернее г.п. Безенчук, нефть поступает по нефтепроводу от кустов 1,2,3 и одиночных скважин №№10, 11 Ново-Киевского нефтяного месторождения.

Протяженность нефтепровода около 8км. Куст 2 и нефтяная скважина №10 находятся в 1,2 км от с. Ново-Киевка и 1,5 от заливаемой поймы р. Волга. Уклон рельефаот куста 2 и скважины №10 идет в сторону сторону с. Ново-Киевкаи поймы р.Волга. На территории прохождения нефтепровода на пункт налива вдоль г.п. Безенчук уклон рельефа также в сторону городского поселения и проходящего здесь оврага, впадающего в р. Безенчук.

Однако по произведенным в проектах расчетам вероятность попадания при аварии части нефти с талой водой до поселка Ново-Киевка и тем брлее до поймы Волги исключительно мала.

Также рассчитано, что нефть при аварии не дойдет ни до г.п. Безенчук, ни до оврага, впадающего в речку Безенчук.

Вероятность аварии на нефтепроводе в период весеннего таяния снега и попадания в овраг на окраине г.п. Безенчук крайне мала (один раз в 32 года).

Принимаемые в настоящее время меры по надежной изоляции верхней гидродинамической зоны (до глубины 300-400м) тремя колоннами обсадных труб в буровых скважинах с цементацией затрубного пространства каждой колонны практически исключают поступление нефтепродуктов и высокоминерализованных пластовых вод в водоносные горизонты из нефтедобывающих скважин при коррозионном разрушении обсадных колонн и некачественной цементации затрубного пространства.

За поверхностными водами наблюдение за качеством воды должно производиться в протоках поймы р. Волга, расположенных севернее сел Ново-Киевка и Купино.

С целью защиты гидросферы (поверхностных и подземных водотоков), почвенного покрова земли от аварийных ситуаций предусматриваются следующие мероприятия:

- соблюдение технологических параметров основного производства и обеспечение нормальной эксплуатации сооружений и аппаратов;

- защита от коррозии оборудования и трубопроводов антикоррозийной изоляцией внутренней и наружной поверхности трубопроводов и емкостей;

- асфальтирование и обвалование технологических площадок;

- сброс производственно-дождевых и бытовых сточных вод в герметизированные емкости;

- контроль сварных стыков, испытание трубопроводов на прочность и плотность в соответствии с действующими нормативными документами;

- выполнение технологических трубопроводов и арматуры на площадке наземными, что позволяет осуществлять визуальный контроль,

- исключение возможности аварийных сбросов нефти и ливневую канализацию, отводящую поверхностные воды;

- обвалование трассы нефтепровода глинистым грунтом вблизи водоемов;

- вести учет производственных источников загрязнения – как уже проявившихся, так и потенциально возможных;

- строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов обустройства;

- оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных выбросов и утечек вредных веществ с пунктов технологическоих сооружений, нефтепроводов,

- конструкции насосных станций, технологических сооружений, хранилищ нефти, химреагентов,  ГСМ и т.д. должны исключать возможность утечки из них загрязняющих веществ;

- вести учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принимать срочные меры по их ликвидации;

- организовать сеть наблюдательных скважин водопродуктов;

- обеспечить надлежащее техническое состояние наблюдательных скважин.

Все выше перечисленные работы проводятся службой охраны окружающей среды ЗАО «САНЕККО».

Сбор и размещение бытовых и производственных отходов

Для сбора бытовых отходов необходимо предусмотреть оснащение рабочих мест и временных подсобных сооружений инвентарными контейнерами.

Образующийся в процессе эксплуатации месторождения и товарного парка нефтешлам в емкостях и резервуарах подлежит вывозу на переработку в специализированное предприятие ЗАО «АИР», КНПЗ.

Зачистка емкостей и резервуаров производится по мере накопления нефтешлама 1 раз в 10 лет.

Защита атмосферного воздуха

Объекты обустройства Ново-Киевского месторождения расположены на территории Безенчукского района, в непосредственной близости от г.п. Безенчук, населенных пунктов Сосновка, Никольское, Ново-Киевка, Ново-Оренбургский.

Как показали расчеты, концентрации загрязняющих веществ на границах жилых зон при регламентированной эксплуатации не превышают санитарных норм качества атмосферного воздуха, поэтому воздействие источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не приведет к существенным и необратимым процессам в окружающей среде г.п. Безенчук и перечисленных выше населенных пунктов.

Вместе с тем косвенное и кумулятивное воздействие на окружающую среду может вызвать определенные негативные качественные и количественные изменения, если не будут приняты меры, направленные на снижение и компенсацию этого воздействия.

Поэтому ЗАО «САНЕКО» необходимо оказывать посильную помощь администрации района в решении социально-экологических проблем г.п. Безенчук, вышеназванных населенных пунктов.

Экологический контроль за почвами

Для адекватного осуществления мониторинга почвенного покрова необходимо знать не только номенклатуру и источники загрязнения, но и их миграцию в природной среде и аккумуляцию в почвенной толще.

Основными задачами экологического контроля за почвами являются:

- регистрация современного уровня загрязнения почв и изменения её химического состава;

- определение тенденций изменения химического состава почв во времени, прогноз их загрязнения в будущем;

- оценка возможных последствий загрязнения почв в настоящее время и в будущем, разработка рекомендаций по их предотвращению или уменьшению.

Для ликвидации последствий аварийных разливов нефти САО «САНЕКО» необходимо создать собственную ремонтно-восстановительную службу в г.п. Безенчук или использовать на договорных условиях имеющиеся службы НГДУ «Чапаевскнефть».

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, предотвращения засорения и истощения, улучшения санитарного состояния рек и рационального использования водных ресурсов на территории района необходимо соблюдать водоохранные зоны и установленный для них специальный режим.

Правовой режим создания, обустройства и использования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос определяется ст. 65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ от 3 июня 2006 г., который вступил в действие с 1 января 2007 г.

Согласно этой статье:

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

-  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

- На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями на хозяйственную деятельность в водоохранных зонах запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На основании вышеуказанного положения ширина водоохранной зоны для реки Волга составляет 200 метров, для реки Чапаевка 200 м, для реки Безенчук 50 метров. Ширина прибрежной полосы для рек Волга и Чапаевка составляет 200 м, реки Безенчук 50 метров.

С учетом ширины поймы и других геоморфологических особенностей ширина водоохранной зоны на ближайшей к Ново-Киевскому нефтяному месторождению реке Чапаевка увеличивается до 1,5 км. Озера и старицы, имеющиеся на пойме реки, входят в состав водоохранной зоны реки.

## Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для исследуемой территории это зоны затопления и периодического подтопления паводковыми водами (см. Лист № 2 , Зоны затопления паводком 1 % и  5 % обеспеченности. Зоны подтопления и заболачивания).

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне водохранилищ и рек, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий (см. Гл. 2.3.5. Природные процессы).

Переработка берегов наиболее интенсивно протекает на участках, где они сложены рыхлыми, легко размываемыми грунтами. Под влиянием процессов переработки берегов возникают оползни, которые активизируются в местах не канализованного сброса промышленных и ливневых сточных вод на оползневые склоны, пригрузки прибровочной части высоких террас, обводнения оползневых склонов поливными водами и др.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

Усиление антропогенно-техногенной нагрузки на территорию вызывает активизацию опасных природных, в том числе геологических процессов.

Усиление процесса подтопления (даже природного происхождения), может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций, закачки технологических вод в продуктивные горизонты на разрабатываемых нефтяных месторождениях  и др.

Основным мероприятием сохранения и возврата переувлажненных в связи с подтоплением земель в процесс хозяйственного освоения является отвод излишков воды дренажными и отводными канавами и залужение многолетними травами.

Зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия (определяются на основе данных целевых исследований в соответствии с документом «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия». - Москва, 1992г.).

В границах исследуемой территории таких зон не выявлено.

Зоны с экстремальными природно-климатическими условиями

В границах исследуемой территории зон с экстремальными природно-климатическими условиями не выявлено.

Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Для исследуемой территории это охранные зоны (ОЗ) магистральных трубопроводов – непригодные для градостроительного освоения и ограниченно пригодные  зоны негативного влияния автомобильных дорог.

В границах городского поселения Безенчук проходит коридор подземных  коммуникаций. За границей городского поселения Безенчук также проходят коридоры подземных  коммуникаций.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них установлены охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах различных работ регламентируется СниП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы».

В охранных зонах трубопроводов запрещается возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

При исторически сложившемся (фактическом) размещении жилья, производственных объектов, объектов социальной сферы и дачных участков на паводкоопасных территориях, в санитарно-защитных, водоохранных зонах или прибрежных защитных полосах, эти объекты должны  эксплуатироваться с обязательным выполнением соответствующих инженерных и природоохранных мероприятий, в противном случае их необходимо выносить за пределы зоны ограничений или реконструировать, согласно утвержденной проектной документации.

В результате зонирования выявлены территории непригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и потенциально благоприятные (см. таблицу №31 «Комплексная экологическая оценка  территории г.п. Безенчук по возможности ее использования для градостроительной деятельности»). Наиболее благоприятные для жилищного строительства и активно осваиваемые в настоящее время территории выявлены на свободных землях в юго-восточной части города.

Таблица 40.

Комплексная экологическая оценка  территории  г.п. Безенчук   по возможности ее использования

для градостроительной деятельности

| Непригодные | Ограниченно пригодные при условии проведения необходимых изысканий и инженерных мероприятий | Благоприятные |
| --- | --- | --- |
| По инженерно-геологическим условиям | С учетом ограничений для градостроительной деятельности | По инженерно-геологическим условиям | С учетом ограничений для градостроительной деятельности |  |
| 1. Многократно затапливаемые паводковыми водами заболоченные и подтапливаемые низкие поймы. Участки территории в долинах реки Безенчук. | 1. Зоны особо охраняемых природных территорий, историко-культурных комплексов и объектов. 2. Прибрежные защитные полосы р. Безенчук Проекты не разработаны. 3. 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения. 4. Охранные зоны магистральных трубопроводов. | 1. Территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод, | 1. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и объектов, железных дорог, высоковольтных ЛЭП. 2. 2-й и 3-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения, при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 3. На основании ст. 65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ ширина водоохранной зоны для реки Безенчук 50 метров, ширина прибрежной защитной полосы также 50 метров. | Не имеющие ограниче-ний по инженерно-геологическим условиям и нормативным требованиям территории на свободных землях в юго-западной части г.п. Безенчук |

# Выводы и рекомендации

Для  эффективного управления  территорией  городского поселения Безенчук,  рекомендуется принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации, включая информацию о состоянии окружающей среды отдельных территориальных зон.

В  представленном проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Собрана воедино информация о территории;

- Систематизированы отдельные блоки информации;

- На основе комплексной информации выполненного генерального плана г.п. Безенчук проведен анализ экологических параметров территории, определены направления градостроительного развития городского поселения Безенчук.

Экологические аспекты проекта определились в решении выявленных экологических проблем и в формировании условий экологически ориентированного развития территории городского округа.

Общие задачи территориального планирования:

- Сохранение и повышение эффективности использования природного потенциала города;

- Пространственное развитие природно-рекреационных территорий города, укрепление их устойчивости;

- Сохранение рекреационного потенциала территорий городского округа и защитного природного потенциала прилегающих территорий, внешних зон;

- Упорядочение  и экологически ориентированная  рационализация  функциональной планировочной структуры;

- Повышение эффективности использования земельных ресурсов;

- Снижение уровней воздействия на окружающую среду предприятий и транспорта;

- Устранение дефицитности систем инженерного обеспечения;

- Совершенствование градостроительного правопорядка и управления экологической ситуацией.

Условия и мероприятия по направлениям территориального планирования:

- Экологическое обеспечение нового жилищного строительства.

- Условия и мероприятия снижения воздействия на среду отраслей городского хозяйства.

- Условия и мероприятия экологической оптимизации развития

транспортной сети.

- Условия и мероприятия улучшения состояния среды в сложившейся части города.

- Формирование природно-рекреационного комплекса территории городского округа, повышение эффективности его использования, сохранение и развитие  «зеленого» фонда города.

- Отводы земельных участков для обеспечения устойчивого развития инфраструктуры города.

- Сохранение природоохранных, оздоровительных и рекреационных функций земель резерва (внешней  зоны) городского округа.

- Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду  промышленных и коммунальных предприятий.

- Соблюдение зон экологических ограничений на использование

как существующих участков и объектов, так и планируемых к

строительству  на территориальных резервах городского округа.

Экологическое обеспечение жилищного строительства

Планируемая интенсификация жилищного строительства по мероприятиям генерального плана не должна привести к увеличению нагрузки на окружающую среду, к ухудшению ее качественных характеристик.

На следующих этапах проектирования, на базе выполненной корректировки генерального плана, возможны разработки дальнейшей детализированной градостроительной документации:

- Проектов  застройки  кварталов;

- ГИС жилищно-коммунального хозяйства (инженерные сети).

- Правил застройки и землепользования городского поселения  Безенчук.

Основные ожидаемые результаты реализации генплана:

- повышение эффективности регулирования использования территории планировочными, административно-правовыми, экономическими методами;

- более рациональное и эффективное использование территории:

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения как экономического, так и экологического качества  жизни граждан;

- создание новых объектов недвижимости, обустройство территории;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений;

Генеральный план является документом бессрочного характера, в него могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости, которую определяет сама публичная власть, в разрезе тематических аспектов территориального планирования (схемы развития транспорта, инженерно-технической, социальной и экологической инфраструктур) и конкретизацию решений применительно к различным частям территории.

Выполненная документация, включая экологические аспекты оценки и развития территорий городского поселения Безенчук, является основой в решении всех дальнейших вопросов территориального градорегулирования данного населенного пункта.

# Законодательная и нормативная база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004 г.) № 190-03.

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ (2001 г.)

- Водный кодекс Российской Федерации, № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации, № 22-ФЗ (1998 г.)

- Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, № 89-ФЗ (1998г.).

- Федеральный Закон “Об охране атмосферного воздуха”, № 96-ФЗ СЗ РФ. 1999г.

- Федеральный закон “Об охране окружающей среды”. № 7-ФЗ (2002 г.)

- Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” № 52-ФЗ (1999 г.)

- Федеральный Закон «Об экологической экспертизе», №174-ФЗ (1995 г.)

- Закон Российской Федерации “О недрах”, № 27-ФЗ (1998 г.).

- Федеральный закон “О государственном земельном кадастре”. № 28-ФЗ (2000г.).

- Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, № 68-ФЗ (1998 г.).

- Федеральный закон “О землеустройстве”, № 78-ФЗ от 18 июня 2001 г. М., 2001 г.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Самарской области в 2004 году

- Г.С. Розенберг, Г.П. Краснощеков «Волжский бассейн: Экологическая ситуация и пути рационального природопользования», РАН, институт экологии Волжского бассейна, Тольятти, 1996г.

- Благоустройство территорий. СНиП III-10-75. М., Стройиздат, 1975.

- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-85*. М., Госстрой России, 1997.

- Геология СССР. Том IX. Поволжье и Прикамье, Геологическое описание. М., “Недра”, 1964.

- Геофизика опасных природных воздействий. СНиП 22-01-95. М., Минстрой России, 1995.

- Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01. М., Минздрав России, 2001.

- Гигиенические требования к охране поверхностных вод. СанПиН 2.1.5.980-00. М., 2000.

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89* . М., 1994.

- Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 25100-95. М., 1996.

- 2.3. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. ГОСТ 20522-96. М., МНТКС, 1996.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02. М., Минздрав, РФ, 2002.

- Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11.02-96. М., Госстрой России, 1997.

- Инженерно-геологические изыскания для строительства. СП 11-105-97. (Части I-III). М., Госстрой России, 2000.

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации. М., Госстрой России, 1994.

- Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.690-98. М., 1998.

- Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. ГОСТ 17.2.1.04-77. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. ГОСТ 17.2.1.01-76. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. ГОСТ 17.2.4.02-81. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. ГОСТ 17.2.3.04-86. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. ГОСТ 17.2.3.02-78. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. ГОСТ 17.1.3.06-82. М., Госстандарт СССР, 1990.

- Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.1.3.13-86. М., Госстандарт СССР, 1990.

- Охрана природы. Гидросфера. Требования к зонам рекреации водных объектов. ГОСТ 17.1.5.02-80. М., Госстандарт, 1980.

- Охрана природы. Земли. Классификация землепользования. ГОСТ 15.5.1.04-80 М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. ГОСТ 17.5.3.01-78. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Ландшафты. Классификация. ГОСТ 17.8.1.02-88. М., Госстандарт, 1988.

- Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. ГОСТ 17.8.1.01-86. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. ГОСТ 17.4.2.01-81. М., Госстандарт, 1982.

- Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнени. ГОСТ 17.4.3.04-85. М., Госстандарт, 1990.

- Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования. ГОСТ 17.6.3.01-78. М., Госстандарт, 1980.

- Внутренний водопровод и канализация. СНиП 2.04.01-85*. М., 1996.

- Положение об охране подземных вод. М., ВСЕГИНГЕО, 1984.

- Пособие к СНиП 11.01-95 по разработке раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. М., Госстрой России, 2000.

- Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. М., 2001.

- Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01. М., 2001.

# Text boxes

Население

2345,159

Абоненты

1376,093

Собственные нужды «Безенчукэнерго»

24,116

Полив

47,929

Производственные нужды

1160,172

Хозбытовые нужды

167,992

Хозбытовые нужды

13,739

Котельная

7,242

Автотранспорт

3,135

Полив приусадебных участков

511,2

1813,173

Домашний скот

20,786

Жители

1813,173

С водо- провод. и канализацией

1808,209

С водо- разб. колон-ками

4,964

Абоненты  только канализационной сети

279,323

КОС                            2563,274

Безвозвратные потери    1461,417